МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский

на 2017-2026 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| Цели и задачи программы | Цели: - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - оптимизация цен и тарифов на коммунальные услуги; - повышение эффективности работы предприятия ЖКХ; Задачи: - обеспечение надежности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения, создание комфортных условий для проживания населения; - снижение критического уровня износа основных средств ЖКХ; - совершенствование и внедрение новых методов управления отраслью. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2026 годы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - увеличение количества исправного оборудования в котельных; - увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры |
| Головной исполнитель | Исполнителем Программы является администрация сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский |
| Источники финансирования | Планируемый общий объем финансирования Программы составит 12 879,53 тыс. рублей, в том числе: - средства инвестора за счет кредита в коммерческой банковской организации – 12 879,53 тыс. рублей (прогноз): 2017 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2018 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2019 год – 348,65 тыс. рублей (прогноз); 2020 год – 7 458,14 тыс. рублей (прогноз); 2021 год – 5 072,74 тыс. рублей (прогноз); 2022 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2023 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2024 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2025 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз); 2026 год – 0,00 тыс. рублей (прогноз). - средства местного бюджета – 0,00 тыс.рублей (прогноз): 2017 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2018 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2019 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2020 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2021 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2022 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2023 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2024 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2025 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз); 2026 год – 0,00 тыс.рублей (прогноз). |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение себестоимости коммунальных услуг; - повышение их качества и обеспечение потребностей в коммунальных услугах существующих и вновь возводимых объектов на территории сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский |
| Система организации контроля за исполнением Программы | -Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский. - Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется в установленном порядке Головным исполнителем и исполнителями Программы – Главными распорядителями (распорядителями) бюджета муниципального района Сергиевский |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

На территории сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области функционирует одно предприятие жилищно-коммунального комплекса:

- ООО «Сервисная Коммунальная Компания»;

Данное предприятие предоставляет коммунальные услуги населению, предприятиям, организациям и учреждениям различных форм собственности.

На территории сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский находится 1 котельная общей мощностью 1300 кВт. Общая протяженность тепловых сетей, находящихся в собственности сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский составляет 2,432 км, водопроводных сетей – 7 км.

С целью повышения надежности и улучшения качества коммунальных услуг разрабатывается муниципальная Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы», предполагающая перераспределение нагрузок от центральных котельных на модульные котельные, которые предполагается смонтировать внутри кварталов. Кроме того, Программой предусматривается реконструкция тепловых сетей с последующим сокращением их протяженности при переводе на автономное отопление объектов социальной сферы, (общий план мероприятий)… А также рассматриваются мероприятия по обеспечению водоснабжением и сетями водоотведения населения сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский.

Система теплоснабжения с. Антоновка

- Котельная

Котельная с.п.Антоновка с.Антоновка расположена по адресу: Самарская область,

Сергиевский район,  с.Антоновка.

Год ввода в эксплуатацию – 2004г.

Здание котельной – отдельностоящее здание, общая площадь 49,8м².

Конструктивная характеристика здания: стены – цельнометаллические из сэндвич  панелей

с минераловатным утеплителем; крыша – металлическая; полы - листовой  металл.

Котельная является автономной, находится на обслуживании  Общество с ограниченной

ответственностью «Сервисная Коммунальная Компания». Сезонный персонал.

Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал.

В настоящее время в котельной установлены два котла марки «КВ-ГМ-1,0-115Н»,

производительностью 0,86 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 1,72 Гкал/час.

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2004 году.

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей

по закрытой схеме, с установкой  пластинчатого теплообменника марки «РИДАН НН-21» мощностью 2,0Мвт.  В период наибольших  отопительных нагрузок в котельной работают  два котла.

Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют.

Располагаемая тепловая мощность представлена в таблице 1.

Таблица 1- располагаемая тепловая мощность.

| № п/п | Наименование объекта | Тип котла | Кол-во котлов | Номинальная мощность, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная | КВ-ГМ-1,0-115Н | 2 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |

Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды котельной не используются.

Основной вид топлива – природный газ.

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку тепловой сети, предоставлены в таблице 2.

Таблица 2 - технические характеристики насосного оборудования

| Насос | Марка | Произво- дительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл.двига-теля, кВт | Дата установ-ки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой | GRUNDFOS TP 80-400/2 | 114,8 | 22 | 15 | 2004 | 2 |
| подпиточ-ный | GRUNDFOS J P5-A-A-1 | 3 | 5 | 0,75 | 2004 | 1 |

Котельная обеспечивает теплом жилой фонд и объекты социальной сферы.

Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту:

жилые дома по: ул. Кооперативная: №№ 2, 4, 6, 8

ул. Мичурина: №№ 23, 30, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 44

Прочие организации: ул. Кооперативная, 2а  Администрация, медпункт

ул. Мичурина, 29   ДК

ул. Мичурина, 34а  ГБОУ СОШ

ул. Мичурина, 38   Почта России

ул. Мичурина, 40   магазин-2шт.

Гаражи - 2шт.

Суммарная   расчётная подключенная нагрузка на отопление составляет    1,53  Гкал/ч.

- Тепловые сети

Тепловые сети двухтрубные, симметричные.

Протяженность тепловых сетей  в двухтрубном исполнении составляет 1271м.п.

| Техническая характеристика тепловых сетей с. Антоновка |
| --- |
| Наименование участка, трассы | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Тип прокладки | Изоляция |
|  | Ду,мм | L,м | Ду,мм | L,м |  |  |
| От модуля 2 МВт до т.к. №2 | 219 | 56 | 219 | 56 | Подземная | Урса |
| От т.к. №2 до ул. Кооперативной | 150 | 68 | 150 | 68 | Подземная | Перлит. изол. |
| От т.к. №3 ул. Кооперативная до т.к. №4 | 89 | 40 | 89 | 40 | Подземная | без изоляции |
| От т.к. №3 ул. Кооперативная до т.к. №5 | 114 | 148 | 114 | 148 | Подземная | Перлит. изол. |
| От т.к. № 5 до т.к. № 7 | 114 | 90 | 114 | 90 | Подземная | Перлит. изол. |
| От т.к. № 7 ул. Мичурина до т.к. № 8 ул. Мичурина | 100 | 90 | 100 | 90 | Подземная | Перлит. изол. |
| От т.к. № 8 ул. Мичурина до т.к. № 9 | 100 | 63 | 100 | 63 | Подземная | Перлит. изол. |
| От т.к. № 9 ул. Мичурина до т.к. №10 | 100 | 29 | 100 | 29 | Подземная | без изоляции |
| От т.к. №10 ул. Мичурина до т.к.№11 | 100 | 25 | 100 | 25 | Подземная | без изоляции |
| От т.к. №11 ул. Мичурина до врезки в дом № 44 по ул. Мичурина | 100 | 68 | 100 | 68 | Подземная | Перлит. изол. |
| ул. Мичурина от т.к. № 7 до т.к. №12 | 100 | 77 | 100 | 77 | Подземная | Перлит. изол. |
| ул. Мичурина от т.к. № 12 до т.к. №13 | 89 | 110 | 89 | 110 | Подземная | без изоляции |
| ул. Мичурина от т.к. № 13 до т.к. №14 | 89 | 6 | 89 | 6 | Подземная | без изоляции |
| Ввод в дом ул. Кооперативная, 2 | 57 | 10 | 57 | 10 | Подземная | без изоляции |
| Ввод в дом ул. Кооперативная, 4 | 57 | 10 | 57 | 10 | Подземная | Урса |
| Ввод в дом ул. Кооперативная, 6 | 57 | 20 | 57 | 20 | Подземная | Урса |
| Ввод в дом ул. Кооперативная, 8 | 57 | 90 | 57 | 90 | Подземная | без изоляции |
| Ввод в дом ул. Кооперативная, 2А | 57 | 16 | 57 | 16 | Подземная | без изоляции |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 34А | 57 | 26 | 57 | 26 | Подземная | без изоляции |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 23 | 32 | 23 | 32 | 23 | Подземная | Урса |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 30 | 57 | 6 | 57 | 6 | Подземная | Урса |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 30 | 57 | 10 | 57 | 10 | Подземная | Урса |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 31 | 32 | 23 | 32 | 23 | Подземная | Урса |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 35 | 57 | 39 | 57 | 39 | Подземная | Урса |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 37 | 57 | 37 | 57 | 37 | Подземная | без изоляции |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 44 | 57 | 20 | 57 | 20 | Подземная | Урса |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 42 | 57 | 20 | 57 | 20 | Подземная | Урса |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 40 | 32 | 22 | 32 | 22 | Подземная | без изоляции |
| Ввод в дом ул. Мичурина, 38 | 57 | 20 | 57 | 20 | Подземная | Урса |
| Итого: |  | 1271 |  | 1271 |  |  |

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется качественным способом, т.е изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в   зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим  системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода.

Температурный график – 80/60 ºС (предоставлен в таблице 3). Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии обусловлен типом присоединения потребителей к сетям теплоснабжения.

Таблица 3 – температурный график регулирования

| Наружная температура воздуха, Сº | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сº | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Сº | Наружная температура воздуха, Сº | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сº | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Сº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 36 | 32 | -11 | 60 | 48 |
| +9 | 37 | 33 | -12 | 61 | 48 |
| +8 | 38 | 33 | -13 | 62 | 49 |
| +7 | 40 | 35 | -14 | 64 | 50 |
| +6 | 41 | 35 | -15 | 65 | 51 |
| +5 | 42 | 36 | -16 | 66 | 52 |
| +4 | 43 | 37 | -17 | 67 | 52 |
| +3 | 44 | 37 | -18 | 68 | 53 |
| +2 | 46 | 39 | -19 | 69 | 53 |
| +1 | 47 | 39 | -20 | 70 | 54 |
| 0 | 48 | 40 | -21 | 71 | 55 |
| -1 | 48 | 41 | -22 | 72 | 55 |
| -2 | 50 | 41 | -23 | 73 | 56 |
| -3 | 51 | 42 | -24 | 74 | 56 |
| -4 | 53 | 43 | -25 | 75 | 57 |
| -5 | 54 | 44 | -26 | 76 | 58 |
| -6 | 55 | 45 | -27 | 77 | 58 |
| -7 | 56 | 45 | -28 | 78 | 59 |
| -8 | 57 | 46 | -29 | 79 | 59 |
| -9 | 58 | 46 | -30 | 80 | 60 |
| -10 | 59 | 47 |  |  |  |

3. Приборный учёт ресурсов

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учёта ТЭР и воды по котельной с.Антоновка представлены в таблице 5.

Таблица 5 – приборы коммерческого учёта.

| Наименование источника | Тип прибора коммерческого учёта по видам ресурса |
| --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной | Природный газ | Электроэнергия | Вода |
| Котельная с.Антоновка | отсутствует | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6 | ЦЭ 6803В М7 Р32 | ВСХ20 |

- Цены (тарифы) на тепловую энергию

Тариф на отпуск тепловой энергии населению утвержден - Приказ Минэнерго и ЖКХ Самарской области  № 497 от 05.12.2016г.

- Тепловые балансы и целевые показатели энергоэффективности источника теплоснабжения

Балансы тепловой мощности и нагрузки котельной с.Антоновка представлены в таблице 6.

Таблица 6 – балансы тепловой мощности и нагрузки

| № п/п | Наименование | Котельная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,72 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,6 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,002 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,6 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч: | 0,16 |
| 5.1 | теплопередачей | 0,15 |
| 5.2 | потерей теплоносителя | 0,01 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 1,37 |
| 7 | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,07/0 |

Целевые показатели эффективности работы котельной  приведены в таблице 7.

Таблице 7 - целевые показатели эффективности работы котельной

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 1,6 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 10 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 164,89 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч |  |
| КПД котлоагрегата по паспорту, % | 93 |

- Визуально-измерительное обследование котельной

Видимое изображение №1

Внешний вид котельной с.Антоновка

Видимое изображение №2

Обвязка насосов

Видимое изображение №3

Автоматика безопасности

Видимое изображение №4

Трубопроводы обвязки и котлоагрегаты

Основное котельное оборудование находится в технически исправном состоянии, пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Вспомогательное оборудование котельной с.Антоновка нуждается в проведении комплекса работ по улучшению энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Отсутствует система химводоподготовки.

В соответствии с требованиями №116-ФЗ « О промышленной безопасности» и ПТЭ ТЭ необходимо проведение режимно-наладочных испытаний котлов.

7. Перечень необходимых мероприятий

Перечень мероприятий по результатам обследования котельной и тепловых сетей с.Антоновка представлен в таблице 8.

Ориентировочный срок реализации указанных мероприятий 2019- 2020 гг.

Таблица 8 - перечень мероприятий на техническое перевооружение котельной:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое перевооружение котельной |
| 1 | Промывка котлоагрегатов | шт. | 2 |
| 2 | Наладка водно-химического режима котельной | шт. | 1 |
| 3 | Восстановление работоспособности УУТЭ | шт. | 1 |
| 4 | Модернизация, наладка автоматизированных процессов управления котлов и режима работа погодозависимой автоматики | шт. | 1 |
| 5 | Установка резервного теплообменного оборудования (2Мвт) | шт. | 1 |
| 6 | РНИ котлоагрегатов "КВ-ГМ-1,0-115Н" | шт. | 2 |
| 7 | Приведение в соответствие с ГОСТ УУРГ | шт. | 1 |
| 8 | замена циркуляционных насосов | шт. | 1 |
| 9 | техническое диагностирование котлоагрегов (с учетом проведения капитального ремонта) | шт. | 1 |

| № п/п | Мероприятия на тепловых сетях | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Бестраншейная перекладка существующих т/с |
| 1 | Дн 219мм | п.м. | 56 |
| 2 | Ду 150мм | п.м. | 68 |
| 3 | Ду 100мм | п.м. | 532 |
| 4 | Ду 80мм | п.м. | 40 |
| 5 | Ду 50мм | п.м. | 552 |
| 6 | Ду 32мм | п.м. | 23 |
|  | ИТОГО: |  |  |

Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- оптимизация цен и тарифов на коммунальные услуги;

- повышение эффективности работы предприятия ЖКХ.

В Программе решаются следующие основные задачи:

- обеспечение надежности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения, создание комфортных условий для проживания населения;

- снижение критического уровня износа основных средств предприятия ЖКХ;

- совершенствование и внедрение новых методов управления отраслью.

Сроки и этапы реализации Программы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых должна начаться в 2019-2020 году. Мероприятия по развитию объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский должны быть реализованы в период с 2019 по 2026 годы, а именно:

- проведение нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры;

- восстановление и обновление материально-технической базы предприятия ЖКХ сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский.

Важнейшие индикаторы и показатели Программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы» используются следующие показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 1,29 | 1,29 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 164,03 | 155,83 |
|  |  | т.у.т./м3* |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 45 | 25 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 1032,4 | 1029,81 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 66,36% | 66,19 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** |  |  |
|  |  | куб. м для пара *** |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |
| 7.1 | Диоксид азота | т/год | 0,379660 | 0,353084 |
| 7.2 | Оксид азота | т/год | 0,061694 | 0,057376 |
| 7.3 | Оксид углерода | т/год | 0,379537 | 0,352970 |
| 7.4 | Бенз(а)пирен | т/год |  |  |

Финансовое обеспечение Программы.

Финансовые средства для реализации Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский на 2017-2026 годы» формируются за счет средства инвестора за счет кредита в коммерческой банковской организации.

Расчет средств необходимых для реализации Программы, приведен в Приложении №1.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

В результате реализации Программы будут созданы условия для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, возможности оптимизации цен и тарифов на коммунальные услуги, а также повышение эффективности работы предприятия ЖКХ.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- выполнить новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский;

- обеспечить надежность и безопасность функционирования систем жизнеобеспечения, создать комфортные условия для проживания населения;

- снизить критический уровень износа основных средств предприятия ЖКХ;

- усовершенствовать и внедрить новые методы управления отраслью.

Критериями оценки программы являются:

- повышение эффективности работы предприятия ЖКХ;

- снижение уровня износа оборудования предприятия ЖКХ;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;

- надежность и безопасность функционирования систем жизнеобеспечения, и комфортные условия для проживания населения;

- внедрение новых методов и технологий на предприятии ЖКХ.

Система организации контроля за ходом реализации Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Администрацией сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Администрация сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский Самарской области обеспечивает соблюдение сроков и очередности капитального и текущего ремонтов, разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.

Исполнители отдельных мероприятий Программы определяются в установленном порядке на конкурсной основе.

Предполагаемый подход к управлению реализацией Программы позволит создать на территории сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский открытую процедуру принятия решений относительно привлечения средств из областного бюджета.

Приложение 1

Финансирование мероприятий программы

|  |  | 2019руб. (прогноз) | 2020, руб(прогноз) | 2021,руб. (прогноз) | Стоимость, руб.(прогноз) | ВСЕГО, руб.(прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Антоновка | Техническое перевооружение котельной | 348 649 | 4 205 810 | 2 860 629 | 7 415 088 | 12 879 528 |
|  | Бестраншейная перекладка, включая ветхие участки, в соответствие с гидравлическим расчетом: Дн 219 -56 п.м., Ду150 - 68 п.м., Ду - 532 п.м., Ду 80 - 40 п.м., Ду 50 - 552 п.м., Ду 32 - 32 п.м. |  | 3 252 331 | 2 212 109 | 5 464 440 |  |

# Text boxes

Приложение №1

к Решению Собрания представителей

сельского поселения Антоновка

муниципального района Сергиевский

№26 от 19.09. 2019 г.