Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Черновка

муниципального района Сергиевский

№65 от  22.12.2017г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2033 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2033 ГОДЫ

(далее - Программа)

## Паспорт Программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2018-2033 годы |
| --- | --- |
| ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Устав сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области; -Генеральный план сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области; |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | Цель программы: Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Черновка, обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Черновка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Задача программы: - обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Черновка. - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2018 -2033 года |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - доля населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Черновка, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения сельского поселения Черновка |
| УКРУПНЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог; - строительство дорог. |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составит 443 395,00 тыс.рублей |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Черновка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения. |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере развития транспортной инфраструктуры, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Сельское поселение Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области расположено на юго-западе муниципального района Сергиевский Самарской области.

Численность сельского поселения Черновка составляет 1367 человек.

Наибольшее развитие в с.п.Черновка получил автомобильный вид транспорта. По территории с.п.Черновка  проходят пять автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, а также дороги местного значения административного района.

Федеральная автомобильная дорога общего пользования «Урал» М-5 пересекает территорию сельского поселения Черновка, проходит рядом с административным центром поселения – с.Черновка.

Сельское поселение Черновка  имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения на территории с.п. Черновка  составляет около 14,000 км.

п. Запрудный с.п. Черновка не обеспечен подъездной дорогой с твердым покрытием.

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами межмуниципального  значения решены в одном уровне, что не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части межмуниципальной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения проходящих по территории

с.п. Черновка

| №№ п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебен., км | Грунтовые, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6310441000539 | "Урал" - Орловка | 5,000 | 5,000 | -- | -- |
| 21 | 6310441000540 | "Урал" - Нива | 3,500 | 3,500 | -- | -- |
| 39 | 6310441000558 | "Урал" - Новая Орловка | 6,000 | 6,000 | -- | -- |
|  |  | Итого: | 14,000 | 14,000 | -- | -- |

Искусственными дорожными сооружениями в границах с.п. Черновка являются:

- автомобильный мост через р. Черновка, мост расположен на автодороге общего пользования местного значения в восточной части с. Черновка ;

- автомобильный мост через р. Черновка, расположенный на федеральной автомобильной дороге общего пользования «Урал» М-5 к юго-востоку от с. Черновка ;

- автомобильный мост через р. Черновка, мост расположен на автодороге общего пользования межмуниципального значения  к западу от  с. Орловка.

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными маршрутами, связывая населенные пункты поселения между собой.

Организовано движение автобусных маршрутов, связывающих с.п.Черновка  с областным центром – Самара, а также  населенными пунктами соседних муниципальных районов.

| №№ пп | Исходный и конечный пункт | Протяжённость (км.двойного пути) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Черновка - Сергиевск-Черновка | 100 |

Автостанция расположена  по ул. Новостроевская, с. Черновка.

Действует маршрут «Школьный автобус», обеспечивающий подвоз школьников из населенных пунктов сельского поселения в ГБОУ Черновская СОШ с.Черновка.

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения  (автозаправочные станции и станции технического обслуживания) расположены в с.Черновка.

Сведения о действующих АГЗС и АЗС на территории с.п. Черновка

| № п/п | Название организации, которой принадлежит или которая арендует АГЗС и АЗС, с указанием организационно-правовой формы, количество АГЗС и АЗС | Местонахождение АГЗС и АЗС | Количество топливно-раздаточных колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ИП Танцырев А.Ф. | 1076 км. трассы Москва-Челябинск, с. Черновка | 3 |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Черновка составляет 30,1 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон – 4,0 км,  гр/щебень – 2,8 км, без бетонного покрытия (грунт) – 23,3 км.

В настоящее время социально-экономическое развитие с.п.Черновка во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения с.п. Черновка

(улично-дорожная сеть населённых пунктов)

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Категория улиц и дорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | с.Черновка |
| 1 | ул. Школьная от автодороги 36-020 до ул. Кооперативная | 8400 | 1400 | 60 | 1080 | 260 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 2 | ул. Кооперативная от ул. Школьная до пересечения ул. Завальская и ул.Кооперативная | 4500 | 900 | - | 900 | - | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 3 | ул. Завальская | 11000 | 2200 | - | - | 2200 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная |
| 4 | дорога-проезд от ул. Школьная до ул. Завальская | 1700 | 340 | - | - | 340 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 5 | ул. Комарова от перес. ул. Школьная и ул. Кооперативная до границ населенного пункта | 4250 | 850 | - | - | 850 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 6 | ул. Совхозная | 6700 | 1340 | - | - | 1340 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная |
| 7 | ул. Заречная | 11350 | 2270 | - | - | 2270 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная |
| 8 | дорога-проезд от ул. Школьная до ул. Заречная | 2650 | 530 | - | - | 530 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 9 | дорога-проезд к фермам | 1250 | 250 | - | - | 250 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 10 | дорога-проезд на ул. Красина | 8160 | 1360 | - | - | 1360 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная |
| 11 | ул. Красина | 9500 | 1900 | - | - | 1900 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная |
| 12 | ул. Тракторная от ул. Школьная до ул. Демидова | 1650 | 330 | - | - | 330 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 13 | ул. Советская от ул. Школьная до ул. Демидова | 1500 | 300 | - | - | 300 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 14 | ул. Центральная от ул. Советская до проезда 36-016 | 1750 | 350 | - | - | 350 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная |
| 15 | ул. Демидова от ул. Тракторная до проезда 36-016 | 3250 | 650 | - | - | 650 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная |
| 16 | дорога-проезд от ул. Школьная до ул. Демидова | 1150 | 230 | - | - | 230 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 17 | ул. Центральная | 1000 | 200 | - | - | 200 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная |
| 18 | дорога-проезд от ул. Центральная до ул. Школьная | 300 | 60 | - | - | 60 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 19 | дорога от поворота а/д 36-020 до автобазы | 4500 | 750 | 750 | - | - | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 20 | дорога въезд в село Черновка | 7800 | 1300 | 1300 | - | - | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
|  | Итого: | 92360 | 17510 | 2110 | 1980 | 13420 |  |

п. Нива

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Категория улиц и дорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Школьная от а/д «Урал»-Нива до проезда 36-005 | 2350 | 470 | 470 | - | - | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 2 | ул. Степная | 2725 | 545 | 230 | - | 315 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 3 | ул. Заречная | 3050 | 610 | - | - | 610 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная |
| 4 | дорога-проезд №1 от ул. Школьная до ул. Степная | 600 | 120 | 120 | - | - | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 5 | дорога-проезд №2 от ул. Школьная до ул. Степная | 500 | 100 | 100 | - | - | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 6 | дорога-проезд от ул. Заречная до ул. Степная | 1500 | 300 | - | - | 300 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ второстепенная |
|  | Итого: | 10725 | 2145 | 920 |  | 1225 |  |

п.Новая Орловка

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Категория улиц и дорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Степная | 3600 | 600 | - | - | 600 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная улица |
| 2 | ул. Школьная | 3780 | 630 | - | - | 630 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
|  | Итого: | 7380 | 1230 |  |  | 1230 |  |

с.Орловка

| № №п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Категория улиц и дорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Школьная | 7000 | 1400 | 1000 | - | 400 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная |
| 2 | ул. Заречная | 6000 | 1200 | - | - | 1200 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 3 | дорога-проезд от а/д «Урал»-Орловка до хоз.двора | 4740 | 790 | - | 790 | - | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
| 4 | дорога-подъезд к д.№25 по ул. Школьная | 1140 | 190 | - | - | 190 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
|  | Итого: | 18880 | 3580 | 1000 | 790 | 1790 |  |

п.Запрудный

| № №п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Категория улиц и дорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | дорога-подъезд к населенному пункту | 19200 | 4800 | - | - | 4800 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ главная |
| 2 | а/дорога в границах населенного пункта | 3320 | 830 | - | - | 830 | муниципальная улица в жилой застройке (в границах поселения)/ основная |
|  | Итого: | 22520 | 5630 |  |  | 5630 |  |

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Черновка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Генеральным планом планируется:

Строительство автодороги местного значения сельского поселения – подъезд к п. Запрудный, протяженностью 4,95 км.

В границах населенного пункта принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

с. Черновка

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | улица Новостроевская |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | улица Школьная, ул. Кооперативная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | улица Советская, ул. Демидова, ул. Тракторная, ул. Комарова, ул. Завальская, ул. Совхозная, ул. Красина, ул. Заречная, планируемые ул. №1, ул. №5, ул.№10 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | улица Совхозная, ул. Центральная, часть ул. Заречная,ул. Специалистов, планируемые ул. №2-4, ул. №6-9, ул.№11, часть ул. №1 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | - |

п. Нива

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | От автодороги «"Урал" - Нива» до ул.№1 |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Улица №1, ул. Степная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Часть ул. Степная, ул. Школьная, планируемая ул.№3, часть ул. №1 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Часть ул. Степная, ул. Заречная, планируемые ул.№1-2, ул.№4-6 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Орловка

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | От автодороги «"Урал" - Орловка» до ул. Школьная |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | улица Школьная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | улица Заречная, часть ул. Школьная планируемая ул.№2 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Часть улицы Заречная, планируемые ул.№1, ул. №3-5. |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | - |

п. Новая Орловка

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | От автодороги «"Урал" - Новая Орловка» до ул. Степная |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | улица Степная, ул. Школьная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Часть ул. Школьная, часть ул. Степная, планируемые ул.№1, ул. №2, ул. №4, ул. №5 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | планируемые улицы №3 и №6 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Запрудный

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | - |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Улица №1, ул. №2 |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | улица Школьная, планируемая ул.№3, часть ул. №1 и №2 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | планируемые улицы №4-6. |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети.

с. Черновка

Реконструкция улиц в существующей застройке:

- ул.Школьная от автодороги 36-020 до ул. Кооперативная – 1,08 км;

- ул.Кооперативная от ул. Школьная до пересечения ул.Завальская и Кооперативная - 0,9 км;

Всего:  1,98 км.

Строительство улиц в существующей застройке:

- ул. Школьная от автодороги 36-020 до ул. Кооперативная – 0,26 км;

- ул. Завальская – 2,20 км;

- дорога - проезд от ул.Школьная до ул.Завальская – 0,34 км;

- ул.Комарова от пересечения ул.Школьная и ул.Кооперативная до границ населенного пункта – 0,85 км;

- ул. Совхозная – 1,34 км;

- ул. Заречная – 2,27 км;

- дорога - проезд от ул.Школьная до ул.Заречная – 0,53 км;

- дорога - проезд к фермам – 0,25 км;

- дорога - проезд на ул.Красина – 1,36 км;

- ул.Красина – 1,9 км;

- ул.Тракторная от ул.Школьная до ул. Демидова – 0,33 км;

- ул.Советская от ул.Школьная до ул. Демидова – 0,3 км;

- ул.Центральная от ул.Советская до проезда 36-016 – 0,35 км;

- ул.Демидова от ул.Тракторная до проезда 36-016 –0,65 км;

- дорога - проезд от ул. Школьная до ул. Демидова – 0,23 км;

- ул.Центральная – 0,2 км;

- дорога - проезд от ул. Центральная до ул. Школьная – 0,06 км;

Всего: 13,42 км.

Строительство улиц на Площадке №1:

- продолжение  ул. Завальская - 0,13 км;

- ул. №5 – 0,24 км;

- ул. №6 - 0,225 км;

Всего: 0,595 км.

Строительство улиц на Площадках №2-3:

- ул. №1 – 0,57 км;

- ул. №2 – 0,81 км;

- продолжение  ул. Тракторная - 0,27 км;

- продолжение ул. №11 – 0,26 км;

- ул. №3 – 0,16 км;

- ул. №4 – 0,21 км;

- ул. №11 – 0,88 км.

Всего: 3,16 км.

Строительство улиц на Площадках №4-5:

- ул. №10 – 0,37 км;

- продолжение  ул. Школьная - 0,15 км.

Всего:  0,52 км.

Строительство улиц на Площадках №6:

- ул. №7 – 0,20 км;

- ул. №8 - 0,28 км.

- ул. №9 - 0,15 км.

Всего: 0,63 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц с. Черновка составит – 4,905  км.

Всего  строительство-

п. Нива

Строительство улиц в существующей застройке:

- ул.Степная  -  0,315 км;

- ул.Заречная –  0,61км;

- дорога-проезд  от ул.Заречная до ул.Степная – 0,3 км.

Всего:  1,225 км.

Строительство улиц на Площадке № 7 и №10:

- ул. №1 – 0,41 км;

- ул. №2 - 0,16 км.

Всего: 0,57 км.

Строительство улиц на Площадке № 9:

- ул. №4 – 0,33 км;

- продолжение  ул. Степная - 0,29 км;

- продолжение  ул. Заречная - 0,30 км.

Всего: 0,92 км.

Строительство улиц на Площадке № 11:

- продолжение  ул. №5 - 0,33 км;

- ул. №6 – 0,25 км;

- ул. №7 - 0,24 км.

Всего: 0,82 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц в п. Нива составит – 2,31 км.

с. Орловка

Реконструкция улиц в существующей застройке:

- дорога-проезд от а/д «Урал»-Орловка до хоз.двора -  0,79 км;

Всего:  0,79 км.

Строительство улиц в существующей застройке:

- ул.Школьная - 0,4 км;

- ул. Заречная – 1,20 км;

- дорога-подъезд к д.№25 по ул.Школьная – 0,19 км;

Всего:  1,79 км.

Строительство улиц на Площадке №14:

- продолжение ул.Школьная – 0,29 км.

Всего: 0,29 км.

Строительство улиц на Площадке №15:

- продолжение ул.Заречная – 0,28 км.

Всего: 0,28 км.

Строительство улиц на Площадке №16:

- ул. №1 – 0,12 км;

- ул. №2 - 0,44 км;

- ул. №3 - 0,33 км;

- ул. №4 - 0,26 км;

- ул. №5 - 0,25 км.

Всего: 1,4 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц в с.Орловка составит - 1,97 км.

п. Новая Орловка

Строительство улиц в существующей застройке:

- ул. Степная - 0,6 км;

- ул. Школьная – 0,63 км;

Всего:  1,23 км.

Строительство улиц на Площадке №12:

- продолжение ул. Школьная – 0,27 км;

- ул. №1 - 0,5 км;

- ул. №2 - 0,28 км;

- ул. №6 – 0,83 км.

Всего: 1,88 км.

Строительство улиц на Площадке №13:

- продолжение ул. №4 – 0,12 км;

- ул. №5 - 0,10 км.

Всего: 0,22 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц в п. Новая Орловка составит 2,10  км.

п. Запрудный

Строительство улиц на Площадке №17:

- ул. №1 – 0,53 км;

- ул. №2 - 0,46 км;

- ул. Школьная – 0,15 га;

- ул. №5 - 0,32 км;

- ул. №6 - 0,11 км.

Всего: 1,57 км.

Строительство улиц на Площадке №18:

- ул. №3 – 0,21 км;

- ул. №4 - 0,37 км;

Всего: 0,58 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц в п. Запрудный составит – 2,15 км.

Итого по с.п. Черновка:

Реконструкция улиц в существующей застройке - 2,77 км;

Строительство улиц в существующей застройке -17,665 км;

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц в с.п. Черновка составит – 13,435  км.

В настоящее время решить проблему модернизации транспортной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области возможно за счет проведения реконструкции и нового строительства дорог.

2. Цели и задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортной инфраструктуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Черновка:

- стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129);

- государственной программой Самарской области  «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 677);

Целью муниципальной программы определено обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Черновка  путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры  в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Для выполнения намеченной цели необходимо решить задачу по  обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Черновка.

Реализация намеченной цели позволит   добиться    улучшения состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Черновка   в соответствии с потребностями в строительстве,  реконструкции объектов  местного значения.

3. Сроки и этапы программы.

Муниципальная программа реализуется в один этап:  2018- 2033 года.

4. Важнейшие целевые индикаторы (показатели), характеризующие

ход и итоги реализации программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы отражающие результаты реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 отчет | 2017 оценка | Плановый период (прогноз) |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Черновка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Черновка |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 27,0 | 3,8 |
| 1.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Черновка, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения сельского поселения | % | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 8,5 | 1,4 |

5. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия по разработке проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит привлечь инвестиции на реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6.  Объемы и источники финансирования программных мероприятий

Объем   финансирования,   необходимый для реализации  мероприятий  Программы составит     443 395,00     тыс.рублей,   согласно Приложения №1.

7. Ожидаемый результат реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику поселения.

8. Система организации контроля за ходом  реализации Программы

Основной разработчик Программы – Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Муниципальный заказчик  Программы – Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Механизм реализации Программы основывается на принципах взаимной работы Администрации сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

сельского поселения Черновка муниципального района

Сергиевский Самарской области» на 2018-2033 годы

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2033 ГОДЫ

Данные в тыс.рублях

| Источники финансирования | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (прогноз) | 443 395,00 | 0 | 110848,8 | 110848,8 | 110848,8 | 110848,6 |
| Всего (прогноз) | 443 395,00 | 0 | 110848,8 | 110848,8 | 110848,8 | 110848,6 |