I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Положения о размещении линейного объекта.

Исходно-разрешительная документация.

Основанием для разработки проекта планировки территории служит:

1. Задание на проектирование объекта: «Современный комплекс по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительность 50000 т/год»  расположенный по адресу: Самарская область, Сергиевский район, вблизи с.п. Калиновка (трасса КЛ-10 кВ, сеть газоснабжения из пластиковых труб, давлением 0,6Мпа, сеть связи на базе оптоволоконного кабеля).

2. Договор на выполнение работ с ООО «УК Стройиндустрия».

3. Заключения об отсутствии земель лесного фонда, водного фонда, объектов историко-культурного наследия и полезных ископаемых.

4. Материалы инженерных изысканий.

5. СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

6. СН 461-74 «Нормы отвода земель для линии связи.

7. СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ.

8. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.(в редакции 2016 г.).

9. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г.

10. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. (в редакции 2015 г.).

11. Сведения государственного кадастрового учета.

12. Топографическая съемка территории.

13. Правила землепользования и застройки сельского поселения Калиновка Сергиевского района Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект планировки территории подготовлен на основании правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями технических регламентов, в соответствии с документами землеустройства района, государственного кадастра недвижимости, с учетом экологических и иных условий использования территории.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории.

Сведения о линейном объекте.

В административном отношении рассматриваемый проектируемый объект находится в Сергиевском районе Самарской области, в 8км юго-восточнее р.ц. Сергиевск.

Ближайшие к району работ  населенный пункт -  с. Калиновка, с. Карабаевка.

Дорожная сеть представлена автодорогой «Урал» - Калиновка – Карабаевка», проселочными дорогами, подъездными дорогами и железной дорогой ОАО «РЖД».

Гидрография представлена рекой Чесноковка.

Испрашиваемый участок под строительство по схематической карте климатического районирования относится ко II В климатическому району, зона влажности сухая.

Нормативная глубина  сезонного промерзания – 154см. Средняя годовая температура воздуха 4,2°С.

Район изысканий находиться в умеренно-континентальном климате. Основные черты климата района — это холодная зима и жаркое, сухое лето, быстрый переход от зимы к лету и от лета к зиме.

Проектом предусматривается строительство:

-газопровод 0,6Мпа;

-КЛ 10 кВ на РС и на РМ;

-линия связи;

Технико-экономические характеристики.

Данным проектом предусматривается прокладка газопровода высокого давления 2 категории от проектируемого ПГБ, вдоль проектируемых электрокабелей 10кВ и площадок БР 2-7, до границ комплекса с площадками РМ (ремонтный молодняк) и РС (родительское стадо) расположенная в Сергиевском районе.

Прокладка газопровода высокого давления 2 категории Р=0,6МПа предусматривается подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 100ГАЗ SDR-11 d 225х20,5, d160х14,6 ГОСТ Р50838-2009, имеющих коэффициент запаса прочности не менее 2,6, а также надземно из стальных электросварных прямошовных труб d219х6,0 по ГОСТ 10704-91 на выходе из ПГБ.

Проектируемый  газопровод  высокого  давления  2  категории  из  полиэтиленовых  труб проложить на глубине не менее 1,0м до верха трубы при прокладке в слабопучинистых и практически  непучинистых  грунтах;  1,39м  до  верха  трубы  при  прокладке  в  грунтах неодинаковой степени пучинистости. При прокладке газопровода в грунтах неодинаковой степени пучинистости сделать основание из песка речного непучинистого толщиной 10см и  засыпать  на  высоту  20см.  Засыпку  газопровода  производить  насыпным  грунтом  с включением гравийно-галечниковых, щебенистых и скальных грунтов не более 15%. При прокладке  газопровода  в  карстовых  грунтах  предусмотреть  выполнение  водозащитных мероприятий.

Переход  через  р. Чесноковка  от  ПК31(1)+96,5  до  ПК32(1)+96,5  выполнить  методом наклонно-направленного бурения полиэтиленовой трубой ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ø160х14,6 ГОСТ Р 50838-2009, имеющих коэффициент запаса прочности не менее 2,8.

Переход через овраг от ПК94 до ПК95+67,4; сухое русло от ПК63+20,0 до ПК64+50,0 выполнить методом наклонно-направленного бурения

Переход  через  автодорогу  Карабаевка-Калиновка  от  ПК34(1)+62,2  до  ПК35(1)+63,2 выполнить методом наклонно-направленного бурения в футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ  100  ГАЗ  SDR-11  Ø315х28,6.

Инженерная подготовка территории.

До начала строительства проектируемого объекта Подрядчиком разрабатывается в установленном порядке проект производства работ.

Планировочные решения разработаны в соответствии с технологией работ, обеспечивающей возможность ремонта оборудования, доставки и вывоза оборудования, производства испытаний передвижными лабораториями, проезд пожарных машин.

Планировочные решения разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, существующих и ранее запроектированных сооружений, а также санитарно-гигиенических, противопожарных требований, нормативных разрывов и размещения инженерных коммуникаций.

В связи с отсутствием на испрашиваемой территории памятников, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также границ территорий памятников, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

Так как планируемый объект расположен на землях сельскохозяйственного назначения, которые используются в соответствии с их целевым назначением, а также во избежание нарушения законных интересов и прав землепользователей, особые условия использования земельных участков в границах красных линий проектом не установлены.

Действующие красные линии и линии отступа от красных линий в границах проектируемого объекта отсутствуют.

После завершения строительных работ будут выполнены работы по рекультивации земель, убран строительный мусор и проведено благоустройство земельных участков с учетом отметок существующего рельефа местности.

Реализация проектных решений не окажет существенного сверхнормативного воздействия на состояние окружающей среды и прилегающую жилую территорию.