Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 19-09/2012 от 10.09.2012 года

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Сергиевский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Кармало-Аделяково

муниципального района Сергиевский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1.Том 1.Положения о территориальном планировании сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский  Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский  Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский    Самарской области. М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №2б.

2.3. Карта, планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский  Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист №3.

2.4. Карта, планируемого размещения объектов, транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский  Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП) Лист №4.

2.5. Карта, планируемого размещения объектов, инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский    Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы:

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский  Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский  Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский  Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский  Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский  Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                         О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                     Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                       С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                        В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                                С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                         А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                           Л.А.Стрелец

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                         М.В. Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                         Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                        Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                        И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А.Гришина

Инженер-эколог I категории                                                                       И.А. Никонов

Архитектор отдела ГП и застройки                                                         А.Д. Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                    О.А. Кольжанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                 А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                              О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                                Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                             А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ	8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ	23

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ	23

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка	23

2.1.2. Место и роль сельского поселения Кармало-Аделяково в системе расселения Самарской области	25

2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский в системе расселения Самарской области	26

2.1.4. Природно - климатические условия исследуемой территории	29

2.1.4.1. Климат	29

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	29

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	31

2.1.4.4. Опасные природные процессы	31

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	32

2.1.4.6. Полезные ископаемые	32

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	33

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	33

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО	34

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский	34

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	34

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский	39

2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский	45

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Кармало-Аделяково	48

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО	52

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	53

2.4.1. Жилая зона	54

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда	54

2.4.2. Общественно-деловая зона	57

2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания	57

2.4.3. Зона производственного использования	64

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры	66

2.4.4.1. Транспорт	66

2.4.4.1.1. Внешний транспорт	66

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	69

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.	69

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов	69

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	72

2.4.5.1.Инженерное оборудование территории	72

2.4.5.1.1. Водоснабжение	72

2.4.5.1.2. Водоотведение	73

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	73

2.4.5.1.4. Газоснабжение	74

2.4.5.1.5. Электроснабжение	74

2.4.5.1.6. Электросвязь	76

2.4.6. Зона  рекреационного назначения	77

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	77

2.4.8. Зона специального назначения	81

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	82

2.5.1  Зоны особо охраняемых территорий	82

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	82

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	84

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	85

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	86

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	87

2.5.2.3. Кладбища	87

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	88

2.5.2.5.	Объекты размещения твердых бытовых отходов	88

2.5.2.6.	Объекты электроснабжения	88

2.5.2.7.	Транспортная инфраструктура	89

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	89

2.5.3.	Охранные зоны	90

2.5.5.  Водоохранные зоны, рыбоохранные зоны, прибрежные защитные  полосы	91

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	92

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	94

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	94

2.5.9.  Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	95

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	97

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО	98

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО	98

3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения	98

3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Сергиевский объекты местного значения и последовательность их выполнения	99

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО	104

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО	107

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	107

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	107

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	108

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда	109

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	111

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	114

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования	115

3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты	116

3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры	116

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	116

3.3.2.4.1.1. Водоснабжение	116

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	118

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	122

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	123

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	128

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	136

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры	140

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	140

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	140

3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения	143

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	144

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	144

3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	145

3.3.2.8. Развитие зоны  специального назначения	146

3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон	147

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	156

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО	159

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	160

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	161

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	161

4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО	163

5. ВЫВОДЫ	167

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Сергиевский  Самарской области № 19-09/2012 от 10.09.2012 года, заключенного с администрацией муниципального района Сергиевский Самарской области.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР» на  основании муниципального контракта  № 270 от 05.11.2008г.;

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», г. Самара, 2007 г.;

- «Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский  Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

- Проект планировки и застройки с.Кармало-Аделяково Сергиевского района Куйбышевской области колхоза «Победа». Разработан в 1983 году Куйбышевским ЦМПИ.

- Проект планировки и застройки с. Старое Якушкино Сергиевского района Куйбышевской области колхоз «Правда». Разработан в 1974 году проектным институтом «Росгипрозем»;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский Самарской области, ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Cамарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. 12.11.2012г. № 179-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (в ред.от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ). Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (в ред. от 21.05.2012г. №636).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (в ред. от 20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (в ред. от 19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в ред. от 29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (в ред. от 19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (в ред. 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (в ред. от 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (в ред. от 07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (в ред.от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (в ред.от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в ред. от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(в ред. от 10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (в ред. от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в ред. от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в ред. от 14.07.2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (в ред. от 09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области от 25.02.2005 № 59-ГД «Об установлении границ муниципального района Сергиевский Самарской области» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ». 25 февраля 2005 года N 45-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. №94-ГД «О земле» (в ред. от 03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (в ред. от 04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (в ред. от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» (в ред. от 07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (в ред. от 12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011).

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» (в ред.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (в ред. от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы» (в ред. от 02.05.2012г. №226)

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (в ред. от 22.02.2012 г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88 О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (в ред. от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. от 24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (в ред. от 28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355 (в ред. от 24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в ред. от 02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217,.. от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в ред. от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в ред. от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (в ред. от 06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

- Областная целевая программа «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. №549 (редакция от 25.09.2012 г).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- «Комплексный инвестиционный план развития муниципального района Сергиевский на 2011-2015 годы» (Проект).

Целевые программы муниципального района Сергиевский Самарской области:

- Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2011-2013годы.

- "Развитие физической культуры и спорта муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2013 годы.

- «Капитальный и текущий ремонт муниципальных дорог муниципального района Сергиевский на 2012-2014гг.»

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района Сергиевский на 2012 – 2014 гг.»

- Долгосрочная муниципальная подпрограмма  муниципального района Сергиевский «Молодой семье - доступное жильё» на 2009-2015годы

- "Развитие малого и среднего  предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский на 2011-2015 годы" (далее - Программа)

- «Развитие сферы культуры и реализация молодежной политики на территории муниципального района Сергиевский на 2012 - 2014 гг.»

- «Экологическая программа территории муниципального района Сергиевский на 2012-2014годы и на период до 2016года.»

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013года»

- «Содержание улично-дорожной сети муниципального района Сергиевский на 2011-2013 гг.»

- Муниципальная целевая программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2010-2012 годы»

- Районная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального района Сергиевский Самарской области на 2012 год»

- Районная целевая программа «Развитие потребительской кооперации в муниципальном районе Сергиевский Самарской области на 2010-2012 годы»

- Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года»

- Районная целевая программа «Обращение с отходами на территории муниципального района Сергиевский Самарской области на 2012-2014 годы»

- Районная целевая программа «Реконструкция, строительство и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, здравоохранения, образования, ремонт муниципальных административных зданий муниципального района Сергиевский Самарской области на 2011-2013 годы»

- Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Сергиевский Самарской области на 2010-2014 годы»

- Районная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Сергиевский Самарской области»

- Районная целевая программа «Реализация кадровой политики в администрации муниципального района Сергиевский Самарской области»

- Районная целевая программа «Дети муниципального района Сергиевский Самарской области на 2010-2012 годы»

- Районная целевая программа «Патриотическое, военное гражданское и духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения муниципального района Сергиевский Самарской области «Патриот» на 2010-2012 годы»

- Районная целевая программа «Поэтапный переход на отпуск  коммунальных услуг потребителям по приборам учета муниципального района Сергиевский Самарской области на 2010-2015 годы»

- Районная целевая программа «Совершенствование организации онкологической помощи населению муниципального района Сергиевский на 2011-2013 годы»

- Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса муниципального района Сергиевский Самарской области на 2012-2014 годы»

- Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном районе Сергиевский на период до 2015 года

- «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2011 - 2015 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Кармало-Аделяково,  о среднегодовом приросте населения с.п. Кармало-Аделяково и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Кармало-Аделяково м.р. Сергиевский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео, Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Кармало-Аделяково»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Кармало-Аделяково  с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки:

- 1 очередь строительства – до 2024 года, включительно.

- Расчётный срок строительства – до 2034 года, включительно.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Кармало-Аделяково.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Кармало-Аделяково

- Территориальное планирование сельского поселения Кармало-Аделяково  осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Кармало-Аделяково  (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Кармало-Аделяково  являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Кармало-Аделяково, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Кармало-Аделяково  исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Нефтегорского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Кармало-Аделяково  по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Кармало-Аделяково  для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Нефтегорского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Кармало-Аделяково;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Кармало-Аделяково;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Кармало-Аделяково;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Кармало-Аделяково,  для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Кармало-Аделяково  в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Кармало-Аделяково, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Кармало-Аделяково;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Кармало-Аделяково.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка

На территории современного муниципального района Сергиевский люди поселились около ста тысяч лет назад. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. Около села Сергиевск археологами были найдены курганные могильники и селища, относящиеся к этому периоду.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Сергиевского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская (1586 г.), Сызранская (1683 г.), Кашпирская (1687 г.).

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка (1700 г.), Сергиевск (1703 г.),  Кинель (1731 г.), Красный Яр.

Сергиевская крепость, построенная на  возвышенности у реки Сок по указу царя Петра I, была названа именем преподобного Сергия Радонежского духовного заступника русской земли. Именами святых на Руси нарекались новые города и селения, на которые возлагалась особо важная государственная миссия. И именно такая роль предназначалась сложившемуся под защитой крепости Сергиевскому городку. Сергиевск стал центром производства серы, где по инициативе Петра I были построены 3 завода, получавшие серу из местных источников. Активное развитие добычи серы было необходимо для русской военной промышленности.

Для строительства Сергиевской крепости был облюбован Казачий холм, возвышающийся над рекой Сок при впадении в нее степной речушки Сургут.

Обе эти речки, и широкая старица Сока (ныне озеро Банное), служили естественной преградой на подступах к крепости при возможных набегах ногайцев с открытой восточной стороны. С севера и юга Сергиевск прикрывали расположенные в нескольких десятках километров крепости Кондурча и Красноярская.

Согласно описанию, город был срублен из дубового леса, был сделан острог с четырнадцатью башнями и пять проездных ворот. Однако в таком виде город просуществовал всего лишь год. Зимой 1703-1704 года Петр I новым указом повелел только что построенный город разобрать полностью, весной по воде отправить на Северный Кавказ и поставить на реке Терек под названием Терский городок.
        В Сергиевск же было прислано из разных волостей Казанского уезда четыре тысячи конных и пеших работников, которые возвели на Казачьем холме земляной вал с уступами высотой шесть метров, а на нем поставили тын из дубовых бревен с засыпкой из щебня. Внутри крепости, в ее юго-восточной части, находился острог, в центре деревянная церковь преподобного Сергия Радонежского Чудотворца с приделом и часовней, а рядом Соляной амбар и лавки для торговли солью. На земляном валу были установлены две пушки.

Гарнизон и население крепости составили 215 семей служилых людей, переселившихся из пригородов Старой Закамской линии и сотня семей станичников из Самары. Руководство крепостью было поручено Дмитрию Ивановичу Невежину. Солдаты гарнизона Сергиевской крепости непосредственно участвовали в отражении налетов степных племен.

В 1737 году в  связи с расширением границ  Российского государства на восток и юго-восток, была сооружена Самарская укрепленная линия с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской. Ново-Закамская оборонительная линия потеряла свою историческую значимость.  Сергиевск, просуществовав,  как военная крепость 35 лет, превратился в обычный штатный городок. В настоящий момент сохранились лишь фрагменты крепости, земляной вал на Казачьем холме, который является объектом культурного наследия федерального значения.

Возрастание количества крепостей, а вместе с ними и служилых людей, требовало развития собственного производства зерна. Территорию, находящуюся под охраной Самарской линии укреплений, стали заселять первые переселенцы, осваивающие благоприятные для земледелия пойменные территории рек.

Село Кармало-Аделяково образовано в 1754 году, весной которого 75 семей под руководством крестьянин Герасима Гаврилова и Никифора Куликова высадились на левом берегу р. Волги. В поисках свободных мест они направились на восток в сторону г. Оренбург.  В Оренбурге они откупили у башкирского бая большой участок земли, расположенный на правой стороне реки Сургут. На приобретенный участок земли прибыли первые переселенцы (мордва, чуваши). Чуваши выбрали место на реке Кармалка. Свое село назвали Кармало-Аделяково (от названия реки Кармалка и имени основателя села – Аделяк).

Село Старое Якушкино образовано в 1744 году в результате самовольного захвата земли пришедшими из-за Волги чувашами. Село названо в честь одного из предводителей чуваш Ягава (в переводе на русский язык - Яков).

На территории сельского поселения Кармало-Аделяково находится 5 памятников природы (особо охраняемые природные территории) регионального значения:

  - Голубое озеро - гидрогеологический профиль, с 1967 года, общая площадь – 300 м2. Водный памятник природы. Озеро округлой формы, представляет собой карстовую воронку, заполненную водой, поступающей из мощных глубинных сероводородных источников. Наличие сернистых соединений обуславливает интенсивную изумрудно-голубую окраску воды. Глубина озера достигает 20 метров.

  - Гора Высокая – геологический профиль, с 1967 года, общая площадь – 50 га. Комплексный памятник природы. Гора – останец, сложена известянковыми мергелями и красными глинами, на юго-западном склоне встречаются раковины морских брахипоид, живших в здешних морях более 160 млн лет назад. Высота горы около 100 метров, на ней нет деревьев.

  - Серноводский шихан -  комплексный профиль, с 1989 года, общая площадь -  30 га. Ботанический памятник природы, типичный по геоморфологии и уникальный по комплексу травянистых сообществ объект Высокого Заволжья. Здесь расположены формации каменистой, настоящей луговой, кустарниковой степи с фрагментами широколиственных лесов.

  - Нефтяной овраг – комплексный профиль, с 1967 года, общая площадь – 50 га. Живописная балка, заросшая осокой и ивой, еще в XVII веке здесь кустарным способом добывали нефть. В 1768 году академики И. Лепехин и П Паллас указали на имеющиеся в овраге нефтяные источники.

  - Якушкинские источники -  гидрогеологический профиль, с 1987 года, общая площадь – 1 га. Представляет собой различной мощности источники сероводородной воды, которая ручейками стекает в реку Шунгут.

25.02.2005 г. на территории муниципального района Сергиевский Самарской области образовано 1 городское и 16 сельских поселений, одно из которых сельское поселение Кармало-Аделяково, включающее: село Старое Якушкино, поселок Первомайский и село Кармало-Аделяково, являющееся административным центром сельского поселения.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Кармало-Аделяково в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области, с.п. Кармало-Аделяково, входит в состав буферной зоны.

Сельское поселение Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский, расположено в лесостепной зоне в восточной части района. Внешнее сообщение с.п. Кармало-Аделяково с областным центром осуществляется по региональным и межмуниципальным дорогам общего пользования и по федеральной дороге «Урал-М5».

По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения составила 1196 человек. Доля трудоспособного населения ниже среднего показателя по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Кармало-Аделяково располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты промышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации, и на центры МСР (п.г.т. Суходол). Наличие ценных объектов историко-культурного наследия сельского поселения позволили его включить в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Кармало-Аделяково как элемента буферной зоны рекомендовано активное заселение с поддержанием режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства блокированной и коттеджной застройки, сельских усадеб.

Поселение нуждается в обновлении основных фондов производства и формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие объектов обслуживания и рекреации, использование бальнеологического ресурса поселения. На территории с.п. Кармало-Аделяково возможно размещение перерабатывающих предприятий.

### 2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Кармало-Аделяково  муниципального района Сергиевский в системе расселения Самарской области

Сергиевский район расположен в северо-восточной части Самарской области. На севере район граничит с Челно-Вершинским районом, на северо - востоке с Шенталинским и Исаклинским, юго-востоке с Похвистневским, на юге - Кинель Черкасским, юго-западе с Красноярским, на западе с Елховским, северо - западе с Кошкинским районами.

Сельское поселение Кармало-Аделяково  расположено в восточной части муниципального района Сергиевский.

Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский  Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 45-ГД  и в соответствии с внесенными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установленные Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области» установлены границы сельского поселения.

Общая площадь земель сельского поселения Кармало-Аделяково  в установленных границах составляет 13506,1 га.

Сельское поселение Кармало-Аделяково граничит:

- с сельским  поселением Антоновка муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением  Новое Якушкино муниципального района Исаклинский;

- с сельским поселением  Захаркино муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением Калиновка муниципального  района Сергиевский;

- с сельским поселением Серноводск муниципального  района Сергиевский.

Сельское поселение Кармало-Аделяково, включает 3 населённых пункта: село Кармало-Аделяково, село Старое Якушкино, поселок Первомайский. Административным центром поселения является село Кармало-Аделяково.

Внешнее сообщение сельского поселение Кармало-Аделяково с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования «Кинель-Черкассы – Урал М5», и по федеральной дороге «Урал М5». Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным транспортом по автодорогам общего пользования Самарской области, обеспечивая связь населённых пунктов между собой и с центром администрации района.

Существующая численность населения сельского поселения Кармало-Аделяково  по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 1196  человек.

Население:

с. Кармало-Аделяково относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. чел.

с. Старое Якушкино – средний сельский населенный пункт с численностью населения от 0,2 до 1 тыс. чел.

п. Первомайский – малый сельский населенный пункт с численностью населения до 0,2 тыс. чел.

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным  транспортом по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения, автодорогам местного значения административного района, обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района.

Основными отраслями экономики района является нефтедобывающая промышленность и сельскохозяйственное производство. Преобладающим населением с.п. Кармало-Аделяково  является русское население.

### 2.1.4. Природно - климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Сельское поселение Кармало-Аделяково расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе, с холодной  малоснежной зимой, короткой весной и осенью и жарким сухим летом.  Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает– 48°С. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет  79 см, наибольшая – 152 см, наименьшая-69 см.

По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм/год. В  теплый период года осадков выпадает больше, чем в холодный.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория относится к провинции Высокого Заволжья, характерной особенностью которой является изрезанность долинами рек.

В речных долинах распространены аккумулятивные и эрозионные террасы. Последние развиты в тех местах, где реки пересекают тектонические поднятия. В отличие от аккумулятивных, эрозионные террасы сложены коренными породами.

Сергиевский район отличается разнообразием рельефа. В формировании современного рельефа принимали участие многочисленные факторы. К ним относятся тектонические движения земной коры, неоднократные отступления и наступления морских вод, а также эрозионные процессы.

Для всей территории района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи. Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Сергиевской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 м и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 м и развит в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 м, глубина - от 1,5 до 15-20 м. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 м. Карст в районе курорта Сергиевска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса – это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослои и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел рек и ручьев, делювием склонов, пролювием балок и оврагов, озерными и болотными образованиями. Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большого количества щебня и гальки. Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками, иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория  относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющим собой часть Волго-Русского артезианского бассейна.

На территории сельского поселения Кармало-Аделяково протекают р. Шунгут, р. Сухой Шунгут, р. Кармала. Также на территории также находятся оз.Кривое, оз.Узкое, оз.Голубое, оз.Березовое, оз. Шунгутское.

Река Шунгут (приток второго порядка реки Сок, ширина реки – 4 м, глубина максимальная – 0,8 м, глубина средняя – 0,4 м).

Уровень  затопления весенними паводками составляет 1%.

Подземные воды приурочены к породам четвертичного, неоногенового, пермского, каменноугольного и девонского возраста.

Ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

- Водоносный комплекс кутулукских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми.  Широкое распространение вод кутулукской свиты, их неглубокое залегание и хорошее качество дает возможность использовать их для водоснабжения и они могут быть рекомендованы для организации водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов, путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

- Водоносный комплекс малокинельских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми. В настоящее время подземные воды свиты на площадях неглубокого залегания и широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов с помощью буровых скважин.

В Сергиевском районе выделено 8 водоносных горизонтов.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа проектируемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

На территории сельского поселения Кармало-Аделяково протекают р.Шунгут, р.Сухой Шунгут, р.Кармала. Также на территории также находятся оз.Кривое, оз.Узкое, оз.Голубое, оз.Березовое, оз.Шунгутское.

Река Шунгут (приток второго порядка реки Сок, ширина реки – 4 м, глубина максимальная – 0,8 м, глубина средняя – 0,4 м).

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования является р. Сургут, являющаяся западной границей сельского поселения. В северо-западной части поселения в Сургут впадает река Шунгут, берущая свое начало на территории Исаклинского района, и протекающая по территории с.п. Кармало-Аделяково с востока на запад. В юго-восточной части территории проектирования берет свое начало р. Кармалка – приток реки Шунгут.

На территории расположено несколько крупных пойменных озер – Кривое, Коноплянное, Киремет.

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Елховка, Кладбищенский, Пырьевый Дол, Ближний Дол.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

В недрах района имются месторождения нефти и газа.

Сергиевский район является одним из шести нефтедобывающих районов области. Сергиевский нефтеносный бассейн в тектоническом отношении расположен в пределах южного склона Татарского свода Сергиевско-Абдулинской погребённой впадины и Камско-Кинельской системы прогибов.

В границах сельского поселения Кармало-Аделяково разведаны крупные нефтяные месторождения: Якушкинское, Орлянское.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Сергиевский район расположен в зоне лесостепи Высокого Заволжья. С преобладанием в ландшафте элементов степи. Наибольшее распространение на территории  района имеют участки луговых и каменистых степей. Луговые степи сопровождают леса, образуя поляны и опушки, а каменистые степи чаще встречаются по склонам холмов, сыртов и речных долин.

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

В настоящее время имеются значительные площади сосновых лесов на относительно выровненных платообразных склонах. Степные участки в настоящее время в большинстве распаханы.

По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Сергиевский Самарской области, состояние почвенного покрова  характеризуется как удовлетворительное (без нарушений).

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Кармало-Аделяково представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Сургут, Шунгут; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Кроме того, на территории сельского поселения располагается пять памятников природы регионального значения:

- «Гора Высокая» - округловершинная гора – останец отрога Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Склоны холма покрыты растительностью;

- «Нефтяной овраг» - балка, раположенная между увалами, выходящая устьем в долину р. Шунгут. Юго-западный лесостепной склон покрыт разнотравно-типчаково-ковыльной степью с широколиственными колками. Добыча нефти, проводившаяся здесь в 17-20 вв., прекращена в 1960 г – иссяк и заменился на сероводородный нефтяной источник. На месте бывшего Нефтяного озера сформировалась низина с осокой.

- «Серноводский шихан» - плосковершинный останец из пермских мергелей, песчаников и глин. Его волнистая поверхность – эрозионная терраса Акчагыльского моря – крутыми уступами наклонена к долинам рек Шунгут и Сургут.

- «Якушкинские источники» - один мощный и четыре небольших источника, днища которых покрыты отложениями серы. Окружающая территория – заболоченная пойма. В прошлом на источнике отмечались выходы нетфи.  Дебит – 2 л/с.

- «Голубое озеро» - озеро с сероводородной (интенсивно голубой) водой в карстовой воронке у подножия коренного берега р. Шунгут. Его глубина в центре достигает 23 м.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.