| Администрация сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской области 446563, с. Кандабулак, ул.Горбунова д.16 Телефон/факс: 4-51-55 ПОСТАНОВЛЕНИЕ «14» ноября 2013г. № 46 |  |
| --- | --- |

Об утверждении схем водоснабжения

сельского поселения Кандабулак Сергиевского

муниципального района Самарской области

В    соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российском Федерации», руководствуясь Уставом сельского  поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский  Самарской  области, Администрация сельского поселения Кандабулак  муниципального района Сергиевский  Самарской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  схему  водоснабжения   сельского   поселения Кандабулак  муниципального района  Сергиевский Самарской   области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевская трибуна».

3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о.Главы сельского поселения Кандабулак 			     Т.С. Озерова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации сельского поселения Кандабулак

муниципального района Сергиевский Самарской области

№ 46 от 14.11.2013г

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КАНДАБУЛАК СЕРГИЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2013  год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	……………………………………………………………………………….3

- ПАСПОРТ СХЕМЫ	…………………………….….4

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	…………………………….…..8

- Общие сведения о сельском поселении

Кандабулак муниципального района Сергиевский

Самарской  области...…....................................................................................................8

Общая характеристика системы водоснабжения…………..………………...…......…14

3. СУШЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ	……………………………......14

- Анализ структуры системы водоснабжения	……………………….……....14

- Анализ существующих проблем..	…………………….……..…..16

- Обоснование объемов производственных

мощностей	…………………………….....16

- Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения	……………………….….…...17

- Перспективная схема водоснабжения	……………………….….…...19

4.МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ…………………………………………………………...22

4.1.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения	………………………………..22

5.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ	……………………………….24

- ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ…………………………………………………………………………...25

6.1.Сводная потребность в инвестициях

на реализацию мероприятий схемы	……………………………….25

6.2. Структура финансирования программных

мероприятий	……………………………….25

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ………………………………………………………….…..26

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2025 года сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской области;

- Генерального плана сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской области:

- Программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Сергиевский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г № 2 3 0-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г.№ 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения")

Схема включает первоочередные Мероприятия по созданию и развитию нейтрализованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Кандабулак, муниципального района Сергиевский Самарской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих селей и сооружений, строительству новых объектов системы водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системе водоснабжения.

Кроме кого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующей системы водоснабжения сельского поселения Кандабулак анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятии схемы;

- перечень мероприятии по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы н ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

- ПАСПОРТСХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской области на 2013 - 2025 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава  сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской области.

Местонахождение проекта

Россия, Самарская область. Сергиевский район, сельское поселение Кандабулак.

Нормативно-правовая база дли разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения")

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНПП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация здании» (Официальное издание). М.: ГУП ЦПП. 2003. Дата редакции: 01.01,2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы:

- обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года:

- увеличение объемов производства коммунальной продукта (оказание услуг по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики:

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки.

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения Кандабулак:

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2025 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2015 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

Второй этап строительства- 2015-2019 годы:

- реконструкция существующих ВЗУ:

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

-	строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

Третий пап строительства -2019-2025 (расчетный срок):

- строительство скважин;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общин объем финансирования схемы составляет 25739,74  тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения в 2013-2025 годах составляет:

- всего	- 25739,74 тыс. рублей

- в том числе:

местный бюджет – 1286,99 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 24452,75 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

  - Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

  - Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

  - Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

  - Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Кандабулак.

  - Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан, с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

  - Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

  - Увеличение мощности системы водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации сельскогоп оселения

Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской области.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1.Общие сведения о сельском поселении Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской области.

Адрес: 446563, Самарская область, Сергиевский район, с. Кандабулак, ул. Горбунова, д.16.
Глава сельского поселения:Наумцев Николай Иванович
Ведущие специалисты: Озерова Татьяна Сергеевна,

Комаровская Наталья Владимировна
Телефоны: (84655) 4-51-55, 4-51-45

В состав поселения входят: с. Кандабулак, с.Спасское, с. Большая Лозовка.

Административный центр – с.Кандабулак.

Географическое положение:

Село Кандабулак расположено на западе м.р.Сергиевский в пойме реки Кандабулак, окружено началомУральских гор, покрытых лесами. Удаленность от областного центра- 114 км, удаленность от районного центра  34 км.

Земли поселения граничат с землями Кошкинского района.

Площадь поселения - 17,967 тыс. га.

Историческая справка:

с Кандабулак.В апреле 1737 года императрицей Анной Иоанновной, дляукрепления восточных рубежей, был подписан указ о переселении калмыков квостоку от Волги для несения ими пограничной службы.  17 октября 1737 года В.Н.Татищев доносил, что места выбраны и быстро строятся следующие поселения: Кошки, Курумоч, Кандабулак и другие.

Сто лет спустя после первого упоминания, в Кандабулаке проживали1611человек,из них 336 калмыков.

В 1870 году открылось земско-общественное начальное (одноклассное) училище, его попечителями были П.В. Крайнов и Я.С. Мартынов; через 4 года в нем обучалось 50 мальчиков и 9 девочек.

В 1900 году в селе насчитывалось 536 дворов, и 3012 человек.В селе были церковь, школа, земскаястанция, ярмарка, базар по четвергам, 4 водяных и 4 ветряных мельниц, врач, фельдшер, волостное управление, урядник.

26 января 1918 года волостное собрание граждан Кандабулакской волости приняло решение об организации Советов по всей волости. 1 февраля 1918 года был избранпервый волостной совет.

В 1929 году в селе был создан первый колхоз - «Красный октябрь», объединились212крестьянских хозяйств, площадь посевов - 1104 га, 138 голов рабочего скота и188 коров.

В годы Великой Отечественной войны на полях сражения за Родину погибло 190 уроженцев с.Кандабулак. Около 100 человек эвакуированных из западных областей страны проживало в годы войны в селе Кандабулак.

Два уроженца села - Горбунов Илья Павлович и Рыжов Андрей Иванович стали Героями Советского Союза.

В начале 1950 годов колхозы «Красный Октябрь» и «Комсомолец» сливаются в один - «Красный Октябрь», который в 1963 году переименовывается в колхоз«Комсомолец». Наилучшие показатели в колхозном производстве были достигнуты между 1959 и 1989 годами. Многие труженики колхоза в разное время были награждены орденами и медалями за доблестный труд. В 1948 году комбайнеру Тихонову Ивану Федоровичу было присвоено звание Героя СоциалистическогоТруда.

В 1999 году 2 декабря в селе Кандабулак открыт пансионат для ветеранов ВОВ итруда на 40 мест в отремонтированных зданиях бывшей участковой больницы.

Село СпасскоеВ 1882 году из Черниговской губернии был послан ходок в СамаруМельник М.М. с целью разыскать и купить участки земли, отсюда иидет первое упоминание о селе Спасское. До революции в селе было: у населения 17 жнеек, 15 молотилок, на территории села 25 шинков, 5 частных лавочек, один винный кабак и одна школа. В годы Советской власти на селе было открыто 4начальных школы.

В 1924 году в селе установлена Советская власть и организован Спасский сельский Совет, который просуществовал до 1959 года, и в 1959 году укрупнен и объединен сКандабулакским. В 1929 создан колхоз «Смерть капиталу», который просуществовал до 1934 года. В 1934 году из него образовалось 4 колхоза: «Память Кирова», «Смерть капиталу», «ЧервоныйПлугатырь», «имени Некрасова»,которые просуществовали до 1951 года, а далее были укрупнены и объединены в один колхоз «ЧервоныйПлугатырь». В 1960 году на полях колхоза работало 6 комбайнов, 10 тракторов, 9 автомашин. В 1955 году село было полностью электрифицировано и радиофицировано. В 1953 году открыта сельская библиотека с книжным фондом 2500 книг. В 1960 году в библиотеке было 6000 книг. В 1960 году колхозом был построен клуб на 200 мест деревянный, а в 1978 году кирпичный, который работает по настоящее время. В настоящее время на полях колхоза «ЧервоныйПлугатырь» работает ГУПСО «АгроСервис», одна школа, один магазин, одна частная торговая точка, одна библиотека, ФАП, сберкасса,почта,

В годы Великой Отечественной войны из села ушло 163 человека защищатьРодину, а вернулись только 61 человек, 102 человека погибли на полях сражения.

Достопримечательности

В селе Кандабулак расположено здание пансионата (вбывшем здании земской больницы) 1913 года постройки, здание администрации 1913 года постройки. Но основной достопримечательностью села Кандабулакявляется церковь.

В 1771 году на средства жителей села была построена деревянная церковь ДмитрияСолунского, а с 1896 по 1905 год строилась каменная, трехпрестольная церковь в честьПресвятой Троицы, Святителя и Чудотворца Николая и Святого Великомученика Дмитрия Солунского на 1500 человек. В ведомостях 1907 года церковь в с. Кандабулак значится как Свято-Троицкая, освещение главного престола было 26 мая 1906года.

В 1939 году церковь была закрыта, но попытка разобрать ее по кирпичику для строительства средней школы в с. Сергиевск успехом не увенчалась. Снесена была только колокольня, да ураганом позднее снесло сам купол.

5 ноября 1997 года в разрушенной церкви Дмитрия Солунского в честь приближающегося престольного праздника состоялась первое за несколько десятилетий богослужение священником из села Сергиевск.

С сентября 1999 года под руководством Анисимова Н.А., принявшего сан священника, начаты работы по строительству воскресной школы и восстановлению храма. 26 декабря 2000 года в церкви состоялась торжественная литургия, посвященная ее второму рождению.

В настоящее время ведется работа по восстановлению церкви, которое требуетколоссальных финансовых затрат. Чаяниями прихожан выполнены небольшие ремонтные работы, но этого недостаточно.

Данные по численности населения на 01.01.2013 г.

Численность населения поселения  1120  чел.

с Кандабулак – 616 чел

с Спасское – 504 чел

с. Б.Лозовка –  0 чел.

детей до 18 лет - 219  чел,

с Кандабулак – 113 чел

с Спасское-  106 чел

трудоспособного населения – 626

с Кандабулак – 342 чел

с Спасское-  285 чел

с Б.Лозовка – нет

пенсионеров -275 чел.

с. Кандабулак – 168 чел

с. Спасское – 107 чел

с. Б.Лозовка - 0 чел

На территории поселения располагаются :

с. Кандабулак:

-  ГБУ СО «Сергиевский пансионат для ветеранов войны и труда ( дом-интернат для престарелых  и инвалидов)»

- ГБОУ СОШ села Кандабулак

- Администрация сельского поселения Кандабулак

- Объекты торговли

- Отделение почтовой связи села Кандабулак

- ОАО Сбербанк России Самарское отделение г.Самарыотд № 6991/0437

- ГБУЗ СО Сергиевская ЦРБ «Поликлиническое отделение № 5»

- МБУК МКДЦ Сергиевского района СДК с Кандабулак

- Библиотека

- Аптечный киоск

с.Спасское:

-   ООО  «БиоТон» отделение Спасское

-  Объекты торговли

-  Отделение почтовой связи села с Спасское

-  МБУК МКДЦ Сергиевского района СДК с Спасское

-  Библиотека

-  ГБУЗ СО Сергиевская ЦРБ ФАП села Спасское

-  ГБОУ ООШ села Спасское

- КФХ «Котов»

- КФХ «Дементьева»

- КФХ «Катарбаев»

2. Основные статистические показатели территория поселения

| Наименование показателей | Ед. измерения | 2009год | 2010год | 2011год | 2012год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в поселении | тыс.га | 17,967 | 17,967 | 17,967 | 17,967 |
| В т.ч. сельскохозяйственные угодия | тыс.га | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 |
| Из них: пашня | тыс.га | 12,167 | 12,167 | 12,167 | 12,167 |
| лесные земли | тыс.га | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 12,167 |
| земли застройки | тыс.га | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| прочие земли | тыс.га | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |

Население поселения:

### Благоустроенность территории:

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность дорог общего пользования | км | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 |
|  | с асфальтобетонным покрытием с грунтощебеночным покрытием | км км | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 |
|  | Кроме того |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Протяженность дорог, находящихся в ведении муниципального образования | км | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 19,6 |
|  | в т.ч.: с асфальтовым покрытием с грунтощебеночным покрыт. грунтовые | км км км | 7,2 6,2 18,5 | 7,2 6,2 18,5 | 7,2 6,2 18,5 | 7,2 6,2 18,5 | 6,4 4,9 8,3 |

| Благоустройство территории муниципального образования | Ед. изм. | Нормативный показатель | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие площадок для: |  |  |  |  |  |  |  |
| - игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | кв.м./чел | 0,7 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| - отдыха взрослого населения | кв.м./чел | 0,1 | - | - | - | - | - |

2.2.Общая характеристика системы водоснабжения

В настоящее время на территории сельского поселении Кандабулак имеются слаборазвитая централизованная система водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины с подачей в сеть потребителям через насосную станцию или водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые ВЗУ находятся в аварийном состоянии (военный городок № 35 д. Кобяково).

В настоящее время объекты системы водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются следующим предприятием:

- ООО «СКК» - водоснабжение с. Кандабулак.

Данное предприятия предоставляет весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятии по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственною водоснабжения сельского Кандабулак являются артезианские воды. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вола. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0.5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0.3 мг/л), повышенной мутности от 3.65 - 5,24 мг/л до 8,7 - 22.03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8.7мг/л (при норме 7.0 мг/л).

Водоносные известняки среднею карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится кдостаточнообеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение   населенных   пунктов   сельского   поселения   организовано от:

-централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

-децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м3/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВЗУ Кандабулак | артскважина артскважина ВБ (не действ.) 1 рез.х25 м3 РЧВ W=300 м3 нас. Станция 2 подъема. | 1964 | 16 | 110 |  |

Примечание: ВБ - водонапорная башня, р - резервная артскважина.

Скважина на обеспечена зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса не  огорожены забором, не благоустроены и  не озеленены.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей протяженностью более 10.0 км. Износ существующих водопроводных сетей по сельскому поселению Кандабулак составляет более 70%.

Выводы:

- Источником водоснабжения сельского поселения Кандабулак являются артезианские и частично грунтовые воды.

- Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вола. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа-жесткости и мутности.

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и  замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на
территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения Кандабулак:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание    благоустроенных    рекреационных    территорий, включающих водноспортивные комплексы,  пляжные зоны,  базы отдыха,  спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения 100% населения сельского поселения Кандабулак к централизованной системе.

Жилищное строительство на период до 2025 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Кандабулак принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2025 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными п местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализации зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Московской области»№ 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ - 250 л/чел. в сутки;

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями - 210 л-чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки - 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода н канализации при кр утлого личном проживании - 70 л/чел в сутки;

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения - 50 л./чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1.3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-S4* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице б.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты   25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13530.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 30 л/с; для коммунально-производственных объектов - 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды  на  восстановление  противопожарного  запаса  составит     810 м3/сут.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

на 1 этап строительства   - 380,0 м3/сутки;

на II этап строительства - 455,0 м3/сутки;

на Ш этап строительства –710,0 м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление сельского поселения Кандабулак по этапам строительства представлено в таблице 8.

3.5.  Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Кандабулак на расчетный срок принимаются местные артезианские волы. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ.1). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства - 3,16 тыс. м3/ сут.;

- на 2 этап строительства - 3.83 тыс. м3/сут.

- на расчетный срок строительства - 6,07 тыс. м3/сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства - 0,38 тыс. м3/сут.;

- на II этап строительства - 0,45 тыс. м3/сут.

- на расчетные! срок строительства - 0,71 тыс. м3/сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая ив связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни;

- артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок н сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружении.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода. Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водосборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения Кандабулак планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в Кандабулак с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения п водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* ч Водоснабжение наружной сети п сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0.5 га;

- строительство ВЗУ в составе артскважины, узла водоподготовки, РЧВ и насосной станции 2ого подъема в с. Введенское, д. Хлюпино;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра н новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

На I этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению Кандабулак составит 3,16 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Реконструировать существующие ВЗУ вс заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ;

- Организовать I п II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- Подключить часть существующей н первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-250 мм общей протяженностью 6,3 км.

На II этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению Кандабулак составит 3,83 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить ВЗУ в составе; артскважина, станция водоподготовки, резервуар чистой воды, насосная станция 2-ого подъема;

- Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих п планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,0 км.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение сельского поселения Кандабулак будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на коней расчетного периода (2025 год) должна составить 6,07 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

1 этап. 2013 -2015 гг.

Провести капитальный ремонт ВЗУ  в п. Кандабулак со строительством узла водоподготовки.

Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения).

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-150 мм общей протяженностью 6.3 км.

II этап строительства 2015-2020гг.

Построить ВЗУ в составе: артскважина, станция водоподготовки, резервуар чистой воды, насосная станция 2ого подъема.

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,0 км.

IIIэтап строительства (расчетный срок 2020-2025)

Построить ВЗУ в составе: артскважина и водонапорная башня.

Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,5 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 150мм. Общая протяженность сетей составит 18,8 км.

.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением  мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства п т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятии (объектов), аналогичных приведенным в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в цепах 2013 года необходимо применить коэффициент инфляции.

Всего инвестиций на 2013-2025 годы необходимо 25739,74 тыс. руб. В таблице представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

| Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс. руб. |
| --- |
| Год | Водоснабжение | ИТОГО по программе |
| 2013 | 1523,08 | 1523,08 |
| 2014 | 1599,23 | 1599,23 |
| 2015 | 1675,38 | 1675,38 |
| 2016 | 1751,53 | 1751,53 |
| 2017 | 1827,68 | 1827,68 |
| 2018 | 1903,83 | 1903,83 |
| 2019 | 1979,98 | 1979,98 |
| 2020 | 2056,13 | 2056,13 |
| 2021 | 2132,28 | 2132,28 |
| 2022 | 2208,43 | 2208,43 |
| 2023 | 2284,58 | 2284,58 |
| 2024 | 2360,73 | 2360,73 |
| 2025 | 2436,88 | 2436,88 |
| Всего по проекту | 25739,74 |  | 25739,74 |

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятии программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных а виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы составит всего 25739,74тыс. рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схемы водоснабжения в 2013-2025 годах составляет:

- всего	- 25739,74 тыс. рублей

- в том числе:

местный бюджет – 1286,99 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 24452,75 тыс. рублей

7.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения Кандабулак в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 - 2025 гл. согласно техническому заданию.