Приложение

к Постановлению Главы

сельского поселения Красносельское

муниципального района Сергиевский

№2 от 29.06.2016

Общество с ограниченной ответственностью

# «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Для строительства объекта АО «РИТЭК»:

Сбор нефти и газа со скважин №№ 5, 320, 115 Полтавского месторождения

в границах сельского поселения Красносельское

муниципального района Сергиевский Самарской области

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

Генеральный директор

ООО «Средневолжская землеустроительная компания»		              	  Н.А. Ховрин

Начальник отдела землеустройства                                                                                   И.В. Конищев

Экз. № ___

Самара 2016 год

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: Сбор нефти и газа со скважин №№ 5, 320, 115 Полтавского месторождения на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

Начальник отдела землеустройства                                                 Конищев И.В.

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| 1. | Положения о размещении линейных объектов |  |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация |  |
| 1.2 | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика |  |
| 1.3 | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории |  |
| 2. | Сведения о размещении объектов АО "РИТЭК" на осваиваемой территории |  |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:2000 |  |
|  | Приложения |  |
| 1 | Предложение о разработке проекта планировки и межевания территории |  |
| 2 | Постановление № 21 от 16.06.2016 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории» |  |
| 3 | Публикация в СМИ |  |
| 4 | Предложение о проведении общественных слушаний |  |
| 5 | Постановление № _____ от __.__.2016 о назначении публичных слушаний |  |
| 6 | Публикация в СМИ |  |
| 7 | Материалы публичных слушаний по ППТ ПМТ |  |
| 8 | Публикация в СМИ |  |
| 9 | Постановление «Об утверждении ППТ/ПМТ» |  |
| 10 | Публикация в СМИ |  |
| 11 | Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение № 63-00015Ф от 28 декабря 2015 г. |  |
| 12 | Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 0078778 от 14 августа 2015 г. |  |
| 13 | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-И-№1658-1 от 25.12.2012 г. |  |
| 14 | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-2-106-2-0341 от 05.08.2015 г. |  |
| 15 | Схема согласования места размещения объекта строительства |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

1.Положения о размещении линейных объектов

1.1 Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "РИТЭК": Сбор нефти и газа со скважин №№ 5, 320, 115 Полтавского месторождения на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением № 15 от 19.05.2016 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории».

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области.

1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

В административном отношении территория проектируемого объекта расположена в северной части  Самарской области, на территории муниципального района Кошкинский, Сергиевский, вблизи населенных пунктов Старая Ивановка, Михайловка, Киевка, Быковка.

Площадка устья эксплуатационной скважины № 5, расположена в 2,1 км к югу от с. Старая Ивановка, в 3,7 км к юго-западу от н.п. Михайловка и в 5,1 км к юго-востоку от н.п. Киевка, в 6,5 км к северо-востоку от н.п. Быковка.

Площадка устья эксплуатационной скважины № 115, расположена в 2,7 км к югу от с. Старая Ивановка, в 6,8 км к юго-западу от н.п. Михайловка и в 3,8 км к юго-востоку от н.п. Киевка, в 3,2 км к северо-востоку от н.п. Быковка.

Площадка устья эксплуатационной скважины № 320, расположена в 3,9 км к юго-западу от с. Старая Ивановка, в 4,2 км к юго-западу от н.п. Михайловка и в 5,3 км к юго-востоку от н.п. Киевка, в 6,0 км к северо-востоку от н.п. Быковка.

Дорожная сеть в районе проектируемого объекта развита хорошо. В 6,9 км к юго-западу от скважины № 5 проходит автодорога с асфальтовым покрытием IV категории «Шпановка-Белый Ключ», в 1,4 км севернее месторождения проходит автодорога IV категории «Сергиевск-Кошки». Все ближайшие населенные пункты также соединены автодорогами регионального и местного значения.

Ситуационный план расположения проектируемых сооружений представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Ситуационный план расположения проектируемых сооружений

Проектной документацией предусматривается сбор и транспорт продукции скважин №№ 5, 115, 320 Полтавского месторождения, для сбора продукции с обустраиваемых скважин принята напорная однотрубная герметизированная система сбора нефти и газа.

Продукция скважин №№ 5, 115 Полтавского месторождения по проектируемым выкидным трубопроводам поступает на существующую АГЗУ-4 Полтавского месторождения, где осуществляется замер дебитов скважин по нефти и газу.

Продукция скважины № 320 Полтавского месторождения по проектируемым выкидным трубопроводам поступает на существующую АГЗУ-3 Полтавского месторождения, где осуществляется замер дебитов скважин по нефти и газу.

Данной проектной документацией предусматривается:

обустройство трех добывающих проектируемых скважин №№ 5, 320, 115 Полтавского месторождения;

выкидной трубопровод от скважины № 5 Полтавского месторождения до АГЗУ-4 Полтавского месторождения;

выкидной трубопровод от скважины № 320 Полтавского месторождения до 
АГЗУ-3 Полтавского месторождения;

выкидной трубопровод от скважины № 115 Полтавского месторождения до 
АГЗУ-4 Полтавского месторождения;

сборный трубопровод от АГЗУ Свободного месторождения до МНС Полтавского месторождения;

расширение МНС Полтавского месторождения;

строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ 
ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ф-7 ПС 110/10 кВ «Нижняя Быковка» для электроснабжения скважин № 5, 320, 115 Полтавского месторождения.

При обустройстве устьев проектируемых нефтяных скважин проектом предусмотрено строительство следующих сооружений:

приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины;

фундамент под опоры ремонтного агрегата;

площадка под ремонтный агрегат;

площадка под передвижные мостки;

площадка лубрикаторная;

емкость производственно-дождевых стоков V=5 м3;

якоря оттяжек – 4 шт;

установка блока дозирования химреагента;

площадка дренажной емкости V=5 м3;

площадка под электрооборудование и шкаф телемеханики;

КТП;

радиомачта;

молниеотвод-2 шт.;

площадка под передвижную ДЭС;

эстакада;

место для установки пожарного щита - 3 шт;

реагентопровод;

информационные таблички и указатели.

В обвязке устья скважины предусмотрен штуцер подключения передвижного агрегата для периодической промывки и пропарки выкидного трубопровода.

Выкидные трубопроводы предназначены для сбора газожидкостной смеси от устьев скважин №№ 5, 115 до существующей замерной установки АГЗУ-4 и от скважины № 320 до существующей замерной установки АГЗУ-3. За рабочее (нормативное) давление трубопроводов системы сбора принято абсолютное давление 4,0 МПа. Выкидные трубопроводы от скважин №№ 5, 320 запроектированы из стальных горячедеформированных труб из стали марки 20А, диаметром и толщиной стенки 114х7 мм. Выкидной трубопровод от скважины № 115 запроектирован из стальных бесшовных труб из стали В20, диаметром и толщиной стенки 114х7 мм. Трубопроводы укладываются в грунт на глубину не менее 1,8 м до верхней образующей трубы (ниже нормативной глубины промерзания). По трассе трубопроводов, с правой стороны по ходу движения продукта, устанавливаются сигнальные знаки.

Нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспортировки газожидкостной смеси от существующей АГЗУ Свободного месторождения до существующего узла переключения № 1. Нефтесборный трубопровод запроектирован из стальных горячедеформированных труб из стали марки В20, диаметром и толщиной стенки 159х8 мм. Трубопровод укладывается в грунт на глубину не менее 1,8 м до верхней образующей трубы (ниже нормативной глубины промерзания).

1.3 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

● размещением площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

● прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

● рекультивацией нарушенных при строительстве земель;

● возмещением землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи и транспортировки нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых выкидных трубопроводов и нефтепровода устанавливается охранная зона, которая в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых  ВЛ устанавливается охранная зона, которая составляет 10,5 м от оси.

Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопроводов содержится в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли).

Все противопожарные расстояния от проектируемого выкидного нефтепровода до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам.

Трассы проектируемых выкидных трубопроводов от скважины на местности обозначены опознавательно-предупреждающими знаками.

2. Сведения о размещении объектов АО «РИТЭК» на осваиваемой территории

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО "РИТЭК": Сбор нефти и газа со скважин №№ 5, 320, 115 Полтавского месторождения на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.