Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Красносельское

муниципального района

Сергиевский

Самарской области

от  « 16»  12. 2021 г.  № 54

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление………………...………………………………………………............2

Термины и определения, принятые в работе…………………………………………...3

Глава 1. Цели проведения актуализации………….………….……..……………….....6

Глава 2. Схема водоснабжения ……………......………..….…………….......................8

Раздел 2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения…………………………..………………….......................8

Раздел 2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения ......24

Раздел 2.3. Баланс водоснабжения и потребления, горячей, питьевой,

технической воды…………..…………...………..……………………...…....….........32

Раздел 2.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения …………………………..…..69

Раздел 2.5.  Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения ………………………………….....……......85

Раздел 2.6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения............87

Раздел 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………...……………………….........94

Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……..……………………...……………………….......................96

Приложения…………………………………………………………………………....97

Приложение №1 – Протоколы лабораторных испытаний качества воды

Термины и определения принятые в работе

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

5) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

7) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

8) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

9) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

10) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

11) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

12) объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

13) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

14) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

15) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

16) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

17) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

18) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

19) техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

20) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

21) централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

22) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единообразию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Актуализация схемы водоснабжения осуществляется при наличии одного из следующих условий;

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения в период действия схемы водоснабжения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами снижения сбросов загрязняющих веществ, программами повышения экологической эффективности, планами мероприятий по охране окружающей среды, утвержденными в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент актуализации схем водоснабжения и водоотведения);

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения);

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения);

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения, создание и использование которых не отвечает требованиям Федерального закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011 года (ред. от 01.07.2021) «О водоснабжении и водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, а также внесения рекомендаций по их доработке в целях унификации и (или) внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения.

Основанием для проведения актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Красносельское является договор №292/21 от 09.08.2021 г., заключенный между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения и развитие системы водоснабжения, является его Генеральный план, в котором проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения на расчётный срок до 2033 года включительно.

# Документы, представленные на актуализацию

На актуализацию представлены:

- Схема водоснабжения с.п. Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области;

- Решение Собрания представителей с.п. Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области № 39 от 20.02.2019 г. «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области».

ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    - Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Сельское поселение Красносельское (далее по тексту с.п. Красносельское) расположено на северо-востоке муниципального района Сергиевский Самарской области.

В состав сельского поселения Красносельское входят 5 населённых пункта: село Красносельское, поселок Ровный, поселок Малые Ключи, село Мамыково и село Королевка. Административным центром является с. Красносельское.

Централизованная система водоснабжения организована в двух населенных пунктах: село Красносельское и поселок Ровный.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы.

В системе централизованного водоснабжения можно выделить две условные зоны:

- зона водоснабжения с. Красносельское от артезианских скважин, расположенных к востоку от п. Ровный, обслуживаемых ООО «СКК»;

- зона водоснабжения п. Ровный от артезианской скважины, обслуживаемой муниципальным образованием сельское поселение Красносельское муниципального района Сергиевский.

В с. Красносельское вода из скважин, расположенных к востоку от п. Ровный, с помощью насосных станций 2-го и 3-го подъемов подается сразу в водопроводные сети села потребителям. Водонапорная башня, расположенная в западной части села, не работает.

В п. Ровный вода из скважины, расположенной к северо-востоку от поселка, подается сразу в распределительные сети поселка.

Пожаротушение осуществляется из поверхностных водоемов и пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях. Существующие сети проложены в разное время из разных материалов, частично тупиковые, физически изношены и не способны обеспечить потребность в питьевой воде жителей населенных пунктов.

Структура водоснабжения сельского поселения состоит из следующих основных элементов:

-	водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в сеть;

-    насосных станций II и III подъёмов;

- 	водоводов и сетей трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям;

-   накопительных емкостей (резервуаров).

Территориальное деление сельского поселения на зоны действия предприятий, осуществляющих водоснабжение, представляет собой деление на эксплуатационные зоны. Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Водоснабжение потребителей с. Красносельское осуществляется предприятием ООО «СКК», в п. Ровный - муниципальным образованием сельское поселение Красносельское муниципального района Сергиевский.

Таким образом, на территории сельского поселения расположены две эксплуатационные зоны:

- ООО «Сервисная коммунальная компания» (ООО «СКК») - эксплуатация централизованной системы водоснабжения на территории с. Красносельское;

-  муниципальное образование с.п. Красносельское муниципального района Сергиевский - эксплуатация централизованной системы водоснабжения на территории п. Ровный.

2.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время населенные пункты: п. Малые Ключи, с. Королёвка и с. Мамыково, входящие в состав сельского поселения не охвачены централизованными системами водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения на территории сельского поселения - отсутствует.

## 2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Описание технологических зон водоснабжения сельского поселения представлено в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1 – Технологические зоны холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование технологической зоны | Зона водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | подземные водоисточники, расположенные к северо-востоку от п. Ровный, обслуживаемые ООО «СКК» | село Красносельское |
| 2 | подземный водоисточник, расположенный к востоку от поселка, обслуживаемый муниципальным образованием с.п. Красносельское муниципального района Сергиевский | поселок Ровный |

Технологических зон горячего водоснабжения на территории сельского поселения – нет.

Системы холодного водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»:

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В сельском поселении существует несколько централизованных систем холодного водоснабжения для нужд населения и организаций:

с. Красносельское

Централизованным водоснабжением населенный пункт обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 2-х артезианских скважин, расположенных к востоку от п. Ровный, оборудованных погружными насосами ЭЦВ.

В систему водоснабжения включены насосные станции 2-го и 3-го подъемов, резервуары чистой воды, расположенный на территории насосных станций, а также водопроводные сети, протяженностью 9,548 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

п. Ровный

Централизованным водоснабжением населенный пункт обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 1-й артезианской скважины к-востоку от поселка, оборудованной погружным насосом ЭЦВ, а также водопроводные сети, протяженностью около 3 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Таким образом, система водоснабжения сельского поселения включает следующий перечень централизованных систем водоснабжения:

- централизованная система водоснабжения с. Красносельское;

- централизованная система водоснабжения п. Ровный.

Системы горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

- централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

- нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно..."

Централизованной системы горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. Красносельское – нет.

Нецентрализованная система горячего водоснабжения присутствует на всей территории сельского поселения.

## 2.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения населенных пунктов на территории сельского поселения не проводилось.

Лицензии на право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения потребителей населенных пунктов – не оформлены.

Запасы подземных вод на участках недр не оценивались и не утверждались.

В границах сельского поселения Красносельское используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Проекты организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений - не разработаны.

- Водоснабжение села Красносельское осуществляется от подземного водозабора, расположенного в 1 км севернее п. Ровный. Водозабор состоит из двух водозаборных скважин.

Санитарное состояние водозабора и прилегающей территории удовлетворительное.

Размеры ЗСО 1-го пояса скважин не выделены. Территории не огорожены. Въездные группы – отсутствуют, пропускной режим не установлен.

- Водоснабжение поселка Ровный осуществляется от артезианской скважины, расположенной к востоку от посёлка.

Размеры ЗСО 1-го пояса скважин не выделены. Территория не огорожена. Въездная группа – отсутствует, пропускной режим не установлен.

Данные о состоянии существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружениях представлены в таблице 2.1.4.1.1.

Таблица 2.1.4.1.1 - Краткая характеристика артезианских скважин

| № п/п | № скважины по паспорту, местонахождение | Год ввода в экспл. | Глубина скважин, м | Дебет скважин, м3/час | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабор к востоку от п. Ровный для с. Красносельское |  |  |
| 1 | 069/00 1 км севернее п. Ровный | 2000 | 60,0 | 4 | Удовлетвори-тельное |
| 2 | №070/00, 1 км севернее п. Ровный | 2000 | 60,0 | 4 | Удовлетвори-тельное |
| водозабор п. Ровный |  |  |  |
| 1 | скважина к востоку от поселка | 2010 | 70 | - | Удовлетвори-тельное |

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Красносельское отсутствуют.

Данные протоколов результатов анализа проб воды из водопроводных сетей с. Красносельское за 2021 г. сведены в таблицу 2.1.4.2.1 и приведены в Приложении №1.

Проанализировав результаты за 2021 гг., представленные в протоколах лабораторных испытаний, делаем вывод, что вода в с. Красносельское не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (взамен СанПиН 2.1.4.1074-01 с 1 марта 2021 г.) по общей жесткости.

Таблица 2.1.4.2.1 - Сводная таблица химических анализов питьевой воды

| Определяемые показатели | Ед. изм. | Величина допустимого уровня (ПДК) | Результаты испытаний, дата Протокола |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата отбора 05.07.21 г. | Дата отбора 02.08.21 г. | Дата отбора 07.09.21 г. |
| Запах при 200С |  | не более 2 | 0 | 0 | 0 |
| Привкус | балл | не более 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| Цветность (Cr-Co) | градусы | не более 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | 0 | 1,16 | 0 |
| Минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | не более 1000,0 | 840 | - | 940 |
| Хлориды | мг/дм³ | 350 | 21 | - |  |
| Сульфаты | мг/дм³ | 500 | 490 | - |  |
| Железо суммарно | мг/дм³ | 0,3 | 0,15 | 0,104 |  |
| Общая жесткость | °Ж | не более 7,0 | 14,5 | 14,7 | 14,7 |
| pH | ед. pH | 9,0 | 7,7 | 7,68 | 8,06 |
| нитраты | мг/дм³ | 45 | 16,2 |  |  |
| фтор | мг/дм³ | 1,5 | 1,09 |  |  |
| Азотоаммонийные | мг/дм³ | 2 | 0,875 |  |  |
| Нитриты | мг/дм³ | 3,3 | 0,16 |  |  |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм³ | 5,0 | 2,5 | 1,1 | 2,03 |
| Щелочность | мг/дм³ | 8 | 7,2 |  |  |

Таблица 2.1.4.2.2 - Сводная таблица микробиологических анализов воды

| Определяемые показатели | Ед. изм. | Величина допустимого уровня (ПДК) | Результаты испытаний, дата Протокола |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июль | август | сентябрь |
| ОМЧ | КОЕ в 100 мл | Не более 50 КОЕ/мл | 2 | 10 | 0 |
| ОКБ | КОЕ в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | Не обнаружены в 100 мл |
| ТКБ | КОЕ в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Не обнаружено в 100 мл | Не обнаружено в 100 мл | не обнаружены в 100 мл |
| Колифаги | БОЕ в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | не обнаружено в 100 мл/ - | не обнаружено в 100 мл/ - | не обнаружено в 100 мл / - |

Протоколы результатов анализа проб воды из водопроводных сетей п. Ровный не представлены.

2.1.4.3. Описание состояния существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на объектах системы водоснабжения населенных пунктов, представлена в таблице 2.1.4.3.1.

Таблица 2.1.4.3.1 - Краткая характеристика насосного оборудования

| Назначение оборудования | Марка насоса | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во рабочих, резервных | Степень износа обор-ия, % | Наличие автоматики (тип. марка, год установки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красносельское |
| водозабор к востоку от п Ровный (НС 1-го подъема) |
| Подъем воды из артскважины | ЭЦВ 6-10-140 | 2017 | 1 | 80 | данные отсутствуют |
| Подъем воды из артскважины | ЭЦВ 6-16-140 | 2017 | 1 | 80 | данные отсутствуют |
| НС 2-го подъема |
| Перекачка воды | ЦНС 60-165 | данные отсутствуют | 1 |  | данные отсутствуют |
| Перекачка воды | ЦНС 165-197 | данные отсутствуют | 1 |  | данные отсутствуют |
| НС 3-го подъема |
| Перекачка воды | ЦНС 38-65 | данные отсутствуют | 1 |  | данные отсутствуют |
| Перекачка воды | ЦНС 38-65 | данные отсутствуют | 1 |  | данные отсутствуют |
| водозабор п. Ровный |
| артскважина | ЭЦВ 6-10-110 | 2021 | 1 | - | не установлена |

с. Красносельское

Давление в сети в с. Красносельское - до 10 кг/см2.

Благодаря своевременному обслуживанию насосное оборудование поддерживается в работоспособном состоянии.

Поднимаемая вода из артезианских скважин, расположенных в 1 км севернее п. Ровный, подается в резервуары, расположенные на территории НС 2-го подъема. Далее насосы насосной станции качают воду в накопительную емкость НС 3-го подъема, расположенную на территории села и далее под напором распределяется по водопроводным сетям.

Работа насосов регулируется системой автоматики (тип. марка не представлена) от уровня воды в емкостях.

п. Ровный

Поднимаемая вода из артезианской скважины, расположенной к востоку от поселка, сразу подается в водопроводные сети. Режим работы – круглосуточный, автоматика - отсутствует. Излишки воды поступают в овраг.

Фактические данные о состоянии емкостей приведены в таблице 2.1.4.3.2.

Таблица 2.1.4.3.2 - Краткая характеристика сооружений

| Наименование. Место установки | Количество, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Емкость, м3 | Износ. % | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| резервуар на территории НС 2-го подъема | 2 | 2000 | 100 | 67 | материал - сталь |
| накопительная емкость, на территории НС 3-го подъема | 1 | 2000 | 250 | 67 | материал - сталь |

В п. Ровный, поднимаемая вода из скважины, подаётся сразу в распределительные сети поселка.

Оценка энергоэффективности подачи воды по данным за 2020 год, представлена в таблице 2.1.4.3.3.

Таблица 2.1.4.3.3 - Показатели работы системы водоснабжения

| Централизованная система водоснабжения | Подано воды всего, м 3/год | Затраты электроэнергии на подъем воды, кВт ч/год | Удельный расход электроэнергии, кВт ч/ м 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Красносельское | 13 915* | 11938 | 1,17 |
| п. Ровный | 8 491* | 15 120 | 1,78 |

Примечание - * величина расчётная

2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети на территории с.п. Красносельское относится к III категории (до 5 тыс. человек жителей), перерыв в водоснабжении допустим не более 24 час.

Существующие водопроводные сети проложены подземным способом на глубину 1,5-3,5 метра. Тупиково – кольцевые, состоящие из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 160 мм, общей протяженностью 12,548 км.

Сведения о водопроводных сетях приведены в таблице 2.1.4.4.1.

Основными анализируемыми параметрами приняты: протяженность сетей, год постройки (срок службы) и материал трубопроводов.

Таблица 2.1.4.4.1 – Сведения о водопроводных сетях

| № п/п | Участок трубопровода | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Диаметр, мм | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Красносельское |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть диаметром от Ø 57 ст | 1961 | 420 | 57 | сталь |
| 2 | Водопроводная сеть диаметром от Ø 76 ст | 1961 | 580 | 76 | сталь |
| 3 | Водопроводная сеть диаметром от Ø100 ст | 1961 | 340 | 100 | сталь |
| 4 | Водопроводная сеть диаметром от Ø 110 пнд | 1961 | 6161 | 110 | пнд |
| 5 | Водопроводная сеть диаметром от Ø114 ст | 1961 | 150 | 114 | сталь |
| 6 | Водопроводная сеть диаметром от Ø 125 | 1961 | 500 | 125 | сталь |
| 7 | Водопроводная сеть диаметром от Ø 159 ст | 1961 | 190 | 159 | сталь |
| 8 | Водопроводная сеть диаметром от Ø 160 пнд | 1961 | 1207 | 160 | пнд |
|  | ИТОГО |  | 9548 |  |  |
|  | п. Ровный |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 1972 | 1200 | 100 | чугун |
| 2 | Водопроводная сеть | 2010-2020 | 1800 | 76 | полиэтилен |
|  | ИТОГО |  | 3000 |  |  |

По типу материала водопроводные сети в сельском поселении проложены из полиэтиленовых (73%), из стальных (17,4%) и чугунных (9,6%) труб, нормативный срок службы которых составляет: полиэтиленовых труб – 50 лет, стальных – 20 лет и чугунных – 60 лет.

Таблица 2.1.4.4.2– Сводный анализ износа трубопроводов

| Год постройки | Материал труб | Длина, м | Нормативный срок службы | Превышение над нормативным сроком службы | Средний износ по нормативному сроку службы (по расчету) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 | сталь | 2 180 | 20 | 40 | 100% |
| 1972 | чугун | 1 200 | 60 | нет | 82% |
| 1981 | полиэтилен | 7 368 | 50 | нет | 80% |
| 2010...2020 | полиэтилен | 1 800 | 50 | нет | 22% |

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:

- в среднем 80% износа имеют 8,568 км полиэтиленовых и чугунных трубопроводов;

- 100% износа имеют 2,18 км стальных трубопроводов;

- средняя величина износа по нормативному сроку службы по всем водопроводным сетям с.п. Красносельское составляет 72,16%.

Перечень пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях, представлен в таблице 2.1.4.4.3.

Таблица 2.1.4.4.3 - Перечень пожарных гидрантов

| № п\п | Дата проверки | Адрес, № пожарных гидрантов | Исправность / причина неисправности | № ПГ (ПВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красносельское |
| 1 | 2021 | ул. Совхозная/Весовая (на выезде) | Исправен | 1 |
| 2 | .2021 | ул. Петра Ганюшина дом № 1 | Исправен | 2 |
| 3 | .2021 | ул. Петра Ганюшина, дом №4 | Исправен | 3 |
| 4 | .2021 | ул. Петра Ганюшина дом №9 | Исправен | 4 |
| 5 | .2021 | ул. Петра Ганюшина дом №10 | Исправен | 5 |
| 6 | .2021 | пер. Зеленый дом №5 | Исправен | 6 |
| 7 | .2021 | пер. Зеленый дом №9 | Исправен | 7 |
| 8 | 2021 |  | не исправны - 6 шт. |
| п. Ровный |
| 1 | .2021 | ул. Зеленая дом №7 | Исправен | 1 |
| 2 | .2021 | ул. Зеленая, дом №21 | Исправен | 2 |

Основной проблемой в системе водоснабжения является высокая степень физического износа оборудования и водопроводных сетей. За счет расширения сети абонентов в пик нагрузки (летние поливы) давление воды в линиях падает, и насосы не могут обеспечить водой удаленных абонентов. Это определяется не столько недостаточностью мощности насосов, сколько высоким гидравлическим сопротивлением сети трубопроводов и его изношенным состоянием.

Необходима модернизация основного оборудования и реконструкция сетей водоснабжения.

Показатели аварийности водопроводных сетей за 2020 год представлены в таблице 2.1.4.4.4.

Таблица 2.1.4.4.4 - Показатели аварийности водопроводных сетей

| Наименование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красносельское | 8 | 11 | 9 | 14 |
| п. Ровный | - | - | 3 | 4 |

За период 2018÷2020 гг. в с. Красносельское проведены работы по замене ветхих водопроводных сетей: в 2018 г. – 56 м., в 2019 г. – 185 м. В 2020 г. был проведен ремонт кровли на насосных станциях в п. Ровный и в с. Красносельское (50 м2).

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

По водозаборным устройствам:

- вода в с. Красносельское не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (взамен СанПиН 2.1.4.1074-01 с 1 марта 2021 г.) по общей жесткости.

По водопроводным сетям:

- изношенность водопроводных сетей из металла составляет 100%. Это приводит к значительному количеству повреждений с отключением потребителей от водоснабжения, в том числе с вторичным загрязнением.

Протяженность трубопроводов, нуждающихся в замене, составляет 10,748 км (72,16%). Это приводит к повышению аварийности систем – образованию утечек, потере объемов воды, росту затрат на ремонт и содержание аварийных участков, снижению качества поставляемых услуг, росту тарифов.

Большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период.

Недостаточность финансовых средств для модернизации системы водоснабжения.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды за период 2020-2021 гг. в адрес эксплуатирующей организации не поступало.

## 2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения Красносельское отсутствует система централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды (применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов)

Сельское поселение Красносельское не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены ниже уровня промерзания грунта.

2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты

Собственником объектов и сооружений подземных водозаборов, а также водопроводных сетей и сооружений на них, расположенных в с. Красносельское, является муниципальное образование района Сергиевский Самарской области, в лице КУМИ (Комитет по управлению муниципальным имуществом).

Объекты водоснабжения в с. Красносельское: скважины, резервуары-накопители, водопроводные сети эксплуатируются ООО «СКК» на основании Договора аренды.

Собственником скважины и водопроводных сетей, расположенных в п. Ровный, является муниципальное образование сельское поселение Красносельское Сергиевского района.

2.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Красносельское разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 01.03.2021 г. с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Основные направления развития системы водоснабжения:

1. Реконструкция водозаборных сооружений с. Красносельское, расположенных в 1 км севернее п. Ровный;

2. Реконструкция водопроводных сетей в с. Красносельское и п. Ровный;

3. Обновление основного оборудования объектов централизованных систем водоснабжения;

4. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водопроводных сетей;

5. Привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и расширение производительности существующих водозаборов до требуемых;

- планировка территории и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 01.03.2021 г.;

- проектирование и строительство новых линий водопроводных сетей параллельно существующим линиям без их демонтажа.

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета.

Плановыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества воды

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

- постоянный контроль качества воды;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, водопроводных сетей);

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

- замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения;

- увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

- сокращение времени устранения аварий на водопроводных сетях.

- при проектировании и строительстве новых водопроводных сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

- установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение жителей сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения на период до 2033 года напрямую связаны с планами развития сельского поселения Красносельское.

Документом территориального планирования с.п. Красносельское является «Генеральный план сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области», который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

В прогнозе численности населения сельского поселения предусмотрено два возможных варианта сценария демографического развития.

Первый вариант – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием демографического развития муниципального района Сергиевский. Прогноз среднего спроса на услуги водоснабжения, будет рассчитываться на основе численности населения, принимаемой по расчету с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Красносельское на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Второй вариант – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием муниципального района Сергиевский, а также с учетом осваиваемых территорий под жилищное строительство.

На резервных территориях можно разместить участки для индивидуального жилищного строительства. Средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, с учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

# Численность населения с учетом различных сценариев развития населённых пунктов, согласно Генеральному плану, приведена в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1 - Численность населения с учетом различных сценариев развития

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | Прогноз до 2033 г. (вариант №1) | Прогноз до 2033 г. (вариант №2) |
| Сельское поселение Красносельское: |  |  |  |
| 1 | с. Красносельское | 507 | 558 | 624 |
| 2 | п. Ровный | 187 | 206 | 292 |
| 3 | с. Мамыково | - | - | 228 |
| 4 | п. Малые Ключи | - | - | 216 |
| 5 | с. Королёвка | - | - | 261 |

Таким образом, развитие централизованной системы водоснабжения целесообразно рассматривать по одному сценарию – 2 вариант.

Сценарий развития схемы водоснабжения на территории сельского поселения Красносельское разрабатывается, исходя из прироста численности населения и развития централизованного водоснабжения в проектируемых районах сельского поселения.

Согласно генеральному плану, все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением с прокладкой новых водопроводных сетей, реконструкции и строительства водозаборных сооружений.

Развитие жилых зон на перспективу (до 2033 г.) планируется в существующей застройке и на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Красносельское.

село Красносельское:

- на площадке № 1а общей площадью территории – 6 га (планируется размещение 30 одноквартирных жилых дома, расчётная численность населения – 90 человек);

- на площадке № 1б общей площадью территории – 1,8 га (планируется размещение 9 одноквартирных жилых дома, расчётная численность населения – 27 человек);

поселок Малые Ключи

1) на свободных территориях в границах населенного пункта:

- на площадке № 2 общей площадью территории – 12,18 га (планируется размещение 61 одноквартирный жилой дом, расчётная численность населения – 183 человек);

2) за счет уплотнения существующей застройки:

- по ул. Животноводов на участке общей площадью территории – 2,22 га (планируется размещение 11 одноквартирных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, расчётная численность населения – 33 человек);

поселок Ровный:

- на площадке № 3 общей площадью территории – 7 га (планируется размещение 35 одноквартирных жилых домов, расчётная численность населения – 105 человек).

село Мамыково:

- на площадке № 4а общей площадью территории – 9,5 га (планируется размещение 63 дачных участков, расчётная численность населения – 189 человек);

- на площадке № 4б общей площадью территории – 2 га (планируется размещение 13 дачных участков, расчётная численность населения – 39 человек).

село Королевка:

на площадке № 5а общей площадью территории – 6,4 га (планируется размещение 42 дачных участка, расчётная численность населения – 126 человек);

- на площадке № 5б общей площадью территории – 3,9 га (планируется размещение 26 дачных участков, расчётная численность населения – 78 человек);

- на площадке № 5в общей площадью территории – 2,9 га (планируется размещение 19 дачных участков, расчётная численность населения – 57 человек).

Вновь проектируемые здания или сооружения, располагаемые на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, подключаются к существующим системам по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений с учётом проведения реконструкции объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения.

Для удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в воде питьевого качества необходимо:

1. Реконструкция существующих водозаборных сооружений в с. Красносельское;

2. Строительство водозаборных сооружений в населенных пунктах: село Королевка, село Мамыково и п. Малые Ключи;

3. Предусмотреть проектирование и строительство новых линий водопроводной сети с расстановкой пожарных гидрантов в соответствии с СП 31.13330.2020 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

4. Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового строительства;

5. Проведение технического обследования существующих систем водоснабжения на территории сельского поселения, согласно Приказу Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр. (ред. от 10.04.2020 N 199/пр).

  - БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды за 2020 г. по сельскому поселению, представлен в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Общий баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водопотребление за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3/год | 20,429* |
| 2 | Отдано сторонним потребителям | тыс. м3/год | - |
| 3 | Объем воды, поданной в сеть всего |  | 20,429 |
| 4 | Потери и неучтенные расходы воды | тыс. м3/год | 8,571 |
| 1.1 |  | % | 42 |
| 5 | Полезный отпуск холодной воды потребителям | тыс. м3/год | 11,858 |

Примечание - * в виду отсутствия приборов учета, фактическая величина поднятой водозаборами воды определена расчетным путем.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь питьевой воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- тушение пожаров;

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

При анализе структуры потерь систем водоснабжения в населенных пунктах, следует, что наибольшие потери и неучтённые расходы воды возникают при её реализации.

Влияющими факторами потерь воды являются:

1. Частные домовладения используют воду для полива приусадебных участков, клумб, огородов, мытьё автомобилей, содержания домашних животных, заполнения различных видов ёмкостей в бассейнах, банях и т.д.

2. Неконтролируемый и неучтённый водоразбор через уличные водоразборные колонки.

3. Аварии на водопроводных сетях.

## 2.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1 – Территориальный водный баланс

| № п/п | Наименование параметра | Наименование населенного п |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Красносельское | п. Ровный |
| 1 | Подано воды в сеть, тыс. м3/год | 11,938 | 8,491 |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке и неучтённые расходы воды, тыс. м3/год | 2,850 | 5,721 |
| 3 | Полезный отпуск воды потребителям, тыс. м3/год | 9,088 | 2,770 |

Сводные данные подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) представлены в таблице 2.3.2.2.

Таблица 2.3.2.1. – Сводные данные по технологическим зонам

| № п/п | Наименование технологической зоны | Подано воды в сети, тыс. м3/год | Максимальный суточный подъем (летний режим), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красносельское | 11938 | 42,52 |
| 2 | п. Ровный | 8491 | 30,242 |

## 2.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

## Структурный баланс реализации воды за 2020 г. по группам потребителей приведен в таблице 2.3.3.1.

## Таблица 2.3.3.1 - Структурный баланс реализации питьевой воды

| № п/п | Наименование параметра | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Красносельское | п. Ровный |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды | 9,088 | 2,770 |
| 1.1 | население | 7,510 | 2,770 |
| 1.2 | бюджетные потребители | 1,578 | 0 |
| 1.3 | прочие потребители | 0 | 0 |

Представленный баланс реализации воды по группам потребителей свидетельствует, что основным потребителем воды является население (86,7%). Доля организаций бюджетной сферы (финансируемых из бюджетов всех уровней) составляет 13,3%.

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении холодной воды населением, исходя из статистических и расчетных данных, представлены в таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1 - Сведения о потреблении воды населением

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Фактический объём реализации воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Красносельское | п. Ровный |
| 1. | Реализовано холодной воды населению всего, в том числе: | тыс. м3/год | 7,510 | 2,770 |
| 1.1 | по нормативам | тыс. м3/год | не представлены | не представлены |
| 1.2 | по приборам учёта | тыс. м3/год | не представлены | не представлены |

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

Действующие с 01.07.2019 г. нормативы потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, утвержденные Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015 г. №447 (ред. от 16.05.2017 г. №121) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению», представлены в таблице 2.3.4.2÷2.3.4.3.

## Таблица 2.3.4.2 - Нормативы потребления коммунальных услуг

| Степень благоустройства | Норма на 1чел., м3/мес. |
| --- | --- |
|  | с. Красносельское | п. Ровный |
| Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,01 | 1,01 |
| Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | - | - |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и без ванн | 3,15 | 3,15 |
| Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные ванными и газовыми нагревателями | 6,36 | 6,36 |

Таблица 2.3.4.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полив земельного участка | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,09 |
|  |  | из водоразборных колонок (вручную) |  | 0,05 |
| 2. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: | куб. метр в месяц на голову животного |  |
|  | Коровы |  | 1,8 |
|  | Телята в возрасте до 6 месяцев |  | 0,55 |
|  | Молодняк в возрасте от 6 до 18 месяцев |  | 1,06 |
|  | Свиньи на откорме |  | 0,6 |
|  | Овцы |  | 0,24 |
|  | Лошади |  | 1,78 |
|  | Козы |  | 0,17 |
|  | Кролики |  | 0,048 |
|  | Норки |  | 0,036 |
|  | Куры (мясных и яичных пород) |  | 0,012 |
|  | Индейки |  | 0,015 |
|  | Утки |  | 0,024 |
|  | Гуси |  | 0,02 |
|  | Страусы |  | 0,24 |
| 3. | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на человека | 1,6 |
|  |  | из водоразборных колонок (вручную) |  | 0,2 |
| 4. | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов, за исключением построек, указанных в п. 5 и п. 6 | куб. метр в месяц на человека | 0,34 |
| 5. | Полив теплиц, парников (зимних садов) круглогодичного использования суммарной площадью более 10 кв. метров | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,09 |
|  |  | из водоразборных колонок (вручную) |  | 0,05 |
| 6. | Полив теплиц, парников при использовании в теплый период года суммарной площадью более 10 кв. метров | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,27 |
|  |  | из водоразборных колонок (вручную) |  | 0,15 |

Учитывая, что в 2020 году общее количество потребителей воды в с. Красносельское составило 507 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению – 7,510 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 41,15 л/сут. или 1,23 м3/мес. на одного человека.

Учитывая, что в 2020 году общее количество потребителей воды в п. Ровный составило 187 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению – 2,77 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 41,15 л/сут. или 1,23 м3/мес. на одного человека.

Данные показатели не превышают показателей, согласно СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и лежат в пределах, действующих с 01.07.2020 г. нормативов потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению по Самарской области.

Централизованная система горячего водоснабжения на территории с.п. Красносельское - отсутствует. Горячее водоснабжение осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии.

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

1) Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ;

2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (с изменениями и дополнениями);

3) «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776 (с изменениями и дополнениями).

Коммерческому учету подлежит количество:

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется:

а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.

Существующая система коммерческого учёта воды на территории сельского поселения включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем— по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, у потребителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон действия эксплуатирующих организаций.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

На территории с.п. Красносельское (по данным водоснабжающей организации), приборами учета холодной воды оборудованы:

- бюджетные организации – не установлены;

- прочие потребители –120 шт;

- оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имеющих техническую возможность установки индивидуальных приборов учета, составляет - данные отсутствуют.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

Утвержденные тарифы в сфере водоснабжения для населения (с учетом НДС) ООО «СКК», приведены в таблице 2.3.5.2.

Таблица 2.3.5.2 - Сведения по тарифам на холодную воду

| Наименование населенного пункта | Стоимость 1 м³ холодной воды, руб./м3 |
| --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| с. Красносельское | 51,53 | 53,35 | 57,54 / 59,24 | 59,24/61,27 |

## 2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Потребление холодной воды на территории населенных пунктов будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов, планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых районах сельского поселения Красносельское.

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного использования водных ресурсов необходимо произвести замену и реконструкцию изношенных водопроводных сетей, что позволит сократить потери до 3-5% и, тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого качества.

Оснащение коммерческими приборами учёта жилищного фонда также позволит снизить неучтенные расходы на 2-3%.

Результаты сравнения производственных мощностей систем водоснабжения приведены в таблице 2.3.6.1.

Таблица 2.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения

| Наименование источника | Производительность, м3/сут | Максимально-суточное водопотребление в 2020 г., |
| --- | --- | --- |
|  | по дебиту скважины | согласно Лицензии | м3/сут летний режим | дефицит (-) / резерв (+) производительности ВЗС, % |
| с. Красносельское | 96 | - | 42,52 | +55,8% |
| п. Ровный | 240 | - | 30,242 | +87,4% |

Дефицит производственных мощностей в системах водоснабжения не наблюдается.

2.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При планировании потребления воды населением на перспективу до 2033 года, принимаем во внимание Генеральный план развития с.п. Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области.

На расчётный срок (до 2033 г.) в населенных пунктах с.п. Красносельское Генеральным планом предусматривается развитие жилых зон на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- планируемая жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий индивидуальный жилой фонд не менее чем на 85% оборудуется внутренними системами водоснабжения, и не менее чем на 75% выгребными ямами и местными водонагревателями.

В перспективе исполнения настоящей Схемы водоснабжения (до 2033 года) при увеличении численности жителей, объем водопотребления в сельском поселении увеличится. Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии с СП 31.13330.2016 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки сельского поселения и с учетом различных сценариев развития систем водоснабжения.

Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 150 – для полива (частота полива 1 раз в 2 дня).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, принимаем равным 1,3.

Неучтённые расходы, включающие в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Рассмотрим два прогноза подключения жителей сельского поселения к существующим централизованным системам водоснабжения.

# Вариант №1 - Прогноз низкого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по годовому балансу при нулевой миграции. Строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.

Вариант №2 - Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения площадок нового строительства. Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:

- реконструкцию существующих и строительство новых водозаборных сооружений;

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов;

- перекладку изношенных водопроводных сетей и сетей недостаточного диаметра на новые, обеспечив подключение всей жилой застройки к централизованным системам холодного водоснабжения с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды.

# Прогнозный баланс потребления холодной воды при рассмотрении первого варианта развития систем водоснабжения на территории с.п. Красносельское на период 2020÷2033 гг. представлен в таблице 2.3.7.1.

Таблица 2.3.7.1 - Прогнозный баланс потребления холодной воды при рассмотрении первого варианта развития систем водоснабжения на период 2020÷2033 гг., тыс. м3/год

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красносельское |
| Полезный отпуск холодной воды всего, в том числе: | 9,09 | 9,94 | 10,80 | 11,65 | 12,50 | 13,36 | 14,21 | 15,07 | 15,92 | 16,77 | 17,63 | 19,31 | 20,86 | 22,31 |
| население | 7,51 | 7,52 | 7,53 | 7,54 | 7,54 | 7,55 | 7,56 | 7,57 | 7,58 | 7,59 | 7,59 | 7,60 | 7,61 | 7,62 |
| бюджетные потребители | 1,58 | 2,42 | 3,27 | 4,11 | 4,96 | 5,81 | 6,65 | 7,50 | 8,34 | 9,19 | 10,03 | 10,88 | 11,72 | 12,57 |
| прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,830 | 1,52 | 2,12 |
| п. Ровный |
| Полезный отпуск холодной воды всего, в том числе: | 2,770 | 2,779 | 2,788 | 2,80 | 2,807 | 2,816 | 2,825 | 2,835 | 2,844 | 2,853 | 2,862 | 3,625 | 3,898 | 4,660 |
| население | 2,770 | 2,779 | 2,788 | 2,798 | 2,807 | 2,816 | 2,825 | 2,835 | 2,844 | 2,853 | 2,862 | 2,872 | 2,881 | 2,890 |
| бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,753 | 0,703 | 1,456 |
| прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,314 | 0,314 |

# Прогнозные балансы потребления холодной воды при рассмотрении второго варианта развития систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения на период 2020÷2033 гг. представлены в таблице 2.3.7.2.

Таблица 2.3.7.2 - Прогнозные балансы потребления холодной воды в населенных пунктах при втором варианте развития систем водоснабжения на период 2020÷2033 гг., тыс. м3/год

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красносельское |
| Полезный отпуск холодной воды всего, в том числе: | 9,09 | 9,94 | 10,80 | 11,65 | 12,50 | 10,90 | 13,10 | 15,30 | 17,50 | 19,70 | 21,90 | 24,92 | 27,39 | 30,61 |
| население | 7,51 | 7,52 | 7,53 | 7,54 | 7,54 | 10,3 | 11,003 | 11,706 | 12,408 | 13,111 | 13,814 | 14,517 | 15,22 | 15,92 |
| бюджетные потребители | 1,578 | 2,42 | 3,27 | 4,11 | 4,96 | 0,6 | 2,10 | 3,59 | 5,09 | 6,59 | 8,08 | 9,58 | 11,07 | 12,57 |
| прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,830 | 1,094 | 2,12 |
| п. Ровный |
| Полезный отпуск холодной воды всего, в том числе: | 2,770 | 2,779 | 2,788 | 2,798 | 2,807 | 3,470 | 4,051 | 4,631 | 5,212 | 5,793 | 6,374 | 7,707 | 8,552 | 12,09 |
| население | 2,770 | 2,779 | 2,788 | 2,798 | 2,807 | 3,470 | 4,051 | 4,631 | 5,212 | 5,793 | 6,374 | 6,954 | 7,535 | 10,32 |
| бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,753 | 0,703 | 1,456 |
| прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,314 | 0,314 |

Посёлок Малые Ключи, село Королёвка, село Мамыково

Согласно Генеральному плану для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН, необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора в с. Королевка производительностью 85 м3/сут., в п. Малые Ключи - 110 м3/сут, в с. Мамыково - 75 м3/сут.

Таблица 2.3.7.3 - Прогнозные балансы потребления холодной воды в населенных пунктах на период развития до 2033 г.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | с. Мамыково | с. Королевка | п. Малые Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 13,828 | 15,830 | 19,340 |
| 1.1 | население | тыс. м3/год | 13,83 | 15,83 | 15,53 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. м3/год | 0,00 | 0,00 | 3,62 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 2 | Неучтенные расходы | % | 1,383 | 1,583 | 1,934 |
| Итого: |  | 15,211 | 17,413 | 21,274 |

## 2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. Красносельское – отсутствует.

## 2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое водопотребление в 2020 году составило:

- с. Красносельское – 9,088 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление составило 24,9 м3, максимальное суточное водопотребление составило 32,37 м3;

- п. Ровный – 2,77 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление составило 7,6 м3, максимальное суточное водопотребление составило 9,865 м3.

Результаты расчёта фактического и ожидаемого потребления питьевой воды потребителями с учетом развития площадок под строительство в населённых пунктах с.п. Красносельское позволили сделать следующие выводы, представленные в таблице 2.3.9.1.

Таблица 2.3.9.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Наименование потребителя | Водопотребление |
| --- | --- |
|  | фактическое за 2020 г. тыс. м³/год | планируемый объём воды, тыс. м³/год | всего тыс. м³/год | ср. сут м³/сут | макс. сут. м³/сут |
| с. Красносельское | 9,088 | 24,58 | 33,668 | 92,242 | 119,915 |
| п. Ровный | 2,77 | 10,578 | 13,298 | 36,433 | 47,363 |
| п. Малые Ключи | - | 21,274 | 21,274 | 58,284 | 75,77 |
| с. Мамыково | - | 15,211 | 15,211 | 41,674 | 54,176 |
| с. Королевка | - | 17,413 | 17,413 | 47,706 | 62,018 |

Развитие горячего водоснабжения в с.п. Красносельское не планируется. Весь жилой индивидуальный фонд будет обеспечиваться теплом от собственных теплоисточников (котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения).

## 2.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

К 2033 году технологические зоны с подземными источниками водоснабжения на территории с. Красносельское и п. Ровный останутся прежними.

Сведения по территориальной структуре потребления холодной воды приведены в таблице 2.3.10.1.

Таблица 2.3.10.1 - Сведения по территориальной структуре потребления воды

| Технологическая зона водоснабжения | Потребление воды за год, тыс м3 | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| с. Красносельское | 33,67 | 72 |
| п. Ровный | 13,30 | 28 |
| Итого: | 46,97 |  |

## 2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. N 782 с изменениями и дополнениями "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") перспективное распределение воды на водоснабжение выполнено с разбивкой по следующим типам абонентов: население, предприятия и учреждения соцкультбыта, прочие потребители, расход воды на полив улиц и зеленых насаждений и на пожаротушение.

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения Генерального плана о росте численности населения и величине застройки населенных пунктов с.п. Красносельское.

Увеличение расходов воды будет происходить за счёт увеличения потребления населением, те на водоснабжение жилых зданий.

Развитие общественно-деловой зоны возможно за счет реконструкции существующих объектов, а также за счет строительства новых объектов, необходимых по расчету. Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели этих объектов приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.

Расходы воды на наружное пожаротушение в сельском поселении приняты на основании СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» от 30.09.2020 г., исходя из численности населения перспективных площадок. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов, и поверхностных водоемов. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа.

Территории населенных пунктов с.п. Красносельское с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства представлены на рисунках 2.3.11.1 – 2.3.11.5.

При выполнении проекта планировки необходимо уточнить местоположение и площадь территории объектов.

Результаты расчёта расходов воды на новое строительство приведены в таблицах 2.3.11.1 – 2.3 11.2.

Рисунок 2.3.11.1 – Территория с. Красносельское с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства

Рисунок 2.3.11.2 – Территория п. Ровный с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства

Рисунок 2.3.11.3 – Территория п. Малые Ключи с площадками

под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства

Рисунок 2.3.11.4 – Территория с. Королевка с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства

Рисунок 2.3.11.5 – Территория с. Мамыково с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства

Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов

| № п./п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое max | при пожаре, м3/сут | Полив м3/сут |
|  |  |  | м3/сут | м3/час (max) |  |  |
| Расчётный срок строительства до 2033г. |
| с. Красносельское |
| 1.1 | 30 одноквартирных ж. д. на площадке №1а | 90 | 14,4 | 2,40 | 54 | 8,1 |
| 1.2 | 9 одноквартирных ж. д. на площадке №1б | 27 | 4,32 | 0,72 | 54 | 2,43 |
|  | ИТОГО: | 117 | 18,72 |  |  | 10,53 |
|  | Всего: | 29,25 |
| п. Ровный |
| 2.1 | 35 инд. ж. д. площадка №3 | 105 | 16,8 | 2,80 | 54 | 9,45 |
|  | ИТОГО: | 105 | 16,8 | 2,80 |  | 9,45 |
|  | Всего: | 26,25 |
| с. Мамыково |
| 3.1 | 63 дачных участка на площадке №4а | 159 | 25,44 | 4,24 | 54 | 14,31 |
| 3.2 | 13 дачных участка на площадке №4б | 117 | 18,72 | 3,12 | 54 | 10,53 |
|  | ИТОГО: | 228 | 36,48 |  |  | 3,42 |
|  | Всего: | 39,90 |
| с. Королевка |
| 4.1 | 42 дачных участка на площадке №5а | 126 | 20,16 | 3,36 | 54 | 1,890 |
| 4.2 | 26 дачных участка на площадке №5б | 78 | 12,48 | 2,08 | 54 | 1,170 |
| 4.3 | 19 дачных участка на площадке №5в | 57 | 9,12 | 1,52 | 54 | 0,855 |
|  | ИТОГО: | 261 | 41,76 |  |  | 3,915 |
|  | Всего: | 45,68 |
| с. Малые Ключи |
| 5.1 | в существующей застройке по ул. Животноводов, 11 одноквартирных ж. д. | 33 | 5,28 | 0,88 | 54 | 2,97 |
| 5.2 | на свободных террриториях на площадке №2 - 61 одноквартиргый ж. д. | 183 | 29,28 | 4,88 | 54 | 16,47 |
|  | ИТОГО: | 216 | 34,56 |  |  | 19,44 |
|  | Всего: | 54,00 |

Согласно Генеральному плану, до 2033 года на территории сельского поселения предусматривается реконструкция и строительство общественных объектов:

с. Красносельское:

- реконструкция офиса врача общей практики на ул. Советская, 2а;

- реконструкция здания администрации на ул. Советская, 2;

- строительство предприятия коммунально-бытового на ул. Совхозная;

- реконструкция предприятия бытового обслуживания на площадке № 1а;

- строительство бассейна на ул. Ганюшина;

- реконструкция школьного спортивного зала на ул. Школьная, 7;

- реконструкция общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего общего образования), совмещенное с дошкольным образовательным учреждением на ул. Школьная, 7;

п. Ровный:

- строительство досугового центра на ул. Озерная;

- строительство спортивного зала на ул. Озерная;

- реконструкция фельдшерско-акушерского пункта на ул. Озерная, 5;

- строительство предприятия бытового обслуживания на ул. Озерная;

- строительство дошкольного образовательного учреждения на площадке № 3.

п. Малые Ключи:

- строительство досугового центра на площадке № 2;

- строительство спортивного зала на площадке № 2;

- реконструкция фельдшерско-акушерского пункта на ул. Садовая, 19.

Результаты расчёта расходов холодной воды по объектам соцкультбыта сельского поселения, присоединенным к централизованным системам водоснабжения, приведены в таблице 2.3.11.2.

Таблица 2.3.11.2 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол- во единиц | Необхо- димый объем, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок строительства (до 2033 г.) |
| с. Красносельское |
| 1. | Строительство бассейна на ул. Ганюшина, площадь зеркала воды 140 кв.м., площадь объекта 0,2 га |  | 220 | 11,00 |
| 1.1 | - пополнение бассейна, площадь зеркала воды 140 кв.м | % вместимости | 5 | 10,00 |
| 2. | Реконструкция ООУ совмещенное с ДОУ на ул. Школьной, 7 | 1 ученик | 200 | 5,40 |
| 3 | Реконструкция спортзала на ул. Школьной, 7 | 1 физкультурник | 200 | 10,00 |
| 4 | Предприятие бытового обслуживания, на ул. Совхозная | 1 работающий | 6 | 0,07 |
| 5 | прачечная | 1 кг | 40 | 3,00 |
| 6 | баня | 1 посетитель | 10 | 2,9 |
| 7 | химчистка | 1 рабтающ | 1 | 0,01 |
| 8 | Предприятие бытового обслуживания, на площадке №1, | 1 работающий | 5 | 0,06 |
| 9 | Здание администрации, ул. Советская, 2 (реконструкция) | 1 работающий | 20 | 0,24 |
| Итого: | 42,68 |
| п. Ровный |
| 1 | Реконструкция спортзала на ул. Озерной | 1 физкультурник | 80 | 4,00 |
| 2 | ДОУ площадка №3 | 1 ребенок | 20 | 1,20 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания на ул. Озерной | 1 работающий | 3 | 0,036 |
| 4 | Строительство досугового центра на ул. Озерной | 1 место | 100 | 0,86 |
| Итого: | 6,10 |
| п. Малые Ключи |
| 1 | строительство спортзала на площадке №2 | 1 физкультурник | 200 | 10,0 |
| 2 | Реконструкция ФАП, ул. Садовая, 19 | 1 больной | 5 | 0,07 |
| 3 | Строительство досугового центра на площадке №2 | 1 место | 60 | 0,52 |
| Итого: | 10,58 |

Все вновь проектируемые объекты обеспечиваются горячей водой различными способами, вариант выбирается на стадии проектирования:

- для усадебной жилой застройки – вариант индивидуального теплоисточника в каждом доме;

- для объектов соцкультбыта горячее водоснабжение может быть решено, как от собственных встроенных, пристроенных котельных, так и от отдельно-стоящих отопительных модулей.

Прогноз распределения расходов воды на общее водоснабжение к 2033 году по типам потребителей, в том числе на водоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта и промышленно-делового назначения на перспективу представлен в таблице 2.3.11.3.

Таблица 2.3.11.3 - Результаты распределения расходов воды

| Наименование населенного пункта | Единицы изменения | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители |
| с. Красносельское | тыс. м3/год | 15,922 | 12,57 | 2,12 |
| Доля от общего водопотребления, % | 52% | 41% | 7% |
| п. Ровный | тыс. м3/год | 10,320 | 1,456 | 0,314 |
| Доля от общего водопотребления, % | 85,4% | 12% | 2,6% |
| с. Мамыково | тыс. м3/год | 13,828 | - | - |
| Доля от общего водопотребления, % | 100% | 0 | 0 |
| с. Королевка | тыс. м3/год | 15,83 | - | - |
| Доля от общего водопотребления, % | 100% | 0% | 0% |
| п. Малые Ключи | тыс. м3/год | 15,530 | 3,623 | 0,186 |
| Доля от общего водопотребления, % | 80,3% | 18,7% | 1% |

## Как видно из представленной таблицы - основным потребителем питьевой воды в сельском поселении является население (52-100%).

## 2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при ее транспортировке связаны с износом водопроводных сетей. Большинство водопроводных сетей на территории сельского поселения выработали свой технически допустимый амортизационный срок, гарантирующий их надежную эксплуатацию.

Высокая аварийность способствует вторичному загрязнению, длительным перебоям в подаче воды, большим утечкам в сети, достигающим в отдельных случаях 30 и более процентов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м. воды.

Залповая замена сетей (не менее 8-10% от общей протяженности), а также внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как: организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах), установка приборов учёта воды позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Потери и неучтённые расходы воды в 2020 году по сельскому поселению составили 42% от общего количества поднятой воды на ВЗС.

В составе потерь и неучтённых расходов воды можно выделить следующие аспекты:

- потери и утечки из водопроводной сети при повреждениях (коррозионные свищи, поврежденные стыки сальники, переломы и разрывы труб), при трещинах;

- несанкционированное пользование водными ресурсами абонентами;

- потери и утечки, связанные с опорожнением при устранении переломов и трещин;

- потери и утечки через водоразборные колонки и через уплотнения сетевой арматуры;

- естественная убыль при подаче в сеть;

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в населенных пунктах сельского поселения необходимо произвести установку приборов учета и частотных преобразователей на скважинах.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит снизить потери в водопроводных сетях.

В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (с изменениями), ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

Планируемый объем потерь воды при транспортировке не должен превышать 10%, кроме того, меры по оснащению домов приборами учета, согласно «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденные постановлением Правительства РФ от 4.09.2013 г. № 776 (с изменениями и дополнениями), а также «Правил холодного водоснабжения и водоотведения и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (с изменениями и дополнениями), позволят контролировать абонентов и пресекать незаконное пользование питьевой водой.

Расчет планируемых потерь воды в коммунальных системах при её транспортировке рассчитывается на основании Методических рекомендаций по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.10.2014 г. №640/пр.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) представлены в таблицах 2.3.12.1 - 2.3.12.2.

Таблица 2.3.12.1 - Планируемые потери воды при ее транспортировке

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красносельское |
| Подано воды в сеть, тыс. м3/год | 11,94 | 12,23 | 12,53 | 12,82 | 13,11 | 13,41 | 16,42 | 19,43 | 22,45 | 25,46 | 28,47 | 31,48 | 34,50 | 37,51 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 2,85 | 2,93 | 3,00 | 3,08 | 3,15 | 3,23 | 3,31 | 3,38 | 3,46 | 3,54 | 3,61 | 3,69 | 3,76 | 3,84 |
| Среднесуточные потери воды, м3 | 7,81 | 8,02 | 8,23 | 8,43 | 8,64 | 8,85 | 9,06 | 9,27 | 9,48 | 9,69 | 9,89 | 10,10 | 10,31 | 10,52 |
| п. Ровный |
| Подано воды в сеть, тыс. м3/год | 8,49 | 7,79 | 7,29 | 6,94 | 6,72 | 5,01 | 6,21 | 7,42 | 8,62 | 9,83 | 11,03 | 12,24 | 13,44 | 14,65 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 5,72 | 4,79 | 4,05 | 3,47 | 3,01 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,28 | 1,32 | 1,35 |
| Среднесуточные потери воды, м3 | 15,67 | 13,13 | 11,11 | 9,51 | 8,25 | 2,93 | 3,03 | 3,12 | 3,22 | 3,32 | 3,41 | 3,51 | 3,60 | 3,70 |

Таблица 2.3.12.2 - Планируемые потери воды при ее транспортировке

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | с. Мамыково | с. Королевка | п. Малые Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 16,26 | 18,65 | 23,09 |
| 2 | Потери воды | тыс. м3/год | 1,05 | 1,24 | 1,82 |
| 2.1 | Среднесуточные потери воды | м3/сут | 2,8 | 3,4 | 4,98 |

## 2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа перспективных балансов водоснабжения: общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблицах 2.3.13.1 -2.3.13.3.

Таблица 2.3.13.1 - Общий баланс подачи и реализации воды по населенным пунктам, тыс. м3/год

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красносельское |
| Поднято воды | 11,94 | 12,23 | 12,53 | 12,82 | 13,11 | 13,41 | 16,42 | 19,43 | 22,45 | 25,46 | 28,47 | 31,48 | 34,50 | 37,51 |
| Подано воды в сеть | 11,94 | 12,23 | 12,53 | 12,82 | 13,11 | 13,41 | 16,42 | 19,43 | 22,45 | 25,46 | 28,47 | 31,48 | 34,50 | 37,51 |
| Полезный отпуск холодной воды | 9,09 | 9,31 | 9,52 | 9,74 | 9,96 | 10,18 | 13,11 | 16,05 | 18,99 | 21,92 | 24,86 | 27,80 | 30,73 | 33,67 |
| Потери воды | 2,85 | 2,93 | 3,00 | 3,08 | 3,15 | 3,23 | 3,31 | 3,38 | 3,46 | 3,54 | 3,61 | 3,69 | 3,76 | 3,84 |
| п. Ровный |
| Поднято воды | 8,49 | 7,79 | 7,29 | 6,94 | 6,72 | 5,01 | 6,21 | 7,42 | 8,62 | 9,83 | 11,03 | 12,24 | 13,44 | 14,65 |
| Подано воды в сеть | 8,49 | 7,79 | 7,29 | 6,94 | 6,72 | 5,01 | 6,21 | 7,42 | 8,62 | 9,83 | 11,03 | 12,24 | 13,44 | 14,65 |
| Полезный отпуск холодной воды | 2,77 | 3,00 | 3,24 | 3,47 | 3,71 | 3,94 | 5,11 | 6,28 | 7,45 | 8,62 | 9,79 | 10,96 | 12,13 | 13,30 |
| Потери воды | 5,72 | 4,79 | 4,05 | 3,47 | 3,01 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,28 | 1,32 | 1,35 |

Таблица 2.3.12.2 - Общий баланс подачи и реализации воды по населенным пунктам

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | с. Мамыково | с. Королевка | п. Малые Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3/год | 16,26 | 18,65 | 23,09 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 16,26 | 18,65 | 23,09 |
| 3 | Полезный отпуск холодной воды | тыс. м3/год | 15,21 | 17,41 | 21,27 |
| 4 | Потери воды | тыс. м3/год | 1,05 | 1,24 | 1,82 |

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения на перспективу представлен в таблице 2.3.13.3.

Таблица 2.3.13.3 - Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, тыс. м3/год

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть |
| с. Красносельское | 11,94 | 12,23 | 12,53 | 12,82 | 13,11 | 13,41 | 16,42 | 19,43 | 22,45 | 25,46 | 28,47 | 31,48 | 34,50 | 37,51 |
| п. Ровный | 8,49 | 7,79 | 7,29 | 6,94 | 6,72 | 5,01 | 6,21 | 7,42 | 8,62 | 9,83 | 11,03 | 12,24 | 13,44 | 14,65 |
| с. Мамыково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,26 |
| с. Королевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,65 |
| п. Малые Ключи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,09 |

Таблица 2.3.13.4 - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов на расчетный срок строительства (до 2033 г.)

| № п/п | Наименование параметра | Баланс реализации воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Красносельское | п. Ровный | с. Мамыково | с. Королевка | п. Малые Ключи |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды: | 30,608 | 12,089 | 13,828 | 15,830 | 19,340 |
| 1.2 | население | 15,922 | 10,320 | 13,83 | 15,83 | 15,53 |
| 1.3 | бюджетные потребители | 12,570 | 1,456 | 0,00 | 0,00 | 3,62 |
| 1.4 | прочие потребители | 2,115 | 0,314 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 2 | Неучтенный расход воды (10%) | 3,061 | 1,209 | 1,383 | 1,583 | 1,934 |
| ИТОГО: | 33,668 | 13,298 | 15,211 | 17,413 | 21,274 |

## 2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из результата анализа данных о перспективном потреблении холодной воды и величины потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке, видно, что максимальное потребление воды приходится на 2033 год.

На расчетный срок источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения: с. Красносельское и п. Ровный остаются прежние подземные водозаборы.

Согласно Генеральному плану, ввиду увеличения численности населения в п. Малые Ключи, с. Королёвка и с. Мамыково, для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН необходимо выполнить проектирование и строительство водозаборных сооружений: в с. Королевка производительностью 85 м3/сут., в п. Малые Ключи - 110 м3/сут, в с. Мамыково - 75 м3/сут.

Местоположение водозаборных сооружений будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий.

Резерв (дефицит) производственной мощности существующих водозаборных сооружений на перспективу к 2033 году представлен в таблице 2.3.14.1.

Таблица 2.3.14.1 - Резерв (дефицит) производственной мощности водозаборных сооружений

| Наименование населенного пункта | Производительность, м3/сут | Максимально-суточное водопотребление к 2033 г., |
| --- | --- | --- |
|  | по дебиту скважины | согласно паспортам на скважины | м3/сут летний режим | дефицит (-) / резерв (+) производительности ВЗС, % |
| с. Красносельское | 96 | 192 | 133,59 | -39,24% |
| п. Ровный | - | 240 | 52,17 | +78,3% |
| с. Мамыково | - | - | 57,92 | -- |
| с. Королевка | - | - | 66,43 | - |
| п. Малые Ключи | - | - | 82,25 | - |

Проведенный расчёт показывает, что производительности водозабора в п. Ровный будет достаточно для обеспечения повышающегося потребления питьевой воды на расчётный период 2021-2033 гг.

Для обеспечения жителей с. Красносельское водой питьевого качества на расчётный период 2021-2033 гг. необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию водозаборных узлов, расположенных к северо-востоку от поселка Ровный с увеличением производительности на 50 м3/сут.

2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

B соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года Ns416-ФЗ «O Boдоснабжении и водоотведении» статусом гарантирующей организации в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории села Красносельское наделена организация – ООО «Сервисная Коммунальная Компания» Сергиевского района Самарской области (ООО «СКК).

Таблица 2.3.15.1 – Сведения о организации

| Наименование организации | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6381013776 |
| КПП организации | 638101001 |
| Вид деятельности | Оказание услуг в сфере водоснабжения (подъём+очистка+транспортировка) |
| Вид товара |
| Техническая вода | да/нет |
| Питьевая вода | да/нет |
| Режим налогообложения | ОСНО |
| Организация выполняет инвестиционную программу | да/нет |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 446552, РФ, Самарская область, Сергиевский район, адрес: п.г.т. Суходол, ул. Солнечная, 2 |
| Почтовый адрес: | 446552, РФ, Самарская область, Сергиевский район, адрес: п.г.т. Суходол, ул. Солнечная, 2 |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Полоумов Андрей Васильевич |
| (код) номер телефона: | (8-846-55) 2-64-06 |

Организацией, эксплуатирующей систему холодного водоснабжения на территории п. Ровный является муниципальное образование сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский.

2.4   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по реализации схемы водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы водоснабжения. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных сооружений, водопроводных сетей и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций и объектов соцкультбыта сельского поселения.

По результатам анализа сведений о системах водоснабжения, планов администрации сельского поселения Красносельское, программ энергоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

На первом этапе развития системы водоснабжения

(2022 – 2025 годы) предлагается:

- оформление Лицензии на недра для добычи подземных вод в с. Красносельское и п. Ровный;

- разработка проекта зон санитарной охраны на водозаборные сооружения населенных пунктов;

- проектирование и поэтапное строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб на территории населенных пунктов Красносельское и Ровный;

- выполнить санитарные мероприятия в пределах зон санитарной охраны водозаборных сооружений в населенных пунктах;

- проведение обследования строительных конструкций накопительных резервуаров в с. Красносельское;

- установка приборов учета и частотных преобразователей на водозаборных сооружениях;

- установка приборов учёта расхода воды у потребителей.

На втором этапе развития системы водоснабжения

- – 2033 годы) предлагается:

- строительство новых водопроводных сетей на перспективных площадках строительства в населенных пунктах;

- проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на перспективу;

- строительство новых водозаборных сооружений;

- строительство станции очистки для водоснабжения с. Красносельское.

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения Красносельское не планируется.

Горячее водоснабжение на объектах перспективного строительства в населённых пунктах сельского поселения будет осуществляться за счет собственных источников тепловой энергии.

### Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий по реконструкции и строительству сетей и сооружений системы водоснабжения являются:

1. Мероприятия по улучшению качества питьевой воды;

2. Улучшение экологической обстановки;

3. Выполнение требований действующего природоохранного законодательства;

4. Создание условий перспективного развития территорий;

5. Энергосбережение;

6. Снижение эксплуатационных затрат;

7. Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений;

8. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов капитального строительства.

Выполнение основных мероприятий по реализации схем водоснабжения позволит планомерно достигать плановых показателей развития системы водоснабжения в период 2022÷2033 гг.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определения величин потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды.

Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и требований, установленных лицензией на право использования участком недр.

Предложения по установке приборов учета приведены в таблице 2.4.2.1.1.

Таблица 2.4.2.1.1 - Предложения по установке приборов учета

| № п/п | Наименование | Вид работ | Кол-во, шт. | Диаметр участка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок строительства (до 2023 г.) |
| 1 | установка приборов учета на скважинах с. Красносельское | строительство | 2 | по проекту |
| 2 | установка прибора учета на скважине п. Ровный | строительство | 1 | по проекту |

2.4.2.2. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения потребителей в качестве первоочередных мероприятий необходимо строительство новых линий (реконструкция) водопроводных сетей по улицам населенных пунктов сельского поселения, а также замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Существующие стальные и асбестоцементные трубопроводы необходимо заменять на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Также необходимо проводить мероприятия по замене устаревшей и изношенной запорно-регулирующей арматуры, которую используется в системах водоснабжения (задвижки и пожарные гидранты), с целью обеспечения оборудованием, отвечающим последним стандартам качества и имеющим высокую степень надежности.

Предложения по реконструкции и строительству водопроводных сетей и сооружений приведены в таблице 2.4.2.2.1.

Таблица 2.4.2.2.1 - Предложения по реконструкции и строительству водопроводных сетей и сооружений

| № п/п | Наименование | Вид ремонта | Технические параметры | Длина участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |
| 1.1 | Разработка проекта реконструкции систем водоснабжения (замена водопроводных сетей по улицам с. Красносельское и п. Ровный) | проект |  |  |
| 1.2 | Сети водопровода по улицам с. Красносельское и п. Ровный | строительство | ПВХ | 10,748 |
| 1.3 | Проведение технического обследования объектов и сооружений систем водоснабжения в населенных пунктах |  | с. Красносельское |
|  |  |  | п. Ровный |
| 1.4 | Водозабор к северо-востоку от поселка Ровный для с. Красносельское | реконструкция |  |  |

2.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В результате проведенного анализа систем водоснабжения сельского поселения выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях, не обеспеченных системами водоснабжения, а также на участках перспективного строительства ввиду наличия в сельском поселении планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения. Для этого необходимо

- проведение гидрогеологических работ по поискам и разведке новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов;

- строительство новых водопроводных сетей на перспективных площадках строительства.

При проектировании водозабора необходимо учесть границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режима ограничений). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов.

Предложения по строительству водозаборных сооружений на перспективу приведены в таблице 2.4.2.3.1.

Таблица 2.4.2.3.1 - Предложения по строительству водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование и местоположение объекта | Вид работ | Производительность*, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| На расчетный срок строительства (до 2033 г.) |
| 1 | с. Мамыково, в юго-западной части | строительство | 75 |
| 2 | с. Королевка в южной части села | строительство | 85 |
| 3 | с. Малые Ключи в юго-восточной части | строительство | 110 |

Примечание - Технические характеристики скважин уточнить после гидрогеологических расчетов.

Предложения по строительству новых водопроводных сетей приведены в таблице 2.4.2.3.2.

Таблица 2.4.2.3.2 - Предложения по строительству водопроводных сетей

| № п/п | Наименование | Вид ремонта | Технические параметры | Длина участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На расчетный срок строительства (до 2033 г.) |
| 1 | Сети водопровода в с. Красносельское на площадке №1а | строительство | ПВХ | 1,293 |
| 2 | Сети водопровода в с. Красносельское на площадке №1б | строительство | ПВХ | 0,227 |
| 3 | Сети водопровода в п. Ровный на площадке №3 | строительство | ПВХ | 1,59 |
| 4 | Сети водопровода в с. Королевка на площадке №5а | строительство | ПВХ | 1,271 |
| 5 | Сети водопровода в с. Королевка на площадке №5б | строительство | ПВХ | 0,767 |
| 6 | Сети водопровода в с. Королевка на площадке №5в | строительство | ПВХ | 0,41 |
| 7 | Сети водопровода в п. Малые Ключи на площадке №2 | строительство | ПВХ | 1,586 |
| 8 | Сети водопровода в п. Малые Ключи на ул. Животноводов, ул. Садовая | строительство | ПВХ | 2,143 |
| 9 | Сети водопровода в с. Мамыково на площадке №4а | строительство | ПВХ | 1,761 |
| 10 | Сети водопровода в с. Мамыково на площадке №4б | строительство | ПВХ | 0,536 |

Для системы наружного пожаротушения необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах, а также строительство пожарных съездов с твердым покрытием к юго-востоку от села Красносельское, у южной границы поселка Малые Ключи, к востоку от поселка Ровный, к северо-востоку от села Мамыково, к юго-востоку от села Королевка (площадки размером 12х12 м2).

2.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ

В настоящее время качество подаваемой абонентам воды по санитарно-химическим показателям удовлетворяет нормативным требованиям СанПиН 1.2.3684-21, предъявляемым к воде хозяйственного и питьевого назначения (Приложение №1 к отчёту), за исключением показателя общей жесткости.

Выполнение мероприятий, представленных ниже, позволит гарантировать устойчивую, надежную работу систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей сельского поселения.

1.	Планировка территории и обустройство ЗСО всех водозаборных скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

2.	Своевременно осуществлять профилактический ремонт и технический контроль работы водозаборных скважин и водопроводной сети;

3.	Осуществлять контроль качества питьевой воды, согласно план-графику;

4. Оборудование водозаборных скважин водомерами, пьезометрами, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

5.	Проведение уборки территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения;

6.	Обустройство ливневого стока возле водозаборных скважин.

2.4.3. Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На данный момент в с.п. Красносельское существует необходимость проведения поэтапной реконструкции и строительство объектов и сооружений централизованной системы водоснабжения.

Вопрос о демонтаже накопительных резервуаров и строительство новых, необходимо рассмотреть после проведения обследования строительных конструкций резервуаров.

В пунктах 2.4.1÷2.4.2 представлены сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы питьевого водоснабжения.

### 2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения позволит в перспективе работать согласно установленным режимам работы – дневной, ночной, сезонный и т.д., в автоматическом режиме без постоянного технологического персонала.

В процессе работы система позволит постоянно контролировать следующие технологические параметры: уровень воды в резервуаре; давление на водоводах; контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток; состояние электрических вводов; охранно-пожарная сигнализация. Предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. Канал связи: GPRS или радиоканал.

При внедрении системы решаются следующие задачи:

- эффективность работы насосных агрегатов;

- возможность изменения параметров технологического процесса;

- возможность дистанционного управления удаленными объектами; - привлечение внимания к изменению параметров и срабатыванию механизмов;

- увеличение надежности работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной сигнализации об этом;

- повышение объективности регистрации работы оборудования. Система автоматически регистрирует все переключения механизмов, выходы параметров за пределы, срабатывания блокировок и действия оператора и хранит эти данные в течение значительного времени. При разборе какого-либо события можно запросить на экран и распечатать протокол работы системы за интересующий интервал времени, а также отобразить на дисплее и затем распечатать графики изменения во времени любых параметров;

- обнаружение несанкционированного вмешательства в работу оборудования

## 2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду – не предоставлены.

### 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории сельского поселения.

На перспективных площадках трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

### 2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций не запланировано.

Предложения по строительству водонапорных башен приведены в таблице 2.4.7.1.

Таблица 2.4.7.1 - Предложения по строительству водонапорных башен

| № п/п | Наименование | Вид ремонта | Технические параметры | Длина участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На расчетный срок строительства (до 2033 г.) |
| 11 | Водонапорная башня в южной части с. Мамыково | строительство | объем 50 куб.м |
| 12 | Водонапорная башня в южной части с. Королевка | строительство | объем 50 куб.м |
| 13 | Водонапорная башня в южной части п. Малые Ключи | строительство | объем 50 куб.м |

Строительство накопительных резервуаров для замены, существующих с высоким уровнем износа, предполагается в непосредственной близости от них после проведения технического обследования строительных конструкций существующих резервуаров-накопителей.

### 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В сельском поселении Красносельское развитие централизованных систем холодного водоснабжения планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения.

### 2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема развития централизованной системы водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения Красносельское представлены на рисунках 2.4.9.1 – 2.4.9.5.

Рисунок 2.4.9.1 - План развития централизованной системы водоснабжения в с. Красносельское

Рисунок 2.4.9.2 - План развития централизованной системы водоснабжения в п. Ровный

Рисунок 2.4.9.3 - План развития централизованной системы водоснабжения в п. Малые Ключи

Рисунок 2.4.9.4 - План развития централизованной системы водоснабжения в с. Королевка

Рисунок 2.4.9.1 - План развития централизованной системы водоснабжения в с. Мамыково

2.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения с.п. Красносельское обеспечивается за счет:

1. Реконструкции, строительства водопроводных сетей.

2. Реконструкции старых и строительства новых водозаборов.

3. Благоустройства территорий водозаборов. Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

5. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод.

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Процесс транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Очистные сооружения водоснабжения на территории с.п. Красносельское отсутствуют.

2.6.  ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модернизации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, сборникам Укрупнённых Показателей Восстановительной Стоимости (УПВС) с учетом индексов изменения сметной стоимости на 2022 г.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2021 г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения на каждом этапе строительства, представлены в таблицах 2.6.1-2.6.2.

Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Таблица 2.6.1 - Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с. Красносельское

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Первая очередь строительства | Вторая очередь строительства |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030- 2033 гг. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию систем водоснабжения в селе | 2 050 | - | - | 2 050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей, согласно проекту (строительство сетей водопровода по улицам села), протяженностью 9,548 км | 41 180 | - | - | - | 14000 | 14000 | 13180 | - | - | - | - |
| 3 | Оформлению лицензии на право пользования недрами | 400 |  | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция водозабора к северо-востоку от поселка Ровный (строительство новых скважин) | 4200 | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | 2100 | - |
| 5 | Установка приборов учета на существующих скважинах (2 шт.) | 60 | - | 60 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Проведение обследования строительных конструкций накопительных резервуаров | 300 | - | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО водозабора | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Разработка проекта зон санитарной охраны | 650 | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Строительство водопроводных сетей на перспективу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | площадка №1а, L=1293 м | 5 350 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 850 |
| 9.2 | площадка №1б L=227 м | 976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976 |
| 10 | Строительство станции очистки для системы водоснабжения | проект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Проведение технического обследования объектов и сооружений системы водоснабжения, согласно Приказу Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр | 100,0 |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 55 366 | 0 | 660 | 5 100 | 14 000 | 14 000 | 13 180 | 1 500 | 1 500 | 3 600 | 1826 |

Таблица 2.6.2 - Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения в населенных пунктах

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Первая очередь строительства | Вторая очередь строительства |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030- 2033 гг. |
| п. Ровный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения | 2 000 |  | - | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Реконструкция водопроводных сетей, согласно проекту (строительство сетей водопровода по улицам поселка), протяженностью 1,2 км | 4560 | - | - | - | - | 2800 | 1760 | - | - | - | - |
| 1.3 | Разработка проекта зон санитарной охраны | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка приборов учета на скважине (1 шт.) | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Установка частотного преобразователя на скважине | 100 |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО водозабора | 75,0 | - |  | 75,0 |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.7 | Оформлению лицензии на право пользования недрами | 400 |  | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Проведение технического обследования объектов и сооружений системы водоснабжения | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Строительство водопроводных сетей на площадке №3, протяженность 1590 м | 6880 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2200 | 2680 |
| ИТОГО: | 14298 | - | 230 | 625 | 2800 | 2800 | 1760 | - | 2000 | 2200 | 2680 |
| с. Мамыково: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство системы водоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | водозабор в юго-западной части | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - |
| 2.2 | сети водопровода на площадке №4а протяженность 1761 м | 45800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | 22800 |
| 2.3 | сети водопровода на площадке №4б протяженность 536 м | 23000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23000 |
| 2.4 | водонапорная башня в южной части, объем 50 куб.м | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - |
| ИТОГО: | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 26500 | 45800 |
| с. Королевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство системы водоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | водозабор в южной части | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - |
| 3.2 | сети водопровода на площадке №5а протяженность 1271 м | 55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28000 | 27000 |
| 3.3 | сети водопровода на площадке №5б протяженность 767 м | 33000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33000 |
| 3.4 | сети водопровода на площадке №5в протяженность 410 м | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 |
| 3.5 | водонапорная башня в южной части, объем 50 куб.м | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - |
| ИТОГО: | 95800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 31500 | 61800 |
| с. Малые Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство системы водоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | водозабор в юго-восточной части | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - |
| 4.2 | сети водопровода на площадке №2 протяженность 2143 м | 9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | 4600 |
| 4.3 | сети водопровода ул. Животноводов, ул. Садовая, протяженность 2143 м | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8200 |
| 4.4 | водонапорная башня в южной части, объем 50 куб.м | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - |
|  | ИТОГО: | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 8100 | 12800 |

2.7.  ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения» содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фактические значения показателей деятельности эксплуатирующей организации ООО «СКК», осуществляющие холодное водоснабжение в с. Красносельское, предоставлены в таблице 2.7.1.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия в сфере водоснабжения.

Таблица 2.7.1 – Фактические и плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения с. Красносельское

| Показатель | Плановые индикаторы | Базовый показатель за 2020 г. | Ожидаемый показатель 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 100% | - |
|  | 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 100% | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Удельное количество перерывов, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,47 | - |
|  | 2. Количество перерывов, повреждений и иных технологических нарушений в подаче воды, ед. | 14 | - |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | - | - |
|  | 2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/м3) | 1,17 | - |
|  | 3. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % | 24 | - |
| 4. Иные показатели | 1. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (тариф на водоснабжение, руб./м3) | 53,35 | - |

Фактические и плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения в п. Ровный заказчиком не представлены.

Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент проведения Актуализации схемы водоснабжения в границах сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения - не выявлены.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 01.04.2020 г.): в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение  –Протоколы лабораторных испытаний качества

питьевой воды