Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Красносельское

муниципального района Сергиевский

№ 60  от 22.12.2017г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 - 2033 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 - 2033 ГОДЫ

(далее - Программа)

## Паспорт Программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2018- 2033 года |
| --- | --- |
| ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Устав сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области; -Генеральный план сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области; |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области |
| РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | Цель программы: обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Красносельское путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Задача программы: - обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Красносельское. - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2018 -2033 года |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - доля населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Красносельское, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения сельского поселения Красносельское |
| УКРУПНЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог; - строительство дорог. |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составит 183 352,5 тыс.рублей |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Красносельское в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере развития транспортной инфраструктуры, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Сельское поселение Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области расположено на севере муниципального района Сергиевский Самарской области.

В состав поселения входят следующие населенные пункты: поселок Ровный, поселок Малые Ключи, село Мамыково, село Королевка, село Красносельское.

Численность сельского поселения Красносельское составляет 905 человек.

Внешнее сообщение сельского поселения Красносельское осуществляется автотранспортом по автодорогам общего пользования межмуниципального значения: Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка -Русская Селитьба, «Сергиевск - Большая Чесноковка" – Кандабулак, "Сергиевск - Кандабулак" – Красносельское, Старая Дмитриевка - Малые Ключи, Красносельское - Малые Ключи

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Связь с районным центром и другими населёнными пунктами осуществляется общественным пассажирским транспортом по маршрутам: Сергиевск – Кандабулак, протяжённостью 74 км двойного пути. И Сергиевск – Дмитриевка, протяжённостью 172 км двойного пути.

Коллективные стоянки постоянного хранения автомобилей в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках и в индивидуальных гаражах, расположенных в коммунальной зоне.

На территории поселения отсутствуют автозаправочные станции, станция технического обслуживания

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения поселения составляет 14,945 км.

Общая протяженность улиц в границах населённых пунктов составляет 8,945 км, в том числе по покрытию: асфальт – 0,87 км, щебень – 0,275 км, грунт – 7,8 км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Красносельское

(автомобильные дороги местного значения поселения)

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Значение / категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Красносельское |
| 1 | Ул. Лесная |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| 2 | Ул. Совхозная |  | 0.51 | 0.12 | 0.09 | 0.30 |  |
| 3 | Ул. П. Ганюшина |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |
| 4 | Ул. Школьная |  | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 5 | Пер. Центральный |  | 0.325 | 0.09 | 0.035 | 0.20 |  |
| 6 | Ул. Зелёная |  | 0.50 | 0.20 |  | 0.30 |  |
| 7 | Ул. Новая |  | 0.22+0.35 |  |  | 0.57 |  |
| 8 | Ул. м/д Центральной и Новой |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  |
| 9 | Ул. Полевая |  | 0.40 |  |  | 0.40 |  |
| 10 | Ул.м/д Рабочей и Полевой |  | 0.50 |  |  | 0.50 |  |
| 11 | Пр. от ул. Новая до ул. Зелёная |  | 0.26 |  |  | 0.26 |  |
|  | Итого |  | 5.025 | 0.80 | 0.125 | 4.10 |  |
| П. Ровный |
| 12 | Ул. Зелёная |  | 0.55 |  |  | 0.55 |  |
| 13 | Пер. Новый |  | 0.42 |  |  | 0.42 |  |
| 14 | Ул. Озёрная |  | 0.25 | 0.07 |  | 0.18 |  |
| 15 | Ул. Левогранная |  | 0.30 |  |  | 0.30 |  |
| 16 | Проезд к ул. Левогранная от а/д Сергиевск - Кандабулак |  | 0.20 |  |  | 0.20 |  |
|  | Итого |  | 1.72 | 0.07 |  | 1.65 |  |
| П. Малые Ключи |
| 17 | Ул. Садовая |  | 1.2 |  | 0.15 | 1.05 |  |
|  | Итого |  | 1.2 |  | 0.15 | 1.05 |  |
| С. Королёвка |
| 18 | А/д в границах н.п. Королёвка |  | 0.40 |  |  | 0.40 |  |
| 19 | (А/д подъезд к н.п. Королёвка) |  | (3.00) |  |  | (3.00) |  |
|  | Итого |  | 0.40 |  |  | 0.40 |  |
| С. Мамыково |
| 20 | Ул. Карла Маркса |  | 0.60 |  |  | 0.60 |  |
| 21 | (А/д подъезд к н.п. Мамыково ) |  | (3.00) |  |  | (3.00) |  |
|  | Итого |  | 0.60 |  |  | 0.60 |  |

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Красносельское с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование | Местоположение (населённый пункт, № площадки) | Характеристика объекта (протяжённость) | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | С. Красносельское |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Советская | в существующей застройке | 275 м | главная | реконструкция |
| 2 | Ул.№1 | Площадка №1а | 320 м | основная | строительство |
| 3 | Ул.№1 | Площадка №1б | 210 м | основная | строительство |
| 4 | Ул.№2 | Площадка №1а | 390 м | основная | строительство |
| 5 | Ул.№3 | Площадка №1а | 750 м | основная | строительство |
| 6 | Ул.№4 | Площадка №1а | 425 м | основная | строительство |
| 7 | Ул.№5 | Площадка №1а | 290 м | второстепенная | строительство |
| 8 | Ул.№6 | Площадка №1а | 460 м | второстепенная | строительство |
| 9 | Ул.№7 | Площадка №1а | 250 м | второстепенная | строительство |
|  | Итого: |  | 3095 м |  |  |
|  | П. Малые Ключи |  |  |  |  |
| 10 | Продолжение Ул. Садовая | Площадка №2 | 300 м | главная | строительство |
| 11 | Ул.№1 | Площадка №2 | 865 м | основная | строительство |
| 12 | Ул.№2 | Площадка №2 | 400 м | основная | строительство |
| 13 | Ул.№3 | Площадка №2 | 180 м | второстепенная | строительство |
| 14 | Ул.№4 | Площадка №2 | 160 м | второстепенная | строительство |
| 15 | Ул.№5 | Площадка №2 | 145 м | второстепенная | строительство |
| 16 | Ул.№6 | Площадка №2 | 105 м | второстепенная | строительство |
|  | Итого: |  | 2155 м |  |  |
|  | П. Ровный |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Озёрная | в существующей застройке | 270 м | второстепенная | реконструкция |
| 18 | Ул. Новый проезд | Площадка №3 | 345 м | основная | строительство |
| 19 | Ул.№1 | Площадка №3 | 390 м | основная | строительство |
| 20 | Ул.№2 | Площадка №3 | 510 м | основная | строительство |
| 21 | Ул.№3 | Площадка №3 | 520 м | основная | строительство |
| 22 | Ул. №4 | Площадка №3 | 580 м | второстепенная | строительство |
|  | Итого: |  | 2615 м |  |  |
|  | C. Мамыково |  |  |  |  |
| 23 | Ул. №1 | Площадка №4б | 725 м | главная | реконструкция |
| 24 | Ул. №1 | Площадка №4а | 575 м | главная | реконструкция |
| 25 | Ул. №2 | Площадка №4а | 500 м | основная | строительство |
| 26 | Ул. №3 | Площадка №4а | 475 м | основная | строительство |
| 27 | Ул. №4 | Площадка №4а | 240 м | основная | строительство |
| 28 | Ул. №5 | Площадка №4а | 310 м | основная | строительство |
| 29 | Ул. №6 | Площадка №4а | 290 м | второстепенная | строительство |
| 30 | Ул. №7 | Площадка №4а | 175 м | второстепенная | строительство |
|  | Итого: |  | 3290 м |  |  |
|  | С. Королёвка |  |  |  |  |
| 31 | Ул. №1 | Площадка № 5б | 990 м | главная | строительство |
| 32 | Ул. №2 | Площадка №5а, 5б, 5в | 1040 м | основная | строительство |
| 33 | Ул. №3 | Площадка №5в | 395 м | основная | строительство |
| 34 | Ул. №4 | Площадка №5а | 410 м | второстепенная | строительство |
|  | Итого: |  | 2835 м |  |  |
|  | Всего: |  | 13990 м |  |  |

Протяженность планируемых улиц на расчетный срок строительства составит 13,990 км.

В том числе:

главные – 1,175 км,

основные – 7,415 км,

второстепенные – 5,400 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 28.935 км.

В настоящее время решить проблему модернизации транспортной инфраструктуры сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области возможно за счет проведения реконструкции и нового строительства дорог.

2. Цели и задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортной инфраструктуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Красносельское:

- стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129);

- государственной программой Самарской области  «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 677);

Целью муниципальной программы определено обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Красносельское  путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры  в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Для выполнения намеченной цели необходимо решить задачу по  обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Красносельское.

Реализация намеченной цели позволит   добиться    улучшения состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Красносельское   в соответствии с потребностями в строительстве,  реконструкции объектов  местного значения.

3. Сроки и этапы программы.

Муниципальная программа реализуется в один этап:  2018- 2033 года.

4. Важнейшие целевые индикаторы (показатели), характеризующие

ход и итоги реализации программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы отражающие результаты реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 отчет | 2017 оценка | Плановый период (прогноз) |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Красносельское путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Красносельское |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 17,0 | 3,4 |
| 1.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Красносельское, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия по разработке проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит привлечь инвестиции на реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6.  Объемы и источники финансирования программных мероприятий

Объем   финансирования,  необходимый  для реализации   мероприятий  Программы составит 183 352,5     тыс.  рублей,      согласно  Приложения №1.

7. Ожидаемый результат реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику поселения.

8. Система организации контроля за ходом  реализации Программы

Основной разработчик Программы – Администрация сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области.

Муниципальный заказчик  Программы – Администрация сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области.

Механизм реализации Программы основывается на принципах взаимной работы Администрации сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

сельского поселения Красносельское муниципального района

Сергиевский Самарской области» на 2018- 2033 года

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2033 ГОДЫ

Данные в тыс.рублях

| Источники финансирования | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (прогноз) | 183 352,5 | 0 | 45838,1 | 45838,1 | 45838,1 | 45838,2 |
| Всего (прогноз) | 183 352,5 | 0 | 45838,1 | 45838,1 | 45838,1 | 45838,2 |