Приложение

к Постановлению Главы

сельского поселения Кутузовский

муниципального района Сергиевский

№1 от 27.02.2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью

# «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»:

4029П "Сбор нефти и газа со скважины № 254 Южно-Славкинского месторождения"

в границах сельского поселения Кутузовский

муниципального района Сергиевский Самарской области

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

Генеральный директор

ООО «Средневолжская землеустроительная компания»		              	  Н.А. Ховрин

Начальник отдела землеустройства                                                                                   И.В. Конищев

Экз. № ___   Самара 2016 год

Справка руководителя проекта

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 4029П "Сбор нефти и газа со скважины № 254 Южно-Славкинского месторождения" на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

Начальник отдела землеустройства                        Конищев И.В.

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| 1. | Положения о размещении линейных объектов | 5 |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация | 5 |
| 1.2 | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика | 5 |
| 1.3 | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории | 7 |
| 2. | Положения о размещении площадных объектов | 9 |
| 2.1 | Сведения о размещении площадного объекта и его краткая характеристика | 9 |
| 3. | Сведения о размещении объектов АО "Самаранефтегаз" на осваиваемой территории | 10 |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:2000 | - |
|  | Приложение |  |
| 1 | Письмо «Касательно разработки ППТ И ПМТ» | - |
| 2 | Постановление № 3 от 26.01.2017 «О подготовке документации по планировке территории». | - |
| 3 | Публикация в СМИ | - |
| 4 | Письмо о назначении публичных слушаний | - |
| 5 | Постановление № ____ от ________ 2017 г. о назначении публичных слушаний | - |
| 6 | Публикация в СМИ | - |
| 7 | Материалы публичных слушаний по ППТ ПМТ | - |
| 8 | Публикация в СМИ | - |
| 9 | Постановление «Об утверждении ППТ/ПМТ» | - |
| 10 | Публикация в СМИ | - |
| 11 | Техническое задание на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 4029П "Сбор нефти и газа со скважины № 254 Южно-Славкинского месторождения" на территории муниципального района Сергиевский Самарской области. | - |
| 12 | Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение № 63-00015Ф от 28 декабря 2015 г. | - |
| 13 | Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 0078778 от 14 августа 2015 г. | - |
| 14 | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-И-№1658-1 от 25.12.2012 г. | - |
| 15 | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-2-106-2-0341 от 05.08.2015 г. | - |
| 16 | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки ООПТ местного значения | - |
| 17 | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки объектов водного фонда | - |
| 18 | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки объектов лесного фонда | - |
| 19 | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки ООПТ регионального значения | - |
| 20 | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки ООПТ федерального значения | - |
| 21 | Заключение о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки | - |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

1.Положения о размещении линейных объектов

1.1 Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": 4029П "Сбор нефти и газа со скважины № 254 Южно-Славкинского месторождения" на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением № 3 от 26.01.2017 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории».

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области.

1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

В административном отношении проектируемые объекты расположены в Сергиевском районе Самарской области.

Ближайшие населенные пункты:

•	пос. Кутузовский, расположенный в 3,1 км к юго-востоку от площадки скважины №254;

•	пос. Круглый Куст, расположенное в 1,9 км к юго-западу от площадки скважины № 254;

•	пос. Славкино, расположенный в 3,05 км к северо-востоку от площадки скважин №254;

•	пос. Шаровка, расположенный в 4,9 км к северо-востоку от площадки скважины №254;

•	пос. Зубовка, расположенный в 8,7 км к северо-западу от площадки скважины №254.

В административном отношении Южно-Славкинское нефтяное месторождение расположено на территории Сергиевского района Самарской области, в 2,5 км южнее с. Славкино и в 135 км к северо-востоку от областного центра.

В непосредственной близости с Южно-Славкинским находятся Славкинское, Смагинское, Чесноковское, Южно-Золотаревское и др. месторождения нефти.

Район месторождения густо населён: села Славкино, Зубовка, Шаровка, Красный Строитель, Кутузовский и др. связаны между собой и районным центром - поселком Сергиевск автомобильными дорогами местного значения. В 34 км к юго-востоку от месторождения проходит федеральная трасса «Урал» (М-5), в 14 км к северу - магистраль Куйбышевской железной дороги Ульяновск-Уфа, с ближайшей станцией Кондурча.

В орогидрографическом отношении месторождение расположено на левобережье реки Кондурча. В геоморфологическом отношении территория месторождения представляет собой возвышенность, испытывающую погружение в сторону речной долины.

Южно-Славкинское месторождение открыто в 2011 году бурением поисковой скважины № 250.

Скважина № 250 введена в эксплуатацию в сентябре 2012 года

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, памятников природы) нет.

Топографическая съемка выполнена тахеометрическим методом полярным способом ситуации и рельефа электронным тахеометром «Leica TS06» с автоматической регистрацией результатов измерений на электронных носителях прибора. Компьютерная обработка полевых измерений осуществлена с использованием программного средства «Credo Dat».

Местоположение подземных коммуникаций и глубина залегания определены трубокабелеискателем SR-20 с использованием контактного и индукционного способов.

Описание площадок и трасс.

Проектной документацией предусматривается:

•	обустройство устья скважины № 254 Южно-Славкинского месторождения;

•	прокладка выкидного трубопровода от проектируемой скважины № 254 до сущ. АГЗУ-1 Южно-Славкинского месторождения.

•	строительство ответвления ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ «Славкинская» для электроснабжения скважины № 254

Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь проектируемой комплектной трансформаторной подстанции КТП типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с воздушным высоковольтным вводом и кабельным низковольтным выводом (ВК).

1.3 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

● размещением площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

● прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

● рекультивацией нарушенных при строительстве земель;

● возмещением землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи и транспортировки нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых выкидных трубопроводов и нефтепровода устанавливается охранная зона, которая в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемой ВЛ-6кВ устанавливается охранная зона, которая составляет 10,5 м от оси.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений (нефтепроводов, линий электропередачи, дорог, линий анодного заземления), осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства объекта.

Проект рекультивации нарушенных земель, выполненный по объекту 4029П "Сбор нефти и газа со скважины № 254 Южно-Славкинского месторождения", утвержден администрациями районов и собственниками земельных участков.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения под размещение скважин в категорию земель промышленности в рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется с предварительным согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду.

1.4. Сведения о размещении линейных объектов и их краткая характеристика

Проектной документацией предусматривается прокладка выкидного трубопровода от проектируемой скважины № 254 до сущ. АГЗУ-1 Южно-Славкинского месторождения.

Выкидной трубопровод от скважины № 254 из стальных бесшовных труб повышенной коррозионной стойкости диаметром и толщиной стенки 89х5 мм из стали 08ХМФЧА по ГОСТ 31443-2012:

•	подземные участки – с заводским изоляционным покрытием усиленного типа;

•	надземные участки – без покрытия.

На выкидном трубопроводе от скважины № 254 при подключении к сущ. АГЗУ-1 предусматривается установка запорной арматуры из стали низколегированной, повышенной коррозионной стойкости (стойкой к коррозионному растрескиванию), герметичность затвора класса А.

В соответствии с п.6 ГОСТ Р 55990-2014 жидкость, транспортируемая по выкидному трубопроводу от скважины № 254 , относится к категории 6.

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 выкидной трубопровод от скважины № 254 относится к III классу, категории С.

Проектируемый выкидной трубопровод от скважины № 254 укладывается в грунт на глубину 1,0 м.

Протяженность выкидного трубопровода от скважины № 254 составляет 362,4 м.

Расчетное давление выкидных трубопроводов принято равным 4,0 МПа.

В соответствии с п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» на выкидном трубопроводе от скважины № 254 предусматривается установка устройства для контроля за коррозией.

В соответствии с п 1.6 ВНТП 3-85 выкидной трубопровод от скважины № 254 и детали трубопроводов должны поставляться в термообработанном состоянии.

В соответствии с п. 9.1.12 ГОСТ Р 55990-2014 все сварные соединения указанных трубопроводов подлежат термической обработке.

После выполнения сварочно-монтажных работ выполнить  замер твердости металла на 10 % стыков. В соответствии с ГОСТ  53678-2009 при значении твёрдости не превышающей 250HV допускается не предусматривать послесварочную ТОСС при наличии аттестованной технологии сварки для сероводородсодержащих сред.

По трассе выкидного трубопровода от скважины № 254 устанавливаются опознавательные знаки на углах поворота трассы и на пересечениях с подземными коммуникациями.

ВЛ-6 кВ

Проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ от существующей

ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ «Славкинская» для электроснабжения скважины № 254.

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11.

Допустимое напряжение в проводе: G-= Gг= Gв= 90,0 МПа, Gэ = 45,0 МПа.

Протяженность трассы ВЛ-6 кВ на скважину № 254 – 0,0432 км.

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений типа ОПН-П/ЗЭУ (входит в комплект поставки КТП).

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-10 кВ из полимерных материалов.

Изоляция линии выполняется штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г с креплением провода на шейке изолятора с помощью проволочной вязки ВШ-1, подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде) и соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы.

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на стойках СВ 105.

Длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с работой

ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными положениями по определению расчетных пролетов опор ВЛ стало соблюдение требований ПУЭ 7 изд.

Для железобетонных стоек применять тяжелый бетон, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633-2015, марки по водонепроницаемости W 6, по морозоустойчивости F200 из сульфатостойкого цемента. Стойки должны иметь покрытие битумной мастикой в два слоя, общей толщиной 2 мм (расход 3,4 – 3,8 кг/м2) по битумной грунтовке в комлевой части на длину 3 м.

Для защиты от коррозии надземные строительные металлоконструкции покрываются уретановой спецэмалью «Полимерон» (ТУ 2312-007-98310821-2008) толщиной 130 мкм.

Закрепление опор в грунте выполнить в соответствии с типовой серией 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ».

Все опоры ВЛ подлежат заземлению.

Заземляющее устройство концевой опоры с разъединителем (входит в комплект поставки КТП) выполняется горизонтальным заземлителем из круглой стали диаметром 16 мм (технический циркуляр № 11/2006 от 16.10.2006 г. (ассоциация «Росэлектромонтаж»), в соответствии с типовыми решениями серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ» лист ЭС-15, тип 1.

Нормируемое сопротивление заземления анкерной опоры обеспечивается заземляющими выпусками ж/б стоек, поставляемыми в комплекте со стойками согласно серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ», лист ЭС 07, тип 1.

Искусственные заземлители выполнить из оцинкованной (по ГОСТ 9.307-89) стали.

2. Положения о размещении площадных объектов

2.1 Сведения о размещении площадного объекта и его краткая характеристика

Данной проектной документацией предусматривается обустройство устья скважины № 254 Южно-Славкинского  месторождения.

На устье скважины № 254 установлена фонтанная арматура АФК 2 65x21 К2 по ГОСТ 13846-89 условным давлением 21 МПа.

Скважина № 254 оборудуется погружным электронасосом ЭЦН-125-1300, двигатель ПЭД-45 (см. задание на проектирование, 4029П-П-190.000.000-ПЗ-01).

Обустройство устья скважины проектируется в соответствии с требованиями ВНТП 3-85, ГОСТ Р 55990-2014, РД 39-132-94.

На территории устья скважины предусматривается:

•	приустьевая площадка;

•	площадка под ремонтный агрегат;

•	канализационная емкость.

В соответствии с заданием на проектирование (см. 4029П-П-190.000.000-ПЗ-01) предусматривается установка пробоотборника ручного для оперативного отбора проб перекачиваемой жидкости DN 80 PN 4,0 МПа на горизонтальном участке выкидного трубопровода.

На выкидном трубопроводе в обвязке устья скважины № 254 предусматривается установка запорной арматуры из стали низколегированной, повышенной коррозионной стойкости (стойкой к коррозионному растрескиванию), герметичность затвора класса А.

Ввод ингибитора коррозии в выкидной трубопровод скважины через затрубное пространство предусматривается периодически от передвижной установки.

Подача пара предусматривается от ППУ через рукав, подключаемый к арматуре в обвязке устья скважины.

Замер дебита скважины № 254 предусматривается на существующей АГЗУ-1 Южно-Славкинского месторождения типа «Мера ММ-40-14-400» с максимальной производительностью по замеряемой жидкости 400 м3/сут, условным давлением 4,0 МПа (40кг/см2), количество подключаемых скважин 14.

Блок дозирования реагента

Для ввода реагента-деэмульгатора в выкидной трубопровод от скважины № 254 предусматривается установка устьевого блока дозирования реагента реагента (БДР), состоящего из аппаратного отсека (шкафного типа) и технологического оборудования, установленных в каркасе блочно-контейнерного типа. Аппаратный отсек (шкафного типа) блока герметично отделен от технологического оборудования для избежания попадания в него взрывоопасной газовоздушной смеси.

Устьевой блок подачи реагента включает в свой состав:

•	 насосы дозировочные плунжерного типа (1 рабочий, 1 резервный). Номинальная производительность насоса 2,5 л/ч, максимальное давление на выходе насоса 4,0 МПа;

•	технологическая емкость с электрообогревом объемом 1000 л;

•	узел ввода реагента;

•	щитовое оборудование для питания и управления.

Климатическое исполнение устьевого блока подачи реагента У1 по ГОСТ 15150-69.

Технологические трубопроводы

Строительство и монтаж технологических трубопроводов предусматриваются в соответствии с ГОСТ 32569-2013.

Отвод под строительство площадных объектов  рассчитан в соответствии:

- с нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74;

- с земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;

- с генеральным планом сельского поселения Кутузовский муниципального района Сергиевский Самарской области;

- с проектными решениями объекта.

3. Сведения о размещении объектов АО "Самаранефтегаз" на осваиваемой территории.

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 4029П "Сбор нефти и газа со скважины № 254 Южно-Славкинского месторождения" на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.