Приложение

к Постановлению Главы сельского поселения Кутузовский

муниципального района Сергиевский Самарской области

№18  от 23.06.2015 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

# Документация по планировке территории (проект планировки территории) под строительство линейного объекта «Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в Российской Федерации. Этап 1. Пилотная зона Самарской области» разработана ОАО «Гипросвязь» на основании Решения заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под председательством Президента РФ В.В.Путина (протокол №1 от 08.04.2014г) и Технического задания на разработку проектной документации, утвержденного генеральным директором ОАО «СМАРТС» 12.03.2015г.

# Назначение объекта: строительство на территории Самарской области транспортной многоканальной коммуникации (ТМК) с применением новых технологий на основе пакета микротрубок, укладываемых в обочину построенных автодорог в микротраншею шириной 0,08 м, глубиной 0,45 м, для последующей пневмозадувки в них волоконно-оптических микрокабелей.

# Проект планировки территории в границах сельского поселения Кутузовский Сергиевского района Самарской области разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий и определения границ зон планируемого размещения указанного объекта, а также установления границ формируемого земельного участка, предназначенного для его размещения. Представленный проект планировки базируется на принципах четкой планировочной организации и рационального использования территории.

# В процессе разработки проекта планировки территории для размещения объекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями на 21.07.2014 N 219-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями на 8 марта 2015г №48-ФЗ);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями на 23 июня 2014 г. N171-ФЗ);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2014 г. N499-ФЗ);

- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ (ред. от 22.10.2014г. № 315-ФЗ);

- Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г.          № 221-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г. № 210-ФЗ);

- Нормы отвода земель СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;

- Другие законодательные и нормативные документы.

1.  Анализ современного состояния участка

# В административном отношении объект строительства расположен в муниципальных образованиях Самарской области: Сергиевский район, Челно-Вершинский район, Шенталинский район, Клявлинский район, Камышлинский район.

В границах Сергиевского района трасса проектируемой транспортной многоканальной коммуникации (ТМК) проходит по территории ГП Суходол, СП Светлодольск, СП Сургут, СП Сергиевск и СП Кутузовский. В границах СП Кутузовский трасса ТМК расположена на землях транспорта, землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов с. Красный Городок.

# 2. Проектные решения

2.1. Общая часть

# Проектом предусматривается создание инфраструктуры для волоконно-оптических линий связи на основе пакета микротрубок для последующей пневмозадувки волоконно-оптических кабелей.

# Место прокладки пакета микротрубок - обочина автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Самарской области «Урал» - Сергиевск-Челно-Вершины, «Урал» - Челно-Вершины-Шентала, Шентала-Емелькино км 0 – км 0+300, «Урал»-Исаклы-Шентала км 50+600 – км 52+450, Клявлино-Шентала, «Похвистнево – Клявлино» - Камышла, Обводная с. Клявлино, Клявлино – Русское Добрино с установкой в обочине дорог колодцев кабельных смотровых (ККС) через каждый километр и около съездов с дорог.

# Разработка микротраншеи будет производиться специальным траншеекопателем фирмы «Vermeer» (Германия), который будет двигаться исключительно по обочине вышеперечисленных дорог.

2.2. Место расположения объекта

Участок №1 строительства объекта: проектируемый колодец кабельный смотровой (ККС) № 1-1 (район пикета км 1111+65 автодороги М-5 «Урал») - почтовое отделение                       н. п. Сергиевск (446540, Самарская обл., Сергиевский район, с. Сергиевск,       ул. Советская, дом 42). Трассу проектируемой ТМК предусмотреть от проектируемого ККС № 1-1, устанавливаемого в обочине правой стороны автомобильной дороги «Урал» - Сергиевск-Челно-Вершины ориентировочно в 56 м от оси автодороги  М-5 «Урал». ТМК намечено проложить в заранее разработанную в обочине автодороги микротраншею шириной 0,08 метра, глубиной 0,45 м. На км 1+00 и км 2+00 автомобильной дороги «Урал» - Сергиевск-Челно-Вершины установить в обочине ККС № 1-2 и ККС № 1-3 соответственно. Вблизи пикетного столбика ПК 28 автомобильной дороги «Урал» - Сергиевск-Челно-Вершины установить ККС № 1-4. Далее прокладку ТМК предусмотреть в обочине автодороги до съезда с автодороги на  н. п. Сургут (ул. Сквозная, ПК 52 автодороги). На км 4+00, км 5+00 и км 5,8+00 автомобильной дороги «Урал» - Сергиевск-Челно-Вершины установить ККС    № 1-5, ККС № 1-6, ККС № 1-7 соответственно. Далее продолжить прокладку ТМК до развязки автомобильных дорог Сергиевск – Сургут в обочине с правой стороны автомобильной дороги «Урал» - Сергиевск-Челно-Вершины. Развязку автодорог обойти с правой стороны и в 50 м от оси стелы круговой развязки дорог в обочине автомобильной дороги установить ККС № 1-8. Переход дороги на Сургут выполнить методом ГНБ или горизонтального прокола (длина трассы перехода -  ориентировочно 70 м). Реку Сок пересечь по мостовым конструкциям. Далее продолжить прокладку ТМК в обочине автомобильной дороги. На км 6+00 автодороги за рекой Сок установить в обочине автомобильной дороги ККС № 1-9. Далее, вблизи ПК 74 автодороги, выполнить пересечение отвода дороги открытым способом, пересечение озера Банное – по мостовым конструкциям.  За мостом установить в обочине автомобильной дороги ККС № 1-10. По н. п. Сергиевск трассу проложить с правой стороны     ул. П. Ганюшина. На углу ул. П. Ганюшина и ул. Советской установить в обочине автомобильной дороги ККС № 1-11 (ориентировочно на км 8+11 автодороги), далее проложить ТМК по ул. Советской и ул. Краснова до почтового отделения с. Сергиевск. Ориентировочная протяженность трассы ТМК на данном участке - 8,65 км.

Участок №2 строительства объекта: почтовое отделение н. п. Сергиевск – почтовое отделение с. Челно-Вершины (446840, Самарская обл., Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, дом 5). От почтового отделения с. Сергиевск  до ККС № 1-13 пакет микротрубок проложить в той же  траншее, что и пакет первого участка (длина трассы ориентировочно составляет 30 м). Далее ТМК проложить с правой стороны улицы Краснова до ул. К. Маркса, пересечь региональную автомобильную дорогу (ул. К. Маркса) методом ГНБ или горизонтального прокола (длина трассы перехода -  ориентировочно 70 м). На углу улиц К. Маркса и Краснова установить ККС № 2-1. Далее продолжить прокладку ТМК по правой стороне ул. К. Маркса до ул. Ленина. На углу ул. К. Маркса и ул. Ленина установить ККС № 2-2. Далее ТМК проложить с правой стороны ул. Ленина (в обочине автодороги «Урал» - Сергиевск-Челно-Вершины) до км 9+00 автодороги. На этом участке необходимо установить 9 колодцев кабельных смотровых (ККС № 2-3 – ККС № 2-11). При этом необходимо пересечь открытым способом с последующим восстановлением асфальтового покрытия улицы Льва Толстого, Гагарина, Надежды Крупской, Парковую, Луговую и многочисленные асфальтовые съезды. На км 9+00 автодороги «Урал» - Сергиевск-Челно-Вершины, проходящей по с. Сергиевск, установить ККС № 2-12 в обочине автомобильной дороги.

С км 9+00 по км 20+00 автодороги (поворот на н. п. Бобровка) ТМК проложить в обочине с правой стороны автомобильной дороги «Урал» - Сергиевск-Челно-Вершины и через каждый километр дороги установить в обочине колодцы кабельные смотровые (ККС № 2-13  - ККС № 2-23).

Вблизи отвода автодороги на н. п. Бобровка установить в обочине автомобильной дороги ККС № 2-24. Далее продолжить прокладку ТМК до отвода автомобильной дороги на н. п. Вольница с установкой в обочине через каждый километр автомобильной дороги  и около съездов с дороги ККС № 2-25-   - ККС № 2-31. Вблизи отвода автомобильной дороги на н. п. Вольница (км 28+400 автодороги «Урал» - Сергиевск-Челно-Вершины) установить в обочине ККС № 2-32.

Далее продолжить прокладку ТМК в обочине автодороги с установкой ККС № 2-33 на км 29+00, ККС № 2-34 вблизи отвода дороги на н. п. Кошки и далее через каждый километр автомобильной дороги до км 43+00 (ККС № 2-35- - ККС № 2-47). Вблизи асфальтового съезда с автомобильной дороги (ПК 436) установить в обочине автомобильной дороги ККС № 2-48.

Далее трасса идет по МР Челно-Вершинский. Ориентировочная протяженность трассы ТМК на данном участке – 62,74 км.

2.3. Краткая характеристика объекта

При проектировании, а также последующем строительстве транспортной многоканальной коммуникации не предусматривается складирование стройматериалов и стоянка техники на прилегающих к автодороге территориях. В связи с этим участок, необходимый для строительства объекта предусматривает только полосу под прохождение техники при строительстве микротраншеи шириной 3м.

Общая протяженность трассы в границах Сергиевского района составляет – 44,13км., в том числе по СП Кутузовский – 18,25км.

Общая площадь земель под строительство объекта в границах Сергиевского района составляет 13,18 га., в том числе по СП Кутузовский – 5,47 га.

2.4. Архитектурно-планировочная структура

Архитектурно-планировочная организация территории выполнена с учетом сложившейся планировочной структуры, существующего рельефа, расположения существующих коммуникаций.

Основная часть объекта расположена в существующем полотне автомобильных дорог межмуниципального значения, которые согласно зонирования СП Кутузовский относятся к зонам инженерной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, часть объекта проходит по территории населенного пункта с. Красный Городок в границах улично-дорожной сети.

2.5. Красные линии

Красные линии на территории отвода устанавливаются в соответствии с «Нормами отвода земель для линий связи» СН 461-74 и на основании проектной документации на расстоянии 1,5м от проектной оси трассы.

Ширина рассчитана исходя из стесненных условий строительства и габаритов строительной техники.

2.6. Охранные зоны

После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию будет установлена охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации".

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

# 2.6. Системы инженерно-технического обеспечения

# При строительстве ТМК не предусматривается обустройство временного жилья для размещения работников. Размещение строительной бригады предусматривается в населенном пункте в помещениях, нанимаемых подрядчиком работ. Доставка работников к месту работы и обратно производится автотранспортом предприятия.

# Бытовое обслуживание, питание работающих на объекте индивидуальное. В качестве питьевой предусматривается привозная вода, бутилированная автотранспортом предприятия.

# Сброс сточных вод проектом не предусматривается.

3. Технико-экономические показатели по объекту

# Технико-экономические показатели проектируемого объекта приведены в таблице.

# Таблица

| № сформированного земельного участка | Наименования показателей | Наименование землепользователя | Площадь, кв.м | Протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения |
| 5 | 63:31:0000000:47/чзу1 | ООО ФХ «Кутузовское» | 646 | 199 |
| 7 | 63:31:0000000:47/чзу2 | ООО ФХ «Кутузовское» | 519 | 441 |
| 10 | 63:31:0000000:47/чзу3 | ООО ФХ «Кутузовское» | 147 | 49 |
| 16 | 63:31:0000000:220/чзу1 | ОАО «Кутузовская машинно-технологическая станция-1» | 288 | 89 |
| Итого |  |  | 1600 | 778 |
| Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения |
| 1 | 63:31:0000000:1204/чзу1 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 4518 | 1508 |
| 4 | 63:31:0000000:1204/чзу2 |  | 249 | 25 |
| 6 | 63:31:0000000:1204/чзу3 |  | 1467 | 245 |
| 9 | 63:31:0000000:1204/чзу4 |  | 9337 | 3161 |
| 12 | 63:31:0000000:1204/чзу5 |  | 19889 | 6630 |
| 13 | 63:31:0000000:ЗУ1 | Администрация МР Сергиевский | 18 | 6 |
| 14 | 63:31:0000000:1204/чзу6 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 7855 | 2620 |
| 15 | 63:31:0000000:ЗУ2 | Администрация МР Сергиевский | 540 | 180 |
| 17 | 63:31:0000000:ЗУ3 |  | 2840 | 943 |
| Итого |  |  | 46713 | 15318 |
| Земли населенных пунктов |
| 2 | 63:31:0000000:1200/чзу1 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2572 | 857 |
| 3 | 63:31:0000000:1200/чзу2 |  | 1326 | 457 |
| 8 | 63:31:0000000:1200/чзу3 |  | 318 | 104 |
| 11 | 63:31:0109003:188/чзу1 |  | 2182 | 731 |
| Итого |  |  | 6398 | 2149 |
| Всего по СП Кутузовский |  |  | 54711 | 18245 |

Расчет площадей отвода выполнен в соответствии с существующими нормативными документами и чертежами проекта. Общая площадь отвода земель составляет 5,47га, в том числе на землях населенных пунктов – 0,64га, на землях сельскохозяйственного назначения –0,16га, на землях промышленности и транспорта – 4,67га.

Протяженность проектируемых участков составляет 18,25 км, из них: на землях населенных пунктов – 2,15км, на землях сельскохозяйственного назначения – 0,78км, на землях транспорта – 15,32км.

4.  Ограничения использования участка

Ограничения в использовании участка строительства объекта накладывают охранные зоны подземных коммуникаций: линий электропередач, линий связи, газопроводов, а также водоохранная зона реки Сок. Для пересечения и параллельного следования в охранных зонах коммуникаций для проектирования объекта были получены технические условия эксплуатирующих организаций (ООО «РН-Информ», ОАО «Ростелеком», ОАО «МРСК Волги», АО «Связьтранснефть»-ВК ПТУС, ОАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом» и др.). Требования технических условий учитываются при проектировании объекта.

5. Охрана окружающей среды

# Проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресурсов:

# работы выполняются в строго отведенных границах;

- своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения территории отходами производства;

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;

- выполнение работ, связанных с повышенной пожароопасностью, специалистами соответствующей квалификации;

- все временно занимаемые земли после завершения работ подлежат восстановлению в первоначальном виде.

# 6. ГОЧС

# Проектируемая ТМК, согласно Постановлению Правительства от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и приказу МЧС России от 11.09.2012 № 536ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», является некатегорированным объектом по ГО.

# Все применяемые в проекте линейно-кабельные сооружения и оборудование не содержат, не перерабатывают, не хранят опасных веществ, не используют стационарно установленных грузоподъемных механизмов.

# Оборудование и ТМК не требуют мероприятий по безаварийной остановке технологических процессов, так как возможный отказ оборудования или обрыв кабелей не приведет к возникновению аварийной ситуации, сопровождающейся пожарами и взрывами, приводящими к гибели людей на проектируемом объекте.

# Согласно техническим характеристикам технологической связи, ее работа рассчитана в автоматизированном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Дежурный персонал на объекте проектирования отсутствует.

# 7    Перечень принятых сокращений

# ТМК          	транспортная многоканальная коммуникация

# ГНБ	            горизонтально-направленное бурение

# ККС               колодец кабельный смотровой

# ООО	           общество с ограниченной ответственностью

# ОАО	           открытое акционерное общество

# СП                 сельское поселение

# ГО                 гражданская оборона

# ЧС	          чрезвычайная ситуация