Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Липовка

муниципального района Сергиевский

№12 от 10.04.2017 г.

Проект планировки

территории линейного объекта

«Обустройство Вольницкого месторождения нефти. ВЛ-10кВ»

1037-ППТ-ПЗ.1

Том.1

Основная (утверждаемая) часть

проекта планировки территории

Ижевск 2017

Проект планировки

территории линейного объекта

«Обустройство Вольницкого месторождения нефти. ВЛ-10кВ»

1037-ППТ-ПЗ.1

Том.1

Технический директор _____________________ Д.П. Фомин

Главный инженер проекта _________________ С.А. Попов

Ижевск 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие положения…………………………………………………………………..…4

2.Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения…………………………………………………..…4

2.1 Характеристика планируемого развития территории…………………………….4

2.2 Установление границ планировочных элементов и красных линий на проектируемой территории………………………………………………………….….5

2.3 Параметры объекта капитального строительства, планируемого к размещению……………………………………………………………………………...5

2.4 Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории………………………………………….........6

3.Приложения…………………………………………………………………………..10

Графические приложения

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Лист 1 | Чертеж планировки территории. М 1:1000. |  |

Положение о размещении объекта капитального строительства

регионального значения системы инженерно-технического обеспечения

«Обустройство Вольницкого месторождения нефти. ВЛ-10кВ»

### 1. Общие положения

Проект планировки территории, «Обустройство Вольницкого месторождения нефти. ВЛ-10кВ», выполнен на основании:

- Договора № НКС.02.16-223 от 01 сентября 2016 года;

- Постановление № 55 от 23 декабря 2016 года о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Обустройство Вольницкого месторождения нефти. ВЛ-10кВ» в границах сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области.

- Технических условий на электроснабжение объекта «Обустройство Вольницкого месторождения нефти. ВЛ-10кВ» (письма № 82 от 19.01.2017г.)

Целью разработки проекта планировки территории, линейного объекта «Обустройство Вольницкого месторождения нефти. ВЛ-10кВ», является определение, зон планируемого размещения объекта местного значения, установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объекта капитального строительства местного значения – ВЛ-10кВ.

## 2. Положения о размещении объектов капитального строительства

## федерального, регионального или местного значения

В соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области на рассматриваемой территории строительство объектов регионального значения не предусмотрено, в границах рассматриваемой территории предусмотрено строительство воздушной линии электропередач 10 кВ.

### 2.1 Характеристика планируемого развития территории

Проектируемая территория свободна от объектов капитального строительства.

В целях подключения Вольницкого месторождения нефти к системе централизованного электроснабжения предусматривается строительство системы инженерно-технического обеспечения – ЛЭП-10 кВ местного значения для нужд ООО НК «Самара».

В соответствии с генеральным планом сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области проектируемая территория расположена в территориальной зоне застройки - Зона сельскохозяйственного использования.

Рассматриваемая территория расположена за границами населенных пунктов, ранее установленных границ элементов планировочной структуры (кварталов) и красных линий нет. Проектируемый линейный объект (ЛЭП-10 кВ) проходит в границах санитарно-защитной зоны кладбища. В соответствии с ст. V п. 5.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в линии электропередач допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны.

Основными мероприятиями по развитию территории будет являться повышение уровня благоустройства территории, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, строительство новых объектов социального обслуживания населения.

2.2 Установление границ планировочных элементов (красных линий) на

проектируемой территории

На рассматриваемой территории ранее установленных границ элементов планировочной структуры, красных линий нет.

Проектом планировки территории установление границ элементов планировочной структуры (кварталы) красных линий не предусматривается.

2.3 Параметры объекта капитального строительства планируемого

к размещению

Основные параметры по проекту планировки территории линейного объекта: «Обустройство Вольницкого месторождения нефти. ВЛ-10кВ» приведены в таблице № 1.

Основные показатели по проекту планировки территории

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь земельных участков необходимых для строительства | кв. м. | 12742,4 |
| 2 | Площадь земельных участков, предоставляемых временно на период строительства | кв. м. | 12730,9 |
| 3 | Площадь земельных участков, предоставляемых в постоянный отвод под эксплуатацию объекта | кв. м | 11,6 |
| 4 | Протяженность проектируемого линейного объекта | м | 1290 |
| 5 | Количество проектируемых трансформаторных подстанций | шт. | 1 |

2.4 Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории

Развитие системы инженерно-технического обеспечения.

Размещение проектируемых сетей электроснабжения осуществляется в соответствии с Техническими условиями (приложение №1 к договору №НКС.02.16-223).

Строительство сетей электроснабжения будет осуществляться путем устройства опор линии электропередач.

Источником электроснабжения Вольницкого месторождения нефти является ранее запроектированная ВЛ-10кВ. Проектируемая ВЛ-10кВ предназначена для транспортировки и подачи электроэнергии на месторождение, для производственных нужд Вольницкого месторождения нефти.

Максимальное выходное напряжение на точке врезки принято: 10кВ.

Для строительства сетей предусматривается выделение зоны планируемого размещения в виде полосы земли шириной не более 10 метров.

При установлении зоны планируемого размещения сетей предусматривается максимальное использование, сложившееся улично-дорожной сети (территории государственной не разграниченной собственности), однако в ряде случаев с проектной необходимостью и стесненными условиями проектируемые сети прокладываются по земельным участкам принадлежащим физическим лицам.

Сведения о землепользователях, интересы которых могут быть затронуты при строительстве газовых сетей, представлены в Таблице № 2.

Ведомость землепользователей, интересы которых могут быть затронуты

при строительстве газовых сетей

Таблица. №2.1

Ведомость площадей и границ образуемых земельных участков

из земель неразграниченной государственной собственности

| № п/п | Кадастровый номер, адресный ориентир земельного участка / квартала по данным ГКН из площади которого образуются зем. участки | Категория / вид разрешенного использования земельного участка по данным ГКН | Условное обозначение образуемого земельного участка | Код классификатора видов разрешенного использования, образуемого зем. участка | Площадь, кв. м. | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | образуемая | общая |  |
| 1 | 63:31:0209003 63:31:0208002 |  | :ЗУ1(1) | Сельскохозяйственное использование 1.0 | 1333 | 11496700 | Земли госсобственности |
| 2 | 63:31:0208002 |  | :ЗУ1(2) |  | 54 | 4681900 |  |
| 3 |  |  | :ЗУ1(3) |  | 349 |  |  |
| 4 |  |  | :ЗУ1(4) |  | 57 |  |  |
| 5 | 63:31:0209003 |  | :ЗУ2(1) |  | 2,0 | 6814800 |  |
| 6 |  |  | :ЗУ2(2) |  | 0,2 |  |  |
| 7 |  |  | :ЗУ2(3) |  | 0,2 |  |  |
| 8 | 63:31:0208002 |  | :ЗУ2(4) |  | 0,2 | 4681900 |  |

Ведомость площадей и границ образуемых земельных участков и частей земельных участков из земель разграниченной государственной собственности и частной собственности

Таблица. №2.2

| № п/п | Кадастровый номер, адресный ориентир земельного участка / квартала по данным ГКН из площади которого образуются части зем. участки | Категория / вид разрешенного использования земельного участка по данным ГКН | Условное обозначение образуемой части земельного участка | Код классификатора видов разрешенного использования, образуемого зем. участка | Площадь, кв.м. | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | образуемая | общая |  |
| 1 | 63:31:0208002:17 / Самарская область, р-н Сергиевский, Самарская область, Сергиевский район, в границах колхоза "Липовский" | Земли сельскохозяйственного назначения / Для ведения сельскохозяйственной деятельности (земельные участки фонда перераспределения) | :17/чзу1 | Сельскохозяйственное использование | 4329 | 387378 | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 2 | 63:31:0208002:15 / Самарская область, р-н Сергиевский, Самарская область, Сергиевский район, в границах колхоза "Липовский" | Земли сельскохозяйственного назначения / Для ведения сельскохозяйственной деятельности (земельные участки фонда перераспределения) | :15/чзу1(1) |  | 2216 | 1389954 | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 3 |  |  | :15/чзу1(2) |  | 827 |  |  |
| 4 | 63:31:0208002:6 / Самарская область, р-н Сергиевский, Самарская область, Сергиевский район, в границах колхоза "Липовский " | Земли сельскохозяйственного назначения / Для ведения сельскохозяйственной деятельности (земельные участки фонда перераспределения) | :6/чзу1 |  | 3567 | 186449 | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 5 | 63:31:0208002:17 / Самарская область, р-н Сергиевский, Самарская область, Сергиевский район, в границах колхоза "Липовский" | Земли сельскохозяйственного назначения / Для ведения сельскохозяйственной деятельности (земельные участки фонда перераспределения) | :17/чзу2(1) |  | 0,2 | 387378 | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 6 |  |  | :17/чзу2(2) |  | 4,0 |  |  |
| 7 |  |  | :17/чзу2(3) |  | 0,2 |  |  |
| 8 |  |  | :17/чзу2(4) |  | 0,2 |  |  |
| 9 |  |  | :17/чзу2(5) |  | 0,2 |  |  |
| 10 |  |  | :17/чзу2(6) |  | 0,2 |  |  |
| 11 |  |  | :17/чзу2(7) |  | 0,2 |  |  |
| 12 |  |  | :17/чзу2(8) |  | 0,2 |  |  |
| 13 | 63:31:0208002:15 / Самарская область, р-н Сергиевский, Самарская область, Сергиевский район, в границах колхоза "Липовский" | Земли сельскохозяйственного назначения / Для ведения сельскохозяйственной деятельности (земельные участки фонда перераспределения) | :15чзу2(1) |  | 0,2 | 1389954 | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 14 |  |  | :15чзу2(2) |  | 0,2 |  |  |
| 15 |  |  | :15чзу2(3) |  | 0,2 |  |  |
| 16 |  |  | :15чзу2(4) |  | 2,0 |  |  |
| 17 |  |  | :15чзу2(5) |  | 0,2 |  |  |
| 18 |  |  | :15чзу2(6) |  | 0,2 |  |  |
| 19 | 63:31:0208002:6 / Самарская область, р-н Сергиевский, Самарская область, Сергиевский район, в границах колхоза "Липовский " | Земли сельскохозяйственного назначения / Для ведения сельскохозяйственной деятельности (земельные участки фонда перераспределения) | :6/чзу2(1) |  | 0,2 | 186449 | Сведения о регистрации прав отсутствуют |
| 20 |  |  | :6/чзу2(2) |  | 0,2 |  |  |
| 21 |  |  | :6/чзу2(3) |  | 0,2 |  |  |
| 22 |  |  | :6/чзу2(4) |  | 0,2 |  |  |
| 23 |  |  | :6/чзу2(5) |  | 0,2 |  |  |
| 24 |  |  | :6/чзу2(6) |  | 0,2 |  |  |
| 25 |  |  | :6/чзу2(7) |  | 0,2 |  |  |

3.Приложения

3.1 Постановление № 55 от 23 декабря 2016 года о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Обустройство Вольницкого месторождения нефти. ВЛ-10кВ» в границах сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области.

3.2 Технические условия на электроснабжение объекта «Обустройство Вольницкого месторождения нефти. ВЛ-10кВ»

3.3 Письмо по вопросу согласования проектных решений № 82 от 19.01.2017 г. (с приложением «Точка подключения проектируемой ВЛ-10кВ. М 1:1000.)

3.4 Свидетельство СРО НПФ «ИСИз»