Проект межевания территории по объекту: «Обустройство Денгизского лицензионного участка» на территории Муниципального района Сергиевский Самарской области разработан в 2016 г. специалистами отдела инженерных изысканий ООО НПФ «Нефтетехпроект» на основании:

- договора № 102/14/НКС.0214-332 от 17.09.2014 г. заключенного с
ООО «НК «САМАРА»;

- технического задания на выполнение работ по разработке и утверждению проекта по планировке и межеванию территории объекта: «Обустройство Денгизского лицензионного участка» на территории Муниципального района Сергиевский Самарской области, сельского поселения Липовка;

- Постановления администрации муниципального района Сергиевский Самарской области № 51 от 7 декабря 2016 г ООО НПФ «Нефтетехпроект» на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для объекта «Обустройство Денгизского лицензионного участка» на территории Муниципального района Сергиевский Самарской области, сельского поселения Липовка;

- Градостроительного кодекса РФ № 190-РФ от 29.12.2004 г.;

- Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»
№ 191-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» № 232-ФЗ от 24.11.2006 г.;

- Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Лесного кодекса РФ № 136-ФЗ от 04.12.2006 г.;

- Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.;

- Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 257-ФЗ от 18.10.2007 г.;

- Статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подготовка документации по ПМТ осуществляется в целях:

- устойчивого развития территории;

- выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);

- установленные границы земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства новых объектов капитального строительства;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Данным проектом решаются вопросы:

- границ земельных участков;

- обеспечение объектов инженерными коммуникациями;

-определение и организация зон с особыми условиями использования территории;

-определение площадей земельных участков стоящих на кадастровом учете необходимых для отвода в целях осуществления строительства и реконструкции объекта.

# Исходно-разрешительная документация

- Разработка проекта межевания территории под проектирование и реконструкцию объекта «Обустройство Денгизского лицензионного участка» выполняется на основе Постановления администрации Муниципального района Сергиевский, Самарской области, сельского поселения Липовка.

- Договор на выполнение работ по разработке проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под проектирование и реконструкцию объекта «Обустройство Денгизского лицензионного участка» на территории Муниципального района Сергиевский, Самарской области, сельского поселения Липовка № 102/14/НКС.0214-332 от 17.09.2014 г.

- Топографическая съемка территории под строительство объекта «Обустройство Денгизского лицензионного участка» на территории Муниципального района Сергиевский, Самарской области, сельского поселения Липовка была выполнена в декабре 2014 года.

# Сведения об объекте и его краткая характеристика

В административном отношении изыскиваемый объект расположен в Сергиевском районе Самарской области, сельского поселения Липовка на пастбищных и спланированных землях в ведении администрации Сергиевского района (субаренда
ООО «НК «САМАРА»).

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются:
с. Липовка, с. Красный Городок, с. Гундоровка, с. Садки и с. Шиловка.

Площадка скважин №№ 1, 20, 21, 22, 30, 31, 32 и площадка УПСВ расположены на пастбищных землях администрации Сергиевского района, сельского поселения Липовка (субаренда ООО «НК «САМАРА»), в восточной части кадастрового квартала 63:31:0205003, в 1,6 км северо-западнее с. Липовка, в 8,9 км юго–западнее с. Красный Городок и в 7,7 км северо-западнее с. Гундоровка. Абсолютные отметки по площадке колеблются от 115,97 м до 137,82 м.

Трассы нефтегазосборного, выкидных трубопроводов и ВЛ-10 кВ проходят по пастбищным и спланированным землям администрации Сергиевского района, сельского поселения Липовка (субаренда - ООО «НК «САМАРА»), в восточной части кадастрового квартала 63:31:0205003. Абсолютные отметки по площадке колеблются от 129,69 м до 135,90 м.

Местность в районе работ равнинная, пересеченная неглубокими сухими балками. Растительный покров представлен лесополосами вдоль дорог, локальными участками леса и пойменной древесно-кустарниковой растительностью. Дорожная сеть хорошо развита.

Наиболее крупная асфальтированная дорога Сергиевск – Кошки. Полевые и проселочные дороги труднопроходимые в период осенне-весенней распутицы и зимой.

В гидрографическом отношении изыскиваемый объект расположен на левом склоне р. Липовка.

Климат района работ континентальный. Зима холодная, продолжительная, снежная, с сильными ветрами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая.

Сведений о наличии опасных природных и техно-природных процессов нет. В целом изысканный участок пригоден для строительства.

Ситуационная схема расположения объектов представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Ситуационная схема

В соответствием с заданием на проектирование объекта «Обустройство Денгизского лицензионного участка» предусматривает 4 этапа строительства:

I этап строительства

Обустройство куста скважин №№ 1, 20, 30, 21, 31, 22, 32

- Скважина № 1:

- площадка приустьевая;

- площадка под ремонтный агрегат;

- площадка под передвижные мостки;

- площадка станка-качалки;

- емкость производственно-дождевых стоков V=5 м. куб.;

- молниеотвод Н=11 м.;

- лубрикаторная площадка;

- блок дозирования реагента;

- площадка под станцию управлению и ТМПН;

- якоря оттяжек – 4 шт.;

- КТП – 2 шт.;

- АГЗУ (технологический блок);

- АГЗУ (аппаратурный блок);

- молниеотвод Н=15 м;

- дренажная емкость;

- эстакада.

- Скважина № 20:

- площадка приустьевая;

- площадка под ремонтный агрегат;

- площадка под передвижные мостки;

- площадка станка-качалки;

- емкость производственно-дождевых стоков V=5 м. куб.;

- молниеотвод Н=11 м.;

- лубрикаторная площадка;

- площадка под станцию управлению и ТМПН;

- якоря оттяжек – 4 эт.

- эстакада.

- Скважина № 30:

- площадка приустьевая;

- площадка под ремонтный агрегат;

- площадка под передвижные мостки;

- площадка станка-качалки;

- емкость производственно-дождевых стоков V=5 м. куб.;

- молниеотвод Н=11 м.;

- лубрикаторная площадка;

- якоря оттяжек – 4шт.;

- эстакада.

- Скважина № 21:

- площадка приустьевая;

- площадка под ремонтный агрегат;

- площадка под передвижные мостки;

- площадка станка-качалки;

- емкость производственно-дождевых стоков V=5 м. куб.;

- молниеотвод Н=11 м.;

- лубрикаторная площадка;

- якоря оттяжек – 4 шт.;

- эстакада.

- Скважина № 31:

- площадка приустьевая;

- площадка под ремонтный агрегат;

- площадка под передвижные мостки;

- площадка станка-качалки;

- емкость производственно-дождевых стоков V=5 м. куб.;

- молниеотвод Н=11 м.;

- лубрикаторная площадка;

- якоря оттяжек – 4 шт.;

- эстакада.

- Скважина № 22:

- площадка приустьевая;

- площадка под ремонтный агрегат;

- площадка под передвижные мостки;

- площадка станка-качалки;

- емкость производственно-дождевых стоков V=5 м. куб.;

- молниеотвод Н=11 м.;

- лубрикаторная площадка;

- якоря оттяжек – 4 шт.;

- эстакада.

- Скважина № 32:

- площадка приустьевая;

- площадка под ремонтный агрегат;

- площадка под передвижные мостки;

- площадка станка-качалки;

- емкость производственно-дождевых стоков V=5 м. куб.;

- молниеотвод Н=11 м.;

- лубрикаторная площадка;

- якоря оттяжек – 4 шт.;

- эстакада.

- Пункт налива нефти

- технологическая площадка;

- совмещенная факельная установка;

- якоря оттяжек – 3 шт.;

- площадка факельного сепаратора ФС-2 и ДЕ-5;

- блок управления топливным газом;

- шкаф с пропаном;

- РВС-2;

- РВС 3;

- площадка БДР-2;

- площадка дренажной емкости ДЕ-1;

- площадка дренажной емкости ДЕ-3;

- площадка стояка налива нефти СН-1;

- пульт управления и контроля;

- емкость производственно-дождевых стоков ЕП-1;

- емкость бытовых стоков ЕП-2;

- емкость производственно-дождевых стоков ЕП-3;

- противопожарные резервуары;

- склад пожарного инвентаря;

- водозаборный колодец противопожарных резервуаров – 2 шт.;

- контрольно-пропускной пункт;

- операторная;

- стоянка спец. техники;

- КТП;

- площадка узла переключения задвижек № 1;

- шкафы для баллонов с азотом;

- площадка узла дополнительных работ;

- площадка узла переключения задвижек № 2;

- прожекторная мачта с молниеотводом Н=38,2 м;

- молниеотвод Н=11м -2 шт.;

- молниеотвод Н=30,6м – 2 шт.;

- прожекторная мачта с молниеотводом Н=24,3 м;

- прожекторная мачта с молниеотводом Н=30,6 м;

- контейнер для сбора мусора;

- эстакады.

II этап строительства

- площадка факельного саперетора ФС-1;

- площадка БДР-1;

- площадка путевого подогревателя П-1;

- площадка путевого подогревателя П-2;

- площадка дренажной емкости ДЕ-2;

- химико-аналитическая лаборатория;

- склад оборудования;

- площадка отстойников-дегазаторов О-1, О-2;

- насосная пластовой воды;

- площадка стояка налива воды СН-3;

- емкость химических стоков;

- площадка стояка налива нефти СН-2;

- склад химико-аналитической лаборатории;

- прожекторная мачта с молниеотводом Н=24,3 м;

- молниеотвод Н=11 м;

- эстакады.

III этап строительства

- РВС-4;

- насосная внутренней перекачки нефти;

- молниеотвод Н=30,6 м;

- эстакады.

IV этап строительства

- РВС-1;

- площадка слива нефти и ДЕ-4;

- эстакады.

Проектные решения разработаны в соответствии с договором № НКС.02.15-299 субаренды земельного участка на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

Размеры земельных участков под строительство линейных трасс и сооружений на них определены на основании действующих норм и принятых проектных решений, исходя из условий минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы.

# Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения объекта

Земельные участки под объекты строительства отводятся во временное (краткосрочная аренда земли) и постоянное (долгосрочная аренда земли) пользование. Ведомость площадей земельных отводов представлена в таблице 4.1.

Размеры отвода земель определены исходя из технологической целесообразности, в соответствии с требованиями нормативных документов и разработанной рабочей документацией.

Отвод земель в долгосрочную аренду предусмотрен под следующие сооружения:

- площадка УПСВ – 63926,6 м2;

- площадка куста скважин №№ 1, 20, 30, 21, 31, 22, 32 - 24643,8 м2.

Всего по объекту предстоит отвести в долгосрочную аренду земельные участки общей площадью 88570,4 м2.

Отвод земель в краткосрочную аренду предусмотрен под следующие сооружения:

- трасса нефтегазосборного трубопровода - 9675,3 м2;

- трассы выкидных трубопроводов – 1747,9 м2;

- трасса ВЛ-10 кВ - 2156,2 м2.

Всего по объекту предстоит отвести в краткосрочную аренду земельные участки общей площадью 13579,8 м2.

Ширина полосы временного отвода определена согласно нормативным документам, из условия технологии производства работ, рельефа местности в целях нанесения минимального ущерба и снижения затрат, связанных с краткосрочной арендой земли.

Размеры земельных участков, ширина полос земель для строительства трубопроводов приняты в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин».

Согласно СН 459-74 ширина полос земель для строительства подземных промысловых трубопроводов, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства для трубопроводов диаметром до 159 мм, составляет:

- на землях, где не производится снятие и восстановление плодородного слоя (земли несельскохозяйственного назначения, или непригодные для сельского хозяйства) - 17 м;

- на землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя (земли сельскохозяйственного назначения) - 24 м.

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-10 кВ составляет – 8 м.

Таблица 4.1 - Ведомость площадей земельных отводов

| № п.п | Номер ЗУ | Наименование проектируемого сооружения | Кадастровый квартал и землепользование | Общая длина проектируемого линейного объекта (кв. м.) | Площадь ЗУ (кв. м.) | Угодья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | :4693/чзу1(36) | Площадка УПСВ | 63:31:0205003 Земли Муниципального района Сергиевский Самарской области (аренда ЗАО «Самарская земля», субаренда ООО «НК «САМАРА») | - | 63926,6 | залежь |
| 2 | :4693/чзу2(36) | Площадка куста скважин №№ 1, 20, 30, 21, 31, 22, 32 | 63:31:0205003 Земли Муниципального района Сергиевский Самарской области (аренда ЗАО «Самарская земля», субаренда ООО «НК «САМАРА») | - | 24643,8 | спланировано |
| 3 | :4693/чзу3(36) | Трасса нефтегазосборного трубопровода | 63:31:0205003 Земли Муниципального района Сергиевский Самарской области (аренда ЗАО «Самарская земля», субаренда ООО «НК «САМАРА») | 369,1 | 9675,3 | залежь |
| 4 | :4693/чзу4.1(36) | Трассы выкидных трубопроводов | 63:31:0205003 Земли Муниципального района Сергиевский Самарской области (аренда ЗАО «Самарская земля», субаренда ООО «НК «САМАРА») | 87,1 | 654,4 | спланировано |
|  | :4693/чзу4.2(36) |  |  |  | 1093,5 |  |
| 5 | :4693/чзу5.1(36) | Трасса ВЛ-10 кВ | 63:31:0205003 Земли Муниципального района Сергиевский Самарской области (аренда ЗАО «Самарская земля», субаренда ООО «НК «САМАРА») | 294,1 | 1763,9 | спланировано |
|  | :4693/чзу5.2(36) |  |  |  | 392,3 |  |
| ИТОГО: |  | 750,3 | 13579,8 |  |