СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НКС.02.17-3-ППУ | Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. |  |
| 1 | НКС.02.17-3-ППУ | Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. |  |
| 2 | НКС.02.17-3-ППС | Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |
| 2 | НКС.02.17-3-ППС | Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. |  |

###### Содержание

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. …………………………...............4

Чертеж планировки территории……………………………………………………………………….…..4

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.

1 Основание для разработки проекта	11

2 Положение о характеристиках планируемого развития территории	13

2.1 Местоположение проектируемой территории	13

2.2 Функциональное зонирование территории	13

3 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	14

4 Положение об очередности планируемого развития территории……………………………..… 16

1 Основание для разработки проекта

Проект планировки территории линейного объекта «Обустройство Вольницкого месторождения нефти» подготовлен на основании:

- Постановление «О подготовке проекта планировки территории объекта «Обустройство Вольницкого месторождения нефти» в границах сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области»  № 47 от 11.10. 2017 г.;

- задания на проектирование объекта: «Обустройство Вольницкого месторождения нефти», утвержденного генеральным директором ООО «НК «САМАРА» 9 марта 2017 г.                Е.В. Легостаевым;

- дополнения №1 к заданию на проектирование объекта: «Обустройство Вольницкого месторождения нефти»», утвержденного генеральным директором ООО «НК «САМАРА»               Е.В. Легостаевым;

- материалов инженерных изысканий, выполненных сотрудниками ООО «Югранефтегазпроект» в апреле-марте 2017 г.

Проект планировки и проект межевания территории для объекта «О подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта регионального значения» разрабатывается в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29 ноября 2011 года № 137-П.

Проектная документация «Обустройство Вольницкого месторождения нефти» включает:

- строительство нефтегазопровода от АГЗУ до УПСВ Восточно-Денгизского м.р.;

- строительство выкидного трубопровода от скважины №5 до АГЗУ;

- строительство выкидного трубопровода от скважины №5Г до АГЗУ.

В соответствии со ст.42 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания территории.

Задачи проекта:

- реализация проектных решений по проекту «Обустройство Вольницкого месторождения нефти»;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории в границах муниципального образования Сергиевский район Самарской области.

2 Положение о характеристиках планируемого развития территории

### 2.1 Местоположение проектируемой территории

В административном отношении участок изысканий расположен  в границах сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области на территории Вольницкого месторождения. Объекты проектирования расположены в 5 км на северо-запад от д. Михайловка, в 4,7 км на юго-восток от с. Липовка и в  в 16 км северо-запад от с. Сергиевск.

Ближайшая ж/д станция  Серные воды 2 расположена в 22,5 км юго-восточнее от участка работ. Ближайший аэропорт находится в г. Самара.

### 2.2 Функциональное зонирование территории

Состав земель территории Вольницкого месторождения, в границах которого будет осуществляться строительство линейных объектов регионального значения «Обустройство Вольницкого месторождения нефти», представлен землями сельскохозяйственного назначениями и землями промышленности.

### 3 Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Проект планировки территории разработан для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства по проекту «Обустройство Вольницкого месторождения нефти», предоставляемых в аренду ООО «НК «САМАРА». Строительство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства находятся в  границах сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области .

В соответствии с СН 459-74, ширина полосы отвода земель на период строительства для нефтепровода диаметром до 150 мм на землях где производится снятие и восстановление плодородного слоя, равна 24 м. Ширина полосы отвода земель на период строительства для нефтепровода диаметром от 150 до 500 мм на землях, где производится снятие и восстановление плодородного слоя, равна 32 м.

В целях уменьшения негативного влияния на почвенно-растительный покров движение и маневрирование техники и автотранспорта осуществлять строго на территории, отведенной в землепользование.

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная и площадь определена графическим способом.

Площади границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Площади границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| Наименование объекта | Общая площадь, га | Площадь по ранее отведенным земельным участкам, га | Площадь образуемых земельных участков, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство Вольницкого месторождения нефти | 42,6626 | 10,9818 | 31,6807 |
| Итого по объекту | 42,6626 | 10,9818 | 31,6807 |

Общая площадь границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства по проекту «Обустройство Вольницкого месторождения нефти» составляет 42,6626 га.

Перечень земельных участков, попадающих в границы зоны планируемого размещения объектов представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Перечень земельных участков, попадающих в границы зон планируемого размещения объектов регионального значения

| Кадастровый номер | Категория земель | Землепользователь |
| --- | --- | --- |
| «Обустройство Вольницкого месторождения нефти» |
| 63:31:0000000:4692 | Земли сельскохозяйственного назначения | ООО "Самарская земля" |
| 63:31:0205003:1 | Земли сельскохозяйственного назначения | аренда ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский" |
| 63:31:0205004:2 | Земли сельскохозяйственного назначения | аренда ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский" |
| 63:31:0000000:4515 | Земли сельскохозяйственного назначения | ООО Компания "БИО-ТОН" (ипотека) |
| 63:31:0209003:8 | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая долевая собственность, аренда ООО Компания "БИО-ТОН" |
| 63:31:0208002:17 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельское поселение Липовка |
| 63:31:0208002:15 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельское поселение Липовка |
| 63:31:0208002:6 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельское поселение Липовка |

Границы зон планируемого размещения линейного объекта представлены на чертежах графической части (Раздел 1)  проекта планировки территории.

Красные линии

В данном проекте границы красных линий совпадают с границами зоны планируемого размещения линейного объекта нефтегазопровода. Ширина полосы земель, отводимой для трубопроводов, устанавливается в соответствии с СН 459-74.

4 Положение об очередности планируемого развития территории

Технологическая последовательность строительства объектов должна соответствовать календарному плану строительства.

Проектом предусматривается строительство и ввод объектов в эксплуатацию отдельными независимыми друг от друга этапами:

- 1 этап - обустройство первой скважины с учетом коммуникаций и оборудования, АГЗУ, нефтегазопровод от скв.№5 до УПСВ Восточно-Денгизского м.р., подъездная автодорога;

- 2 этап - обустройство второй скважины с учетом коммуникаций.