ПРОЕКТ

Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Липовка

муниципального района Сергиевский

№_______ от ______________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИПОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

(далее - Программа)

## Паспорт Программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2018-2022 годы и на период до 2033 года |
| --- | --- |
| ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | Цель программы: обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Липовка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Задача программы: - обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Липовка |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2018 -2022 и на период до 2033 года |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - доля населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Липовка, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения сельского поселения Липовка |
| УКРУПНЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог; - строительство дорог. |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составит 197 726,0 тыс.рублей |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Липовка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере развития транспортной инфраструктуры, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Сельское поселение Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области расположено на севере муниципального района Сергиевский Самарской области.

В состав поселения входят следующие населенные пункты: село Липовка, село Старая Дмитриевка.

Численность сельского поселения Липовка составляет 682 человека.

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Липовка   автомобильным транспортом.

По территории с.п. Липовка  проходит четыре автомобильных дороги общего пользования межмуниципального значения.

Автомобильный транспорт

Федеральная  автомобильная дорога общего пользования «Урал» М-5, проходящая в переделах муниципального района Сергиевский,  не пересекает территорию сельского поселения Липовка.

Сельское поселение Липовка  имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения на территории с.п. Липовка  составляет около 22,73км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения проходящих по территории

с.п. Липовка

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен-ность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебеночны, км | Грунтовые, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 6310441000522 | "Сергиевск - Челно-Вершины" - Кошки (км 0 - км 22,34) | 19,510 | 19,510 |  |  |
| 17 | 6310441000536 | "Урал - Челно-Вершины - Кошки" - Старая Дмитриевка | 0,400 | 0,400 |  |  |
| 18 | 6310441000537 | Старая Дмитриевка - Малые Ключи | 2,520 | 2,520 |  |  |
| 36 | 6310441000555 | "Урал - Челно-Вершины - Кошки" - Липовка | 0,300 | 0,300 |  |  |
|  |  | Итого: | 22,730 | 22,730 |  |  |

Все населенные пункты сельского поселения Липовка, обеспечены подъездами дорог с твердым покрытием.

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами межмуниципального  значения решены в одном уровне, что не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части межмуниципальной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Искусственными дорожными сооружениями в границах с.п. Липовка являются:

- плотина через р. Липовка, расположенная на автодороге общего пользования межмуниципального значения «Сергиевск – Челно-Вершины» - Кошки на юго-востоке от с. Липовка;

- насыпной неасфальтированный автомобильный мост через р. Липовка в северо-западной части с. Липовка;

- насыпной не асфальтированный автомобильный мост через р. Липовка в центральной части с. Липовка на продолжении пер. Специалистов;

- железный автомобильный мост через ручей по оврагу Живой на продолжении ул. Новая в с. Старая Дмитриевка;

-  железный автомобильный мост через р. Липовка на северо-востоке от с. Старая Дмитриевка.

Кроме того, в с. Липовка есть подвесной пешеходный мост через р. Липовка по пер. Мостовой.

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными маршрутами, связывая населенные пункты поселения между собой.

Организовано движение автобусных маршрутов, связывающих с.п. Липовка с областным центром – Самара, а также  населенными пунктами соседних муниципальных районов.

| №№ пп | Исходный и конечный пункт | Протяжённость (км.двойного пути) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проходящий: с. Шентала – г. Тольятти | 470 |
| 2 | с. Сергиевск – Красносельское – Малые Ключи – с. Старая Дмитриевка – с. Липовка – с. Сергиевск | 180 |
| 3 | Проходящий: с. Чистовка – г. Самара | 440 |

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения  (автозаправочные станции) расположены в с. Старая Дмитриевка.

Сведения о действующих АГЗС и АЗС на территории с.п. Сергиевск.

| № п/п | Название организации, которой принадлежит или которая арендует АГЗС и АЗС, с указанием организационно-правовой формы, количество АГЗС и АЗС | Местонахождение АГЗС и АЗС | Количество топливно-раздаточных колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Сок» | 17 км а/трасса Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки, с. Старая Дмитриевка | 3 |

Станций технического обслуживания на территории сельского поселения нет, обслуживание транспортных средств происходит в административном центре района.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Липовка составляет 14,59 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон – 1,16 км,  гр/щебень – 1,16 км, грунт – 12,27 км.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения с.п. Липовка

(улично-дорожная сеть населённых пунктов)

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Липовка |
| 1 | ул. Новая |  | 0,52 | 0,12 |  | 0,4 |  |
| 2 | ул. Речная |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 3 | ул. Молодежная |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  |
| 4 | ул. Подгорная |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 5 | ул. Луговая |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 6 | ул. Школьная |  | 0,35 | 0,25 |  | 0,1 |  |
| 7 | ул. Центральная |  | 1,27 | 0,09 | 0,28 | 0,9 |  |
| 8 | пер. Мостовой |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 9 | пер. Специалистов |  | 0,35 |  | 0,2 | 0,15 |  |
| 10 | проезд |  | 0,46 |  |  | 0,46 |  |
| Всего: |  | 6,43 | 0,46 | 0,76 | 5,21 |  |
| с. Старая Дмитриевка |
| 11 | ул. Луговая |  | 1,5 |  | 0,4 | 1,1 |  |
| 12 | ул. Гаражная |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 13 | ул. Центральная |  | 0,65 | 0,65 |  |  |  |
| 14 | ул. Кооперативная |  | 2,05 | 0,05 |  | 2,0 |  |
| 15 | ул. Заозерная |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 16 | ул. Садовая |  | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
| 17 | ул. Новая |  | 0,46 |  |  | 0,46 |  |
| 18 | ул. Зеленая |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 19 | ул. Полевая |  | 0,36 |  |  | 0,36 |  |
| 20 | Проезд от ул. Полевая до ул.Заозерная |  | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 21 | Проезд от ул. Центральная до ул.Зеленая |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 22 | Проезд от ул. Центральная до ул.Зеленая |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 23 | Проезд от ул. Луговая до ул.Кооперативная |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
| Всего: |  | 8,18 | 0,7 | 0,4 | 7,06 |  |
| Всего по сельскому поселению: |  | 14,59 | 1,16 | 1,16 | 12,27 |  |

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Липовка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части населенных пунктов;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

с. Липовка

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | «Сергиевск-Челно-Вершины»-Кошки, «Урал-Челно-Вершины-Кошки»-Липовка, ул. Новая, ул. Школьная |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Молодежная, ул. Речная, пер. Мостовой, пер. Специалистов, проектир. ул. №1, №3, №4 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Подгорная, ул. Луговая, проектир. ул. №2 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Старая Дмитриевка

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | «Сергиевск-Челно-Вершины»-Кошки, «Урал-Челно-Вершины-Кошки»-Старая Дмитриевка |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Центральная, часть ул. Кооперативная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Луговая, ул. Садовая, ул. Полевая, часть ул. Кооперативная |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Гаражная, ул. Новая, ул. Зеленая, пер. Заозерный |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

с. Липовка

Реконструкция улиц в существующей застройке – 0,76 км.

Строительство улиц в существующей застройке – 5,21 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 1,646 км, в т.ч.

За счет уплотнения жилой застройки – 0,291 км, в том числе:

- основные – 0,291 км.

ПЛОЩАДКА №1

Строительство улиц, протяженностью – 1,355 км:

основные – 0,971 км;

второстепенные – 0,384 км.

с. Старая Дмитриевка

Реконструкция улиц в существующей застройке – 0,4 км.

Строительство улиц в существующей застройке – 7,06 км.

ИТОГО в с.п. Липовка планируется:

Реконструкция улиц, протяженностью – 1,16 км;

Строительство улиц, протяженностью – 13,916 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц в с.п. Липовка составит – 15,076 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит 16,236 км.

В настоящее время решить проблему модернизации транспортной инфраструктуры сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области возможно за счет проведения реконструкции и нового строительства дорог.

2. Цели и задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортной инфраструктуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Липовка:

- стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129);

- государственной программой Самарской области  «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 677);

Целью муниципальной программы определено обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Липовка  путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры  в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Для выполнения намеченной цели необходимо решить задачу по  обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Липовка.

Реализация намеченной цели позволит   добиться    улучшения состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Липовка   в соответствии с потребностями в строительстве,  реконструкции объектов  местного значения.

3. Сроки и этапы программы.

Муниципальная программа реализуется в один этап:

2018-2022 и на период до 2033 года.

4. Важнейшие целевые индикаторы (показатели), характеризующие

ход и итоги реализации программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы отражающие результаты реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 отчет | 2017 оценка | Плановый период (прогноз) |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Липовка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Липовка |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 16,0 | 5,0 |
| 1.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Липовка, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия по разработке проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит привлечь инвестиции на реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6.  Объемы и источники финансирования программных мероприятий

Объем   финансирования, необходимый для реализации  мероприятий  Программы составит 197 726,0 тыс.рублей, согласно Приложения №2.

7. Ожидаемый результат реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику поселения.

8. Система организации контроля за ходом  реализации Программы

Основной разработчик Программы – Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Муниципальный заказчик  Программы – Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Механизм реализации Программы основывается на принципах взаимной работы Администрации сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Липовка муниципального района Сергиевский.

ПРОЕКТ

Приложение № 2

к муниципальной Программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

сельского поселения Липовка муниципального района

Сергиевский Самарской области» на 2018-2022 годы

и на период до 2033 года

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИПОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

Данные в тыс.рублях

| Источники финансирования | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (прогноз) | 197 726,0 | 0 | 49431,5 | 49431,5 | 49431,5 | 49431,5 |
| Всего (прогноз) | 197 726,0 | 0 | 49431,5 | 49431,5 | 49431,5 | 49431,5 |