Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Верхняя Орлянка

муниципального района Сергиевский

№ 52  от «22» декабря 2017г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ОРЛЯНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2033 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ОРЛЯНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2033 ГОДЫ

(далее - Программа)

## Паспорт Программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области» на 2018-2033 годы |
| --- | --- |
| ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Устав сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области; -Генеральный план сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области; |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | Цель программы: обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Верхняя Орлянка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Задача программы: - обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка. - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2018 - 2033 года |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - доля населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Верхняя Орлянка, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения сельского поселения Верхняя Орлянка |
| УКРУПНЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог; - строительство дорог. |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составит 266 297,5 тыс.рублей |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере развития транспортной инфраструктуры, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Сельское поселение Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области расположено в южной части муниципального района Сергиевский Самарской области.

В состав поселения входят следующие населенные пункты:  деревня Средняя Орлянка, поселок Алимовка, село Верхняя Орлянка, поселок Калиновый Ключ.

Численность сельского поселения Верхняя Орлянка составляет 746 человек.

Наибольшее развитие в с.п. Верхняя Орлянка получил автомобильный вид транспорта. По территории с.п. Верхняя Орлянка  проходит одна автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения, дороги местного значения административного района, а так же автодорога федерального значения.

Автомобильный транспорт

Федеральная  автомобильная дорога общего пользования «Урал» М-5, проходящая в переделах муниципального района Сергиевский, пересекает территорию сельского поселения Верхняя Орлянка в северо-западной части.

Расстояние от административного центра поселения – с. Верхняя Орлянка до автомагистрали федерального значения «Москва-Урал» М-5» составляет – 8,45 км.

Сельское поселение Верхняя Орлянка  имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальтобетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения на территории с.п. Верхняя Орлянка  составляет около 16,001 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения проходящих по территории

с.п. Верхняя Орлянка

| №№ п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебен., км | Грунтовые, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6310441000556 | «Урал» – Воротнее» - Верхняя Орлянка | 1,500 | 1,500 | -- | -- |
| 2 | 6310441000541 | «Урал» - Воротнее» – Красные Дубки | 23,150 | 23,150 | -- | -- |
|  |  | Итого: | 16,001 |  |  |  |

Населенные пункты п. Алимовка и д. Средняя Орлянка сельского поселения Верхняя Орлянка не обеспечены подъездами дорог с твердым покрытием.

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами межмуниципального  значения решены в одном уровне, что не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части межмуниципальной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Искусственными дорожными сооружениями в границах с.п. Верхняя Орлянка являются:

-автомобильный мост через реку Орлянка расположенный на автодороге общего пользования межмуниципального значения «Урал» - Воротнее – Красные Дубки, расположенный в юго-восточной части у границы селе Верхняя Орлянка.

-автомобильный мост через реку Орлянка, расположенный на автодороге общего пользования межмуниципального значения «Урал» – Воротнее» - Верхняя Орлянка в селе Верхняя Орлянка.

-автомобильный мост через реку Орлянка, расположенный по ул. Школьная в поселке Алимовка.

-автомобильный мост по ул. Нефтяников расположенный в поселке Калиновый Ключ

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными маршрутами, связывая населенные пункты поселения между собой.

Организовано движение автобусных маршрутов, связывающих с.п. Верхняя Орлянка   с областным центром – Самара, а также  населенными пунктами соседних муниципальных районов.

Маршруты пассажирского транспорта

| №№ пп | Исходный и конечный пункт | Протяжённость (км.двойного пути) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Калиновый Ключ – Верхняя Орлянка - Сергиевск | 90 |
| 2 | Калиновый Ключ – Верхняя Орлянка - Самара | 220 |
| 3 | Калиновый Ключ – Алимовка – Сергиевск | 80 |
| 4 | Калиновый Ключ – Алимовка - Самара | 220 |
| 5 | Калиновый Ключ - Сергиевск | 120 |
| 6 | Калиновый Ключ - Самара | 250 |
| 7 | Калиновый Ключ – Средняя Орлянка - Сергиевск | 74 |
| 8 | Калиновый Ключ – Средняя Орлянка - Самара | 214 |

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения  (автозаправочные станции и станции технического обслуживания) отсутствуют.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Верхняя Орлянка составляет 15,71 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон – 1,46 км,  гр/щебень – 0,97 км, без бетонного покрытия (грунт) – 13,28км.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения с.п. Верхняя Орлянка

(улично-дорожная сеть населённых пунктов)

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | с. Верхняя Орлянка |
| 1 | Ул. Чапаева | 3000 | 1,0 |  |  | 1,0 | Второстепенная |
| 2 | Ул. Почтовая | 2400 | 0,8 |  |  | 0,8 | Основная |
| 3 | Ул. Набережная | 2100 | 0,7 |  |  | 0,7 | Второстепенная |
| 4 | Проезд от а/д «Урал-Воротнее» до ул. Набережная | 1380 | 0,46 |  |  | 0,46 | Второстепенная |
| 5 | А/д по ул. Советская от ул. Почтовая до д. №1 и д. №56 | 5520 | 1,48 | 0,68 | 0,4 | 0,4 | Основная |
| 6 | Проезд от ул. Молодежная до ул. Советская | 440 | 0,11 |  | 0,11 |  | Второстепенная |
| 7 | Ул. Молодежная | 630 | 0,21 |  |  | 0,21 | Второстепенная |
| 8 | Ул. Фрунзе | 8740 | 2,76 |  | 0,46 | 2,3 | Второстепенная |
| 9 | Ул. Калинина | 1590 | 0,53 |  |  | 0,53 | Второстепенная |
|  | Итого: | 25800 | 8,05 | 0,68 | 0,97 | 6,4 |  |

п. Алимовка

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ул. Школьная | 6300 | 2,1 |  |  | 2,1 | основная |
|  | Итого: | 6300 | 2,1 | -- | -- | 2,1 |  |

п. Калиновый Ключ

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | А/д в границах нас. Пункт по ул. Нефтяников до нефтебазы | 3120 | 0,78 | 0,78 |  |  | основная |
| 2 | Ул. Нефтяников | 2940 | 0,98 |  |  | 0,98 | второстепенная |
|  | Итого: | 6060 | 1,76 | 0,78 | -- | 0,98 |  |

д. Средняя Орлянка

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ул. Заречная | 7500 | 2,5 |  |  | 2,5 | второстепенная |
| 2 | Ул. Придорожная | 3900 | 1,3 |  |  | 1.3 | основная |
|  | Итого: | 11400 | 3,8 | -- | -- | 3,8 |  |

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

В границах населенного пункта принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

с. Верхняя Орлянка

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Урал» - Воротнее – Красные Дубки, Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Урал» – Воротнее» - Верхняя Орлянка |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Часть ул. Советская, ул. Фрунзе |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Чапаева, ул. Почтовая, часть ул. Советская, ул. Калинина |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Больничная |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Алимовка

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. Школьная, продолжение ул. Школьная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. №1, ул.№2, ул.№3 |
| 33.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами |  |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

п. Калиновый Ключ

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |  |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | а/д в границах нас. пункта по ул. Нефтяников до нефтебазы |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Нефтяников |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами |  |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

д. Средняя Орлянка

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Ул. Придорожная |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. Заречная, ул. №4, ул.№8 |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул.№ 5, ул.№6, ул.№7 |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | --- |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети.

с. Верхняя Орлянка

Реконструкция улиц в существующей застройке – 0,97 км.

- главные – 0,86 км;

- второстепенные – 0,11 км.

Строительство улиц в существующей застройке – 8,64 км.

- главные – 2,7 км;

- основные – 4,755 км;

- второстепенные – 1,185 км.

ВСЕГО в существующей застройке:

Строительство улиц, протяженностью – 8,64 км:

- главные – 2,7 км;

- основные –4,755 км;

- второстепенные – 1,185 км.

п. Алимовка

Строительство улиц в существующей застройке – 2,1км.

- главные – 2,1 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 1,748 км, в т.ч.

ПЛОЩАДКА №1

Строительство улиц, протяженностью – 1,748 км:

- главные – 0,425 км;

- основные – 1,323 км.

ВСЕГО в существующей застройке и площадке №1:

Строительство улиц, протяженностью – 3,848 км:

- главные – 2,525 км;

- основные – 1,323 км.

д. Средняя Орлянка

Строительство улиц в существующей застройке – 3,8 км.

-поселковые – 1,3 км;

- главные – 2,1 км.

На планируемой территории:

Строительство улиц, протяженностью – 2,827 км, в т.ч.

ПЛОЩАДКА №3

Строительство улиц, протяженностью – 1,371 км:

- главные – 0,586 км;

- основные – 0,785 км.

ПЛОЩАДКА №4

Строительство улиц, протяженностью – 1,456 км:

- главные – 1,456 км.

ВСЕГО в существующей застройке и площадках №3 и №4:

Строительство улиц, протяженностью – 6,209 км:

- поселковые – 1,3 км;

- главные – 4,124 км;

- основные – 0,785 км.

ИТОГО в с.п. Верхняя Орлянка планируется:

Реконструкция улиц в существующей застройке – 0,97 км;

Строительство улиц в существующей застройке – 14,54 км;

Строительство новых улиц, протяженностью – 4,575 км.

В настоящее время решить проблему модернизации транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области возможно за счет проведения реконструкции и нового строительства дорог.

2. Цели и задачи Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортной инфраструктуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Верхняя Орлянка:

- стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129);

- государственной программой Самарской области  «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 677);

Целью муниципальной программы определено обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Верхняя Орлянка  путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры  в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Для выполнения намеченной цели необходимо решить задачу по  обеспечению развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка.

Реализация намеченной цели позволит   добиться    улучшения состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка  в соответствии с потребностями в строительстве,  реконструкции объектов  местного значения.

3. Сроки и этапы программы.

Муниципальная программа реализуется в один этап:   2018-2033 года.

4. Важнейшие целевые индикаторы (показатели), характеризующие

ход и итоги реализации программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы отражающие результаты реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 отчет | 2017 оценка | Плановый период (прогноз) |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Верхняя Орлянка путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 25,0 | 2,8 |
| 1.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Верхняя Орлянка, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия по разработке проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит привлечь инвестиции на реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6.  Объемы и источники финансирования программных мероприятий

Объем   финансирования, необходимый для реализации  мероприятий  Программы составит    266 297,5 тыс.рублей,      согласно Приложения №1.

7. Ожидаемый результат реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику поселения.

8. Система организации контроля за ходом  реализации Программы

Основной разработчик Программы – Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Муниципальный заказчик  Программы – Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Механизм реализации Программы основывается на принципах взаимной работы Администрации сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района

Сергиевский Самарской области» на 2018-2033 годы

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ОРЛЯНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018- 2033 ГОДЫ

Данные в тыс.рублях

| Источники финансирования | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета (прогноз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (прогноз) | 266 297,5 | 0 | 66574,4 | 66574,4 | 66574,4 | 66574,3 |
| Всего (прогноз) | 266 297,5 | 0 | 66574,4 | 66574,4 | 66574,4 | 66574,3 |