Приложение

к постановлению Главы

сельского поселения Сергиевск

муниципального района Сергиевский

№7 от 21.11. 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью

# «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»:

«Сбор нефти и газа со скважины № 598 Боровского месторождения»

в границах сельского поселения Сергиевск

муниципального района Сергиевский Самарской области

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

Генеральный директор

ООО «Средневолжская землеустроительная компания»		              	  Н.А. Ховрин

Начальник отдела землеустройства                                                                                   И.В. Конищев

Экз. № ___

Самара 2016 год

Справка руководителя проекта

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Приказом Министерства строительства Самарской области  «Об утверждении Стандарта осуществления органами местного самоуправления процедур, связанных с подготовкой и утверждением проектов планировки и межевания территории, в том числе на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке проектов планировки и проектов межевания территории» № 22-п от 10.03.2016 г., и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 3706П "Сбор нефти и газа со скважины № 598 Боровского месторождения" на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

Начальник отдела землеустройства                                           Конищев И.В.

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| 1. | Положения о размещении линейных объектов |  |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация |  |
| 1.2 | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика |  |
| 1.3 | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории |  |
| 2. | Положения о размещении площадных объектов |  |
| 2.1 | Сведения о размещении площадного объекта и его краткая характеристика |  |
| 3. | Сведения о размещении объектов АО "Самаранефтегаз" на осваиваемой территории |  |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:1000 |  |
|  | Приложение |  |
| 1 | Письмо «Касательно разработки ППТ И ПМТ» |  |
| 2 | Постановление № 58 от 31.10.2016 г. «О подготовке документации по планировке территории» |  |
| 3 | Публикация в СМИ |  |
| 4 | Письмо «Касательно публичных слушаний» |  |
| 5 | Постановление № ______ от __________ 2016 г. «О назначении публичных слушаний» |  |
| 6 | Публикация в СМИ |  |
| 7 | Материалы публичных слушаний по ППТ ПМТ |  |
| 8 | Публикация в СМИ |  |
| 9 | Постановление «Об утверждении ППТ/ПМТ» |  |
| 10 | Публикация в СМИ |  |
| 11 | Техническое задание на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 3706П "Сбор нефти и газа со скважины № 598 Боровского месторождения" на территории муниципального района Сергиевский Самарской области. |  |
| 12 | Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение № 63-00015Ф от 28 декабря 2015 г. |  |
| 13 | Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 0078778 от 14 августа 2015 г. |  |
| 14 | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-И-№1658-1 от 25.12.2012 г. |  |
| 15 | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-2-106-2-0341 от 05.08.2015 г. |  |
| 16 | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки ООПТ местного значения |  |
| 17 | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки объектов водного фонда |  |
| 18 | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки объектов лесного фонда |  |
| 19 | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки ООПТ регионального значения |  |
| 20 | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки ООПТ федерального значения |  |
| 21 | Заключение о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки |  |
| 22 | Схема согласования места размещения объекта строительства |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

1.Положения о размещении линейных объектов

1.1 Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": 3706П "Сбор нефти и газа со скважины № 598 Боровского месторождения" на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением № 58 от 31.10.2016 г «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории».

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области.

1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

В административном отношении изысканный объект расположен в Сергиевском районе Самарской области.

Ближайшие населенные пункты:

с. Смольково, расположенное в 5,3 км к северо-востоку от площадки скважины № 598, в 6,2 км от существующей ИУ с узлом приема СОД;

п. Нов. Чесноковка расположенный в 5,6 км к северо-востоку от площадки скважины № 598; в 6,8 км от существующей ИУ с узлом приема СОД;

п. Новообошино расположенный в 7,7 км к востоку от площадки скважины № 598; в 8,8 км от существующей ИУ с узлом приема СОД;

п. Боровка, расположенное в 4,1 км к югу от площадки скважины № 598, в 3,3 км от существующей ИУ с узлом приема СОД;

с. Екатериновка, расположенное в 5,5 км к юго-западу от площадки скважины № 598, в 4,4 км от существующей ИУ с узлом приема СОД;

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Сергиевск – Красный Городок, автодорогами, соединяющими указанные выше населенные пункты, а также сетью проселочных и полевых дорог. Гидрография представлена реками Боровка, Бол. Суруш, Мал. Суруш, Сок.

Местность открытая, незначительно пересеченная балками и оврагами.

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, памятников природы) нет, что подтверждается письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 220303/23653 от 24.10.2016 г.

Топографическая съемка выполнена тахеометрическим методом полярным способом ситуации и рельефа электронным тахеометром «Leica TS06» с автоматической регистрацией результатов измерений на электронных носителях прибора. Компьютерная обработка полевых измерений осуществлена с использованием программного средства «Credo Dat».

Местоположение подземных коммуникаций и глубина залегания определены трубокабелеискателем SR-20 с использованием контактного и индукционного способов.

Описание площадок и трасс.

Трасса выкидного трубопровода, протяженностью 1264,9 м, следует от скважины № 598 до существующей ИУ в общем юго-западном направлении по пастбищным землям. На пути следования трассы имеются пересечения с подземными нефтепроводами, ЛЭП-6 кВ. Перепад высот по трассе от 127 до 205 м.

Трасса ВЛ-6 кВ к скважине №598 от ранее запроектированного (проект 2469П) ответвления к скважине № 591 (Ф-5 ПС 35/6 кВ «Боровская»), следует в общем восточном направлении, протяженностью 153.0 . На пути следования трассы имеется пересечение с ЛЭП-6 кВ.

Трасса кабеля КИПиА проектируются в рамках площадки узла  приема ОУ, общей протяженностью 86,8 м, частично учтена в границах временного и постоянного отвода площадки узла  приема ОУ. Пересечений с существующими инженерными коммуникациями нет.

Подъезд к площадке скважины № 598, площадке узла приема ОУ предусматриваются с грунто-щебеночным покрытием с общей шириной– 6,50 м, толщиной – 0,25 м.

Подъезд к площадке скважины № 598 предусматривается от существующей грунтовой полевой дороги проходимой в период весенне-осенней распутицы. Длина подъезда – 71,65м.

Подъезд к площадке узла приема ОУ предусматривается от существующей грунтовой полевой дороги проходимой в период весенне-осенней распутицы. Длина подъезда – 280,25 м..

1.3 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Планировочные решения проектируемых площадок разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, существующих зданий сооружений и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Инженерные коммуникации предусматривается прокладывать подземным и надземным способами. ВЛ прокладывается на опорах.

При подготовке территории и строительстве будет нарушен плодородный слой почвы и для его сохранения предусмотрены следующие мероприятия:

•	все земляные работы будут проведены в теплое время;

•	плодородный слой почвы будет снят на полную толщину и складирован отдельно на время строительства, не будет допускаться перемешивание плодородного слоя с минеральным, по окончании строительства почва будет возвращена на прежнее место;

•	для восстановления земельного участка предусмотрена биологическая рекультивация, включающая обработку почвы, внесение удобрений и посев многолетних трав;

•	отходы, образующиеся в процессе строительства, временно складируются на специально отведенных площадках;

•	отходы вывозятся автотранспортом и подлежат захоронению на санкционированном полигоне отходов.В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи и транспортировки нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых выкидных трубопроводов и нефтепровода устанавливается охранная зона, которая в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемой ВЛ-6кВ устанавливается охранная зона, которая составляет 10,5 м от оси.

2. Положения о размещении площадных объектов

2.1 Сведения о размещении площадного объекта и его краткая характеристика

Проектируемые объекты расположены в Сергиевском районе Самарской области.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений (нефтепроводов, линий электропередачи, дорог, линий анодного заземления), осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства объекта.

Проект рекультивации нарушенных земель, выполненный по объекту «Сбор нефти и газа со скважины № 598 Боровского месторождения», утвержден администрациями районов и собственниками земельных участков.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения под размещение скважин в категорию земель промышленности в рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется  с предварительным согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду.

Отвод под строительство площадных объектов  рассчитан в соответствии:

- с нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74;

- с земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;

- с генеральным планом сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области;

- с проектными решениями объекта.

3. Сведения о размещении объектов АО "Самаранефтегаз" на осваиваемой территории.

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3706П "Сбор нефти и газа со скважины № 598 Боровского месторождения" на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.