- Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»

- Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Документация по планировке территории в отношении частной необщего пользования межпромысловой автомобильной дороги в Самарской области, расположенной в сельском поселении Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области, подготовлена ООО «Терра» на основании постановления администрации  сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский района Самарской области от 30.06.2021 № 35 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта АО «Самараинвестнефть»: «Подъездная межпромысловая автодорога на Северо-Успенском месторождении» в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области.

Представленным проектом рассматривается частная необщего пользования автомобильная дорога, согласно ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 02.08.2019 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением РФ от 28.09.2009 №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» (вместе с «Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог») со следующими основными техническими показателями представлена в таблице № 1:

Таблица № 1

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Техническая категория дорог | – | V |
| Ширина дорог | м | 12-15 |
| Протяженность автодороги от автомобильной дороги общего пользования Самарской области «Сергиевск-Успенка» на км 5+15м к КТП трассы ВЛ-10 кВ на Северо-Успенском нефтяном месторождении | км | 3,872 |
| Количество полос движения | шт. | 1 |
| Ширина проезжей части | м | 3,5 |

Так же данная автодорога классифицируется:

-   по месту расположения – межпромысловая;

- по назначению – вспомогательная дорога и дорога с невыраженным грузооборотом;

-   по срокам использования – постоянная.

Относится к объектам транспортной инфраструктуры, предназначены только для внутренних перевозок, связанные с обустройством эксплуатацией промышленных площадок, проезда ремонтных и аварийных машин. Покрытие на проезжей части облегченного типа – гравий.

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территории городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта АО «Самараинвестнефть»: «Подъездная межпромысловая автодорога на Северо-Успенском месторождении» расположена в муниципальном районе Сергиевский Самарской области. Перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населённых пунктов, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта представлена в таблице № 2:

Таблица № 2

| Муниципальное образование | Поселения, населённые пункты в составе городского округа, муниципального района |
| --- | --- |
| Сергиевский район | сельское поселение Сергиевск |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

S =49 774 кв.м

| №№ | Назв. Точки | Координаты | Расстояние | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 288 | 478062,21 | 2239560,65 |  |  |
| 2 | 287 | 478066,83 | 2239573,92 | 14,05 | 70°48'15" |
| 3 | 324 | 478069,07 | 2239642,73 | 68,85 | 88°8'8" |
| 4 | 323 | 478067,95 | 2239688,61 | 45,89 | 91°23'54" |
| 5 | 322 | 478062,96 | 2239742,84 | 54,46 | 95°15'26" |
| 6 | 321 | 478044,76 | 2239829,95 | 88,99 | 101°48'4" |
| 7 | 320 | 478029,65 | 2239916,24 | 87,6 | 99°55'56" |
| 8 | 319 | 478019,77 | 2240005,13 | 89,44 | 96°20'32" |
| 9 | 318 | 478021,96 | 2240088,51 | 83,41 | 88°29'44" |
| 10 | 317 | 478028,55 | 2240160,37 | 72,16 | 84°45'37" |
| 11 | 373 | 478032,18 | 2240172,81 | 12,96 | 73°43'58" |
| 12 | 372 | 478032,93 | 2240176,12 | 3,39 | 77°13'59" |
| 13 | 376 | 478034,88 | 2240188,64 | 12,67 | 81°8'50" |
| 14 | 375 | 478039,12 | 2240225,35 | 36,95 | 83°24'42" |
| 15 | 374 | 478100,56 | 2240493,65 | 275,24 | 77°6'7" |
| 16 | 341 | 478154,74 | 2240568,83 | 92,67 | 54°13'4" |
| 17 | 340 | 478156,57 | 2240570,72 | 2,63 | 46°2'10" |
| 18 | 205 | 478164,51 | 2240582,74 | 14,41 | 56°33'9" |
| 19 | 221 | 478171,54 | 2240593,39 | 12,76 | 56°34'17" |
| 20 | 371 | 478175,79 | 2240599,8 | 7,69 | 56°27'16" |
| 21 | 370 | 478177,53 | 2240618,99 | 19,27 | 84°49'9" |
| 22 | 369 | 478177,39 | 2240622,38 | 3,39 | 92°21'53" |
| 23 | 368 | 478176,99 | 2240630,35 | 7,98 | 92°52'23" |
| 24 | 366 | 478173,66 | 2240651,13 | 21,05 | 99°6'15" |
| 25 | 365 | 478171,37 | 2240666,83 | 15,87 | 98°17'55" |
| 26 | 364 | 478169,66 | 2240686,82 | 20,06 | 94°53'22" |
| 27 | 363 | 478168,48 | 2240712,16 | 25,37 | 92°39'58" |
| 28 | 362 | 478168,23 | 2240721,41 | 9,25 | 91°32'53" |
| 29 | 361 | 478172,91 | 2240731,26 | 10,91 | 64°35'11" |
| 30 | 360 | 478179,56 | 2240735,85 | 8,08 | 34°36'52" |
| 31 | 359 | 478179,75 | 2240746,99 | 11,14 | 89°1'22" |
| 32 | 358 | 478173,9 | 2240744,64 | 6,3 | 201°53'9" |
| 33 | 357 | 478167,33 | 2240751,81 | 9,72 | 132°29'59" |
| 34 | 134 | 478165,41 | 2240771,86 | 20,14 | 95°28'12" |
| 35 | 145 | 478164,79 | 2240778,29 | 6,46 | 95°30'27" |
| 36 | 379 | 478164,25 | 2240783,96 | 5,7 | 95°26'25" |
| 37 | 378 | 478159,5 | 2240820,23 | 36,58 | 97°27'40" |
| 38 | 141 | 478156,56 | 2240837,68 | 17,7 | 99°33'48" |
| 39 | 140 | 478152,8 | 2240860,03 | 22,66 | 99°32'59" |
| 40 | 139 | 478150,73 | 2240873,11 | 13,24 | 98°59'34" |
| 41 | 128 | 478146,91 | 2240897,39 | 24,58 | 98°56'28" |
| 42 | 133 | 478146,35 | 2240900,99 | 3,64 | 98°50'31" |
| 43 | 377 | 478145,6 | 2240905,75 | 4,82 | 98°57'15" |
| 44 | 131 | 478140,78 | 2240925,2 | 20,04 | 103°55'6" |
| 45 | 130 | 478138,57 | 2240934,15 | 9,22 | 103°52'14" |
| 46 | 356 | 478132,09 | 2240961,69 | 28,29 | 103°14'26" |
| 47 | 355 | 478128,51 | 2240972 | 10,91 | 109°8'56" |
| 48 | 354 | 478121,79 | 2240994,74 | 23,71 | 106°27'47" |
| 49 | 204 | 478118,64 | 2240994,99 | 3,16 | 175°27'44" |
| 50 | 203 | 478106,85 | 2240995,94 | 11,83 | 175°23'36" |
| 51 | 127 | 478064,24 | 2240999,38 | 42,75 | 175°23'4" |
| 52 | 126 | 478041,67 | 2241003,4 | 22,93 | 169°54'3" |
| 53 | 125 | 478052,32 | 2240997,24 | 12,3 | 329°57'17" |
| 54 | 351 | 478055,24 | 2240995,94 | 3,2 | 336°0'4" |
| 55 | 350 | 478071,8 | 2240986,6 | 19,01 | 330°34'36" |
| 56 | 349 | 478087,66 | 2240975,72 | 19,23 | 325°32'59" |
| 57 | 348 | 478110,25 | 2240951,5 | 33,12 | 313°0'20" |
| 58 | 347 | 478113,34 | 2240947,28 | 5,23 | 306°12'45" |
| 59 | 201 | 478118,59 | 2240947 | 5,26 | 356°56'50" |
| 60 | 200 | 478121,15 | 2240946,84 | 2,56 | 356°25'25" |
| 61 | 199 | 478128,23 | 2240938,02 | 11,31 | 308°45'17" |
| 62 | 353 | 478128,28 | 2240937,95 | 0,09 | 305°32'16" |
| 63 | 352 | 478129,77 | 2240933,97 | 4,25 | 290°31'28" |
| 64 | 219 | 478129,62 | 2240929,72 | 4,25 | 267°58'43" |
| 65 | 218 | 478129,52 | 2240927,14 | 2,58 | 267°46'49" |
| 66 | 217 | 478130,83 | 2240918,8 | 8,44 | 278°55'36" |
| 67 | 216 | 478135,36 | 2240883,86 | 35,23 | 277°23'14" |
| 68 | 215 | 478142,53 | 2240845,02 | 39,5 | 280°27'33" |
| 69 | 214 | 478149,13 | 2240807,72 | 37,88 | 280°2'3" |
| 70 | 213 | 478155,19 | 2240759,31 | 48,79 | 277°8'7" |
| 71 | 212 | 478158,2 | 2240710,86 | 48,54 | 273°33'18" |
| 72 | 211 | 478158,87 | 2240701,48 | 9,4 | 274°5'8" |
| 73 | 210 | 478162,01 | 2240667,38 | 34,24 | 275°15'40" |
| 74 | 209 | 478165,39 | 2240634,89 | 32,67 | 275°56'21" |
| 75 | 208 | 478166,93 | 2240620,67 | 14,3 | 276°10'51" |
| 76 | 207 | 478166,03 | 2240608,67 | 12,03 | 265°42'39" |
| 77 | 206 | 478163,02 | 2240598,52 | 10,59 | 253°28'56" |
| 78 | 339 | 478161,65 | 2240595,13 | 3,66 | 247°59'42" |
| 79 | 338 | 478160,26 | 2240592,8 | 2,71 | 239°10'52" |
| 80 | 337 | 478158,88 | 2240590,86 | 2,38 | 234°34'27" |
| 81 | 336 | 478156,05 | 2240588,12 | 3,94 | 224°4'27" |
| 82 | 335 | 478132,11 | 2240567,18 | 31,81 | 221°10'33" |
| 83 | 334 | 478119,37 | 2240555,48 | 17,3 | 222°33'48" |
| 84 | 333 | 478110,92 | 2240548 | 11,29 | 221°30'56" |
| 85 | 332 | 478110,54 | 2240547,44 | 0,68 | 235°50'25" |
| 86 | 331 | 478097,34 | 2240527,2 | 24,16 | 236°53'19" |
| 87 | 330 | 478073,76 | 2240498,84 | 36,88 | 230°15'29" |
| 88 | 329 | 478065,63 | 2240415,36 | 83,87 | 264°26'15" |
| 89 | 328 | 478059,01 | 2240358,24 | 57,5 | 263°23'21" |
| 90 | 327 | 478048,41 | 2240326,11 | 33,83 | 251°44'30" |
| 91 | 326 | 478036,31 | 2240311,95 | 18,63 | 229°29'8" |
| 92 | 325 | 478022,46 | 2240259,25 | 54,49 | 255°16'31" |
| 93 | 196 | 478022,35 | 2240258,57 | 0,69 | 260°48'40" |
| 94 | 195 | 478020,94 | 2240248,55 | 10,12 | 261°59'24" |
| 95 | 314 | 478020,02 | 2240215,39 | 33,17 | 268°24'39" |
| 96 | 313 | 478020,74 | 2240206,56 | 8,86 | 274°39'42" |
| 97 | 312 | 478023,34 | 2240196,62 | 10,27 | 284°39'30" |
| 98 | 311 | 478023,88 | 2240192,38 | 4,27 | 277°15'29" |
| 99 | 310 | 478023,88 | 2240189,5 | 2,88 | 270°0'0" |
| 100 | 309 | 478022,12 | 2240178,19 | 11,45 | 261°9'18" |
| 101 | 308 | 478021,53 | 2240175,6 | 2,66 | 257°10'1" |
| 102 | 307 | 478011,81 | 2240143,05 | 33,97 | 253°22'24" |
| 103 | 306 | 478009,5 | 2240134,15 | 9,19 | 255°27'60" |
| 104 | 305 | 478009,85 | 2240105,76 | 28,39 | 270°42'23" |
| 105 | 304 | 478007,13 | 2240070,51 | 35,35 | 265°35'15" |
| 106 | 303 | 478008,86 | 2240029,45 | 41,1 | 272°24'46" |
| 107 | 302 | 478010,07 | 2239998,17 | 31,3 | 272°12'55" |
| 108 | 301 | 478014,33 | 2239965,08 | 33,36 | 277°20'9" |
| 109 | 300 | 478018,75 | 2239926,7 | 38,63 | 276°34'10" |
| 110 | 299 | 478022,26 | 2239890,66 | 36,21 | 275°33'45" |
| 111 | 298 | 478027,32 | 2239854,99 | 36,03 | 278°4'26" |
| 112 | 297 | 478034,74 | 2239819,9 | 35,87 | 281°56'23" |
| 113 | 296 | 478043,97 | 2239782,97 | 38,07 | 284°1'57" |
| 114 | 295 | 478053,26 | 2239739,02 | 44,92 | 281°56'7" |
| 115 | 294 | 478054,94 | 2239727,92 | 11,23 | 278°36'23" |
| 116 | 293 | 478056,5 | 2239676,03 | 51,91 | 271°43'19" |
| 117 | 292 | 478055,52 | 2239640,01 | 36,03 | 268°26'30" |
| 118 | 291 | 478053,99 | 2239606,02 | 34,02 | 267°25'22" |
| 119 | 290 | 478053,1 | 2239577,52 | 28,51 | 268°12'41" |
| 120 | 284 | 478051,04 | 2239565,88 | 11,82 | 259°57'50" |
| 121 | 283 | 478050,56 | 2239563,18 | 2,74 | 259°55'10" |
| 122 | 282 | 478046,86 | 2239557,63 | 6,67 | 236°18'36" |
| 123 | 281 | 478031,46 | 2239549,37 | 17,48 | 208°12'27" |
| 124 | 280 | 478024,72 | 2239545,86 | 7,6 | 207°30'33" |
| 125 | 279 | 477989,82 | 2239542,65 | 35,05 | 185°15'18" |
| 126 | 278 | 477920,35 | 2239539,12 | 69,56 | 182°54'32" |
| 127 | 277 | 477906,58 | 2239536,69 | 13,98 | 190°0'29" |
| 128 | 276 | 477894,41 | 2239534,08 | 12,45 | 192°6'16" |
| 129 | 275 | 477882,72 | 2239529,83 | 12,44 | 199°58'45" |
| 130 | 274 | 477852,94 | 2239521,16 | 31,02 | 196°13'56" |
| 131 | 273 | 477849,41 | 2239520,94 | 3,54 | 183°33'58" |
| 132 | 109 | 477845,49 | 2239520,69 | 3,93 | 183°38'57" |
| 133 | 108 | 477838,38 | 2239520,23 | 7,12 | 183°42'6" |
| 134 | 269 | 477817,03 | 2239518,86 | 21,39 | 183°40'18" |
| 135 | 268 | 477778,91 | 2239520,14 | 38,14 | 178°4'37" |
| 136 | 103 | 477763,39 | 2239519,84 | 15,52 | 181°6'27" |
| 137 | 102 | 477729,1 | 2239520,34 | 34,29 | 179°9'53" |
| 138 | 101 | 477691,03 | 2239518,97 | 38,09 | 182°3'40" |
| 139 | 100 | 477688,32 | 2239518,85 | 2,71 | 182°32'8" |
| 140 | 99 | 477686,31 | 2239518,85 | 2,01 | 180°0'0" |
| 141 | 98 | 477683,8 | 2239518,71 | 2,51 | 183°11'33" |
| 142 | 97 | 477645,84 | 2239517,34 | 37,98 | 182°4'1" |
| 143 | 96 | 477633,47 | 2239516,8 | 12,38 | 182°29'59" |
| 144 | 95 | 477631,47 | 2239516,72 | 2 | 182°17'26" |
| 145 | 94 | 477599,25 | 2239515,33 | 32,25 | 182°28'13" |
| 146 | 259 | 477487,24 | 2239513,96 | 112,02 | 180°42'3" |
| 147 | 258 | 477433,31 | 2239512,35 | 53,95 | 181°42'36" |
| 148 | 257 | 477390,56 | 2239511,54 | 42,76 | 181°5'8" |
| 149 | 256 | 477354,45 | 2239511,44 | 36,11 | 180°9'31" |
| 150 | 255 | 477317,85 | 2239512,52 | 36,62 | 178°18'35" |
| 151 | 254 | 477280,69 | 2239511,45 | 37,18 | 181°38'58" |
| 152 | 253 | 477244,15 | 2239511,24 | 36,54 | 180°19'45" |
| 153 | 64 | 477233,68 | 2239511,94 | 10,49 | 176°10'30" |
| 154 | 63 | 477208,54 | 2239513,63 | 25,2 | 176°9'15" |
| 155 | 62 | 477138,67 | 2239516,69 | 69,94 | 177°29'32" |
| 156 | 61 | 477134,51 | 2239517,34 | 4,21 | 171°7'10" |
| 157 | 251 | 477102,26 | 2239522,26 | 32,62 | 171°19'33" |
| 158 | 250 | 477092,26 | 2239523,72 | 10,11 | 171°41'37" |
| 159 | 249 | 477028,02 | 2239533,55 | 64,99 | 171°18'0" |
| 160 | 248 | 476989,04 | 2239541,26 | 39,74 | 168°48'42" |
| 161 | 55 | 476956,22 | 2239549,89 | 33,94 | 165°16'3" |
| 162 | 54 | 476955,72 | 2239550,02 | 0,52 | 165°25'33" |
| 163 | 247 | 476954,54 | 2239550,33 | 1,22 | 165°16'49" |
| 164 | 246 | 476939,63 | 2239555,28 | 15,71 | 161°38'3" |
| 165 | 245 | 476937,4 | 2239555,35 | 2,23 | 178°12'7" |
| 166 | 244 | 476919,72 | 2239561,61 | 18,76 | 160°30'8" |
| 167 | 243 | 476879,77 | 2239572,85 | 41,5 | 164°17'9" |
| 168 | 242 | 476816,29 | 2239584,94 | 64,62 | 169°13'1" |
| 169 | 241 | 476650,86 | 2239616,55 | 168,42 | 169°10'57" |
| 170 | 240 | 476579,02 | 2239609,71 | 72,16 | 185°26'20" |
| 171 | 186 | 476455,91 | 2239630,17 | 124,8 | 170°33'51" |
| 172 | 185 | 476384,38 | 2239638,56 | 72,02 | 173°18'37" |
| 173 | 184 | 476308,93 | 2239650,58 | 76,4 | 170°56'54" |
| 174 | 183 | 476272,45 | 2239656,76 | 37 | 170°23'6" |
| 175 | 182 | 476234,76 | 2239662,19 | 38,08 | 171°48'6" |
| 176 | 181 | 476193,01 | 2239669,52 | 42,39 | 170°2'32" |
| 177 | 180 | 476155,02 | 2239675,75 | 38,5 | 170°41'13" |
| 178 | 179 | 476107,79 | 2239679,56 | 47,38 | 175°23'17" |
| 179 | 178 | 476070,25 | 2239683,86 | 37,79 | 173°27'56" |
| 180 | 177 | 476032,23 | 2239689,4 | 38,42 | 171°42'35" |
| 181 | 176 | 475996,21 | 2239694,03 | 36,32 | 172°40'31" |
| 182 | 175 | 475930,36 | 2239704,37 | 66,66 | 171°4'34" |
| 183 | 174 | 475921,95 | 2239705,1 | 8,44 | 175°2'21" |
| 184 | 173 | 475889,67 | 2239704,67 | 32,28 | 180°45'47" |
| 185 | 172 | 475885,36 | 2239704,38 | 4,32 | 183°50'58" |
| 186 | 25 | 475870,44 | 2239703,07 | 14,98 | 185°1'4" |
| 187 | 24 | 475867,99 | 2239702,86 | 2,46 | 184°53'57" |
| 188 | 23 | 475862,24 | 2239702,26 | 5,78 | 185°57'26" |
| 189 | 22 | 475861,87 | 2239701,57 | 0,78 | 241°47'54" |
| 190 | 21 | 475845,25 | 2239700,5 | 16,65 | 183°41'1" |
| 191 | 20 | 475843,26 | 2239700,42 | 1,99 | 182°18'8" |
| 192 | 19 | 475804,51 | 2239702,75 | 38,82 | 176°33'32" |
| 193 | 9 | 475782,91 | 2239709,2 | 22,54 | 163°22'26" |
| 194 | 13 | 475775,78 | 2239711,33 | 7,44 | 163°22'2" |
| 195 | 12 | 475748,55 | 2239718,09 | 28,06 | 166°3'28" |
| 196 | 11 | 475731,82 | 2239712,66 | 17,59 | 197°58'54" |
| 197 | 5 | 475720,64 | 2239707,24 | 12,42 | 205°51'50" |
| 198 | 4 | 475718,49 | 2239706,2 | 2,39 | 205°48'50" |
| 199 | 3 | 475726,04 | 2239701,46 | 8,91 | 327°52'44" |
| 200 | 165 | 475729,56 | 2239699,27 | 4,15 | 328°6'43" |
| 201 | 164 | 475757,4 | 2239700,36 | 27,86 | 2°14'32" |
| 202 | 163 | 475773,36 | 2239700,58 | 15,96 | 0°47'23" |
| 203 | 162 | 475802,51 | 2239691,86 | 30,43 | 343°20'45" |
| 204 | 161 | 475843,19 | 2239689,41 | 40,75 | 356°33'12" |
| 205 | 160 | 475846,05 | 2239689,53 | 2,86 | 2°24'9" |
| 206 | 159 | 475866,37 | 2239693,35 | 20,68 | 10°38'49" |
| 207 | 158 | 475868,15 | 2239694,7 | 2,23 | 37°10'40" |
| 208 | 157 | 475869,5 | 2239692,92 | 2,23 | 307°10'40" |
| 209 | 156 | 475890,11 | 2239693,67 | 20,62 | 2°5'3" |
| 210 | 155 | 475921,54 | 2239694,1 | 31,43 | 0°47'2" |
| 211 | 154 | 475929,17 | 2239693,43 | 7,66 | 354°58'54" |
| 212 | 153 | 475994,6 | 2239683,15 | 66,23 | 351°4'16" |
| 213 | 152 | 476030,73 | 2239678,5 | 36,43 | 352°39'58" |
| 214 | 151 | 476068,83 | 2239672,96 | 38,5 | 351°43'36" |
| 215 | 150 | 476106,73 | 2239668,62 | 38,15 | 353°28'3" |
| 216 | 149 | 476191,17 | 2239658,68 | 85,02 | 353°17'10" |
| 217 | 148 | 476233,02 | 2239651,33 | 42,49 | 350°2'20" |
| 218 | 147 | 476270,75 | 2239645,9 | 38,12 | 351°48'37" |
| 219 | 146 | 476307,15 | 2239639,73 | 36,92 | 350°22'46" |
| 220 | 27 | 476360,91 | 2239630,97 | 54,47 | 350°44'43" |
| 221 | 26 | 476409,02 | 2239623,14 | 48,74 | 350°45'22" |
| 222 | 396 | 476451,94 | 2239617,01 | 43,36 | 351°52'18" |
| 223 | 395 | 476454,14 | 2239616,63 | 2,23 | 350°12'1" |
| 224 | 38 | 476579,28 | 2239598,22 | 126,49 | 351°37'51" |
| 225 | 194 | 476596,25 | 2239598,85 | 16,98 | 2°7'34" |
| 226 | 239 | 476596,34 | 2239598,85 | 0,09 | 0°0'0" |
| 227 | 238 | 476615,67 | 2239599,57 | 19,34 | 2°7'59" |
| 228 | 237 | 476617,89 | 2239599,83 | 2,24 | 6°40'48" |
| 229 | 236 | 476652,63 | 2239603,84 | 34,97 | 6°35'4" |
| 230 | 235 | 476658,17 | 2239605,18 | 5,7 | 13°35'51" |
| 231 | 234 | 476659,51 | 2239604,48 | 1,51 | 332°25'5" |
| 232 | 233 | 476680,3 | 2239598,83 | 21,54 | 344°47'46" |
| 233 | 232 | 476682,49 | 2239598,39 | 2,23 | 348°38'23" |
| 234 | 231 | 476722,65 | 2239590,37 | 40,95 | 348°42'24" |
| 235 | 230 | 476724,85 | 2239589,93 | 2,24 | 348°41'24" |
| 236 | 229 | 476764,97 | 2239582,02 | 40,89 | 348°50'48" |
| 237 | 228 | 476767,16 | 2239581,58 | 2,23 | 348°38'23" |
| 238 | 227 | 476814,33 | 2239574,11 | 47,76 | 351°0'4" |
| 239 | 226 | 476876,45 | 2239563,78 | 62,97 | 350°33'31" |
| 240 | 225 | 476878,52 | 2239563,43 | 2,1 | 350°24'11" |
| 241 | 224 | 476892,05 | 2239559,14 | 14,19 | 342°24'27" |
| 242 | 223 | 476894,29 | 2239559,07 | 2,24 | 358°12'36" |
| 243 | 222 | 476911,15 | 2239553,66 | 17,71 | 342°12'35" |
| 244 | 52 | 476911,29 | 2239553,61 | 0,15 | 340°20'46" |
| 245 | 51 | 476951,43 | 2239539,77 | 42,46 | 340°58'34" |
| 246 | 50 | 476986,57 | 2239530,54 | 36,33 | 345°16'59" |
| 247 | 49 | 477026,08 | 2239522,72 | 40,28 | 348°48'16" |
| 248 | 48 | 477090,67 | 2239512,84 | 65,34 | 351°18'11" |
| 249 | 47 | 477100,64 | 2239511,38 | 10,08 | 351°40'8" |
| 250 | 46 | 477137,62 | 2239505,73 | 37,41 | 351°18'48" |
| 251 | 45 | 477207,91 | 2239502,65 | 70,36 | 357°29'28" |
| 252 | 44 | 477243,81 | 2239500,24 | 35,98 | 356°9'34" |
| 253 | 43 | 477280,88 | 2239500,45 | 37,07 | 0°19'28" |
| 254 | 42 | 477306,02 | 2239501,16 | 25,15 | 1°37'4" |
| 255 | 252 | 477327,49 | 2239499,94 | 21,5 | 356°44'52" |
| 256 | 86 | 477338,38 | 2239500,9 | 10,93 | 5°2'16" |
| 257 | 85 | 477354,3 | 2239500,44 | 15,93 | 358°20'42" |
| 258 | 84 | 477390,68 | 2239500,54 | 36,38 | 0°9'27" |
| 259 | 83 | 477403,32 | 2239500,78 | 12,64 | 1°5'16" |
| 260 | 267 | 477433,58 | 2239501,35 | 30,27 | 1°4'45" |
| 261 | 266 | 477523,11 | 2239500,2 | 89,54 | 359°15'51" |
| 262 | 265 | 477596,18 | 2239501,82 | 73,09 | 1°16'12" |
| 263 | 264 | 477632,04 | 2239503,43 | 35,9 | 2°34'14" |
| 264 | 263 | 477645,41 | 2239504,11 | 13,39 | 2°54'42" |
| 265 | 262 | 477664,87 | 2239505,25 | 19,49 | 3°21'10" |
| 266 | 261 | 477707,16 | 2239508,47 | 42,41 | 4°21'15" |
| 267 | 260 | 477745,14 | 2239508,33 | 37,98 | 359°47'20" |
| 268 | 76 | 477762,99 | 2239508,75 | 17,85 | 1°20'52" |
| 269 | 75 | 477770,91 | 2239508,94 | 7,92 | 1°22'27" |
| 270 | 270 | 477778,86 | 2239509,14 | 7,95 | 1°26'28" |
| 271 | 73 | 477825,19 | 2239507,33 | 46,37 | 357°45'46" |
| 272 | 72 | 477845,56 | 2239507,33 | 20,37 | 0°0'0" |
| 273 | 71 | 477859,04 | 2239508,88 | 13,57 | 6°33'34" |
| 274 | 70 | 477882,2 | 2239515,98 | 24,22 | 17°2'37" |
| 275 | 69 | 477882,78 | 2239516,16 | 0,61 | 17°14'29" |
| 276 | 121 | 477910,79 | 2239525,61 | 29,56 | 18°38'36" |
| 277 | 120 | 477911,59 | 2239525,88 | 0,84 | 18°38'58" |
| 278 | 119 | 477927,21 | 2239526,38 | 15,63 | 1°50'0" |
| 279 | 118 | 477951,5 | 2239528,02 | 24,35 | 3°51'45" |
| 280 | 117 | 477986,38 | 2239530,38 | 34,96 | 3°52'15" |
| 281 | 116 | 478018,44 | 2239532,39 | 32,12 | 3°35'15" |
| 282 | 115 | 478045,21 | 2239540,07 | 27,85 | 16°0'27" |
| 283 | 289 | 478056,06 | 2239548,34 | 13,64 | 37°18'54" |
| 284 | 288 | 478062,21 | 2239560,65 | 13,76 | 63°27'13" |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектной документацией не требуется перенос (переустройство) линейных объектов (инженерных сетей) из зоны планируемого размещения линейного объекта автомобильная дорога, т.к. безопасность в районах прохождения автомобильной  дороги обеспечивается расположением ее на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры.

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительных регламентов, в том числе предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные правилами застройки и землепользования муниципальных образований на территории которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта, на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов не распространяются.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В связи с тем, что размещение линейного объекта -  подъездная межпромысловая автодорога на Северо-Успенском месторождении  в муниципальном районе Сергиевский  Самарской области не несет возможного негативного воздействия на сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, то нет необходимости осуществления мероприятий по защите данных объектов.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможности негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно сведениям Генерального плана сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденного Решением собрания представителей сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области от 20.12. 2019 года № 41 «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский  Самарской области», опубликованного в сети Интернет на портале ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/;  письму  Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области от 23.08.2018 № 43/3783  в зоне размещения рассматриваемого линейного объекта объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия, отсутствуют.

Линейные объекты: рассматриваемая подъездная межпромысловой автодорога на Северо-Успенском месторождении  и ВЛ-10 кВ для «Обустройства Северо-Успенского месторождения»  находятся в одной зоне размещения, параллельны друг другу. Административное значение подъездной межпромысловой автодороги:  для размещения подъездных путей к скважине № 10, узла учета нефти Северо-Успенского месторождения в Сергиевском районе Самарской области.

Территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Учитывая вышеизложенное, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможности негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуются.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять все требования Федерального закона от 10.01.2002 г. №7. Для уменьшения воздействия на окружающую природную среду все строительно-монтажные работы производить только в пределах полосы отвода земли.

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в соответствии с требованиями Законодательства.

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований природоохранного законодательства.

Оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

В период строительства в проекте предусмотрен ряд организационно-технических мероприятий, включающих три основных раздела:

•	охрана почвенно-растительного слоя и животного мира;

•	охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором;

•	охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Охрана почвенно-растительного слоя и животного мира

К основным мероприятиям данного раздела по охране природы относятся:

•	опережающее строительство постоянных и временных проездов на территории строительства, в местах выгрузки и складирования конструкций и материалов, что позволяет значительно уменьшить нарушение ландшафта и предотвратить повреждение древесно-кустарниковой растительности колесной и гусеничной техникой;

•	оптимизация транспортной схемы доставки грузов с целью сокращения протяженности временных проездов и возможности максимального использования проектируемых постоянных дорог;

•	недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения древесно-кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых шеек и стволов, растущих деревьев и кустарников;

•	складирование отвального грунта методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях; недопущение использования плодородного слоя грунта для устройства земляных сооружений для строительных работ;

•	выделение специальных площадок для заправки и смены отработанных ГСМ с устройством закрытых емкостей (сменных контейнеров) для предохранения от попадания ГСМ на почвенно-растительный слой;

•	заправка машин с помощью топливозаправщиков, своевременное устранение возможного ослабления болтовых соединений, контроль за качеством уплотнений для исключения розлива на почву топлива, рабочей жидкости и смазочных материалов;

•	рекультивация временного отвода земель после окончания основных работ.

Охрана водоемов

К основным мероприятиям данного раздела по охране природы относятся:

•	все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ собрать и разместить в специальные контейнеры для временного хранения с последующим вывозом в установленные места;

•	очистка и мойка отдельных узлов и самих машин и механизмов в отведенных местах на территории эксплуатационных баз с использованием специальных моечных машин и установок; сбор стоков от мойки в специальные резервуары с условием последующей очистки;

Охрана атмосферы

К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха от загрязнения в период ведения строительно-монтажных работ относятся:

•	работа машин в оптимальном режиме, обеспечивающем минимизацию вредных выбросов в атмосферу;

•	регулярный контроль технического состояния парка машин и механизмов строительных организаций, проверка выхлопных газов на С02.

Во всех мероприятиях по обеспечению охраны окружающей среды важную роль должен играть обслуживающий персонал и прежде всего машинисты. От их квалификации, дисциплины и аккуратности зависит степень влияния машин и механизмов на окружающую среду.

Соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранение ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия, установленные законодательством об охране природы.

После окончания строительных работ необходимо:

•	удалить из пределов временного землеотвода все временные сооружения и устройства;

•	выполнить засыпку и послойную трамбовку или выравнивание ям, рытвин, возникших в результате проведения строительных работ;

•	произвести выборочное удаление грунта в местах непредвиденного засорения, с заменой незагрязненным грунтом;

•	вывезти отходы металлолома на базу заказчика;

•	выполнить рекультивацию площадок временного отвода земель после окончания основных работ.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемой подъездной межпромысловой автодороги устанавливается придорожная  полоса автомобильной дороги, которая составляет 25 м от оси дороги.

Каталог координат устанавливаемых охранных зон проектируемых линейных сооружений представлен в графической части проекта межевания территории раздел 6.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 20.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», автомобильная дорога не является опасным производственным объектом, в связи, с чем разработка специальных мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

Тем не менее, возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного
и природного характера на объекте могут являться:

1. Аварии с участием транспорта перевозящего перевозятся аварийно химически опасное вещество (далее – АХОВ), горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ), сжиженные углеводородные газы (далее – СУГ) при разливе (выбросе, взрыве) которых, возможно образование зон заражения, зон разрушения и пожаров.

2. Аварии на коммуникациях (газо- и нефтепроводы, линии электропередач).

3. Отклонения климатических условий от ординарных.

Меры по ликвидации аварии осуществляются силами МЧС и эксплуатирующих организаций.

Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, предписывается полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, содержать очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Мероприятия по гражданской обороне представляет собой действия по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Приложением «А» СП 165.325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» проектируемый объект не является категорированным и не требует мер по гражданской обороне.