Проект планировки  и  проект  межевания  территории

объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области.

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

Проект планировки  и  проект  межевания  территории

объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области.

ТОМ 1

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Пояснительная записка

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ППТ.1 | Проект планировки и проект межевания территории объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |
| ППТ.2 | Проект планировки и проект межевания территории объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| ПМТ.3 | Проект планировки и проект межевания территории объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории |
| ПМТ.4 | Проект планировки и проект межевания территории объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области Материалы по обоснованию проекта межевания территории |

Состав проекта планировки территории и проекта межевания

территории

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области Графическая часть |  |
|  | Чертеж красных линий. Масштаб 1:1000 | лист 1,2,3 |
|  | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. Масштаб 1:1000 | лист 4,5,6,7 |
|  | Раздел 2. Положение о размещения линейного объекта |  |
| 2.1 | Цели и задачи разработки проекта планировки с проектом межевания территории | 6 |
| 2.2 | Общие положения | 7-9 |
| 2.3 | Характеристика планируемой территории | 10-21 |
| 2.4 | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов, поселений, населенных пунктов, на территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта | 22 |
| 2.5 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого линейного объекта | 22-25 |
| 2.6 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта | 26 |
| 2.7 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения | 26-27 |
| 2.8 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так-же объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта | 27-28 |
| 2.9 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта | 28 |
| 2.10 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 28-31 |
| 2.11 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 31-33 |

Раздел 2. Положение о размещения линейного объекта

2.1 Цели и задачи разработки проекта планировки с проектом

межевания территории

Подготовка  проекта планировки  и  проекта  межевания  территории объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области, предусматривающего размещение линейного объекта,  выполнена в целях устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск».

Задачи  подготовки  проекта планировки и проекта межевания  территории объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области, предусматривающего размещение линейного объекта:

- определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

-установление границ охранной зоны проектируемого напорного трубопровода для последующей постановки такой зоны на государственный кадастровый учет;

-установление границ земельных участков планируемых для строительства напорного трубопровода и КНС;

-соблюдение общественных и частных интересов и прав, затрагиваемых строительством.

2.2 Общие положения

Проект  планировки  и  проект межевания  территории объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области, предусматривающий размещение линейного объекта разработан на основании:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ (ред. от 19.12.2016 года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 года);

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001года  № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016 года) (с изм. и    доп., вступ. в силу с 01.01.2017 года);

- Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона Российской Федерации «О гражданской оборон от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ, в редакции Федерального закона Российской Федерации от 09 октября 2002 года  № 123-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федерального закона Российской Федерации от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016 года  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 30.13330.2016 года  с изм. от 26.01 2019 года  «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 года с изм. от 24.01.2019 года «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32. 13330.2018 года  с изм. от 26.06.2019 года  «Канализация. Наружные сети и

сооружения»;

- СП 8.13130.2009 года «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СП 73.13330.2016 года «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СП 129.13330.2011 года «Наружные сети и сооружения водоснабжения и

канализации»;

- СанПин 2.1.4.1074-01года «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- СанПин 2.1.4.2496-09года «Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения. Контроль качества»;

- Постановление об утверждении перечня национальных стандартов и сводов  правил №1521 от 26.12.2014года.

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 года  № 564 «Об утверждении   «Положения о составе и содержании проектов планировки территории,

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

-  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской  Федерации  от  25.04.2017 года  № 742/пр «О порядке установления  и отображения красных линий, обозначающих границы территории, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Сергиевский Самарской области от 28.01.2010 года № 3;

- Генерального  плана  сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области  от 25.06.2013 года № 9;

- Правил  землепользования  и застройки  сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области  от 10.10.2019 года

№ 32;

- Постановления администрации сельского поселения Сергиевск  муниципального района  Сергиевский  Самарской  области  от  01.04.2020 года  № 24/1 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания  территории объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области района, предусматривающего размещение линейного объекта – напорной канализации, канализации;

-Технические условия, выданные «Сервисная Коммунальная Компания» за № 485 от 10.12.2019 год;

- топографическая съемка, масштаб 1:1000.

  - Характеристика планируемой территории

Объект «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области,  предполагает строительство,  согласно  выданным техническим условиям и принятой схеме канализации отвод сточных вод от проектируемого участка предусматривается проектируемой самотечной сетью канализации из труб ПЭ 100 SDR17 Ø160,200,250  «техническая» по ГОСТ 18599-2001, напорной сетью канализации из труб ПЭ 100 SDR17 Ø 225 «техническая» по ГОСТ 18599-2001, а так же проектируемой КНС заводской готовности.

Для строительства сетей водоотведения   используются территории входящие в  кадастровые  квартала:  63:31:702003,  63:31:702004,  63:31:702005,  63:31:702006,  63:31:702007,  63:31:702019.  Категория земель – земли населенных пунктов.

Главной задачей проекта планировки территории является установление красных линий, которые образуют внутренний каркас проектируемой территории, а  также  выделения  территории  общего  пользования.

Красные  линии  совпадают  с  границей  постоянного отвода  сетей водоотведения.  Границы красных линий приведены в графической части проекта.

На  проектируемой  территории  находятся  существующие  инженерные  коммуникации,  для  которых  необходимо   предусмотреть  в рабочей   документации   мероприятия   по  защите  данных  объектов:

- канализация;

- линии электропередач;

- газоснабжение;

- теплоснабжение.

Проектируемая  КНС  запроектирована  в  наиболее  пониженной  территории согласно  проекта  планировки территории,  существующий приемный  канализационный коллектор диаметром 315 мм при существующей городской КНС расположенной  на пересечении ул. Ленина и ул. Аэродромная.

По качественным  характеристикам  сточные воды соответствуют хозяйственно-бытовым  сточным  водам.

Согласно техническим условиям и принимая во внимание сложившиеся

естественный рельеф местности п. Сергиевск, уклоны проектируемых самотечных трубопроводов приняты преимущественно по рельефу, но не менее предельно допустимых минимальных уклонов и рекомендованного

наполнения для соответствующих диаметров.

Диапазоны  глубин  заложения  проектируемых  самотечных трубопроводов принят 1,50м. - 5,50м. от натуральной отметки земли до низа

образующей трубы.

Глубина заложения проектируемых напорных трубопроводов принята по рельефу в диапазоне 2,00м.  от отметки земли до низа образующей трубы.

Проектом предусматривается закрытый и открытый способы производства строительно-монтажных работ.

Напорные  трубопроводы  от  проектируемой  КНС проектируются в две линии с устройством запорной арматуры  на  выпуске  из  КНС и  устройством

Колодцев  гасителей в точке сброса стоков - являющейся  конечной  точкой  проектирования.

Протяженность сетей водоотведения.

Протяженность проектируемых самотечных трубопроводов: 2,545 км;

Протяженность проектируемых напорных трубопроводов: 0,88 км;

Сведения о применяемом техническом оборудовании:

Проектом предусматривается канализационная насосная станция, заводской готовности "БИОГАРД" включающая в себя приемный резервуар из герметичного стекловолоконного корпуса, насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и управляющей автоматики. КНС полностью укомплектована в заводских условия и монтируется на проектируемых сетях специалистами завода изготовителя в качестве готового к подключению

инженерного оборудования.

Производительность проектируемой КНС принята с учетом объемов хозяйственно-бытовых сточных вод, дополнительного притока не организованных поверхностных вод, а так же 20-ти процентного запаса по напорной  характеристике.

Объем сточных вод

В качестве определяющей величины объема сточных вод для поселений и

городских округов согласно СП32.13330-2018 п.п 5.1 произведены расчеты

согласно СП 30.13330.2016 с изм. от 26.01 2019г., СП 31.13330.2012 с изм.

от 24.01.2019г:

Сведения о расчетном расходе сточных вод для проектируемых

самотечных трубопроводов

В качестве задания для расчета приняты данные предоставляемые заказчиком о расчетной численности населения в границах перспективного подключения к проектируемой хозяйственно-бытовой сети водоотведения, а так же проект "Образовательного центра" шифр-385/222-01.01а-ВК выполненный

ЗАО "Экспресс", а так же  в соответствии с проектом планировки и принятой схемой.

Расчетная численность представлена по улицам, образующим схемы проектируемых сетей водоотведения:

Расчетная численность населения в границах ул. Н.Краснова, ул. Строителей составляет 885 человек, а так же на расчетном участке находится

"Образовательный центр"

Примечание: по данным заказчика существующая схема водоснабжения в указанной жилой застройке принята - холодным водоснабжением с

устройством газовых водонагревателей.

Расчетный (средний за год) суточный расход сточных вод:

Qж = ΣqжNж/1000,

где qж - удельное водопотребление, принимаемое по

таблице-1 СП 31.13330.2012, принимая во внимание

таблицу-А.2 СП.30.13330.2016 с изм. №1 показатели для жилой застройки с ванными и местными водонагревателями (газовыми или газовыми двухконтурными котлами)  qж принято 180 х 1,15 = 207л;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Qж = 207 х 885/1000 = 183,195 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего

водопотребления:

Коэффициент суточной неравномерности Kсут.max = 1,1 - 1,3; Kсут.min = 0,7 - 0,9.

Kсут.max = 1,1 - 1,3; Kсут.min = 0,7 - 0,9.

Qсут.max  = 1,2 х 183,195  =  219,834 м3/сут

Qсут.min  = 0,8 х 183,195  = 146,556 м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч:

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч

где α - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые

αmax = 1,2 - 1,4; αmin = 0,4 - 0,6;

β - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице-2 СП 31.13330.2012.

Коэффициент β max принят 2,1; коэффициент β min принят 0,085.

Kч.max = 1,3 х 2,1 = 2,73

qч.max = 2,73 х 219,834  / 24 = 25,0061175 = 25,0 м3/ч

Kч.min = 0,5 х 0,085 = 0,0425

qч.min = 0,0425 х 146,556  / 24 = 0,25952625 = 0,26 м3/ч

Для проверки характеристики H/D наполнения проектируемых самотечных сетей, секундный расход сточных вод принят согласно СП.30.13330.2016 с изм. №1 приложение А2, принимая во внимание однотипность потребителей и отсутствие данных о числе санитарно-технических приборов:

= 10,3 (прил.А2);

=  0,3 (прил. А2);

= 300 (прил. А2);

Повышающий коэффициент – 1,15

NPtot = 1,15 х х U/(х 3600) = 1,15 х 10,3 х 885 / (0,3 х 3600)=

10482,825 / 1080 = 9,706

α= 4.037

q=5 х  х α = 5 х 0,3 х 4.037 = 6,0555 + 1,6 = 7,6555 = 7,656л/с

Данные о проектных расходах "Образовательного центра"

Суточный расход - 444,9 м3

Максимальный часовой расход - 56,82 м3

Максимальный секундный расход - 18,92 л.

Количественная величина дополнительного притока qad, л/с поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через люки колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод:

qad=0,45L√md,

где L - общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопровода), км;

md - максимальное суточное количество осадков, мм принятое

по СП 131.13330 = 72мм;

Дополнительный приток для проектируемой схемы сетей по ул. Н.Краснова,

ул. Строителей составляет:

длинна проектируемых самотечных сетей 1917 метров,

qad=0,45 х 1,917 √72 = 7,32 л/с

7,32 х 20(минут) = 8784 л/ч = 8,784 м3/час

конечным расчетным сооружением принята проектируемая КНС заводской

готовности.

Суммарный объем сточных вод на расчетном участке:

Максимум в сутки: 664,743 м3

Максимум в час: 90,604 м3   в том числе не организованный дополнительный приток поверхностных вод через люки колодцев.

Максимум в секунду: 33,896 л.

Расчетная численность населения в границах пересечения

улицы Луговой проезд, с улицами Луговая, Восточная, Солнечная, Мира, Октябрьская, Б.Алехиных, Звездная  составляет 351 человек;

Сети водоотведения по улицам Луговая, Восточная, Солнечная, Мира, Октябрьская, Б. Алехиных, Звездная - являются перспективными, и в соответствии с договором не входят в объемы выполняемых работ, однако, расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков и ориентировочная количественная

величина дополнительного притока qad, л/с. включены в расчет так-как

необходима суммарная нагрузка для определения параметров

проектируемой  КНС.

Примечание: по данным заказчика существующая схема водоснабжения в указанной жилой застройке принята - холодным водоснабжением с

устройством газовых водонагревателей.

Расчетный (средний за год) суточный расход сточных вод:

Qж = ΣqжNж/1000,

где qж - удельное водопотребление, принимаемое по

таблице-1 СП 31.13330.2012, принимая во внимание

таблицу-А.2 СП.30.13330.2016 с изм. №1 показатели для жилой застройки с ванными и местными водонагревателями (газовыми или газовыми двухконтурными котлами)  qж принято 180 х 1,15 = 207л;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Qж = 207 х 351/1000 = 72,657 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего

водопотребления:

Коэффициент суточной неравномерности Kсут.max = 1,1 - 1,3; Kсут.min = 0,7 - 0,9.

Kсут.max = 1,1 - 1,3; Kсут.min = 0,7 - 0,9.

Qсут.max  = 1,2 х 72,657 =  87,1884 м3/сут

Qсут.min  = 0,8 х 72,657   = 58,1256 м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч:

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч

где α - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим

работы предприятий и другие местные условия, принимаемые

αmax = 1,2 - 1,4; αmin = 0,4 - 0,6;

β - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице-2 СП 31.13330.2012.

Коэффициент β max принят 2,875; коэффициент β min принят 0,035.

Kч.max = 1,3 х 2,875 = 3,7375

qч.max = 3,7375 х 87,1884 / 24 = 13,577776875 = 13,578 м3/ч

Kч.min = 0,5 х 0,035 = 0,0425

qч.min = 0,0175 х 58,1256  / 24 = 0,04238325 = 0,043 м3/ч

Для проверки характеристики H/D наполнения проектируемых самотечных

сетей, секундный расход сточных вод принят согласно СП.30.13330.2016 с изм. №1 приложение А2, принимая во внимание однотипность потребителей и отсутствие данных о числе санитарно-технических приборов:

= 10,3 (прил.А2);

=  0,3 (прил. А2);

= 300 (прил. А2);

Повышающий коэффициент – 1,15

NPtot = 1,15 х х U/(х 3600) = 1,15 х 10,3 х 351 / (0,3 х 3600)=

4157,595 / 1080 = 3,849

α= 2,156

q=5 х  х α = 5 х 0,3 х 2,156 = 3,234 + 1,6 = 4,834 л/с

Дополнительный приток для проектируемой схемы сетей

по ул. Луговой проезд:

длинна проектируемых самотечных сетей 620 метров,

qad=0,45 х 0,620 √72 = 2,367 л/с

2,367 х 20(минут) = 2840,4 л/ч = 2,84 м3/час

конечным расчетным сооружением принята проектируемая КНС заводской

готовности.

Дополнительный приток для перспективной схемы сетей по ул. Луговая,

ул. Восточная, Солнечная, Мира, Октябрьская, Б.Алехиных, Звездная:

ориентировочная длинна перспективных сетей 2276 метров,

qad=0,45 х 2,276 √72 = 8.69 л/с

8,69 х 20(минут) = 10428 л/ч = 10,428 м3/час

конечным расчетным сооружением  принята  проектируемая  КНС  заводской

готовности.

Суммарный объем сточных вод на расчетном участке:

Максимум в сутки: 87,1884м3

Максимум в час: 26,846 м3   в том числе не организованный дополнительный приток поверхностных вод через люки колодцев.

Максимум в секунду: 15,891л.

Суммарный объем сточных вод:

Максимум в сутки: 751,931м3

Максимум в час: 117,45 м3   в том числе не организованный дополнительный приток поверхностных вод через люки колодцев.

Максимум в секунду: 49,787 л.

Сведения о расчетном расходе сточных вод для проектируемых

напорных трубопроводов и определения параметров проектируемой КНС

Определение параметров проектируемой КНС и напорных трубопроводов:

Максимальный секундный приток сточных вод - 49,615 л/с;

Производительность насосных агрегатов принятой КНС (с запасом) - 56 л/с.

Геометрическая высота, разница в отметках глубины залегания напорных трубопроводов в точке подключения от проектируемой КНС и наивысшей отметкой являющейся точкой сброса сточных вод на границе проектирования: (129,227 - 2,0) - (83,754 - 2,0) = 45,473 м. (Hgeom);

Линейные потери напора на сопротивлениях в трубопроводах

ПЭ 100 SDR17 Ø 225х13,4 «техническая» по ГОСТ 18599-2001:

Коэффициент 1000i = 13,2761, принят по таблицам для гидравлических

расчетов трубопроводов из полимерных материалов академика

А.Я. Добромыслова, издательство ВНИИМП 2004.

Hl = 13,2761 / 1000 х 880 = 11,682968 = 11,7 м.в.с,

с учетом потерь на местных сопротивлениях в трубопроводах:

Hl = 11,7 х 1,3 = 14,69 = 15,21 м.в.с.;

Требуемый напор составляет:

Hp = Hgeom+1,2·Hl

где 1,2 - коэффициент запаса.

Hp= 45,473 + 1,2 х 15,21 = 63,725 м.в.с.

Проверка параметров полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø225х13,4 на

коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды температурой до 40 (С

на срок службы 50 лет:

PN10 х Сt

где -  Сt коэффициент снижения давления  равный 0,74 (ГОСТ 18559-2001 таблица А.1)

- PN10 параметр соответствующий предельному эксплуатационному      давлению равному 10 Bar для полиэтилена марки 100 при температуре воды 20 (С.

10 х 0,74 = 7,4 Bar = 0.74 мПа = 75,461 м.в.с.

75,461м.в.с. > 63,725 м.в.с. - условия выполнимы.

Согласно гидравлическому расчету потребный напор в точке подключения

к проектируемой КНС составляет:

63,725 м.в.с. = 0.625 мПа.

Основные технические характеристики принятой КНС с учетом

рекомендаций завода изготовителя:

Завод изготовитель – "БИОГАРД"

диаметр корпуса в плане - 3000мм;

полная глубина корпуса, от уровня планировки усовершенствованного

покрытия площадки  -  8200мм;

глубина самотечного (приемного) трубопровода - 5,348мм;

количество самотечных (приемных) трубопроводов - 2;

диаметры самотечных (приемных) трубопроводов - 250мм;

глубина напорного (отводящего) трубопровода - 2000мм;

количество напорных (отводящих) трубопроводов - 2;

диаметро напорных (отводящих) трубопроводов - 225мм;

количество рабочих насосов - 1;

количество резервных насосов - 1;

максимальный расход Q - 58 л/с;

максимальный напор H - 0,63 мПа.

Номинальная мощность  - 90 кВт.

(Полное описание см. паспорт изделия и ТКП №-14/406)

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных

трубопроводов

В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями почвенно-несущие грунты и уровень залегания грунтовых вод распределены по

проектируемому участку не равномерно, наивысшая сезонная определяемая высота грунтовых вод выявлена на глубине 5,5м до 9,0м.  Проектом предусматривается открытый способ производства работ с устройством основания из песка средней крупности высотой 0,15м. а так же закрытый способ производства работ методом навигационно-направляемым горизонтальным бурением.

Сборные железобетонные колодцы для самотечных трубопроводов приняты по типу ТПР 902-09-22.84 альбом 2.

Сборные железобетонные колодцы для установки запорной арматуры на напорных трубопроводах приняты по типу ТПР 901-09-11.84 альбом 2.

Для всех сборных элементов железобетонных колодцев принята наружная обмазочная гидроизоляция мастикой битумной по типу МГТН-24 в два слоя.

Вентиляция сетей предусмотрена через вентиляционные стояки расположенные в подключаемых жилых домах.

Температура стоков хозяйственно-бытовых сточных вод не должна

превышает 40ᵒС.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности  повреждения  сетей  водоотведения  и  входящих  в  его состав сооружений устанавливается  охранная  зона. Порядок  производства  работ в охранной зоне регламентируется «Правилами охраны сетей водоотведения». Размер охранной  зоны  сетей  водоотведения   составляет - 5 м.,  КНС устанавливается охранная зона - 10 м.

Обустройство  переходов  канализационного  трубопровода  через

автомобильные  дороги

Проектом  предусмотрены  переходы  через  автодороги.  Прокладка  сетей водоотведения  под автомобильными  дорогами  выполняется  методом наклонно-направленного бурения (ННБ).

Обустройство переходов сетей водоотведения  через подземные коммуникации

Разработка траншеи при пересечении с существующими сетями ведется вручную по 2,0 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации. При пересечении строящихся  сетей водоотведения  с подземными коммуникациями, не принадлежащими заказчику, производство строительно-монтажных работ допускается при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии ее представителя.

Трасса проектируемых сетей водоотведения  пересекает воздушные линии электропередачи (ВЛ).

Производство работ при пересечении, сближении и параллельном следовании с существующими линиями электропередачи выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, согласованиями с заинтересованными организациями.

Строительно-монтажные работы в охранных зонах электрических сетей производить только по наряду-допуску с письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети.

Расстояния при пересечении проектируемыми  линий электропередачи приняты в соответствии с таблицей 2.5.40 ПУЭ от подземной части (фундаментов) опоры до трубопровода: для ВЛ 6 кВ, 4 кВ - не менее 5м

Проектируемый объект не затрагивает границы  особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений.
Размещение объекта на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного  фондов, землях  особо охраняемых  природных  территорий  не предусмотрено.

2.4 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов, поселений, населенных пунктов, на территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта

Зоны  планируемого  размещения  объекта  «Водоотведение  северной части  села Сергиевск» в  границах  сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области

2.5  Перечень координат характерных точек границ зон

планируемого линейного объекта

| Название точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 472329.128 | 2243901.345 |
| 2 | 472321.260 | 2243941.051 |
| 3 | 472298.232 | 2243939.171 |
| 4 | 472288.743 | 2243995.983 |
| 5 | 472232.200 | 2243989.777 |
| 6 | 472211.010 | 2244088.770 |
| 7 | 472208.070 | 2244080.204 |
| 8 | 472162.885 | 2244093.210 |
| 9 | 472181.615 | 2244148.954 |
| 10 | 472184.091 | 2244150.976 |
| 11 | 472172.630 | 2244172.960 |
| 12 | 472172.486 | 2244174.748 |
| 13 | 472155.245 | 2244208.285 |
| 14 | 472152.410 | 2244208.380 |
| 15 | 472137.960 | 2244241.630 |
| 16 | 472133.440 | 2244259.770 |
| 17 | 472125.190 | 2244278.390 |
| 18 | 472109.392 | 2244315.365 |
| 19 | 472100.918 | 2244333.142 |
| 20 | 472061.548 | 2244415.500 |
| 21 | 472055.342 | 2244438.908 |
| 22 | 472054.506 | 2244642.243 |
| 23 | 472007.259 | 2244642.243 |
| 24 | 472007.259 | 2244628.809 |
| 25 | 471778.321 | 2244504.786 |
| 26 | 471632.953 | 2244469.460 |
| 27 | 471536.749 | 2244449.439 |
| 28 | 471455.204 | 2244398.933 |
| 29 | 471441.807 | 2244374.103 |
| 30 | 471445.510 | 2244281.920 |
| 31 | 471448.654 | 2244166.014 |
| 32 | 471446.589 | 2244143.521 |
| 33 | 471343.159 | 2244136.544 |
| 34 | 471309.036 | 2244132.690 |
| 35 | 471293.263 | 2244125.999 |
| 36 | 471246.689 | 2244095.544 |
| 37 | 471216.855 | 2244079.232 |
| 38 | 471163.806 | 2244042.280 |
| 39 | 471034.914 | 2243947.385 |
| 40 | 470922.460 | 2243871.120 |
| 41 | 470929.314 | 2243861.081 |
| 42 | 471041.305 | 2243938.732 |
| 43 | 471082.074 | 2243967.693 |
| 44 | 471223.355 | 2244070.600 |
| 45 | 471253.189 | 2244086.913 |
| 46 | 471298.533 | 2244117.444 |
| 47 | 471312.471 | 2244123.216 |
| 48 | 471395.601 | 2244129.275 |
| 49 | 471455.787 | 2244134.237 |
| 50 | 471458.640 | 2244166.531 |
| 51 | 471455.246 | 2244266.471 |
| 52 | 471451.865 | 2244371.694 |
| 53 | 471462.561 | 2244391.515 |
| 54 | 471541.162 | 2244440.198 |
| 55 | 471636.772 | 2244460.095 |
| 56 | 471775.014 | 2244493.690 |
| 57 | 471775.014 | 2244392.977 |
| 58 | 471780.475 | 2244380.544 |
| 59 | 471803.148 | 2244242.395 |
| 60 | 471807.231 | 2244188.354 |
| 61 | 471738.833 | 2244183.648 |
| 62 | 471720.234 | 2244183.626 |
| 63 | 471720.550 | 2244173.577 |
| 64 | 471739.180 | 2244173.667 |
| 65 | 471816.828 | 2244179.009 |
| 66 | 471811.969 | 2244243.328 |
| 67 | 471805.774 | 2244278.081 |
| 68 | 471797.691 | 2244340.492 |
| 69 | 471790.455 | 2244382.766 |
| 70 | 471785.642 | 2244395.275 |
| 71 | 471785.014 | 2244497.093 |
| 72 | 472000.296 | 2244613.719 |
| 73 | 472037.616 | 2244613.775 |
| 74 | 472042.389 | 2244438.374 |
| 75 | 472050.071 | 2244409.483 |
| 76 | 472097.703 | 2244308.753 |
| 77 | 472124.541 | 2244248.000 |
| 78 | 472145.176 | 2244200.655 |
| 79 | 472154.294 | 2244184.382 |
| 80 | 472172.320 | 2244145.160 |
| 81 | 472214.498 | 2244054.564 |
| 82 | 472221.851 | 2243977.135 |
| 83 | 472279.164 | 2243983.356 |
| 84 | 42288.582 | 2243926.909 |
| 85 | 472311.983 | 2243928.782 |
| 86 | 472317.634 | 2243900.266 |

2.6 Перечень координат характерных точек  границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

В проекте планировки  и  проекте межевания части территории отсутствуют линейные объекты, зоны которых подлежат переносу (переустройству) из зон планируемого размещения зон линейного объекта.

2.7 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения

В состав  настоящего  Проекта  планировки и проекта межевания  территории объекта «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области,  предусматривающего  размещение линейного объекта в соответствии с проектом:  «Водоотведение северной части села Сергиевск» в границах сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области, входит объект капитального строительства: КНС, расположенная по ул.Строительная.

Предельные параметры разрешенного строительства КНС, входящей в состав линейного объекта в границах зон его планируемого назначения, приняты в соответствии с  Правилами  землепользования  и застройки  сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский Самарской  области  от 10.10.2019 года № 32;

Проектируемый объект капитального строительства КНС располагается в территориальной  зоне природного ландшафта  (Р-2),  где  установлен  градостроительный  регламент  с видом разрешенного использования земельного участка «обслуживание  застройки  жилой» код 2.7 . который соответствует  размещению объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1:

– коммунальное обслуживание.

Земельные участки  для  прокладки  канализационного трубопровода, для установки и монтажа  КНС  предоставляются во временное краткосрочное пользование на период строительства, а земельные участки для размещения КНС - впоследствии для постоянного пользования в целях эксплуатации построенного объекта. Площади земельных участков, необходимых для временного (на период строительства) и постоянного пользования, определяются в соответствии со следующими нормативными документами:

- Свода норм отвода земель от 30.03.1973 г. СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 32. 13330.2018  с изм. от 26.06.2019г. «Канализация. Наружные сети и

сооружения»;

Таким образом, границы земельных участков, необходимых для строительства объекта, определяемые в соответствии с вышеперечисленными нормами действующего законодательства, являются одновременно границами мест допустимого размещения линейного объекта, за пределами которых запрещено строительство объекта.

Планируемый к размещению линейный объект не проходит по территориям исторических поселений федерального и регионального значения и не затрагивает их границы и границы их охранных зон.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Дополнительные мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений) от возможного негативного воздействия в связи с размещением сетей водоотведения  не требуется.

Расстояние от проектируемого   канализационного трубопровода до существующих фундаментов зданий, и других сетей соблюдено согласно - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.9  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.  В соответствии с этим «схема границ территорий объектов культурного наследия» не предоставлена в проекте планировке

2.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране

окружающей среды

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия.

Напорный канализационный трубопровод в штатном рабочем режиме не является источником загрязнения атмосферного воздуха. Мероприятия по охране атмосферного  воздуха в процессе эксплуатации заключаются в регулярном (в соответствии с нормативами) контроле целостности и герметичности трубопровода и отсутствии засоров.

При функционировании проектируемого напорного канализационного трубопровода возможны следующие аварийные ситуации: - засор по трассе коллектора.

Для предотвращения засоров на всех местах присоединения существующих сетей канализации, а также местах поворота трассы устанавливаются смотровые колодцы с открытыми лотками и лестницами для спуска.

Все колодцы на проектируемом напорном канализационном трубопроводе оборудуются люками, для предотвращения попадания посторонних предметов. При эксплуатации объекта предусматриваются плановые осмотры всех колодцев и камер, что позволит избежать негативного воздействия на экосистему региона. Транспортные средства и механизмы во время эксплуатации напорного канализационного трубопровода не применяются.

Разработка программы производственного экологического контроля (мониторинга) для объекта нецелесообразна. Мониторинг будет проводиться силами экологических служб надзора и контроля региона. При выполнении мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, воздействие на земельные угодья в период строительства самотечного коллектора будет сведено к минимуму. Проект планировки территории.

Загрязнение окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ носит передвижной и кратковременный характер и не оказывает существенного воздействия на окружающую среду.

Для устранения возможных экологических воздействий на окружающую природную среду и сведению их к минимуму проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- при производстве земляных работ проектом предусмотрена рекультивация

нарушенных участков земли;

- в водоохранных зонах недопустима организация временных стоянок, ремонт техники, загрязнение территории строительными отходами, мусором и горюче-смазочными  материалами. Данные требования, распространяются на  всю трассу в целом;

- пересечения автомобильных дорог с твердым покрытием предусматривается выполнить методом прокола, согласно  действующих СНиП;

- технические средства и прокладочная техника, используемые при строительстве напорного трубопровода, исключают пролив горюче-смазочных материалов или загрязнение прилегающих территории;

- прокладка напорного трубопровода  не требует использования водных ресурсов и не вызовет увеличения объемов сточных вод и загрязнения пересекаемых водоемов;

- эксплуатация технических средств и техники, используемой при строительстве напорного трубопровода, должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормативными документами и законами с целью исключения малейшего пролива горюче - смазочных средств и порчи прилегающей территории. Выхлопные газы работающих двигателей и механизмов не должны превышать предельно допустимых норм;

- все бригады, работающие на трассе прокладки напорного трубопровода,  должны быть оснащены контейнерами  для сбора строительного мусора (в машинах по перевозке материалов). Содержимое контейнеров вывозится на эксплуатационные базы Заказчика для последующей утилизации;

- после окончания строительно-монтажных работ и монтажу напорного трубопровода  на территории, отведенные под строительство, должны быть приведены в первоначальное состояние (очищены от отходов строительства, проведена рекультивация и планировка грунта и другие работы).

Эксплуатация напорного канализационного трубопровода не повлечет изменения состояния поверхностных и подземных вод.

С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведение следующих мероприятий:

-  установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня

предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно

допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

-  реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна;

-  техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских стандартов;

-  введение системы мониторинга воздушного бассейна;

- рациональное потребление водных ресурсов.

Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.

2.11 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак

тера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской

обороне

Раздел мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций касается мероприятий ЧС мирного времени. По многолетним наблюдениям, на территории города (в том числе и в границах проекта планировки) могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного характера:

- Сильный ветер, в том числе шквал, смерч;

- Очень сильный дождь, сильный ливень, продолжительные сильные дожди;

- Сильный туман;

- Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее +30º С и выше в течение более 5 суток);

- Снежные заносы и гололед;

- Сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее -25º С и ниже в течение не менее 5 суток).

Штормовые ветры иногда достигают ураганной силы (скорость ветра, включая порывы) - до 15 - 25 м/сек и более, нанося большой ущерб природе и народному хозяйству. Такие погодные явления могут послужить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва электрических проводов, частичного разрушения хозяйственных построек.

С целью снижения негативных последствий  ЧС необходимы:

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению населения и организаций о возникновении и развитии ЧС. Информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

- вдоль улиц общегородского значения и улиц в жилой застройке проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна.

Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения:

- осуществление планово- предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго- тепло- и водоснабжения.

Проектируемый напорный канализационный трубопровод не является потенциально опасным объектом по ЧС. На проектируемой территории не предполагается хранение, использование, переработка, транспортировка пожаро-взрывоопасных, сильнодействующих химически опасных, ядовитых и радиоактивных веществ и материалов.

Таким образом, данное строительство не относится к технически сложным и особо опасным объектам разработка мероприятий ГО и ЧС не требуется. На проектируемом объекте отсутствуют ситуации, представляющие опасность для населения и окружающей среды.

# Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, для проектируемого напорного канализационного трубопровода устанавливается охранная зона шириной 5,0 м. от трубопровода в каждую сторону.

В охранной зоне запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи, подвалы и т.д.

В пределах территории охранной зоны напорного канализационного трубопровода без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить  строительство,  капитальный  ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с

разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Проведение вышеперечисленных работ должно согласовываться с владельцами сетей не менее чем за 3 дня до начала работ. Присутствие представителя владельца сетей необязательно, если это предусмотрено согласованием.

Предприятия, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранной зоне, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Перед началом работ в охранной зоне ответственные производители работ должны быть проинструктированы владельцем сетей относительно порядка их проведения и ознакомления с расположением трасс подземной прокладки, о чем должна быть сделана запись в регистрационном журнале, либо составлен соответствующий акт.

Инструктаж мастеров, бригадиров, рабочих, мотористов землеройных машин, крановщиков и др. персонала возлагается на производителя работ.

Предприятия, выполняющие работы по капитальному ремонту и реконструкции сетей, должны по окончании работ восстановить дорожные покрытия и зеленые насаждения, снесенные или поврежденные при производстве работ.