# Приложение №____ к постановлению

# Администрации городского поселения Суходол

# муниципального района Сергиевский Самарской области

Текстовая часть проекта планировки территории,

расположенной в кадастровом квартале 63:31:1102005 в жилой зоне

в границах поселка городского типа Суходол городского поселения Суходол

муниципального района Сергиевский Самарской области

## Общие положения

# 1.1. Проект планировки территории подготовлен в границах территории, расположенной в кадастровом квартале 63:31:1102005 в жилой зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами» в поселке городского типа Суходол городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области (далее – проект планировки) для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

# 1.2. Проект планировки территории разработан на основании постановления Администрации городского поселения Суходол от 30.06.2023 № 90  «О комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в кадастровом квартале 63:31:1102005 в жилой зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами», договора о комплексном развитии незастроенной территории от 29.08.2023 № 22000136760000000143 и решения ООО СК «АМИК» от 29.08.2003 № 1 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории в поселке городского типа Суходол городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области».

# 1.3. Проект планировки разработан в соответствии с:

# Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законодательством Самарской области, требованиями технических регламентов, сводов правил;

# законодательством Самарской области, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 N 526-п,

# местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей муниципального района Сергиевский Самарской области от 29.11.2017 № 43;

# Генеральным планом городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский, утвержденным решением Собрания представителей городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области от 07.08.2013. № 16;

# Правилами землепользования и застройки городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области от 20.12.2013 № 30 (далее также - Правила землепользования и застройки городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской).

# 1.3. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в себя:

# 1.3.1. положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

# 1.3.2. положения об очередности планируемого развития территории, содержащее этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

1.3.3. чертежи планировки территории (М 1:1000),  отображающие красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

- чертеж красных линий;

- чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

- чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (объекты инженерной инфраструктуры);

- чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (объекты транспортной инфраструктуры).

1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают:

1.4.1. картографические материалы в следующем составе:

- карта планировочной структуры территорий поселения с отображением границ элементов планировочной структуры;

-схема организации движения транспорта и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры. Схема организации улично-дорожной сети. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (М 1:1000);

- схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты (М 1:1000);

- вариант планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (М 1:1000);

- схема границ зон с особыми условиями использования территории (планируемые) (М 1:1000);

- схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:1000).

1.4.2. пояснительную записку, содержащую обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, обоснование очередности планируемого развития территории, перечень мероприятий по охране окружающей среды;

1.4.3. результаты инженерных изысканий;

1.4.4. исходные данные о проектируемой территории.

1.5. В границах проектируемой территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения, в этой связи на чертежах планировки территории не отображаются зоны планируемого размещения объектов федерального и регионального значения.

## Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

# 2.1. Проектом планировки установлены границы следующих элементов планировочной структуры:

# кварталов;

# улично-дорожной сети;

# территории общего пользования.

# Границы улично-дорожной сети совпадают с границами территории общего пользования и территорией, занятой линейными объектами и (или) предназначенной для размещения линейных объектов совпадают.

# 2.2. При подготовке проекта планировки территории расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства применяются в соответствии с требованиями:

# региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, утвержденных Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 N 526-п;

# местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей муниципального района Сергиевский Самарской области от 29.11.2017 № 43.

# 2.3. В границах проектируемой территории в соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2018-2033 годы, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области от 22.12.2017 № 64 планируется строительство улицы на площадке за счет уплотнения жилой застройки по ул. Майская – 0,355 км.

# В границах проектируемой территории размещение объектов, включенных в настоящее время в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры не предусмотрено.

# 2.4. В границах проектируемой территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. В связи с  этим, сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения таких объектов, а также информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения, не указывается в настоящих положениях. В связи с отсутствием на проектируемой территории планируемых объектов федерального и регионального значения в настоящем проекте планировки также отсутствуют:

# 1) положения о размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения;

# 2) на чертежах проекта планировки: границы зон планируемого размещения объектов федерального и регионального значения.

# 2.5. В границах элементов планировочной структуры планируется строительство домов блокированной жилой застройки в количестве 20 объектов по 4 блока в каждом, а также следующих объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для обслуживания планируемой жилой застройки:

2.5.1. объекты транспортной инфраструктуры:

- улично-дорожная сеть общей протяженностью 343 м, в том числе:

- улица в зонах жилой застройки, протяженностью - 343 м.

2.5.2. объекты инженерной инфраструктуры, в том числе:

- сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 640 м;

- сети хозяйственно-питьевого водоснабжения протяженностью 653 м;

- сети технического водоснабжения протяженностью 327 м;

- сети газоснабжения низкого давления протяженностью 707 м;

- ЛЭП (сети электроснабжения) 0.4 кВ протяженностью 696 м;

- сети электроосвещения протяженностью 696 м.

2.6. Характеристики объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной и транспортной инфраструктур

| № п/п | Показатели | Единица изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь участка в установленных границах | га | 2,6381 |
| 1.1 | Общая площадь под земли поселений | га | 2,6381 |
| 1.2 | В том числе территории: |  |  |
|  | - жилых зон | га | 1,9181 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,72 |
|  | Из них: объекты культурного наследия | га | - |
|  | Из них: общая площадь земель поселения, территории общего пользования | га | 0,72 |
| 1.3 | Из общей площади земель поселения территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | - |
| 1.4. | Коэффициент застройки |  | 0,27 |
| 1.5. | Коэффициент плотности застройки |  | 0,54 |
| 2. | Численность населения | тыс. чел. | 0,240 |
| 3. | Жилищный фонд – всего | тыс. м.кв. | 10,4 |
| 3.1 | Жилая обеспеченность на 1 жителя | м.кв./чел. | 43 |
| 3.2 | Объем нового строительства | тыс. м.кв. | 10,4 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда: | %% общего жил. фонда |  |
|  | - водопроводом | - | 100 |
|  | - канализацией (локальной) | - | 100 |
|  | - газоснабжением | - | 100 |
|  | - электрификацией | - | 100 |
| 3.4. | Средняя этажность | количество этажей | 2 |
| 3.5. | Количество жилых домов | шт. | 80 или 40 |
| 4. | Объекты коммерческого и бытового назначения |  | - |
| 5. | Учреждения культуры, спорта, учреждения общественно-делового социального и культурного назначения, общественный центр |  | - |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 6.1. | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 0,34 |
|  | В том числе |  |  |
| 6.1.1 | Улица в зонах жилой застройки | км | 0,34 |
| 6.2. | Стоянки и парковки общего пользования | машино-мест | - |
| 7. | Инженерная инфраструктура |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |
|  | Суммарное водопотребление | м.куб/cут | 62,88 |
|  | В том числе: на хозяйственно- питьевые нужды | м.куб/cут | 46,08 |
|  | Технические нужды (полив) | м.куб/cут | 16,8 |
|  | Пожаротушение | л/с | 5 |
| 7.2 | Канализация |  |  |
|  | Общее поступление бытовых стоков | м.куб/cут | 46,08 |
| 7.3 | Электроснабжение | кВт | 101,438 |
|  | В том числе |  |  |
|  | Дома с газовыми котлами и плитами | кВт | 92 |
|  | Уличное освещение поселка | кВт | 9,438 |
| 7.4 | Газоснабжение | м.куб/час | 99,6 |

2.7. В границах проектируемой территории не запланировано размещение объектов производственного и общественно-делового назначения.

2.8. Расположение объектов, указанных в п. 2.5 настоящих положений, соответствует фактическим показателям обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактическим показателей территориальной доступности таких объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п и Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 №496-п, а также нормативам градостроительного проектирования муниципального района Сергиевский Самарской области.

2.9. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в зонах планируемого размещения таких объектов.

На территории проектирования не запланировано размещение объектов федерального и регионального значения. В связи с  этим, сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения таких объектов, а также информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения не указывается в настоящих положениях. В связи с отсутствием на проектируемой территории планируемых объектов федерального и регионального значения в настоящем проекте планировки отсутствуют: 1) положения о размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения; 2) на чертежах проекта планировки: границы зон планируемого размещения объектов федерального и регионального.

2.10. В границах зон планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур планируется размещение следующих объектов капитального строительства местного значения поселения:

1) объекты транспортной инфраструктуры:

- улично-дорожная сеть общей протяженностью 343 м, в том числе:

- улица в зонах жилой застройки, протяженностью - 343 м.

2) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе:

- сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 640 м;

- сети хозяйственно-питьевого водоснабжения протяженностью 653 м;

- сети технического водоснабжения протяженностью 327 м;

- сети газоснабжения низкого давления протяженностью 707 м;

- ЛЭП (сети электроснабжения) 0.4 кВ протяженностью 696 м;

- сети электроосвещения протяженностью 696 м.

2.11. При определении параметров планируемых объектов капитального строительства соблюдались нормативные показатели плотности застройки, установленные СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. В частности, показатели плотности застройки квартала жилой зоны для застройки блокированными одноквартирными жилыми домами согласно СП 42.13330.2016 не превышают:

Коэффициент застройки – 0,3

Коэффициент плотности застройки – 0,6

2.11. Параметры застройки территории определены в пределах, установленных градостроительными регламентами территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами) Правил землепользования и застройки городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области с учетом постановления Администрации городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области № 90 от 13.06.2023 «О комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в кадастровом квартале 63:31:1102005 в жилой зоне Ж1«Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами».

Параметры застройки для блокированной жилой застройки 2.3:

Минимальная площадь земельного участка на каждый блок – 182 кв.м.;

Максимальная площадь земельного участка на каждый блок – 311 кв.м;

Минимальный отступ от границ земельного участка до жилых домов – 0 м;

Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений – 1 м;

Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседними блоками – 0 м;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокированной жилой застройки -80 %;

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки – 6 м;

Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке – 4 шт.;

Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения) – 100 кв.м;

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м;

Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, - 2 м;

## Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

3.1. В границах проектируемой территории не предусмотрено строительство/реконструкция объектов, включенных в настоящее время в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

3.2. Строительство на территории проектирования планируется осуществлять в один этап в следующей очередности:

мероприятия по формированию земельных участков в соответствии с утверждённым проектом межевания территории;

мероприятия по инженерной подготовке территории: водоотведение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, формирование грунтовых дорог и контейнерных площадок для сбора строительного мусора;

проектирование и строительство объектов жилого назначения – домов блокированной застройки в соответствии с проектом планировки территории, улично-дорожной сети;

озеленение и благоустройство территории проектирования.

# Text boxes

Взам. инв. №

Взам. инв. №