Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 19-09/2012 от 10.09.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Cергиевский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план сельского поселения Сургут муниципального района Cергиевский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                               Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области, М 1:5000 (ДСП) Лист №6.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Главный специалист отдела ИСОГД                                                        А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                        И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                        Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                         Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                        И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А.Гришина

Ведущий инженер                                                                                  О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                    Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                                 А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ 7

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ 20

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ 20

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка. 20

2.1.2. Место и роль сельского поселения Сургут в системе расселения Самарской области 22

2.1.3. Местоположение сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский на территории Самарской области. 23

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории 25

2.1.4.1. Климат 25

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология 25

2.1.4.3. Гидрогеологические условия 26

2.1.4.4. Опасные природные процессы 27

2.1.4.5. Гидрографическая сеть 28

2.1.4.6. Полезные ископаемые 28

2.1.4.7. Почвы и растительный покров 28

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы 28

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ 29

2.2.1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 29

2.2.1.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СЕРГИЕВСКИЙ 33

2.2.1.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СУРГУТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ 40

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Сургут. 43

2.3 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ 45

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 45

2.4.1. Жилая зона 45

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. 46

2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 48

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 49

2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 58

2.4.4. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 64

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 64

2.4.4.1.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 64

2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 64

2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 64

2.4.4.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 65

2.4.5. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 69

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 69

2.4.5.1.1. Водоснабжение 69

2.4.5.1.2. Водоотведение 69

2.4.5.1.3. Теплоснабжение 70

2.4.5.1.4. Газоснабжение 71

2.4.5.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 73

2.4.5.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 74

2.4.6. Зона рекреационного назначения 74

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования 75

2.4.8. Зона специального назначения 75

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 75

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий 76

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия 76

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий 78

2.5.2. Санитарно-защитные зоны 78

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса 79

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения 80

2.5.2.3. Кладбища 81

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов 81

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Сургут 81

2.5.2.6. Объекты электроснабжения 81

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура 81

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 82

2.5.4. Охранные зоны 82

2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 83

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении 84

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 86

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых 86

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 87

2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 89

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ 90

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 90

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 91

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 94

3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 94

3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 94

3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ 94

3.3.2.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 95

3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ 97

3.3.2.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 101

3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 105

3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 112

3.3.2.4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 112

3.3.2.4.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 112

3.3.2.4.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 114

3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 117

3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 118

3.3.2.4.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 122

3.3.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 129

3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 131

3.3.2.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 131

3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 131

3.3.2.5.1.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 145

3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 146

3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 150

3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 150

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 153

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 157

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 161

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 161

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ 163

5. ВЫВОДЫ 167

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Сергиевский Самарской области № 19-09/2012 от 10.09.2012 года, заключенного с администрацией муниципального района Сергиевский

При проектировании были учтены и использованы:

материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта № 270 от  05.11.2008г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9104-260/08 от 05  ноября 2008 года с администрацией муниципального района; утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский Самарской области №3 от 28.01.2010 г.;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области.  Разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», на основании государственных контрактов  №226 от 30.04.2004 г.

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Сергиевский Самарской области от 28 декабря 2004 года N 181-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25 февраля 2005 года N 45-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

- О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Сергиевский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Сургут,  о среднегодовом приросте населения с.п. Сургут и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Сургут м.р. Сергиевский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Сергиевский  Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки:

- Расчётный срок строительства – до 2033 года, включительно.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Сургут.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Сургут.

- Территориальное планирование сельского поселения Сургут осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Сургут (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Сургут являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Сургут, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Сургут исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Сергиевского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Сургут по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Сургут для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Сергиевского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Сургут;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Сургут;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Сургут;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Сургут для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сургут в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Сургут, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Сургут;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Сургут.

# 2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка.

На карте 1730 года в устье реки Сургут значится водяная мельница и сельскохозяйственные угодья В начале 1900 годов рядом с Сургутом появляется посёлок Кубановка. Официально посёлок Сургут появился после того, как была построена железная дорога Кротовка - Сергиевск длиной 81 верст.

На Куйбышевской магистрали есть небольшая ветка, всего 82 км длиной. Она идёт от станции Кротовка до Серных Вод. Ветка тупиковая, неэлектрифицированная, на деревянных шпалах. Но зато на ней 39 мостов. Самый протяжённый из них -168 м, самый короткий - 6,7 м. Построил эту ветку известный инженер Николай Гарин-Михайловский в 1897 году. 17 августа 1897 года пришёл первый паровоз, который заправлялся нефтью в Кротовке. 2 ноября 1897 года железная дорога заработала официально.

Строительство этого ответвления от Самаро - Златоустовской дороги началось в 1895 году. На момент постройки линия насчитывала всего несколько станций - Тимашево, Александрово, разъезд Сарбай, Кабаново, Серные Воды и Сергиевск. Она была узкоколейной, с облегчённой инфраструктурой - меньшим станционным штатом, количеством тех- средств, упрощённой конструкцией мостов. Однако управление дороги потребовало установить здесь всё, что обычно должно быть на широкой колее. Это удорожило проект почти вдвое и растянуло строительство ещё на год. При этом от станции Тимашево до Сергиевска ширина колеи составляла всего метр.

Сначала узкоколейка предназначалась для развивающихся заводов Среднего Поволжья. Но главную известность эти места получили благодаря богатым месторождениям серы и знаменитым минеральным ключам. Так и назвали станцию - Серные Воды.

Сургут был маленьким. Все жители работали на станции. Посёлок считался зажиточным. На реке стояла мельница, около мельницы была коптильня. Коптили колбасу, был горняцкий цех, делали посуду. На станции местными помещиками было построено много амбаров и складов. Со всего района в Сургут везли хлеб. В амбары заезжали на лошадях и ссыпали зерно. С 1902 по 1910 год извозчики из Сергиевска отправляли на станцию Сургут по 30 обозов с хлебом. В каждом было по 30 - 36 подвод. Вывозили по 1000 пудов, а за сутки по 5000 пудов - 5 вагонов.

В 30-х годах появляются первые предприятия: Сургутский элеватор, нефтебаза, МТС. Был организован автоотряд для перевозки грузов колхозов и совхозов. Станция начала работать в полную силу.

В 1924 году была открыта начальная школа. Располагалась она в маленьком помещении около железнодорожного вокзала. Первым директором школы была Щербина О.Д.

При элеваторе открылся клуб, в котором население занималось художественной самодеятельностью. Вечерами были танцы под баян. За книгами ходили в Сергиевск в библиотеку.

В годы войны станция Сургут превратилась в стратегический объект. В начале войны в Сургут потянулись беженцы, был эвакуирован Липецкий авиационный полк. МТС производили ремонт самолётов.

Несмотря на трудное время, продолжались занятия в школе, всё население как могло, помогало фронту. Из Сургута было направлено на войну около 100 человек. Со станции отправлялись продукты, вещи.

В 1995 году установлен обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на ул. Первомайская, за территорией школы, в сквере (17.1).

После войны Сургут начал жить новой жизнью. Строятся новые предприятия, организации, школа, из начальной, становится семилетней, а позже - восьмилетней. В посёлке появляется первый медпункт.

Станция Сургут приобретает важное значение для Сергиевского района и для всего севера Самарской области. Население посёлка растёт. Появляется средняя школа, филиал районной поликлиники. В июле 1978 года в посёлке образуется Исполком Сургутского поселкового совета народных депутатов, который возглавляет Симоненко Владимир Борисович.

В 70 - 90-е годы в посёлке Сургут насчитывалось около 30 предприятий. Очень производительно работали «Серноводский мясокомбинат», «Сергиевский маслозавод», «Сергиевское АТП», «Сургутский комбикормовый завод», «ПМК-32», «Сельхозтехника», нефтебаза, межрайбаза. В настоящее время на территории посёлка Сургут много предприятий. Развита торговля.

В 2012 году п. Сургут отметил 115 лет со дня основания.

25.02.2005 г. на территории муниципального района Сергиевский Самарской области образовано 1 городское и 16 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Сургут.

Поселок Сургут  является обладателем памятника-комплекса, состоящего на государственной охране, к которому относятся административно-хозяйственные здания, построенные Н.Г. Гариным-Михайловским: здание ж/д. станции «Сургут», водонапорная башня, дом Н.Г. Гарина-Михайловского, склад. Все объекты, по данным Министерства культуры Самарской области, расположены на улице Привокзальная, 38. По данным, предоставленным администрацией района и поселения, состояние дома Н.Г. Михайловского в настоящее время используется как жилой дом, находится в плохом состоянии, водонапорная башня и хозяйственые здания не выявлены. Охранные зоны комплекса не разработаны и соответственно не установлены на местности.

Склад (багажное отделение) находится в неудовлетворительном состоянии, используется железнодорожными службами. Планируется перевод объекта в муниципальную собственность с целью реконструкции.

На расстоянии 0,7 км от п. Сургут в направлении на юго-запад находится памятник археологии – селище II. До н.э. Его точное местоположение не выявлено.

Через территорию поселения по направлению с востока на запад, проходит «исторический вал» - Новозакамская линия. Линия – состоявшая из рва и вала. В настоящее остатки земляных сооружений вала не просматриваются и частично застроены жилой индивидуальной застройкой, гаражами и сараями, расположенными вдоль ул. Первомайская.

Необходимо проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению в целях реализации мероприятий, включённых в Генеральный план сельского поселения Сургут до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответсвии со статьями 30, 31 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Сургут в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных международных, межрегиональных  и внутренних социально-экономических и миграционных процессов.

На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения  (МСР), имеющие  общие структурно-функциональные характеристики.

Центрами местных систем расселения на территориях Самарской области являются: г. Нефтегорск, г. Отрадный, с. Большая Глушица, с. Сергиевск, г. Похвистнево.

Согласно укрупненному делению Самарской области на субрегионы, Сергиевский район входит в состав Сергиевского субрегиона, который также включает в себя Исаклинский, Елховский, Кошкинский, Челно-Вершинский, Шенталинский районы, с центром межселенного обслуживания в с. Сергиевск.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский на территории Самарской области.

Сергиевский район расположен на северо-востоке Самарской области. Это один из крупнейших сельских районов Самарской области. Согласно закону Самарской области «Об установлении границ муниципального района Сергиевский Самарской области» от 28.12.2004 года N 181-ГД, установлены границы района:

- на севере с Челно-Вершинским и Шенталинским ;

- на востоке с Исаклинским и Похвистневским;

- на юге с Кинель-Черкасским и Красноярским;

- на западе с Елховским и Кошкинским.

Сельское поселение Сургут расположено в центральной части муниципального района Сергиевский Самарской области.

Границы сельского поселения Сургут установлены согласно закону Самарской области № 45-ГД от 25.02.2005 «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

Сельское поселение Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области, включает:

- - посёлок Сургут,

- с административным центром в посёлке Сургут.

Сельское поселение Сургут граничит с сельскими поселениями Сергиевского муниципального района:

- на западе с с.п. Светлодольск,

- на севере с с.п. Сергиевск;

- на востоке с с.п. Серноводск;

- на юге с г.п. Суходол.

.

### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Городское поселение Сургут расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе, с холодной  малоснежной зимой, короткой весной и осенью и жарким сухим летом.  Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает– 48°С. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет  79 см, наибольшая – 152 см, наименьшая-69 см.

По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм/год. В  теплый период года осадков выпадает больше, чем в холодный.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория относится к провинции Высокого Заволжья, характерной особенностью которой является изрезанность долинами рек.

В речных долинах распространены аккумулятивные и эрозионные террасы. Последние развиты в тех местах, где реки пересекают тектонические поднятия. В отличие от аккумулятивных, эрозионные террасы сложены коренными породами.

Сергиевский район отличается разнообразием рельефа. В формировании современного рельефа принимали участие многочисленные факторы. К ним относятся тектонические движения земной коры, неоднократные отступления и наступления морских вод, а также эрозионные процессы. Пониженные участки рельефа в паводковый период затапливаются.

Для всей территории района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи. Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Сергиевской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 м и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 м и развит в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 м, глубина - от 1,5 до 15-20 м. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 м. Карст в районе курорта Сергиевска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса – это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослои и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития

плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел рек и ручьев, делювием склонов, пролювием балок и оврагов, озерными и болотными образованиями. Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большого количества щебня и гальки. Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками, иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория  относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющим собой часть Волго-Русского артезианского бассейна. Основными объектами гидрографии являются реки: Сок, Сургут, Липовка.

Подземные воды приурочены к породам четвертичного, неоногенового, пермского, каменноугольного и девонского возраста.

Ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

- Водоносный комплекс кутулукских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми.  Широкое распространение вод кутулукской свиты, их неглубокое залегание и хорошее качество дает возможность использовать их для водоснабжения и они могут быть рекомендованы для организации водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов, путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

- Водоносный комплекс малокинельских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми. В настоящее время подземные воды свиты на площадях неглубокого залегания и широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов с помощью буровых скважин.

В Сергиевском районе выделено 8 водоносных горизонтов

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

крутизны и длины склона;

состава слагающих пород;

режима атмосферных осадков;

интенсивности весеннего снеготаяния;

характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа проектируемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

По территории сельского поселения Сургут протекают реки Сок и Сургут.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

На территории проектирования месторождений полезных ископаемых не выявлено.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Сергиевский район расположен в зоне лесостепи Высокого Заволжья. С преобладанием в ландшафте элементов степи. Наибольшее распространение на территории  района имеют участки луговых и каменистых степей. Луговые степи сопровождают леса, образуя поляны и опушки, а каменистые степи чаще встречаются по склонам холмов, сыртов и речных долин.

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

В настоящее время имеются значительные площади сосновых лесов на относительно выровненных платообразных склонах. Степные участки в настоящее время в большинстве распаханы.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы г.п. Сургут представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Сок, Сургут; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ

#### 2.2.1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1.  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Сергиевский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2011 году их было только 235.

#### 2.2.1.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СЕРГИЕВСКИЙ

На территории Сергиевского района расположены: 1 городское поселение и 16 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является с. Сергиевск (численность населения на 01.01.12 – 9346 человек).

Городское поселение муниципального района Сергиевский:

- Суходол (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 13380 человек.

Сельские поселения муниципального района Сергиевский:

- Антоновка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 739 человек;

- Верхняя Орлянка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 807 человек;

- Воротнее (в составе  населенных пункта) – общее число жителей 1292 человек;

- Елшанка (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1597  человек;

- Захаркино (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1182 человек;

- Калиновка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1600 человек;

- Кандабулак (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1196 человек;

- Кармало-Аделяково  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1196 человек;

- Красносельское (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 951  человек;

- Кутузовский (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1295  человек;

- Липовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 714   человека;

- Светлодольск (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 1886  человека;

- Сергиевск (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 9346  человек;

- Серноводск (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 3563  человек;

- Сургут (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 4760   человек;

- Черновка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1417  человек.

В целом в муниципальном районе Сергиевский по данным на 1.01.11 проживает 46891 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Сергиевский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

С 1997 по 2011 гг. показатели естественного движения сельского населения района отличались от средних показателей по области. Уровень смертности был немного ниже средних областных показателей по сельскому населению, при близких показателях рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения сельского населения и миграционный прирост в муниципальном районе Сергиевский.

Младенческая смертность в сельских поселениях Сергиевского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 2008 году. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе выше областного почти вдвое. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Сергиевский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Сергиевский по полу и возрасту.

В 2010 году соотношение сельского населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалась от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В сельских поселениях муниципального района Сергиевский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,5% против 16,9%. Таким образом, разрыв составляет 5,6%, что на 2,7% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе выше среднего областного показателя на 1%. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Сергиевский по возрастным группам.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Сергиевский примерно на 0,63 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,69 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным, в 2011 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  8245 человек, 11,7% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 88,3% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком городского населения в сельские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2011 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в сельских поселениях муниципального района Сергиевский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост в районе в целом был велик, но в 1996 году внешняя миграция пошла на убыль, и в сельских поселениях сальдо миграции получило отрицательные значения. Рис. 6. Коэффициенты естественного движения сельского населения и миграционный прирост в муниципальном районе Сергиевский.

По общим итогам миграции за 2011 год в сельские поселения Сергиевского района прибыло на 409 человек меньше, чем убыло из них. Рис. 10. Общие итоги миграции сельского населения муниципального района Сергиевский в 2011 году.

Население муниципального района Сергиевский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 79,6%. Около 9,6% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,7% - татары; 1,6% - украинцы; 0,7% - казахи; 0,7% - армяне.

#### 2.2.1.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СУРГУТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Сергиевский, в том числе в с.п. Сургут. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Сургут муниципального района Сергиевский).

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Сургут, с 2007 по 2011 гг. показатели  уровня смертности и уровня рождаемости были значительно ниже средних показателей рождаемости и смертности по сельскому населению муниципального района Сергиевский в целом. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 3,4 промилле ниже среднего районного показателя, при этом на 4,7 промилле ниже в этот период был и средний уровень смертности.

В последние годы уровень смертности растет, как и уровень рождаемости. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Сургут).

В последние годы депопуляция сглаживалась внешней миграцией – миграционный прирост покрывал естественную убыль населения. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Сургут).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Сургут муниципального района Сергиевский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Сургут

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Сургут

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Сургут. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Сургут, в настоящий момент в поселении заметно увеличение доли пожилого населения и сокращение доли трудоспособного населения. (Таблица №1)

Таблица №1

Данные о возрастной структуре населения с.п. Сургут на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 959 | 20,1 |
|  | до 6 лет | 404 | 8,5 |
|  | от 7 до 15 | 456 | 9,6 |
|  | от 16 до 17 лет | 99 | 2,0 |
| II. | Из общей численности населения: | 4760 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 860 | 18,1 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 2667 | 56,0 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 1405 | 29,5 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 1262 | 26,5 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 1233 | 25,9 |
|  | женщины старше 54 лет | 688 | 14,5 |
|  | мужчины старше 59 лет | 545 | 11,4 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 18,1% от всего населения, это на 0,6% больше среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Сургут также превышает средний показатель по сельскому населению Сергиевского района (на 3,0%) и составляет 25,9%.

Доля трудоспособного населения в с.п. Сургут составляет 56,0%, что на 3,6% меньше, чем в сельских поселениях района в целом. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам).

Рис. 12.

По данным Самарастат, в период с 2002 по 2012 гг. число жителей в с.п. Сургут в основном сокращалось, в последние годы несколько выросло благодаря миграционному приросту. В таблице … представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Сургут.

Таблица №2

Динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Сургут

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Сургут | 4776 | 4787 | 4700 | 4693 | 4858 | 4760 |
| п. Сургут | 4776 | 4787 | 4700 | 4693 | 4858 |  |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Сургут численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 16 человек. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Сургут).

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Сургут.

Территория поселения представлена следующими категориями земель

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

- земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д.

Таблица № 3

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Сургут

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 468,2 |
| 2 | земли населенных пунктов | 354,7 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. в том числе | 4,2 |
|  | промышленности |  |
|  | энергетики |  |
|  | транспорта | 4,2 |
|  | Итого: | 862,1 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области», выполненного институтом ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ в 2004г., Книга №17

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 12.12.2007 года №218 в границы посёлка Сургут включёны земельные участки площадью 102,2000 га, кадастровый номер 63:31:11 01 019:0025 и участок площадью 3,2346 аг кадастровый номер 63:31:1006 001:0010 для развития жилой застройки.

Таблица № 4

Баланс земель категорий в границах сельского поселения Сургут после включения земельных участков

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 468,2-102,2-3,2346=362,7654 |
| 2 | земли населенных пунктов | 354,7+102,2+3,2346=460,1346 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. в том числе | 4,2 |
|  | промышленности |  |
|  | энергетики |  |
|  | транспорта | 4,2 |
|  | Итого: | 862,1 |

## 2.3 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ

Планировочная структура сельского поселения Сургут определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. Разработка  генерального плана сельского поселения предусматривается с учетом сложившейся планировочной структуры посёлка Сургут, наличия свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

Посёлок исторически сложился у места слияния рек Сургут и Сок, русло реки Сургут является северо-восточной границей посёлка. Вдоль русла реки расположилась историческая часть жилой застройки. С южной стороны западнее реки Сургут на территорию посёлка входит трасса железнодорожной ветки «Кротовка – Серные воды». Вдоль железной дороги с западной стороны размещены площадки различных производственных предприятий. С западной стороны поселения в направлении север-юг проходит трасса автодороги межрегионального значения "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины.

Через поселок, по направлению с востока на запад, проходит «исторический вал» - Новозакамская линия. Линия – состоявшая из рва и вала. В настоящее остатки земляных сооружений вала не просматриваются и частично застроены жилой индивидуальной застройкой, гаражами и сараями.

Таким образом территория для развития зоны градостроительного использования сельского поселения Сургут очень ограничена.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В существующей жилой зоне Ж посёлка Сургут можно выделить застройку разных типов:

- зона застройки индивидуальными и двухквартирными (блокированными) жилыми домами с приусадебными участками – преобладающий тип застройки посёлка;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами – двух, трёх этажными многоквартирными без приквартирных участков, расположена в квартале ограниченном улицами Первомайская, Улица №1, Улица №2, территорией школы, а также на улице Молодёжная, улице Победы, улице Кооперативная. В этом же квартале расположены объекты дошкольного и общего образования.

Общая площадь существующей жилой зоны составляет 285,357 га.

#### 2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Сургут составляет 71800 кв. м, муниципальный фонд сельского поселения составляет 3530 кв.м, частный фонд составляет 66600 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 14,9 кв. м/чел.

**)Сущ. Численность населения 4834 х 30 м2/чел.= 145020 м2 требуется на 2033 год в соответствии с СТП. 145020-71800=73220 м2 – требуется построить для приведения существующего жилищного фонда в соответствие заявленным в СТП требованиям. 73220 м2 / 150 = 488 домов по 150 м2.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах N.

Таблица № 5

Данные о существующем жилищном фонде

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 71800 |
|  | государственный, в т.ч. |  |
|  | федеральный |  |
|  | региональный |  |
|  | муниципальный, в т.ч. |  |
|  | муниципального района |  |
|  | сельского (городского) поселения | 3530 |
|  | частный | 66600 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 14,9 |

Примечание: данные предоставлены по индивидуальному жилищному фонду, без учёта многоквартирных домов.

Таблица № 6

Характеристика жилищного фонда по этажности

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 996 | 79417,32 |  |
|  | средний размер приусадебного участка |  |  |  |
| 2 | Блокированная застройка (2 блока) | 127 | 11430 |  |
| 2а | средний размер приусадебного участка | 0,12 | 1524 |  |
| 3 | Блокированная застройка (другая) | 24 | 960 |  |
| 3а | средний размер приусадебного участка | 0,9 | 216 |  |
| 4 | Застройка многоквартирными домами |  |  |  |
| 4а | 2-х этажная | 28 | 18765 |  |
| 4б | 3-х этажная | 10 | 10869,6 |  |
| 4в | 4-х этажная |  |  |  |
| 4г | 5-ти этажная |  |  |  |
|  | Всего: | 38 | 120481,92 |  |

120481,92 / 4834=24,9 м2/чел.

**)Сущ. Численность населения 4834 х 30 м2/чел.= 145020 м2 требуется на 2033 год в соответствии с СТП. 145020-120482=24538 м2 – требуется построить для приведения существующего жилищного фонда в соответствие заявленным в СТП требованиям. 24538 м2 / 150 = 163 домов по 150 м2.

**) – НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ ПЛОЩАДЬ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.

В сельском поселении Сургут имеются жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Таблица №7

| № п/п | Адрес | №дома | Материал стен | % износа | Общая площадьм2 | Кол-во Пржив.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Сургут |
| 1 | Ул. Молодёжная | 4б | ж/бетон | 72% | 553,9 | 32 |
| 2 | Ул. Первомайская | 5 | блоки | 71% | 853,5 | 61 |
| 3 | Ул. Ново-Садовая | 50 | щитовой | 72% | 129,6 | 6 |
| 4 | Ул. Сквозная | 63 | дерево | 72% | 66,9 | 2 |
| 5 | Ул. Сквозная | 108 | дерево | 71% | 64,2 | 1 |
| 6 | Ул. Сургутская | 36 | дерево | 72% | 30,0 | 2 |
| 7 | Ул. Привокзальная | 2 | дерево | 71% | 32,3 | 1 |
| 8 | Ул. Привокзальная | 38 | бревенчатый | 71% | 92,4 | 8 |
| 9 | Ул. Заводская | 32 | дерево | 72% | 40,0 | 1 |
|  |  |  |  |  | 1862,8 | 114 |

Таким образом, требуется строительство 1862,8 м2 жилой площади.

Строительство малоэтажных жилых домов планируется по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на ул. Кооперативная №1 (площадь участка 0,3462 га), ул. Кооперативная №5 (площадь участка 0, 3409 га), ул. Кирпичная, №26. На улице Кооперативная ветхие дома на момент разработки Генерального плана расселены и снесены, площадки готовы к освоению в целях жилищного строительства. Развитие жилищного строительства на улице Кирпичная не имеет перспективы, так как улица находится в санитарно-защитной зоне от реконструируемых межпоселенческих КОС, распложенных в с.п. Светлодольск, а также в санитарно-защитной зоне от асфальто-бетонного завода.

Объекты образования расположены в жилой зоне на улице Первомайская и Победы. Общая площадь участков объектов образования составляет 3,9950 га

### 2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

В посёлке Сургут нет цельного, сформированного общественно-делового центра. Объекты общественного, социального, коммунально-бытового, торгового назначения находятся в разных частях посёлка.

На улице Кооперативная в центральной части посёлка расположено здание СДК.

Торговые объекты в основном расположены вдоль улицы Сквозная.

Администрация поселения находится на улице Первомайская.

Общая площадь участков зоны О составляет 2,2838 га.

#### 2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в Таблице №8.

Расчёт обеспеченности жителей сельского поселения Сургут учреждениями и предприятиями социального, культурного и коммунально-бытового обслуживания приведён в таблице №9. Расчёт выполнен на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области.

Обеспеченность местами в образовательных учреждениях ниже нормируемого показателя, составляет 65%.

Мощность медицинских учреждений составляет 56% от нормируемого показателя.

Площадь открытых спортивных сооружений составляет всего 24%.

Размеры спортивных залов и клубных помещений меньше требуемых.

Поселение обеспечено торговыми площадями и объектами общественного питания.

Мощность объектов бытового обслуживания близка к нормируемым показателям.

Таблица № 8

Существующие объекты социального и культурно-бытового обслуживания в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | ГБОУ СОШ п. Сургут структурное подразделение детсада «Петушок» | п. Сургут, ул. Победы, 26 | 107 | место | удовлетворительное | местного значения муниципального района |
| 3.2 | ГБОУ СОШ п. Сургут структурное подразделение детсада «Теремок» | п. Сургут, ул. Первомайская, 8-а | 75 |  | удовлетворительное | местного значения муниципального района |
|  |  | ИТОГО: | 182 |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | ГБОУ СОШ п.Сургут | п. Сургут, ул.Первомайская, 22 | 540 мест проект 377 – наполняемость | учащиеся | хорошее | местного значения муниципального района |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Сургутская поликлиника | п. Сургут, ул. Победы, 7 | 50 | Посещений в смену | хорошее | местного значения муниципального района |
| 5.2 | Аптека | п. Сургут, ул.Первомайская, 12-а |  |  | удовлетворительное | частная |
| Объекты социального обеспечения |
| 6.1 | Отделение социальной защиты населения | п. Сургут, ул.Первомайская, 12-а | 50 |  | удовлетворительное | местного значения муниципального района |
| 6.2 | Отделение дневного пребывания | п. Сургут, ул.Юбилейная, 11-а | 12 |  | удовлетворительное | местного значения муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Спортплощадка –футбольное поле | п. Сургут, ул.Первомайская (к востоку от здания школы) | 70 х 110 = 7700 м2 = 0,77 га | м2 площади пола | хорошее | местного значения сельского поселения |
| 7.2 | Многофункциональная спортивная площадка | п. Сургут, ул.Первомайская (к югу от школы) | 30х60=1800 м2 = 0,18 га | га | строится | местного значения сельского поселения |
| 7.3 | Спортивный зал школы | п. Сургут, ул.Первомайская, 22 | Спортзалы – 2 шт -162 м2 + 288 м2 = 450 м2 | м2 | требуется реконструкция | местного значения муниципального района |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Сельский дом культуры «Колос» с библиотекой | п. Сургут, ул. Кооперативная, 3 | 150 12588 | место Тыс. ед. хранения | удовлетворительное | местного значения сельского поселения |
| 8.2 | Боулинг | п. Сургут, ул.Сквозная,72-б | 600 | м2 | хорошее | частная |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин «Шатура» | п. Сургут, ул.Сквозная,40 | 150 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частная |
| 9.2 | Магазин | п. Сургут, ул.Сквозная, 34 | 30 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частная |
| 9.3 | ПО магазин «ТПС» | п. Сургут, ул.Сквозная, 32 | 56,1 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частная |
| 9.4 | Магазин «Регион» | п. Сургут, ул.Первомайская, 12-а | 68,6 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частная |
| 9.5 | Магазин «Хозяюшка» | п. Сургут, ул. Победы, 5 | 48,5 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частная |
| 9.6 | Павильон «Русалочка» | п. Сургут, ул.Первомайская – Степная, 50 | 49,0 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частная |
| 9.7 | Магазин «Продукты» | п. Сургут, ул.Сквозная, 21 | 73,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.8 | Магазин «Чистая вода» | п. Сургут, ул.Сквозная, 31 | 50,4 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.9 | Магазин «Стройкомплект-С» | п. Сургут, пер.Строителей, | 138,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.10 | Магазин «Шанс» | п. Сургут, ул.Заводская, 22 | 36,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.11 | Магазин «Жигулевское пиво» | п. Сургут, ул.Рабочая, 6 | 37,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.12 | Магазин «Автозапчасти» | п. Сургут, ул.Сквозная, 37 | 27,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.13 | Магазин «Электротовары» | п. Сургут, ул.Сквозная, 35 | 20,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.14 | Магазин «Чудесный» | п. Сургут, ул.Степная-Сквозная, | 40,9 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.15 | Магазин «Елена» | п. Сургут, ул.Сквозная, | 57,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.16 | Магазин «Ларец» | п. Сургут, ул.Первомайская, | 42,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.17 | Магазин «Хозяйственные товары» | п. Сургут, ул.Сквозная, 40 | 50,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.18 | Магазин «Запчасти» | п. Сургут, ул.Сквозная, | 17,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.19 | Магазин «Все для Вас» | п.Сургут, ул.Сквозная,89-а | 95,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.20 | Магазин «Мяско» | п. Сургут, ул.Сквозная, 35 | 70,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.21 | ЧП Красильникова И.В. | п. Сургут, ул.Шевченко, 82 | 30,0 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.22 | ООО «Топаз» | п. Сургут, ул.Шевченко, | 47,2 |  | удовлетворительное | частная |
| 9.23 | Магазин «Пятачок» | п. Сургут, ул. Первомайская-Свободы | 32,0 |  | хорошее | частная |
| 9.24 | Магазин «Торговый центр» | п. Сургут, ул.Н-Садовая, 64-а | 2868,8 |  | хорошее | частная |
| 9.25 | Магазин «Дом обоев» | п. Сургут, ул.Н-Садовая, 64-а | 50,0 |  | хорошее | частная |
| 9.26 | Чебоксарский трикотаж | п. Сургут, ул.Сквозная/Победы | 47,6 |  | хорошее | частная |
| 9.27 | Павильон «Чудесный» | п. Сургут, ул.Сквозная/Степная | 65,5 |  | хорошее | частная |
| 9.28 | Павильон «Мясная лавка» | п. Сургут, ул.Сквозная, возле д.27 | 92,0 |  | хорошее | частная |
| 9.29 | Павильон «Вкусняшка» | п. Сургут, ул.Первомайская, возле дома №5 | 47,0 |  | хорошее | частная |
| 9.30 | Торговый павильон | п. Сургут, ул. Шоссейная, рядом с БПО | 67,3 |  | хорошее | частная |
| 9.31 | Торговый павильон | п. Сургут, рядом с автобусной остановкой | 28,0 |  | хорошее | частная |
|  |  |  | 4530,9 |  |  |  |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | «Ресурс-Капитал» | п. Сургут, ул.Сквозная, 38 | 300 | место | хорошее | частная |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.2 | Ремонт по пошиву одежды Максимова | п. Сургут, ул.Сквозная, 21 | 12 м2 2 раб места |  | хорошее | частная аренда |
| 11.4 | Ремонт телевизоров Афанасьев | п. Сургут, ул.Н-Садовая, д. 47-а | 50 4 раб места |  | хорошее | частная |
| 11.5 | Парикмахерская «Глория» | п. Сургут, ул.Сквозная, 40 | 10,5 1 раб место |  | хорошее | частная аренда |
| 11.6 | Пошив одежды Куликова | п. Сургут, ул.Сквозная, 21 | 17,5 2 раб. места |  | удовлетворительное | частная аренда |
| 11.7 | Изготовление фото «Стиль» | п. Сургут, ул.Сквозная, 36 | 30 2 раб места |  | удовлетворительное | частная аренда |
|  |  |  | Итого 15 мест |  |  |  |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания |
| 12.1 | Баня | п. Сургут, ул. Молодежная, д. 6-а (4а?) | 266 м2 Ориентировочно 30 мест |  | удовлетворительное | сельского поселения имущество муниципального района |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Административное здание: 1)Администрация сельского поселения Сургут 2) ЖЭУ Касса 3) Отделение РУФПС 4) Парикмахерская «Натали»(11.1) | п. Сургут, ул.Первомайская,12-а | 7 32,0 8 26 м2 Ориентир. 4 раб. места | рабочее место м2 м2 | удовлетворительное | местного значения сельского поселения |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | Филиал сбербанка 4245/010 | п. Сургут, ул.Сквозная, 21 | 3 | Объект | удовлетворительное | частная аренда |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Православный приход в честь святой Троицы | п. Сургут, ул.Сквозная, 40 | 2 | Объект | удовлетворительное | частная |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.1 | Сквер с Обелиском | п. Сургут, ул. Первомайская, 22 (за зданием школы) | 0,5651 | га | хорошее | местного значения сельского поселения |

Таблица № 9

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Сургут объектами соцкультбыта.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс. чел.(4737 чел.) | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (402) | 281 | 182 | 65% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 528 | 540 | 102% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (454) | 454 |  |  |
|  |  |  | 75% от 16 до 17 III ступень (99) | 74 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |
|  | стационары | объект | по заданию |  | - |  |
|  | Поликлиническое отделение | объект | по заданию (ориентировочно 18,2 посещ./см.) | 86 | 50 посещ. смену | 56% |
|  | Офис врача общей практики, ФАП | объект | по заданию |  |  |  |
|  | аптеки | объект | по заданию (орентир. 1 объект на 1 тыс. жит.) |  | 1 объект |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,8) | 3,78 Га | 70х110=7700 – 0,77 га 30х60=1800 – 0,18 га Всего 0,95 га | 24% |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 967 | 162 + 288 = 450 м2 | 46% |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 |  | 483,6 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |
|  | клубы | Посетительское место | 193 | 914 | 150 | 16% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 7,5 | 36,27 | 12,588 | 34% |
|  |  | чит. мест | 5 |  |  |  |
| 6 | Магазины | м2 торговой площади | 270 | 1280 | 4530,9 | 347% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 189 | 300 | 158% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 33 | 15 | 45% |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 95 |  |  |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 7 |  |  |
|  | бани | место | 7 | 33 | 30 | 110% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 28 |  |  |

### 2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона сельского поселения Сургут занимает значительную часть территории в границах населённого пункта 83,2465га.

Наличие большого количества производственных объектов обусловлено хорошими транспортными связями. Большая часть предприятий расположена вдоль улицы Сквозная, автомобильной дороги регионального значения «Урал» -Сергиевск – Челно-Вершины», а также железнодорожной ветки «Кротовка –Серные Воды».

Производственная зона сельского поселения Сургут сформирована на нескольких площадках.

- в границах улиц Строителей, Сквозная, Проезд №6. В этой зоне  расположены производственные объекты пищевого профиля – мясокомбинат, хлебозавод, а также коммунальные объекты - складские территории;

– в границах улиц Сургутская. Сквозная, Заводская, Юбилейная. В этой зоне  расположены производственные объекты пищевого профиля – Сургутский масло-сырный завод, комбикормовый завод.

- в границах улиц Сквозная, Первомайская, Проезд№7 расположена производственно-коммунального профиля, с автотранспортными предприятиями;

- в границах улиц сквозная, Кирпичная, в западной части посёлка у трассы автодороги «Урал»- Сергиевск – Челно-Вершины - производственная зона с базами строительных материалов и техники;

- в западной части посёлка, на пересечении автодорог «Урал»- Сергиевск – Челно-Вершины» и «Сергиевск – Неровновка» расположен асфальто-бетонный завод и с внешней стороны границы посёлка предприятия по ремонту автодорог.

Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Перечень существующих производственных объектов приведён в таблице № 10.

Таблица №10

Существующие объекты производственного, коммунально-складского и назначения, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |  |
| 2.1 | ОАО «Серноводский мясокомбинат» | П. Сургут, ул. Первомайская, 1а | Производство мясных изделий и полуфабрикатов III класс опасности площадь участка 11,3998 га | частный | в СЗЗ попадает жилая застройка по ул. Молодёжная |
| 2.2 | ООО «Маслосыркомбинат «Сергиевский» | П. Сургут, ул. Сквозная, 1 | Производство продуктов из молока площадь участка 1,7522 га | частный | СЗЗ 100 м, в СЗЗ попадает жилая застройка по ул. Юбилейная, Заводская |
| 2.3 2.33 | ОАО «Сургутский комбикормовый завод» «Агроинвестиции» - мельсервис | П. Сургут, ул. Сквозная, д.1 | Переработка и хранение зерна Производство хлебобулочных изделий V класс опасности площадь участка 5,7156 га | частное | в СЗЗ попадает жилая застройка по ул. Сургутская, Набережная, Привокзальная, Юбилейная, Рабочая |
| 2.4 | Производственная база ЗАО «ПЭС/СКК» | П. Сургут, ул. Кооперативная,18 | склад V класс опасности площадь участка 3,4375 га | частный |  |
| 2.5 | СТО МЖФ | П. Сургут, ул. Сквозная,35 | техническое обслуживание молочно-животноводческих ферм 0 класс опасности площадь участка 0,6745 га | районный |  |
| 2.6 | ГКП Самарской области «АСАДО» филиал Сергиевское ДЭУ | 6 км автодороги «Урал – Сергиевск – Челновершины» | Содержание автомобильных дорог IV класс опасности площадь участка 2,2714 га, | районный действующее | площадка расположена в водоохранной зоне от р. Сургут площадка расположена в охранной зоне от гидрологического поста ГП-1 |
| 2.7 | ООО «Сергиевское АТП» | П. Сургут, ул. Сквозная, 31 | Пассажирские и грузовые перевозки площадь участка 2,3618 га, | частное |  |
| 2.8 | Производственная база | П. Сургут, ул. Сквозная, 35 | Производство металлических изделий V класс опасности площадь участка 3,2220 га | частный |  |
| 2.9 | Сургутагропромснаб | П.Сургут, ул. Шоссейная, 1 | склады IV - V класс опасности, площадь участка 4,2313 га (П1-4 4,1707га) | местного значения сельского поселения |  |
| 2.10 | ООО «Хлебозавод» | П. Сургут, ул. Первомайская, д.2а | производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки V класс опасности, площадь участка 0,6334 га + 1,0425 (расширение) | частный |  |
| 2.11 | Мельница | П. Сургут, ул. Первомайская, д.2а | производительность от 0,5 до 2 т/час IV класс опасности, площадь участка 0,1614 | частный |  |
| 2.12 | Склады | П. Сургут,Кооперативная 18 | склады промышленных товаров площадь участка 0,6705 га | частный |  |
| 2.13 | Склады | П. Сургут,Кооперативная 18 | склады продовольственных товаров площадь участка га | частный |  |
| 2.14 | ООО «Вертикаль» | П. Сургут, ул. Сквозная, д.93 | Ремонтно-строительные работы площадь участка 4,5649 га | частный |  |
| 2.15 | ООО «Инжстройтехсервис» | П. Сургут, ул. Сквозная, д.91а | Водоснабжение, газоснабжение площадь участка | частный |  |
| 2.16 | Серноводский участок ОАО «Самаравтормет» | П. Сургут, ул. Сургутская, 94 | Заготовка лома и отходов черного металла 2000 тонн/мес | частный |  |
| 2.17 | АБЗ «Транссервис» | п. Сургут,а.д. | асфальтобетонная установка ДС 1853 площадь участка 2,4247 га СЗЗ-500м | действующее | СЗЗ -500 м, в СЗЗ попадает жилая застройка по ул. Кирпичная |
| 2.18 | ООО «Лига-С» | П. Сургут, ул. Сквозная, д.52 | макс. класс опасности V площадь участка 2,6196 га, | действующее | СЗЗ – 500 м, накрывает жилую зону, частично расположен в водоохранной зоне |
| 2.19 | ООО «Серноводское» | П. Сургут, ул.Ново-Садовая, 64 | Заготовка семян лек. Растений площадь 1,4821 га | действующее | СЗЗ – 300 м, в СЗЗ попадает жилая застройка по ул. Ново-Садовая |
| 2.20 | «Самара-Лада» | П. Сургут, ул. Сквозная, д.35 | Продажа и обслуживание автомобилей 0,8313 га | действующее |  |
| 2.21 | ОАО База производственного обслуживания Цех 1 | П. Сургут, ул. Ново-Садовая, д.1 | обслуживание нефте, газо добывающего оборудования IV - V класс опасности, площадь 1,4821 га | действующее | в СЗЗ попадает жилая застройка по ул. Садовая, Шоссейная, Шевченко |
| 2.22 | Производственная база | П. Сургут, ул. Ново-Садовая, д.1 | IV - V класс опасности, площадь 2,1432 га | частный |  |
| 2.23 | Склады | П. Сургут, Кирпичная, 35а | площадь участка 0,7195 | частный |  |
| 2.24 | Производственная база | П. Сургут, Кирпичная, 33 | площадь участка 0,1643+0,1190 | частный |  |
| 2.25 | Производственная база | П. Сургут, Кирпичная, 35а | площадь участка 0,6711га | частный |  |
| 2.26 | Производственная база | П. Сургут, Кирпичная, 35а | площадь участка 1,5100га | частный |  |
| 2.27 | Производственная база «Самараавтодор» | с.п. Сургут. а.д. «Сергиевск - Неровновка» | площадь участка 5,9805 га | частный |  |

### 2.4.4. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней  сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Сургут  расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и придорожной полосы.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Внешнее сообщение сельского поселение Сургут осуществляется автотранспортом по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения: «Урал»- Сергиевск- Челновершины»   (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.).

Через посёлок Сургут проходит участок региональной автодороги «Урал» - Сергиевск, которая совпадаетс улицами Сквазная и Шоссейная.

На территории поселения находится железнодорожная ветка «Кротовка – Серные воды» Южно-Уральской железной дороги.

###### 2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Территория поселения Сургут обслуживается автобусным маршрутом «Сергиевск – Суходол», протяжённость двойного пути составляет 12,5 км.

##### 2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках, в зоне многоквартирной застройки - -в боксовых гаражах.

На территории поселения расположено автотранспртное предприятие ООО «Сергиевское АТП» осуществляющее пассажиро-перевозки, и ООО «Сервис» осуществляющее грузовые перевозки.

Станция обслуживания автомобилей «Самара-Лада» находится в п. Сургут, на ул. Сквозная, 35.

АЗС расположены:

-  на ул. Сквозная, 35а;

- на трассе автодороги «Урал» - Сергиевск – Челно-Вершины» у западной границы посёлка Сургут.

Ориентировочное количество автомобилей в поселении Сугрут может составить 1450 шт (300 автом. /1 тыс. жителей). Для их обслуживания расчётное количество АЗС должно составлять 1 заправочных колонок. Количество мест на станции техобслуживания должно составлять 7 мест.

#### 2.4.4.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся автомобильные дороги общего пользования, расположенные  в границах населённых пунктов, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и частных автомобильных дорог  (ФЗ №257 от 8 ноября 2007г. «Об автомобильных дорогах»). Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице №

Таблица №11

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Сургут

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Значение / категория |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п.Сургут |
| 1 | ул. Школьная |  | 641 | 641 | 0 | 0 | второстепенная |
| 2 | ул. Мира |  | 380 | 198 | 0 | 182 | второстепенная |
| 3 | ул. Свободы |  | 557 | 339 | 0 | 218 | второстепенная |
| 4 | ул. Зеленая |  | 540 | 410 | 130 | 0 | второстепенная |
| 5 | ул. Солнечная |  | 560 | 0 | 560 | 0 | второстепенная |
| 6 | ул. Дорожная |  | 560 | 0 | 560 | 0 | второстепенная |
| 7 | ул. Первомайская |  | 1380 | 1100 | 280 | 0 | основная |
| 8 | ул. Полевая |  | 700 | 0 | 700 | 0 | второстепенная |
| 9 | ул. Степная |  | 530 | 530 | 0 | 0 | основная |
| 10 | ул. Новая |  | 700 | 0 | 700 | 0 | второстепенная |
| 11 | ул. Спортивная |  | 685 | 0 | 685 | 0 | второстепенная |
| 12 | ул. Калинина |  | 890 | 0 | 890 | 0 | второстепенная |
| 13 | ул. Кирпичная |  | 1010 | 90 | 770 | 150 | основная |
| 14 | ул. Сквозная |  | 2745 | 245 | 0 | 2500 | главная |
| 15 | ул. Советская |  | 840 | 0 | 310 | 530 | второстепенная |
| 16 | ул. Специалистов |  | 462 | 0 | 462 | 0 | основная |
| 17 | ул. Победы |  | 630 | 630 | 0 | 0 | основная |
| 18 | ул. Привокзальная |  | 500 | 0 | 290 | 210 | второстепенная |
| 19 | ул. Рабочая |  | 217 | 0 | 217 | 0 | основная |
| 20 | ул. Луговая |  | 440 | 0 | 440 | 0 | основная |
| 21 | ул. Заводская |  | 500 | 500 | 0 | 0 | основная |
| 22 | ул. Кооперативная |  | 270 | 190 | 80 | 0 | второстепенная |
| 23 | ул. Молодежная |  | 430 | 350 | 80 | 0 | второстепенная |
| 24 | пер. Строителей |  | 360 | 360 | 0 | 0 | второстепенная |
| 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | ул. Сургутская |  | 1845 | 360 | 1320 | 165 | главная |
| 28 | ул. Набережная |  | 940 | 0 | 560 | 380 | второстепенная |
| 29 | ул. Шевченко |  | 1940 | 0 | 1800 | 140 | второстепенная |
| 30 | ул. Речная |  | 1215 | 0 | 1215 | 0 | второстепенная |
| 31 | ул. Невская |  | 900 | 710 | 0 | 190 | второстепенная |
| 32 | ул. Ново-Садовая |  | 1515 | 0 | 1350 | 165 | второстепенная |
| 33 | ул. Юбилейная |  | 310 | 0 | 160 | 150 | главная |
| 34 | ул. Луговая |  | 85 | 0 | 85 | 0 | второстепенная |
| 35 | ул. Школьная |  | 610 | 0 | 0 | 610 | второстепенная |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | ул. Шоссейная |  | 1945 | 1945 | 0 | 0 | главная |
| 37 | ул. Анисимова |  | 0 | 0 | 0 | 220 | второстепенная |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Улица №1 – от Улицы №2 параллельно ул. Первомайская до школы |  | 630 | 630 | 0 | 0 | второстепенная |
| 39 | Улица №2 – от ул. Строителей до ул. Первомайская |  | 160 | 160 | 0 | 0 | второстепенная |
| 40 | Проезд №1 – от ул. Луговая до ЖКХ |  | 180 | 0 | 0 | 80 | проезд |
| 41 | Проезд №2 - ул. Сквозная до ул. Советская |  | 150 | 0 | 0 | 50 | проезд |
| 42 | Проезд №3 - ул. Сквозная до ул. Привокзальная |  | 162 | 0 | 0 | 162 | проезд |
| 43 | Проезд №4 - ул. Сквозная до ул. Привокзальная |  | 205 | 0 | 0 | 205 | проезд |
| 44 | Проезд №5 – от ул. Степная до ул. Победы параллельно ул. Первомайская |  | 420 | 0 | 0 | 420 | проезд |
| 45 | Проезд №6 - ул. Строителей-ООО «Хлебозавод»-ул. Шоссейная |  | 1320 | 1320 | 0 | 0 | проезд |
| 46 | Проезд №7 – ул. Сквозная – «Скиф-сервис» |  | 220 | 0 | 0 | 220 | проезд |
|  |  |  |  | 10708 | 13644 | 6947 |  |
|  | Итого: |  | 31279 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Примечание: категории указаны по данным предоставленным администрацией поселения |

### 2.4.5. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков  очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение сельского поселения Сургут включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

Посёлок Сургут– а/ц

Централизованным водоснабжением посёлок  обеспечивается из водозабора с. Сергиевск(р.Сок), НФС производительностью 8640м3/сут., оборудованная погружными насосами Вило – 3шт., производительностью 220м3/час, напор 160м.

В схему системы водоснабжения включены кольцевые и тупиковые сети водопровода ф50-219мм, общей протяженностью 23,9км . На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – ПВХ, чугун, сталь. Износ труб 70,5%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

Посёлок Сургут

КОС (на западе посёлка) принимает стоки от с. Сергиевск, пгт. Суходол и п. Сургут. Производительность КОС 2,2 тыс. м3/сут. или 830тыс. м3/год. Идёт реконструкция КОС.

Сети канализации ф150мм, общей протяженностью 9,56км.Материал труб – ПВХ, чугун, а/ц, керамика. Износ труб 97,9%. Требуется замена и реконструкция.

Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

# Посёлок Сургут– а/ц

Централизованное теплоснабжение общественных и жилых зданий  в посёлке  обеспечивается  котельными, сведения о которых предоставлены в таблице №12.

Таблица № 12

| №пп | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Установленная производительность Гкал/час | Потребляемый выход тепла из котельной на нужды города Гкал/час | Параметры теплоносителя С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Центральная котельная №1(индийская) | ул. Первомайская, 2а | “REVOTERM-3000” (1 шт.) | 6,0 | - | 2,29 |  | 95 | Газ |
| 2 | Котельная СХТ (муниц.собст.) | ул. Сквозная, 35 | НР-18 (2 шт.) КСВа-2,0 Гс (1 шт.) | 2,92 | - | 1,1 |  | 95 | Газ |
| 3 | Модульная котельная СОШ | ул. Первомайская, 22 | Микро-200 (2 шт.) Микро-100 (1 шт.) | 0,43 | - | 0,156 |  | 95 | Газ |
| 4 | Модульная котельная СДК | ул. Кооперативная, 3 | Микро-50 (2 шт.) | 0,086 | - | 0,031 |  | 95 | Газ |
| 5 | Модульная котельная администрации | ул. Первомайская | Микро-95 (2 шт.) | 0,163 | - |  |  | 95 | Газ |
| 6 | Модульная котельная т/ц СЕВЕР |  |  |  |  |  |  | 95 | Газ |
| 7 | Модульная котельная АТП |  |  |  |  |  |  | 95 | Газ |

Общая протяженность сетей теплоснабжения надземной прокладки Ǿ76-159 мм – 5,042 км., износ – 78,1%.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающих на газе.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

# Посёлок Сургут– а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом посёлка является АГРС №111. По подземному газопроводам высокого давления менее 1,2 МПа из стали Ǿ 150-200 мм газ поступает в ГРП№6 (муниц.собст.), двухниточное, с регулятором РДГ-50В/40-2 шт. и РДГ-50Н/40, где снижается до 0,3-0,6 МПа и до низкого давления. По газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа газ подаётся и в ШГРП№54, №55, №25, №23, №73, №68, №61, №56, №57, №62, №63, №29, №24, №21, №26, №30, №52 (сведения по которым приведены в перечне, см. табл. № 13), и в качестве топлива для теплоисточников.

Таблица №13

| №пп | Наименование | Собственник | Кол-во ниток редуцирования | Давление на входе, Ǿ мм | Давление на выходе, Ǿ мм | Год ввода в экспл. | Регуляторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП№6 | Волгатех-99 | 2-х | Выс. 1к Ǿ100 | Выс. 2к Низ. Ǿ200 | 1987 | РДГ-50В/40-2шт. РДГ-50Н/40 |
| 2 | ШГРП№54 СХТ | Юридическое лицо | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Сред. Ǿ50 | 2002 | РДСК-50 |
| 3 | ШГРП№55 ул.Первомайская ООО “Хлебозавод” | Юридическое лицо | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Сред. Ǿ50 | 2003 | РДСК-50 |
| 4 | ШГРП№25 ул.Советская (нефтебаза) | СВГК | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ100 | 1992 | РДНК-400 |
| 5 | ШГРП№23 ул.Шевченко | СВГК | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ150 | 1992 | РДНК-400 2 шт. |
| 6 | ШГРП№73 ООО “СКИФ” | Юридическое лицо | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ80 | 2006 | РДНК-400М |
| 7 | ШГРП№68 VIP сервис | Юридическое лицо | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ80 | 2005 | РДНК-400 |
| 8 | ШГРП№61 Территория АТП | Юридическое лицо | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ80 | 2003 | РДНК-1000, 2 шт |
| 9 | ШГРП№56 комбикормовый завод | Юридическое лицо | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ50 | 2003 | РДГК-10М |
| 10 | ШГРП№57 комбикормовый завод | Юридическое лицо | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ50 | 2003 | РДНК-400 |
| 11 | ШГРП№62 комбикормовый завод | Юридическое лицо | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Сред. Ǿ80 | 2004 | РДБК-1-50 |
| 12 | ШГРП№63 комбикормовый завод | Юридическое лицо | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ100 | 2004 | РДНК-400 |
| 13 | ШГРП№29 комбикормовый завод | Юридическое лицо | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Сред. Ǿ80 | 1999 | РДСК-50 |
| 14 | ШГРП№24 территория СХТ | Волгатех-99 | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ70 |  | РДГ-50Н |
| 15 | ШГРП№22 комбикормовый завод | Муниципальная собственность | 1 | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ100 | 1993 | РДНК-400 |
| 16 | ШГРП№21 ул.Кооперативная (территория межрайбазы) | Муниципальная собственность | 2-х | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ80 | 1987 | РДНК-400 2 шт. |
| 17 | ШГРП№26 ул.Сургутская | Муниципальная собственность | 2-х | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ150 | 1998 | РДНК-400 2 шт. |
| 18 | ШГРП№30 ул.Дорожная (исторический вал) | Муниципальная собственность | 2-х | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ100 | 1999 | РДНК-400 2 шт. |
| 19 | ШГРП№52 ул.Солнечная | Муниципальная собственность | 2-х | Выс. 2к Ǿ50 | Низ. Ǿ100 | 2003 | РДНК-400 2 шт. |

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (менее 1,2 МПа) Ǿ200, 150 мм –1,777 км. Трубы – сталь.

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 50-200 мм –6,835 км. Трубы – сталь.

- н.д- 63,559 км. Ǿ20-260 мм. Трубы –  сталь.

##### 2.4.5.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

* ПЗ ГП Сургут ТеррНИИгражданпроект 2007 г.

Электроснабжение поселка Сургут осуществляется от Куйбышевской энергосистемы через подстанцию 220/110/10 Ока, расположенной в южной части населенного пункта п.г.т. Суходол по ул.Чуваськина и подстанции 110/10кВ, расположенной к югу от с. Сергиевск.

Таблица №14

Перечень трансформаторных подстанций, расположенных в п. Сургут, питающихся по ЛЭП-10кВ: СРГ-21, СВД-7, СВ-9 по состоянию на 01.01.2007г.

| № п/п | Тип ТП;Мощность, кВА | Место расположения | Дисп.наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП 10/0,4кВ; | Очистные сооружения (мясокомбинат) | СРГ 2101/250 |
| 2 | КТП 10/0,4кВ; | ООО «Филис» | СРГ 2102/160 |
| 3 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Солнечная | СРГ 2103/160 |
| 4 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Зеленая | СРГ 2104/250 |
| 5 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Школьная | СРГ 2105/400 |
| 6 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Первомайская,16-18 | СРГ 2106/160 |
| 7 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Первомайская,9 | СРГ 2108/250 |
| 8 | КТП 10/0,4кВ; | Д/сад «Петушок» | СРГ 2109/250 |
| 9 | ЗТП10/0,4кВ; | Сельхозтехника | СРГ 2110/250 |
| 10 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Победы,12 | СРГ 2111/250 |
| 11 | КТП 10/0,4кВ; | Сельхозтехника | СРГ 2112/400 |
| 12 | КТП 10/0,4кВ; | ООО «СКИФ» | СРГ 2113/100 |
| 13 | КТП 10/0,4кВ; | П. Кирпичный | СВД 708/250 |
| 14 | ЗТП10/0,4кВ; | ООО «Хлебозавод» | СВ 901/400 |
| 15 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Сквозная, (14 склад) | СВ 902/400 |
| 16 | КТП 10/0,4кВ; | Нефтебаза | СВ 903/250 |
| 17 | КТП 10/0,4кВ; | Заготконтора | СВ 904/250 |
| 18 | КТП 10/0,4кВ; | Вторчермет | СВ 905/250 |
| 19 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Сургутская,73 | СВ 906/250 |
| 20 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Привокзальная,8 | СВ 907/250 |
| 21 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Садовая,21 | СВ 909/250 |
| 22 | КТП10/0,4кВ; | Ул. Сургутская,1 | СВ 910/160 |
| 23 | КТП 10/0,4кВ; | Ул. Шевченко,43 | СВ 911/400 |
| 24 | КТП 10/0,4кВ; | ООО «Транссервис» | СРГ 2114/400 |

##### 2.4.5.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Сургут  обеспечивают АТС в п. Сургут.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Сургут к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», строятся базисные станции операторов сотовой связи «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица №15

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Сургут

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС SI-2000 местоположение емкость Вид собственность | п. Сургут Ул. Первомейская 12а 1408/1383 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных шкафов распределительных телефонных ящиков УСК таксофон УУС Протяжённость линий связи | 14шт. 2шт. |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационные зоны на территории поселения представлены преимущественно, прибрежными зонами реки Сургут.

В границах посёлка Сургут сквер с Обеликом (17.1) расположен на ул.Первомайская, к югу от территории школы, площадь 0,5651 га.

Места отдыха реки Сургут требуют благоустройства.

Учитывая существующую численность населения (4836 чел.) расчётная площадь озеленённых территорий общего пользования должна составить (12 м2 /чел.) 5,8032 га. Уровень обеспеченности составляет 8%.

Естественные природные ландшафты в границах посёлка Сургут расположены вдоль реки Сургут, площадь составляет 8,0049 га. Данные территории пригодны для развития объектов отдыха и туризма.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования может размещаться, как за пределами населённых пунктов, так и в их границах, и включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий (Cх 1): пашни, пастбища, сенокосы, земли, занятые многолетними насаждениями и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, а также территории предприятий сельскохозяйственного назначения, дачные массивы, участки, предназначенные для садоводства и огородничества (Сх 2).

Зоны сельскохозяйственного назначения в границах сельского поселения Сургут не развита.

В зоне сельскохозяйственного использования посёлка Сургут расположены отдельные огороды и сады жителей. В границах посёлка Сургут площади занятые огородами составляют ориентировочно 19,1597 га.

### 2.4.8. Зона специального назначения

Скотомогильников, полигонов ТБО в границах поселения нет.

Кладбище расположено в посёлке Сургут на ул.Строителей, площадь 0,9 га. Данное кладбище закрыто.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Сургут, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Сергиевский находится 10 особо охраняемых территорий:

    - Голубое озеро;

    - Гора «Высокая»;

    - Горы на реке Казачка;

    - Нефтяной овраг;

    - Серебристые тополя;

    - Серноводский шихан;

    - Серноводская пещера;

    - Студеный Ключ;

    - Якушкинские источники;

    - Кондурчинская лесостепь.

В границах сельского поселения Сургут особо охраняемых природных территорий не выявлено.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень производственных объектов с.п. Сургут представлен в таблице №

Нефтяные скважины

. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно Таблице №16.

Таблица №16

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Магистраль-ные нефте-, газопроводы | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | СНиП | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | СНиП | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | СНиП | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 | 30 |

Ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)» наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Сургут наличия канализационных очистных сооружений не выявлено.

КОС межселенного значения  расположены на территории соседнего сельского поселения Светлодольск., у западной границы посёлка Сургут. Планируется их расширение.  В СЗЗ от КОС после планируемого увеличения мощности попадает жилая застройка в посёлке Сургут на улице Кирпичная.

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Сургут расположены кладбища:

Северо-восточная часть п. Сургут (площадь 0,85 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбищ площадью до 10 га составляет 100 м, а сельских кладбищ – 50 м.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

Скотомогильников на территориии поселения нет. Биологические отходы вывозятся на Сергиевский ветулитьзавод.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Сургут

Полигонов ТБО на территориии поселения нет.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Сургут пересекают ЛЭП напряженностью 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением 330 кВ;

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Территорию сельского поселения Сургут пересекают автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: «Урал»-Сергиевск Челновершины». (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.) и автодорога «Урал» - Сергиевск.

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования I и II категории принимется в размере 75 м, а III и IV категории - 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса.

### 2.5.4. Охранные зоны

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 110 кВ, 35 кВ,10кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35кВ-15м;

- 110кВ-20м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состояние окружающей среды

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения. В границах сельского поселения Сургут расположена метеорологическая станция 2-ого разряда (М-Сургут, п. Сургут, ул. Горького, 43).

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 27 августа 1999 года №972 «О создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за состоянием  окружающей среды, ее загрязнением» вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 06.01.1983 №19, в охранных зонах стационарных постов наблюдения, входящих в перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений;

### 2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно Водному кодексу РФ, водоохранная зона реки с протяженностью более 50 км (р.Сургут, протяженность 100,6 км) составляет 200 м, а протяженностью до 10 км – 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Сургут к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Сургут обслуживается пождепо № ОГПН -40, расположенное в с. Сергиевск. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям  пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

Таблица № 16

Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности

| №№ пп | Наименование | Местоположение (адрес) | Технические параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пождепо № ОГПН-40 | Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск |  |  |
| 2 | Пожрезервуар возле д/с «Петушок» | п. Сургут, ул. Победы | 40 /м.куб. |  |
| 3 | Пожарный пирс возле ДЭУ р. Сок | п. Сургут, ул. Кирпичная |  |  |
| 4 | Водные объекты, используемые для целей пожаротушения |  |  |  |

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области, разработанная ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 г. утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский Самарской области №3 от 28.01.2010 г.

1.3.1. При осуществлении территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области в числе прочих учтены следующие мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261:

Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального района Сергиевский Самарской области на территории сельского поселения Сургут:

2.4.2. Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 2105 с оптимизацией схемы электроснабжения в поселке городского типа Суходол, поселке Сургут.

2.5.2. Реконструкция поликлиники в посёлке Сургут – на момент разработки генерального плана данное мероприятие уже выполнено.

2.6.1. Строительство:

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом в посёлке Сургут – выделен земельный участок за школой на ул. Первомайская.

2.6.2. Реконструкция школьных спортивных залов в селах …. Сургут ….

2.7.1. Строительство детской школы искусств в посёлке Сургут.

2.8.  Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования

2.8.1. Строительство:

- дошкольного образовательного учреждения в сёлах …. Сургут, …

- многофункционального центра дошкольного образования в селе Сергиевск и его филиалов в посёлках Сургут, ….

2.9. Мероприятия межпоселенческого характера

по охране окружающей среды

2.9.4. Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий, расположенных в районе населенных пунктов муниципального района Сергиевский Самарской области: ….Сургут, ….

2.9.9. Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального района Сергиевский.

2.10.  Мероприятия по развитию иных объектов капитального

строительства местного значения

2.10.1. Строительство:

….

комбината школьного питания в поселке городского типа Сургут;

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Сергиевский, в том числе и в сельском поселении Сургут, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Сургут.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Сургут по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Сургут на прогнозный период ожидается некоторое сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Сургут к 2020 году составит 4666 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – 4513 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Сургут по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Сургут с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Сургут рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Сургут можно разместить 383 участка.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Сергиевский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Сургут, при полном их освоении будет проживать 1149 человек.

В целом численность населения с.п. Сургут к 2020 году возрастет до 5198 человек, к 2033 г. – до 5909 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Сургут с учетом освоения резервных территорий).

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 98 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 110 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 24 подростка в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице … приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Сургут с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №17

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Сургут с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положе-ние 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Сургут |
| I. | Общая численность населения | 4760 | 5909 | 1149 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 959 | 1190 | 231 |
|  | до 6 лет | 404 | 501 | 97 |
|  | от 7 до 15 | 456 | 566 | 110 |
|  | от 16 до 17 лет | 99 | 123 | 24 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 2667 | 3311 | 644 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1233 | 1531 | 298 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Генеральным планом сельского поселения Сургут сохраняется планировочное решение принятое ранее разработанным в 2007 году проектом.

На основании материаловГенерального плана посёлка Сургут 2007 года участок в юго-западной части посёлка 102,2 га был переведен из земель сельскохозяйственного назначения в земли населённых пунктов для развития жилищного строительства Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 12.12.2007г. №218.

Формируются три площадки для освоения в целях индивидуального жилищного строительства. Площадка №1, рассчитана на освоение в первую очередь, до 2023 года. Она расположена вдоль границы посёлка Сургут и городского поселения Суходол. Площадь Площадки №1 ориентировочно 41,6621 га.

Площадка №2 формируется в западной части посёлка, к западу от улицы Дорожная. Площадь 33,0199 га.

Площадка №3 планируется в восточной части к востоку от улицы Школьная, к югу от участка школы. Площадь 8,5400 га.

В посёлке Сургут необходимо развитие различных видов озеленения общего пользования. Жилая, общественно-деловая и рекреационная зоны объединяются системой бульваров с велосипедными дорожками, для обеспечения комфортной, безопасной среды проживания в посёлке. Вокруг производственных зон резервируются участки для защитного озеленения.

Принята регулярная планировочная структура жилых кварталов, с сохранением и развитием сетки существующих улиц.

В южной части посёлка планируется строительство автомобильной дороги, соединяющей внешние автомобильные дороги регионального значения, обеспечивающей доступ транспорта в северную и восточную производственные зоны. Со стороны жилой и общественно-деловой зон планируются жилые улицы - дублёры. На дальнейших стадиях проектирования необходима разработка проекта транспортных развязок и мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов при пересечении планируемой дороги.

### 3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

#### 3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

Функциональное зонирование территории населённого пункта, в том числе определение жилых зон осуществляется в целях обеспечения организации благоприятной жилой среды, соответствующей современным социальным, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Сергиевский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем:  к 2015 году – 25 м2 на человека, к  2030 г. – 30 м2 на человека.

Для приведения жилищной обеспеченности существующего на момент разработки Генерального плана населения к расчётным показателям для массового типа жилья 30 кв.м/чел. необходимо увеличение площади существующего жилищного фонда на …. кв.м.

Предельные размеры (максимальные и минимальные) земельных участков предоставляемые гражданам для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства на территории муниципального района Сергиевский утверждены Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский 06 марта 2008 года. В соответствии с Решением для посёлка Сургут размеры участков составляют:

- индивидуальное жилищное строительство - от 600 до 1500 м2;

- личное подсобное хозяйство - от 600 до 1500 м2.

##### 3.3.2.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Жилищное строительство в посёлке Сургут планируется развивать на новых площадках (Площадки №№1,2,3) и путём реконструкции существующей жилой застройки (Площадки №№4,5).

Площадки №№1,2,3 планируются для развития индивидуального жилищного строительства.

ПЛОЩАДКА №1, на 1 очередь реализации Генерального плана до 2023 года

Площадка расположена в южной части посёлка Сургут, вдоль границы с п.г.т. Суходол, ограничена планируемыми улицами: Улица № 1-1, Улица №1-4, Улица №1-10, Улица №1-11, площадь всей площадки 41,66 га. Планируется размещение индивидуальных жилых домов с участками:

- 36 участков площадью 900 м2

- 14 участков площадью 1152 м2

- 18 участков площадью 1350 м2

- 46 участков площадью 960 м2

Итого:  114  участков, 114 индивидуальных жилых домов, 342 жителя, 17100 м2 жилищного фонда.

ПЛОЩАДКА №2, на расчётный срок реализации Генерального плана 2033 год.

Площадка расположена в западной части посёлка Сургут, к юго-западу от улицы Дорожная и ограничена планируемыми улицами: Улица №2-1, Улица №2-5, Улица №1-4, продолжение ул. Первомайская, площадь площадки 31,27 га.

Планируется размещение индивидуальных жилых домов с участками:

- 165 участков площадью 1260 м2 (36х35).

Итого: 165 участков, 165 индивидуальных жилых домов, 495 жителей, 24750 м2 жилищного фонда.

ПЛОЩАДКА №3, на расчётный срок реализации Генерального плана 2033 год.

Площадка расположена в восточной части посёлка Сургут, к востоку от улицы Школьная и ограничена планируемыми улицами: Улица №1-4, Улица №3-1, Улица №1-8, Улица №1-10, площадь площадки 8,54 га.

Планируется размещение индивидуальных жилых домов с участками:

- 50 участков площадью 900 м2 (30х30).

Итого: 50 участков, 50 индивидуальных жилых домов, 150 жителей, 7500 м2 жилищного фонда.

Площадки №№ 4,5 планируются для развития малоэтажного жилищного строительства. Планируется строительство малоэтажных (до трёх этажей включительно) многоквартирных жилых домов массового типа. Расчёт проведён по укрупнённым показателям в соответствии с п. 5.3 Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области. Расчётная плотность населения принята 100 чел/га, (на 1000 жителей при застройке малоэтажными жилыми домами до трёх этажей (без приквартирных участков) размер жилой зоны составит 10 га). Норма площади квартиры на одного человека в жилье массового типа составляет 30 м2.

Для расчёта принят размер жилой секции (один подъезд) 15м х 18м = 270 м2, при норме 30 м2/чел на одном этаже может проживать 9 человек. Ориентировочный состав квартир: 1-комнатная – 2 человека, 2-комнатная – 3 человека, 3-комнатная – 4 человека, всего 9 человек на этаже. В одной трёхэтажной секции будет размещено 9 квартир и 27 человек.

ПЛОЩАДКА №4, на расчётный срок реализации Генерального плана 2033 год.

Площадка расположена в существующей части посёлка Сургут, на улице Кооперативная, около здания клуба. Два участка, на ул. Кооперативная №1 (площадь участка 0,3462 га), ул. Кооперативная №5 (площадь участка 0, 3409 га) освобождены от ветхих строений и готовы к освоению в целях жилищного строительства по программе переселения граждан из верхого и аварийного жилищного фонда.

На площадке №4 планируется строительство двух трёхэтажных 9 квартирных жилых домов. Жилищный фонд составит 1620 м2. Количество жителей составит 54 человек.

ПЛОЩАДКА №5, на расчётный срок реализации Генерального плана 2033 год.

Площадка расположена в существующей части посёлка Сургут, в жилой зоне на планируемом пересечении продолжения переулкаСтроителей и Улицы №2. Планируется строительство малоэтажных (до трёх этажей включительно) многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого участка – 9361 м2. Ориентировочно количество жителей составит 94 человека.

На ПЛОЩАДКЕ №5 планируется строительство 2х трёхэтажных 18 квартирных жилых домов. Жилищный фонд составит 3240 м2. Количество жителей составит 108 человек.

Итого планируется увеличение жилищного фонда на 54210 м2, количества жителей на 1149 человек.

Жилищный фонд составит  м2.

Количество жителей составит 4760+1149=5909 человек.

#### 3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения сельского поселения до 5909 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания сельского поселения Сургут и населённых пунктов, входящих в его состав проведён в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице №18.

Радиусы обслуживания общеобразовательных учреждений в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование.

Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием автотранспорта).

В соответствии с СП 42.13330.2011 учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размеры и устройство физкультурно-спортивных залов и вспомогательных помещений при них определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178, СанПиН 2.1.2.1188, части 1 и 2 СП 31-112.

Генеральным планом предлагается провести реконструкцию существующего клуба на ул. Кооперативная с увеличением библиотечных фондов до 40 тыс. ед. хранения, площадь хранилища ориентировочно 65 м2, организацией читального зала оборудованного средствами доступа в интернет, с площадью читального зала около 85 м2, существующий зрительный зал на 150 мест предлагается  реконструировать без увеличения количества мест с учётом обеспечения современных требований пожарной безопасности и энергоэффективности. На Площадке №1 планируется строительство КДЦ - культурно-досугового центра сельского поселения с зрительным залом площадью около 540 м2, на 900 зрительских мест, с помещениями для кружковых занятий 6х9=54 м2, танцевальным классом 9х9= 81 м2, полный перечень необходимых помещений определяется заказчиком на дальнейших стадиях проектирования. Площадь участка для строительства КДЦ 0,56 га.

Площадка №6 в западной части посёлка в границах планируемых улиц №№1-1, 1-4, площадью 5,4709 га предлагается для размещения частных объектов: торговли, общественного питания,. Также на этой площадке возможно размещение рыночного комплекса местного значения поселения с целью создания условий для реализации продукции, производимой в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

Площадка №7 в западной части улицы Первомайская формируется с целью размещения частных коммерческих объектов торговли, бытового обслуживания - мастерских по ремонту и пошиву одежды, обуви,  парикмахерских, общественного питания. Площадь площадки 2,1461 га.

Таблица № 18

Планируемая обеспеченность жителей сельского поселения Сургут объектами соцкультбыта

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1 тыс.чел. 5909 чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения образования |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста 8,5% -502 чел. | 351 | 182 | 169 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей с.п. Сургут | 655 | 540 | 115 |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень 9,6%- 567 чел. | 567 |  |  |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень 2%-118 чел | 88 |  |  |
| 2* | Учреждения дополнительного образования | место | 10% от общего числа школьников 655 | 65 | 0 | 65 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | офис врача общей практики (поликлиника) | посещ./смена | 18,2 | 107 |  |  |
|  | аптеки | объект | на 6,2 тыс. жителей | 1 объект |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га/1 тыс. жит. | На 1 тыс. жителей (0,8) | 4,7272 | 0,95 га | 3,75 (3,75:0,18=20,8 – универсальных площадок!?) |
|  | спортивные залы | м2 площади пола/1 тыс. жит. | 200 | 1182 | 450 м2 | 732 (36х18=648, 12х12=144, итого 792 м2) |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 590,9 | 0 м2 | 590 (L25мх10дорожек по 2м) |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
|  | клубы | Посетительское место/1 тыс. жит. | 180 | 1063 | 150 | +913 (913х0,6м2= 547,8 м2, 30х18=540) |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения/1 тыс. жит. | 6,5 | 38,4 | 12,58 | +25,82 (26х2,5м2=65м2) |
|  |  | чит. мест | 6 | 35 |  | 35 (35х2,4м2=84 м2) |
| 6 | Площадь торговых объектов | м2/1 тыс. чел. | Сергиевский р-н 270 м2 | 1595,43 | 4530,9 | обеспечено |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 236 | 300 | обеспечено |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 41 | 15 | +25 мест |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60(прач.)/20(самообсл.) | 354/118 | 0 |  |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 3,5/1,2 | 20,6/7,09 | 0 |  |
|  | бани | место | 7 | 41 | 30 |  |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | гостиница | место | 6 | 35 | 0 |  |
|  | пождепо | автомобиль | 0,4 |  |  |  |
|  | Озеленение территории населённых пунктов общего пользования |  |
|  |  | Кв.м/чел | 12 | 7,0908 га |  | Бульвары и пляжи |

##### 3.3.2.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица №19

СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сергиевский на территории сельского поселения Сургут  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| 3.3 | Детское дошкольное образовательное учреждениеучреждение | П. Сургут, Площадка №2, Улица №1-4 / Улица №2-4 | 80 мест Площадь участка мин.0,4 га | Ж | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения муниципального района |
| 3.4 | Детское дошкольное учреждение – филиал Сергиевского многофункционального центра дошкольного образования | П. Сургут, Площадка №1, квартал в границах - Улица №1-4/Улица №1-1/ул. Мира | 80 мест Площадь участка 0,56 га | Ж | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения муниципального района |
| 4.3 | Детская школа искусств | п Сургут, Площадка №1, квартал в границах - Улица №1-4/Улица №1-1/ул. Мира | 65 мест Площадь участка 0,56 га | Ж | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.3 | Спортивный зал школы | п. Сургут, ул.Первомайская, 22 | Спортзалы – 2 шт -162 м2 + 288 м2 = 450 м2 | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
| 7.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами | П. Сургут, квартал в границах: Улица №1, Улица №1-10, Улица №3-1 | Спортивные залы 36х18=648, 12х12=144, итого 792 м2 | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |

Таблица №20

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА сельского поселения Сургут ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |
| 4.2 | Учреждение начального общего образования в комплексе с ДОУ (3.3) | П. Сургут, Площадка №2, Улица №1-4 / Улица №2-5 | 115 мест Площадь участка мин. 0,65 га | Ж | строительство | Местного значения муниципального района |
|  | Объекты спортивного назначения |  |
| 7.5 | Бассейн | п Сургут, Площадка №1, квартал в границах - Улица №1-4/Улица №1-1/ул. Мира | Площадь ванны 500 м2 (10 дорожек длиной 25 м) Площадь участка 0,56 га га | О | строительство | Местного значения сельского поселения |
| 7.6 | Раздевалка у многофункциональной спортивной площадки | П. Сургут, Улица №1, за школой | 100 мест, с санузлами (2), буфетом, гардеробом, площадь участка 0,05 га | Р | строительство | Местного значения сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Сельский дом культуры «Колос» с библиотекой )* | п. Сургут, ул. Кооперативная, 3 | 40 тыс. ед. хран 40 чит. мест зал на 150 мест Площадь участка 0, 3413 га | О | реконструкция | местного значения сельского поселения |
| 8.3 | Культурно-досуговый центр )** | п Сургут, Площадка №1, квартал в границах - Улица №1-4/Улица №1-1/ул. Мира | Зрительный зал на 900 мест (30х18=540 м2) Площадь участка 0,56 га | О | Строительство | Местного значения сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.31 | Рыночный комплекс | п. Сургут, Площадка №6 | площадь участка 1 га, с крытым павильоном 24х48=1152 м2 | О | Строительство | Местного значения сельского поселения |
| Объекты бытового обслуживания |
| 12.2 | Комплекс бытового обслуживания | П. Сургут, Дорога №2 | Прачечная – 150 кг, Химчистка - 50 | П2 – коммунальная зона, СЗЗ 100 м площадь участка 1 га | строительство | Местного значения сельского поселения с привлечением частных инвесторов |

#### 3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемой территориального планирования муниципального района Сергиевский планируется размещение комбината школьного питания в посёлке Сургут. Для размещения этого объекта (2.1) Генеральным планом предлагается площадка в производственной зоне в восточной части посёлка около хлебозавода. В соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 класс опасности производства пищевого заготовочного, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые V, санитарно-защитная зона 50 м. Площадь участка 4,5738 га га. Ориентировочная мощность 10000 порций/день (уточняется на дальнейших стадиях разработки). Организация школьного питания осуществляется на основании СанПиН .4.5.2409-08.

Ориентировочно для определения мощности планируемого объекта взято общее количество мест в школах с. Сергиевск, п. Серноводск, п. Суходол, п. Сургут на рсчётный срок с учётом увеличения численности населения. Кобщее количество мест составляет 5355. С учётом этого планируема мощность комбината школьного питания 5500 рационов в день. Остальные параметры определяются заказчиком – муниципальным районом на дальнейших стадиях проектирования с учётом инвестиционной привлекательности, окупаемости планируемого объекта.

Габариты и конфигурация производственных площадок выбирались с учётом ориентировочных ССЗ в соответствии с СаНиПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Подзоны П1-0 предназначены для размещения озеленения санитарно-защитных зон.

Таблица №21

# Существующие объекты производственного, коммунально-складского и назначения, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | Мероприятие (строительство, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | ОАО «Серноводский мясокомбинат» | П. Сургут, ул. Первомайская, 1а | Производство мясных изделий и полуфабрикатов III класс опасности площадь участка 11,3998 га | П1-3 | Реконструкция Разработка проекта санитарно-защитной зоны | частный |
| 2.2 | ООО «Маслосыркомбинат «Сергиевский» | П. Сургут, ул. Сквозная, 1 | Производство продуктов из молока V класс опасности площадь участка 1,7522 га | П1-5 | Реконструкция Разработка проекта санитарно-защитной зоны | частный |
| 2.3 | ОАО «Сургутский комбикормовый завод» | П. Сургут, ул. Сквозная, д.1 | Переработка и хранение зерна Производство хлебобулочных изделий V класс опасности площадь участка 5,7156 га | П1-5 | Реконструкция Разработка проекта санитарно-защитной зоны | частное |
| 2.4 | Производственная база ЗАО «ПЭС/СКК» | П. Сургут, ул. Кооперативная,18 | склад V класс опасности площадь участка 3,4375 га | П2 | сохраняемый | частный |
| 2.5 | СТО МЖФ | П. Сургут, ул. Сквозная,35 | техническое обслуживание молочно-животноводческих ферм 0 класс опасности площадь участка 0,6745 га | П1-0 | Реконструкция Разработка проекта санитарно-защитной зоны | районный |
| 2.6 | ГКП Самарской области «АСАДО» филиал Сергиевское ДЭУ | 6 км автодороги «Урал – Сергиевск – Челновершины» | Содержание автомобильных дорог IV класс опасности площадь участка 2,2714 га, | П1-4 | Реконструкция разработка и реализация мероприятий по обеспечению режима прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны реки Сок | районный |
| 2.7 | ООО «Сергиевское АТП» | П. Сургут, ул. Сквозная, 31 | Пассажирские и грузовые перевозки площадь участка 2,3618 га, | П2 | перевод предприятия на экологически чистые виды транспорта | частное |
| 2.8 | Производственная база | П. Сургут, ул. Сквозная, 35 | Производство металлических изделий V класс опасности площадь участка 3,2220 га | П2 | сохраняемый | частный |
| 2.9 | Сургутагропромснаб | П.Сургут, ул. Шоссейная, 1 | склады IV - V класс опасности, площадь участка 4,2313 га (П1-4 4,1707га) | П1-4 | сохранение | местного значения сельского поселения |
| 2.10 | ООО «Хлебозавод» | П. Сургут, ул. Первомайская, д.2а | производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки V класс опасности, площадь участка 0,6334 га + 1,0425 (расширение) | П1-5 | реконструкция с расширением | частный |
| 2.11 | Мельница | П. Сургут, ул. Первомайская, д.2а | производительность от 0,5 до 2 т/час IV класс опасности, площадь участка 0,1614 | П1-4 | сохранение | частный |
| 2.12 | Склады | П. Сургут,Кооперативная 18 | склады промышленных товаров площадь участка 0,6705 га | П2 | сохранение | частный |
| 2.13 | Склады | П. Сургут,Кооперативная 18 | склады продовольственных товаров площадь участка га | П2 | сохранение | частный |
| 2.14 | ООО «Вертикаль» | П. Сургут, ул. Сквозная, д.93 | Ремонтно-строительные работы площадь участка 4,5649 га | П1-4 | действующее | частный |
| 2.15 | ООО «Инжстройтехсервис» | П. Сургут, ул. Сквозная, д.91а | Водоснабжение, газоснабжение площадь участка | П1-4 | сохранение | частный |
| 2.16 | Серноводский участок ОАО «Самаравтормет» | П. Сургут, ул. Сургутская, 94 | Заготовка лома и отходов черного металла 2000 тонн/мес | П2 | сохранение | частный |
| 2.17 | АБЗ «Транссервис» | п. Сургут,а.д. | асфальтобетонная установка ДС 1853 площадь участка 2,4247 га СЗЗ-500м | П1-2 | сохранение | ? |
| 2.18 | ООО «Лига-С» | П. Сургут, ул. Сквозная, д.52 | макс. класс опасности V площадь участка 2,6196 га, разработка и реализация мероприятий по обеспечению режима прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны реки Сургут | П1-5 | Реконструкция перепрофилирование предприятия, | частный |
| 2.19 | ООО «Серноводское» | П. Сургут, ул.Ново-Садовая, 64 | Заготовка семян лек. Растений без образования СЗЗ площадь 1,4821 га | П1-0 | Реконструкция перепрофилирование | частный |
| 2.20 | «Самара-Лада» | П. Сургут, ул. Сквозная, д.35 | Продажа и обслуживание автомобилей 0,8313 га стоянка до 300 машино-мест | П1-5 | сохранение | частный |
| 2.21 | ОАО База производственного обслуживания Цех 1 | П. Сургут, ул. Ново-Садовая, д.1 | обслуживание нефте, газо добывающего оборудования IV - V класс опасности, площадь 1,4821 га | П1-4 | Реконструкция Разработка проекта санитарно-защитной зоны | частный |
| 2.22 | Производственная база | П. Сургут, ул. Ново-Садовая, д.1 | IV - V класс опасности, площадь 2,1432 га | П1-4 | сохранение | частный |
| 2.23 | Склады | П. Сургут, Кирпичная, 35а | площадь участка 0,7195 | П1-5 | сохранение | частный |
| 2.24 | Производственная база | П. Сургут, Кирпичная, 33 | площадь участка 0,1643+0,1190 | П1-5 | сохранение | частный |
| 2.25 | Производственная база | П. Сургут, Кирпичная, 35а | площадь участка 0,6711га | П1-5 | сохранение | частный |
| 2.26 | Производственная база | П. Сургут, Кирпичная, 35а | площадь участка 1,5100га | П1-5 | сохранение | частный |
| 2.27 | Производственная база «Самараавтодор» | с.п. Сургут. а.д. «Сергиевск - Неровновка» | площадь участка 5,9805 га | П1-4 | сохранение | частный |
|  | Планируемые объекты производственного, коммунально-складского и назначения |  |
| 2.28 | Комбинат школьного питания | п. Сургут, квартал пром зоны в границах: Улица №1-10, проезд №1, проезд №2, проезд №4 | 5000 порций/день, площадь участка 4,5738 га V класс опасности | П1-5 | СТРОИТЕЛЬСТВО | Районный С привлечением частных инвесторов |
|  | Производственная площадка инвестиционная | п. Сургут, планируемая Дорога №2 | площадь участка 5,1696 га | П1-5 | перспективная | с привлечением частных инвесторов |
|  | Производственная площадка инвестиционная | п. Сургут,Дорога №1, Проезд №1, Порезд №2, Проезд №3 | площадь участка 6,9630 га | П1-4 | перспективная | с привлечением частных инвесторов |
|  | Производственная площадка инвестиционная | п. Сургут,Улица №2-1, Улица №1-4, Проезд №9, а.д. «Урал»- Сергиевск-Челно-Вершины» | площадь участка 6,8117 га+ 3,8732 га | П1-4 - П1-5 | перспективная | с привлечением частных инвесторов |
|  | Производственная площадка инвестиционная | с.п. Сургут, у а.д. «Сергиевск – Нероновка» | площадь участка 6,5075 га | П1-4 | перспективная | с привлечением частных инвесторов |

#### 3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Сургут предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Согласно статье 14 Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное оборудование, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

##### 3.3.2.4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

###### 3.3.2.4.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Согласно проекту Генерального плана, ввиду планируемого увеличения численности населения, потребление воды увеличится на 440 м3/сут.

Водозабор, обеспечивающий сельское поселение Сургут,  расположен на территории соседнего сельского поселения Сергиевск и имеет межселенное значение. Мероприятия по изменению параметров данного водозабора необходимо учесть при корректировке СТП муниципального района Сергиевский и поселения на территории которого они расположены (с.п. Сергиевск).

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них;

- установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Расход на наружное пожаротушение (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут., осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Расчёт расходов воды на новое строительство приведён в таблице №22.

Таблица № 22

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Попосёлок к Сургут– а/ц Новое строительство |
| 1.1 | Площадка № 1 114 инд. ж. д. | 342 | 82,08 | 13,31 | 54 | 11,97 | 6,452 | 82,08 | К-4,295НК-4,010 |
| 1.2 | Бассейн пл. з. в. 500 м2 |  | 30,00 подпт х-быт 33,00 |  |  |  |  | техн. м3 30, х-быт 33,0 |  |
| 1.3 | Площадка № 2 165 инд. ж. д. | 495 | 118,80 | 16,09 | 54 | 17,33 | 6,065 | 118,80 | 3,715 |
| 1.4 | Площадка № 3 50 инд. ж. д. | 150 | 36.00 | 15.60 | 54 | 10.50 | 1.730 | 36.00 | 1,103 |
|  | Реконструкция существующей застройки. Расчетный срок |
| 1.5 | Площадка № 4 Кооперативная 2-3-х эт. 9кв.ж.д. | 54 | 12,96 | 3,16 | 54 | 3,78 |  | 12,96 | 0,850 |
| 1.6 | Площадка № 5 2-3-х эт. 18кв.ж.д. | 108 | 25,92 | 5,62 | 54 | 7,56 | 0,200 | 25,92 | 0,470 |
|  | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  |  |  | 2,218 |
|  | Итого по с. п. |  | 437,74 | 14,447 | 338,76 | К-12,651 НК-4,010 |
|  | Т.Э.П. |  | 0.438 тыс. м3/сут | 14,447 | 0,339 тыс. м3/сут. | К-12,651 НК-4,010 |

###### 3.3.2.4.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Посёлок Сургут– а/ц

Согласно проекту Генерального плана, в связи с планируемым увеличением численности населения, количество стоков поступающих на канализационные очистные сооружения  (КОС) увеличится на 340м3/сут.

КОС расположены на територии соседнего сельского поселения Светлодольск, имеют межселенное значение. Мероприятия по изменению параметров данных КОС необходимо учесть при корректировке СТП муниципального района Сергиевский и поселения на территории которого они расположены (с.п. Светлодольск).

Генеральным планом сельского поселения Сургут предусматривается:

- проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них на новых площадках.

Сети канализации планируется выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки, до строительства канализационных очистных сооружений и сетей, предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям. Как вариант, предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение» в таблице №..

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице №23

Таблица №23

Объекты капитального строительства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА объекта (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сети водопровода | По пер. Строителей | L= 0,200 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | Площадка N 1 | L= 6,452 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | Площадка N 2 | L= 6.065 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | Площадка N 3 | L= 1.730 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | По ул. Юбилейная, Молодёжная, Кооперативная, пер. Строителей, Зеленая, Мира, Школьная, ул. 1-3,1-4,2-5 | К-L=3,408 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | Площадка N 1 | К-L=4,295 км КН-L=4,010 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | Площадка N 2 | К-L=3,715 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | Площадка N 3 | К-L=1,103 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | Площадка N 5 | К-L=0,130 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС | Угол ул. N11 и 1-3 | Производительность 50 м3/сут. | ИТ | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Посёлок Сургут– а/ц

Согласно проекту Генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица №24

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | П.Сургут |
| 1.1 | Детское ДОУ (по СТП). Площадка №2 | 80 мест | 148 000 |
| 1.2 | Детское ДОУ (по СТП). Площадка №1 | 80 мест | 148 000 |
| 1.3 | Детская школа искусств (по СТП). | 65 мест | 120 250 |
| 1.4 | Учреждение начального образования | 115 мест | 213 000 |
| 1.5 | Реконструкция спортзала школы (по СТП). | +288 м2 | 99 200 |
| 1.6 | ФОК со спортзалами | 648 м2 144 м2 | 273 000 |
| 1.7 | Бассейн | 500 м2 | 1 100 000 |
| 1.8 | Раздевалки у спортплощадки с санузлами, буфетом, гардеробом | 100 мест | 50 000 |
| 1.9 | Культурно-досуговый молодежный центр | 900 мест | 855 000 |
| 1.10 | Рыночный комплекс | 1152 м2 | 207400 |
| 1.11 | Комплекс бытового обслуживания с прачечной, химчисткой | 150 кг белья | 76 000 |
| 1.12 | Комбинат школьного питания | 5000 порций/день | 783 000 |
| 1.13 | Пожарное депо | 2 машины | 250 000 |
|  | Итого |  | 4 322 850 |
|  | Итого по с.п. |  | 4 322 850 |
|  | ТЭП |  | 877,55 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Посёлок Сургут– а/ц

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство планируется обеспечивать от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица №25

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | П.Сургут |
| 1.1 | Детское ДОУ (по СТП). Площадка №2 |  |  |  | 23,22 |  |
| 1.2 | Детское ДОУ (по СТП). Площадка №1 |  |  |  | 23,22 |  |
| 1.3 | Детская школа искусств (по СТП). |  |  |  | 18,86 |  |
| 1.4 | Учреждение начального образования |  |  |  | 33,41 |  |
| 1.5 | Реконструкция спортзала (по СТП). |  |  |  | 15,56 |  |
| 1.6 | ФОК со спортзалами |  |  |  | 42,82 |  |
| 1.7 | Бассейн |  |  |  | 172,55 |  |
| 1.8 | Раздевалки у спортплощадки с санузлами, буфетом, гардеробом |  |  |  | 7,84 |  |
| 1.9 | Культурно-досуговый молодежный центр |  |  |  | 134,12 |  |
| 1.10 | Рыночный комплекс |  |  |  | 32,53 |  |
| 1.11 | Комплекс бытового обслуживания с прачечной, химчисткой |  |  |  | 11,92 |  |
| 1.12 | Комбинат школьного питания |  |  |  | 122,82 |  |
| 1.13 | Пожарное депо |  |  |  | 39,22 |  |
| 1.14 | Площадка №1 | 114 | 25,65 | 264,54 |  | Н.Д-5,1 В.Д-0,01 |
|  | Площадка №2 | 165 | 36,93 | 382,88 |  | Н.Д-4,1 В.Д-0,03 |
|  | Площадка №3 | 50 | 13,44 | 116,03 |  | Н.Д-1,12 В.Д-0,03 |
|  | Площадка №4 Два 9 кв. 3-х эт.ж.д | 18 | 6,53 | 41,77 |  |  |
|  | Площадка №5 Два 18 кв. 3-х эт.ж.д | 36 | 10,80 | 83,54 |  |  |
|  | Итого |  | 1 660,20 | Н.Д-10,32 В.Д-0,07 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 660,20 | Н.Д-10,32 В.Д-0,07 |
|  | ТЭП |  | 2,9884 млн.м3/год | Н.Д-10,32 В.Д-0,07 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в таблице №26

Таблица №26

Объекты капитального строительства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | П.Сургут на ул.№1-4 для площадки №1 | производительность до 640 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Сургут на ул.№1-4 для застройки по ул.№1-4, ул.Зеленая-ул.Школьная | производительность до 140 м3/час. | В жилой зоне | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Сургут на ул.№2-5 для площадки №2 | производительность до 480 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | П.Сургут на ул.№1-10 для площадки №3 | производительность до 130 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Сургут для застройки по ул.№1-4, ул.Зеленая-ул.Школьная | L= 1,8 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П.Сургут на площадке №1 | L=0,01 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Сургут на площадке №1 | L= 5,1 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Сургут на площадке №2 | L=4,1 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П.Сургут на площадке №2 | L=0,03 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Сургут на площадке №3 | L=1,12 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | П.Сургут на площадке №3 | L=0,03 км |  |  | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Сельское поселение Сургут

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Сургут, которое включает в себя один населённый пункт - поселок Сургут, является Генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г. Расчеты нагрузок сведены в таблицу №27.

Планируемые Генеральным планом сельского поселения Сургут мероприятия сведены в таблицу №28.

Таблица N27

Таблица расчета мощности

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поселок Сургут Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=114 0,85 96,9 | 1 | 96,9 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |
| 3 | Спорт. площадки | 2 | 1 | 2 |  |
| 4 | Футбольное поле с трибунами на 100м | 20 | 1 | 20 |  |
| 5 | Бассейн 500м2 | 210 | 1 | 210 |  |
| 6 | Культурно-досуговый центр на 900м | 414 | 1 | 414 |  |
| 7 | Детская школа искусств на 65м | 10 | 0,3 | 3 |  |
| 8 | Детское дошкольное учреждение на 80м | 36,8 | 0,2 | 7,4 |  |
| 9 | Бульвары на ул.1-4,1-1 | 16 | 1 | 16 |  |
| 10 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 770 |  |
| 11 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 12 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 828 |  |
| 13 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 630кВА-1шт в общ. дел зоне часть нагрузки запитывается от существующих подстанций ТП-2115,ТП-2116,ТП-2117 |  |
| 14 | Длина ВЛ-10кВ |  | 200м по пл.1 |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=165 0,798 131,7 | 1 | 131,7 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |
| 3 | Детское дошкольное учр. на 80м | 36,8 | 0,4 | 14,7 |  |
| 4 | Учреждение нач. общ. образования в компл. с ДОУ на 115м | 28,8 | 0,5 | 14,4 |  |
| 5 | Бульвар по ул.2-5 | 15 | 1 | 15 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 185,8 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 200 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-2шт в жилой зоне на пл 2 |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,63 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 350мпо пл.2 |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=50 1,125 56,3 | 1 | 56,3 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Физкультурно оздоровит.компл. | 10 | 0,9 | *9 |  |
| 4 | Раздевалка многофункц. спорт. площ. на 100м | 20 | 0,9 | 18 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 77,3 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 83,1 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в жилой зоне на пл 3 |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,63 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-10кВ |  | 250мпо пл.3 |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество квартир жилых домов Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=18 1,65 29,7 |  | К существующей ТП-СРН1302/160 с заменой тр-ра на 250Ква на ул. Кооперативной в жилой зоне | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество квартир жилых домов Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=36 1,25 45 |  | К существующей ТП-СРН1305/100 с заменой тр-ра на 160Ква в пер. Строителей в жилой зоне | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 1 | Рыночный компл. | 265 | 1 | От существующей ТП-2116 |  |
| 1 | Пождепо на 2м. | 30 | 1 | 30 |  |
| 2 | КБО с прачечной на 150кг белья в смену, с химчисткой | 20 | 1 | 20 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 50 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 54 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в зоне производственного использования на дороге N2 |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,54 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-6кВ |  | 250м на дороге N2 |  |  |
| 1 | Спорт.площ 1800м2-5шт | 30 | 1 | 30 |  |
| 2 | Сквер | 15 | 1 | 15 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 45 Питание от существ.сетей 0,4кВ |  |
| 1 | Комбинат школьного питания5000порц. | 250 |  |  |  |
| 2 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 400кВА-1шт в зоне производственного использования |  |
| 3 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м по зоне производственного использовании |  |  |

Таблица N28

Обьекты капитального строительства

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | п Сургут Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 630кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | п. Сургут Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | Сельского поселения |
| 3 | Подстанция | П. Сургут Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160 кВА-2шт | Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | п. Сургут Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 350М |  | строительство | Сельского поселения |
| 5 | Подстанция | П. Сургут Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160 кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | П. Сургут Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | Сельского поселения |
| 7 | Подстанция N1302 (существующая) | П. Сургут ул.Кооперативная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Сельского поселения |
| 8 | Подстанция N1305 (существующая) | П. Сургут пер Строителей | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Сельского поселения |
| 9 | Подстанция | П. Сургут ул.Дорога N2 | ТП 10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Зона производственного использования | строительство | Сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | П. Сургут ул.Дорога N2 | Длина ВЛ-6кВ- 250М |  | строительство | Сельского поселения |
| 11 | Подстанция | П. Сургут Комбинат школьного питания | ТП 10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Зона производственного использования | строительство | Сельского поселения |
| 12 | Воздушная линия | П. Сургут Площадка стр-ва Комбината школьного питания | Длина ВЛ-10кВ- 50 М |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Ожидаемая мощность |  | 1720кВТ |  |  |  |
|  | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 850М |  |  |  |
|  | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-6кВ- 250М |  |  |  |
|  | Кол-во подстанций |  | 6шт |  | строительство |  |
|  | Кол-во подстанций (существующих) |  | 2шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Сургут, которое включает в себя: с. Сургут, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Сургут 341 номер Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по Первомайская 12а , с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена по шкафной системе, Кабель связи прокладывается в земле и по опорам.

# Таблица №29

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 114 домов | 114 |
|  | ДОУ на 80 мест | 1 |
| 2 | Школа искусств на 65 мест | 1 |
| 3 | Бассейн 500 м. кв. | 1 |
| 4 | Раздевалка на 100 мест | 1 |
| 5 | Предприятие бытового обслуживания на 14 р/мест | 1 |
| 6 | Культурно-досуговый центр | 2 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 165 домов | 165 |
| 2 | ДОУ на 80 мест | 1 |
| 3 | ДОУ на 115 мест |  |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 50домов | 50 |
| Коммунальная зона |
| 1 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживанияна с прачечной, химчисткой | 2 |
| 2 | Комбинат школьного питания | 1 |
| Рекриационная зона |
| 1 | ФОК | 1 |
| Итого: | 341 |

Телефонизация пл. №4 и  пл. №5 выполняется от существующих сетей.

Таблица №30

Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шкаф телефонный распределительный — 1шт. | с. Сургут пл. №1 | ШР-300 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Шкаф телефонный распределительный — 1шт. | с. Сургут пл. №2 | ШР-300 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Кабель связи — 4,7км | с. Сргут Ул. Первомайская, ул. №2-5, ул. №2, ул. №1,ул. №1-10, ул. №1-3, пл. №1, пл. №2 |  | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | АТС SI-2000 | с. Сургут ул. Первомайская 12а | Увеличение емкости на 350 номеров | общественно-деловая | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

##### 3.3.2.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

###### 3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения.

Для жителей сельских населенных пунктов показатель затрат времени на передвижения к местам приложения труда (пешеходные или с использованием транспорта), как правило, не должен превышать 30 мин.

В целях осуществления дорожной деятельности используются следующие основные понятия:

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ включает в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам автомобильных дорог без изменений их технических категории;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ включает в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров автомобильных дорог местного значения и входящих  в них конструкций и сооружений с повышением технической категории дорог;

- СТРОИТЕЛЬСТВО включает в себя комплекс работ по устройству автомобильных дорог местного значения и входящих в них конструкций и сооружений.

Существующие улицы имеющие асфальто-бетонное покрытие подлежат капитальному ремонту, имеющие щебёночно-грунтовое и грунтовое покрытия подлежат реконструкции, планируемые улицы подлежат строительству.

В целях обеспечения безопасной и устойчивой среды жизнедеятельности улично-дорожную сеть населенного пункта предусморена проектом Генерального плана в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В границах посёлка Сургут, являющегося единственным населённым пунктом в границах сельского поселения Сургут, принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог в соотвестии с п. 11.3.3 Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, что также соответствует :

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улично-дорожной сетью (внутриквартальные проезды), а также подъезды к производственным объектам.

Генеральным планом предусматривается строительство автодороги местного значения поселения для организации поперечной транспортной связи между двумя автодорогами регионального значения: автодорогой «Урал» - Сергиевск – Челно-Вершины» и «Суходол – Сергиевск».  Градостроительная категория планируемых Дорог №№1,2 будет – «поселковая дорога». Для увеличения пропускной способности планируемой Дороги №1 предусматривается отдельная параллельная Улица №1-1 для обслуживания прилегающей жилой и общественно-деловой застройки.

Профиль улично-дорожной сети определяется на дальнейших стадиях проектирования.

Генеральным планом предлагается при разработки профиля улиц на дальнейших стдиях проектирования учесть в иего составе велосипедные дорожки.

В соответсвии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, п.11.6.3. Велосипедные дорожки при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с СНиП 2.07.01-89* на территории жилых и промышленных районов, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения, обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам, выставкам, рынкам, автостоянкам и гаражам. Показатель пропускной способности одной полосы движения велосипедной дорожки следует принимать - 300 велосипедов в час.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети посёлка Сургут, представленные в Таблице №31.

Таблица №31

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Сургут

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) протяжённость метры | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ул. Сквозная | п. Сургут | 2940 | главная | - | регионального значения |
|  | ул. Шоссейная |  | 1950 | поселковая дорога | - | регионального значения |
|  |  |  | 4,894 км |  |  |  |
|  | ул. Школьная | п.Сургут | 685 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Мира | п.Сургут | 200 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Свободы | п.Сургут | 560 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Зеленая | п.Сургут | 410 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Солнечная | п.Сургут | 560 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Дорожная | п.Сургут | 560 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Первомайская | п.Сургут | 1990 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Полевая | п.Сургут | 720 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Степная | п.Сургут | 540 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Новая | п.Сургут | 700 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Спортивная | п.Сургут | 700 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Калинина | п.Сургут от ул. Степная до ул. Сквозная | 995 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Кирпичная | п.Сургут | 1430 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Сквозная 1 | п. Сургут вдоль нечётной стороны | 1170 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Сквозная 2 | п. Сургут, вдоль чётной стороны | 590 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Сквозная 3 | п. Сургут, от дома №30 до комбикормового завода | 160 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Сквозная 4 | п. Сургут, продолжение ул. Привокзальная | 200 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Советская 1 | п. Сургут | 515 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Советская 2 | п. Сургут | 280 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Специалистов | п. Сургут | 480 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Победы | п. Сургут | 540 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Привокзальная | п. Сургут | 520 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Рабочая | п. Сургут | 230 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Луговая | п. Сургут | 490 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Заводская | п. Сургут | 460 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Кооперативная | п. Сургут | 275 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Молодежная | п. Сургут | 165 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | пер. Строителей | п. Сургут | 385 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Сургутская | п. Сургут | 11775 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Набережная | п. Сургут | 475 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Шевченко | п. Сургут | 305 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Речная | п. Сургут | 1200 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Невская | п. Сургут | 740 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Ново-Садовая | п. Сургут | 1310 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Юбилейная | п. Сургут | 160 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Юбилейная_1 | п. Сургут | 180 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | ул. Луговая | п. Сургут | 485 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №7 | п. Сургут | 220 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
|  | Итого подлежит реконструкции | 33,360 км |  |  |  |

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) протяжённость метры | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | продолжение ул. Мира | п.Сургут, Площадка №1 | 420 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | продолжение ул. Зеленая | п.Сургут, Площадка №1 | 450 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | продолжение ул. Солнечная | п.Сургут, Площадка №1 | 360 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | продолжение ул. Дорожная | п.Сургут, Площадка №1 | 345 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | продолжение ул. Первомайская | п.Сургут, Площадка №2 | 320 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | продолжение ул. Полевая | п.Сургут | 90 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Дорога №1 | п. Сургут, Площадка №1, восточная промзона от а.д. «Урал» - Сергиевск – Челно-Вершины до ул. Шоссейная | 2920 | поселковая дорога | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Дорога №2 | п. Сургут, от Дороги №1 до тогового комплекса на ул. Ново-Садовая,1 | 1042м (+179 м в п. Суходол) | поселковая дорога | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-1 | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1 | 1873 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-2 | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1 | 316 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-3 | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1 | 768 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-4, (от Улицы №1-11 до Улицы №1-6) | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1 | 448 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-4, (от Улицы №1-6 до Улицы №1-10) | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1 | 1070 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-4, (от Улицы №1-11 до Поезда №8) | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №6 | 310 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-5 | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1 | 190 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-6 | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1 | 240 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-7 | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1 | 240 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-8 | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1, ПЛОЩАДКА №3 | 560 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-9 | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1, ПЛОЩАДКА №3 | 560 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Улица № 1-10 | п. Сургут, ПЛОЩАДКА №1, ПЛОЩАДКА №3, до школы | 775 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1 | п. Сургут, промзона, от Улицы №1-10 до Проезд №3 | 700 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №2 | п. Сургут, промзона, от Улицы №1-10 до Проезд №3 | 450 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №3 | п. Сургут, промзона, от Проезд №6-3 до Дорога №1 | 305 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №4 | п. Сургут, промзона, от Проезд №6-2 до Улицы №1-10 | 360 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №6-1 | п. Сургут, промзона | 210 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №6-2 | п. Сургут, промзона | 330 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №6-3 | п. Сургут, промзона | 160 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №6-4 | п. Сургут, промзона | 270 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №8 | п. Сургут, дублёр а.д. «Урал» -Сергиевск, от Улицы №1-1 до ул. кирпичная | 990 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №9 | п. Сургут | 615 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №10 | п. Сургут | 280 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №11 | п. Сургут, от ул. Сргутская до берега р. Сургут | 415 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №12 | п. Сургут, от северн. ул. Невская до Дорога №2 | 325 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №13 | п. Сургут,от южн. ул. Невская до Дорога №2 | 195 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №14 | п. Сургут, от ул. Речная до спортзоны | 120 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
|  | Итого подлежит строительству | 13,075 км |  |  |  |

###### 3.3.2.5.1.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

К основным искусственным сооружениям, предусматриваемым при градостроительном проектировании на улицах и дорогах, относятся мосты, путепроводы, эстакады, тоннели, виадуки, дамбы, пешеходные мосты, подпорные стенки, берегоукрепительные сооружения, трубы, лестничные сходы и др.

На 5+764 км автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения Самарской области «Урал» - Сергиевск – Челно-Вершины, III категории, расположен мост через реку Сок протяжённостью 92,69 м. РЕКОНСТРУКЦИЯ данного объекта отображена в соответствии с письмом Министерства строительства Самарской области №3/8360 от 06.12.2012.

Таблица №32

Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.8 | Мост через р. Сок на км 5+764 автодороги «Урал»- Сергиевск – Челно-Вершины | с.п. Сургут, на границе с с.п. Сергиевск | 92,96 м | ИТ | РЕКОНСТРУКЦИЯ | РЕГИОНАЛЬНЫЙ |

###### 3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На расчётный срок реализации Генерального плана расчётное количество автомобилей на территории сельского поселения Сургут составит 1772 (при ориентировочном уровне автомобилизации 300 автомобилей на 1 тыс. жителей).

Хранение личных автомобилей планируется:

Для технического обслуживания расчётного количества автомобилей потребуется 9 постов.

Станция технического обслуживания расположена на предприятии «Сургут-Лада».

В соответствии с ранен выданной проектной документацией планируется строительство ЧАСТНОЙ автомойки и шиномонтажа на ул. Сквозная, у территории комбикормового завода.

АЗС планируется из расчёта одна колонка на 1,2 тыс. автомобилей. Генеральным планом не  планируется размещение новых АЗС на территории сельского поселения Сургут.

АЗС существующие, сохраняемые:

-  на ул. Сквозная, 35а – необходима разработка мероприятий по сокращению воздействия на оружающую среду из за близости жилой зоны.;

- на трассе автодороги «Урал» - Сергиевск – Челно-Вершины» у западной границы посёлка Сургут.

#### 3.3.2.6. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) должна составить на расчётный срок 7,0908 га.

По расчёту с учётом перспективного увеличения численности населения посёлка Сургут для открытых плоскостных спортивных сооружений необходимо 4,7272 га территории.

С учётом планировочных ограничений и ресурсов территорий в посёлке Сургут Генеральным планом предлагаются мероприятия по строительству открытых плоскостных сооружений с благоустройства формируемых участков зоны рекреационного назначения. Мероприятия представлены в таблице №33.

На открытых плоскостных спортивных сооружениях, лыжных и гребных базах и т.п. расстояние от мест занятий или самого удаленного места на трибунах для зрителей до уборных не должно превышать 150 м.

При сезонном использовании зданий или открытых сооружений в неканализованных районах следует выделять специальные места для установки биотуалетов.

Таблица №33

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА сельского поселения Сургут ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Открытые плоскостные спортивные сооружения |  |
| 7.7 | Футбольное поле с трибунами и раздевалкой | п. Сургут, Площадка №1, квартал в границах - Улица №1-4/Улица №1-1/ул. Мира/ Улица №1-7 | футбольное поле 90х60=5400 м2 трибуны – 100 мест раздевалка-100 мест, теплая площадь участка 2,4 га | Р | строительство | Местного значения сельского поселения |
| 7.8 | Спортивные площадки | п. Сургут, Площадка №1, в границах улиц: Улица №1-1, Улица №1-6, продолж. Ул. Дорожная | универсальные площадки 30х60=1800 м2 – 2 шт площадка с тренажёрами – 150 м2 площадь участка 1,5764 га | Р | строительство | Местного значения сельского поселения |
| 7.9 | Спортивные площадки | п. Сургут, за ул. Речная, Проезд №14 | универсальная площадка 30х60=1800 м2 - 2 шт площадка с тренажёрами 900 м2 площадь участка 0,9 га | Р | строительство | Местного значения сельского поселения |
| 7.10 | Спортивная площадка | п. Сургут, ул. Новая | универсальная площадка 30х60=1800 м2 площадь участка 2,7 га | Р | строительство | Местного значения сельского поселения |
| 7.11 | Спортивные площадки | п. Сургут, за ул. Советская, Проезд №11 | универсальные площадки 30х60=1800 м2 – 2 шт площадка с тренажёрами – 150 м2 площадь участка 1,0. га | Р | строительство | Местного значения сельского поселения |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.2 | Зона отдыха и пляж | П. Сургут, берег реки Сургут, за ул. Набережная | Площадь 1,7904 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.3 | Зона отдыха и пляж | П. Сургут, берег реки Сургут, за ул. Советская в северной части, Проезд №11 | площадь 0,5748 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.4 | Сквер | Ул. Первомайская / ул. Полевая, от ул. Зелёная до Улицы №2-5 | Площадь 1,4875 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.5 | Бульвар по Улице № 2-5 с велосипедной дорожкой | П. Сургут, Площадка №2, Улица №2-5 | Площадь 2,0412 га Протяжённость велосипедной дорожки 700 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.6 | Бульвар по Улице №1-4 с велосипедной дорожкой | п. Сургут, Площадка №1, Улица №1-4 | Площадь 4,4920 га Протяжённость велосипедной дорожки 1830 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.7 | Бульвар по Улице №1-10 с велосипедной дорожкой | п. Сургут, Площадка №1, Площадка №3 Улица №1-10 | Площадь 1,6959 га Протяжённость велосипедной дорожки 770 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.8 | Бульвар по Улице №1-1 с велосипедной дорожкой | п. Сургут, Площадка №1, Улица №1-1 | Площадь 3,1710 га Протяжённость велосипедной дорожки 1870 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.9 | Детская игровая площадка | п. Сургут, Площадка №2, Бульвар по улице №2-5 | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского пос. |

#### 3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Развитие зоны специального назначения не планируется.

Существующее кладбище подлежит закрытию.

Захоронения планируется производить на межселенном кладбище в с.п. Светлодольск у п. Участок Сок.

#### 3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Развитие зоны сельскохозяйственного назначения не планируется. Сельскохозяйственные угодья расположены в пойме реки Сургут. Существующие огороды в зона Сх2-0 за улицей Сургутская сохраняются.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана городского поселения Сургут муниципального района Сергиевский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов г.п. Сургут на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Первичные меры пожарной безопасности, в соответствии с статьёй 63 ФЗ №123, включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Планируемые пирсы отображены в таблице №34.

4. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях определяются статьёй 76 ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности».

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.  Генеральным планом предлагается размещение пожарного депо на 2 выезда  производстенно-коммунальной зоне П2 посёлка Сургут. К планируемому участку пождепо подходят проектирумые автодороги Дорога №1 и Дорога №2, что обеспечит его связь с улично-дорожной сетью посёлка и выезд на региональные автодороги.

Планируемое пождепо отображено в таблице №34.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских (городских) поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Таблица №34

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНОМ сельского поселения Сургут предусматривается

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15.1 | Пождепо | п. Сургут, площадка на пересечении Дорога №1 с Дорогой №2 | 2 выезда (2 машины) | П2 коммунальная | СТРОИТЕЛЬСТВО | РЕГИОНАЛЬНЫЙ |
| 18.1 | Пирс пожарный | п. Сургут, берег реки Сургут, ул. Шевченко | площадка 6х6м ширина подъезда 6м протяжённость подъезда 130м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.2 | Пирс пожарный | п. Сургут, берег реки Сургут, Проезд №11 | площадка 6х6м ширина подъезда 6м протяжённость подъезда 240 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.3 | Пожарный пирс | с.п. Сургут, берег реки Сургут, у моста на а.д «Урал»- Сергиевск – Челно-Вершины | площадка 6х6м ширина подъезда 6м протяжённость подъезда 70 м | ИТ | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

Необходимо проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению в целях реализации мероприятий, включённых в Генеральный план сельского поселения Сургут до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответсвии со статьями 30, 31 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

Выполнению работ должны предшествовать инженерные изыскания. При  проведении  вертикальной  планировки  проектные  отметки  территории следует  назначать  исходя  из  условий  максимального  сохранения  естественного рельефа,  почвенного  покрова  и  существующих  древесных  насаждений,  отвода поверхностных  вод  со  скоростями,  исключающими  возможность  эрозии  почвы, минимального  объема  земляных работ  с  учетом  использования вытесняемых  грунтов на площадке строительства.

- инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия межпоселенческого значения по организации рельефа, мелиорации,  противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

На территории п. Сургут возможны паводковые подтопления.

В посёлке Сургут требуется защита территории жилой застройки, расположенной вдоль реки Сургут, по улицам Речная, ул. Сургутская, ул. Советская, от затопления 1% паводковыми водами. Для этого планируется строительство регулирующей паводок плотины. Параметры плотины могут быть определены только после проведения инженерных гидрогеологических изысканий.

К мероприятиям, по защите от затопления паводковыми водами относится регулярная расчистка русла реки Сургут, в границах п. Сургут протяжённость составляет 3,7 км.

Планируемые объекты представлены в таблице №35.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами (см. раздел 3.3.2.4.1.2)

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха ( см. Раздел 3.3.2.6)

Для предотвращения снежных заносов транспортных магистралей и жилых территорий необходимо выполнение мероприятий по защите от ветра. Одним из мероприятий является создание защитных полос зелёных насаждений. С целью защиты от ветра в границах п. Сургут планируется использовать планируемые бульвары.

Для предотвращения последствий гололёда необходимы мероприятия по своевременной очистке дорог, проведению противоскользящей обработки., оборудование аварийных съездов на участках дорог уклоном превышающем 5%.

Актуальность создания полос защитного озеленения определена характером естественного растительного покрова, с преобладанием в ландшафте элементов степи - участки луговых и каменистых степей. В границах посёлка лесов нет.

Таблица №35

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА сельского поселения Сургут предусматривается

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.4 | Противопаводковая плотина | п. Сургут, берег реки Сургут, на востоке за ул. Речная | защита от 1% паводка, параметры –высота, протяжённость, точное местоположение определяются на основании инж. изысканий | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.5 | Берегоукрепление | п. Сургут, на северо-востоке, за ул. Набережная | 450 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.6 | Берегоукрепление | п. Сургут, на севере, за ул. Сургутская | 450 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.7 | Дамба для защиты от паводка | п. Сургут, берег реки Сургут, на востоке за ул. Речная | 990 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Корректировка схема санитарной чистки территории муниципального района Сергиевский Самарской области от твердых бытовых отходов», был выполнен ООО «ЭПСИ»  в 2009 году. Согласно проекту на территории г.п. Сургут в год образуется 8260 м3 твердых бытовых и 413 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в м.р. Сергиевский.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 69 контейнеров для ТБО в пгт. Сургут.

# Вывоз твердых бытовых отходов г.п. Сургут планируется по маршрутам:

- База - Красноярка (17 км, 3 конт., заезд 1 раз в неделю) - Серноводск (4 км, 40 конт.) - Сургут (6 км, 15 конт.) - полигон (16 км)

- База - Сургут (4 км, 58 конт.) - полигон (12 км)

В связи с увеличение жилой зоны посёлка Сургут на расчётный 2033 год реализации Генерального плана потребуется корректировка Генеральной схемы очистки и установка дополнительных контейнеров. Ориентировочно в планируемой жилой зоне потребуется установка 12 контейнеров.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения Сургут отображены:

- границы сельского поселения Сургут, (площадь в границах с.п. 874,0409 га);

границы населённых пунктов, входящих в границы сельского поселения Сургут Сергиевского муниципального района:

- границы поселка Сургут, административного центра, (площадь в границах н.п. 656,8366 га).

(В состав поселения входит только один населённый пункт -  посёлок Сургут).

Границы сельского поселения Сургут отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области 25.02.2005 № 45-ГД года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта Генерального плана сельского поселения Сургут границы поселка Сургут отображены без изменений.

Граница населённого пункта – посёлка Сургут отображена с учём включённых в границы посёлка Сургут, Приказом №218 от 12.12.2007 г., земельных участков:

- участка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Сергиевский, в границах бывшего СПК «Победа», площадью 1022000 кв.м, кадастровый номер 63:31:11 01 019:0025;

- участка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Сергиевский, в ведении администрации сельского поселения Сургут,площадью 32346 кв.м., кадастровый номер 63:31:1006 001:0010.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы населённых пунктов будут изменены.

Описание местоположения границ населенного пункта в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Сургут на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населённых пунктов и установления их координат путем подготовки карты (плана) объектов землеустройства.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРГУТ

Таблица 36

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 874,0409 | 874,0409 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 656,8366 | 656,8366 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 283,0287 | 347,7449 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 2,2838 | 17,239 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 85,0436 | 133,7495 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 48,1177 | 68,745 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 226,0765 | 26,7917 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 11,3230 | 61,6032 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 0,9668 | 0,9668 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 17,0546 | 23,5621 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,6440 | 5,6685 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 198,5022 | 188,0235 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 0 | 0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 4737 | 5909 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. |  |  |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 402 | 501 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 454 | 566 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 99 | 123 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  |  |  |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 2654 | 3311 |
| 2.1.4. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 1224 | 1531 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 120481 | 172691 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 24,9 | 29 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 182 | 362 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 540 | 655 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек |  |  |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | 50 | 50 |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект |  |  |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 1 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,95 |  |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 450 | 1242 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 500 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 150 | 1050 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 12,588 | 40,0 |
|  |  | чит. мест |  | 40 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 4531 | 4531 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 300 | 300 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | - |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 150 |
| 4.8.2. | Химчистки | объект | - | 50 |
| 4.8.3. | бани | место | 30 | 30 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 15 | 15 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 38,254 | 51,329 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,438 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,339 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  | К – 12,65 НК – 4,010 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 1720 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  | ВЛ 10 Кв – 0,850 км ВЛ 6 Кв – 0,25 км |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 877,55 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 2,9884 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | НД-10,32 ВД -0,07 |

Примечание: Данные по разделу 6 приведены без учёта существующей нагрузки.

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Сургут

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Сургут, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Сургут, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)