Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 19-09/2012 от 10.09.2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Cергиевский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план сельского поселения Захаркино муниципального района Cергиевский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                                   Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                              С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                        И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                             А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                    Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                     Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                    А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                О.А.Кольжанова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                       Н.Э.Рыжкина

Ведущий инженер                                                                              О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                              Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                              А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ 7

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ 21

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО 21

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка. 21

2.1.2. Место и роль сельского поселения Захаркино в системе расселения Самарской области 23

2.1.3. Местоположение сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский на территории Самарской области. 24

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории 25

2.1.4.1. Климат 25

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология 25

2.1.4.3. Гидрогеологические условия 27

2.1.4.4. Опасные природные процессы 27

2.1.4.5. Гидрографическая сеть 28

2.1.4.6. Полезные ископаемые 28

2.1.4.7. Почвы и растительный покров 28

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы 29

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО 29

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Захаркино 29

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов 29

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский 33

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Захаркино муниципального района Сергиевский 40

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Захаркино. 43

2.3 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО 45

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 45

2.4.1. Жилая зона 45

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. 46

2.4.2. Общественно-деловая зона 47

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 48

2.4.3. Зона производственного использования 55

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры 55

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 56

2.4.4.1.1. Внешний транспорт 56

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта 56

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств. 56

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов 56

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры 60

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 60

2.4.5.1.1. Водоснабжение 60

2.4.5.1.2. Водоотведение 61

2.4.5.1.3. Теплоснабжение 61

2.4.5.1.4. Газоснабжение 62

2.4.5.1.5. Электроснабжение 63

2.4.5.1.6. Электросвязь 65

2.4.6. Зона рекреационного назначения 66

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования 66

2.4.8. Зона специального назначения 68

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 68

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий 68

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия 68

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий 71

2.5.2. Санитарно-защитные зоны 72

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса 72

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения 74

2.5.2.3. Кладбища 74

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов 74

2.5.2.5.	Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Захаркино 74

2.5.2.6. Объекты электроснабжения 75

2.5.2.7.Транспортная инфраструктура 75

2.5.3.	Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 76

2.5.4. Охранные зоны 76

2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов 77

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении 77

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 79

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых 80

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 81

2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 82

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО 83

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 83

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАХАРКИНО 84

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО 87

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение 87

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон 87

3.3.2.1. Развитие жилой зоны 91

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда 92

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны 95

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания 98

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования 104

3.3.2.3.1.Планируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения 104

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры 104

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 104

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение 105

3.3.2.4.1.2. Водоотведение 108

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение 113

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение 115

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение 121

3.3.2.4.1.6. Электросвязь 134

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры 138

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры 138

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть 138

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения 145

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 145

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения 145

3.3.2.7.Развитие зоны специального назначения 149

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования 149

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО 153

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 154

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 155

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 156

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО 157

5. ВЫВОДЫ 161

1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Сергиевский Самарской области № 19-09/2012 от 10.09.2012 года, заключенного с администрацией муниципального района Сергиевский

При проектировании были учтены и использованы:

материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта № 270 от  05.11.2008г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9104-260/08 от 05  ноября 2008 года с администрацией муниципального района; утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский Самарской области №3 от 28.01.2010 г.;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.  Разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», на основании государственных контрактов  №226 от 30.04.2004 г. и 247 от02.08.2005 г.

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области «Об установлении границ муниципального района Сергиевский Самарской области» от 28 декабря 2004 года N 181-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25 февраля 2005 года N 45-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Захаркино,  о среднегодовом приросте населения с.п. Захаркино и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Захаркино м.р. Сергиевский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Сергиевский  Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Захаркино.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Захаркино.

- Территориальное планирование сельского поселения Захаркино осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Захаркино (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Захаркино являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Захаркино, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Захаркино исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Сергиевского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Захаркино по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Захаркино для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Сергиевского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Захаркино;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Захаркино;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Захаркино;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Захаркино для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Захаркино в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Захаркино, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Захаркино;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Захаркино.

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка.

На территории Самарского Поволжья люди впервые появились около ста тысяч лет назад. Достоверные сведения о заселении территории современного муниципального района Сергиевский относятся к эпохе мезолита или среднекаменного века (около 10 тысяч лет назад). В раннем и среднем бронзовом веке на этих землях жили племена ямной и полтавскинской культуры. Они занимались скотоводством и всю жизнь передвигались за своими стадами. Их захоронения известны на территории Сергиевского района в районе населённых пунктов: с. Калиновка, с. Нижняя Орлянка, пос. Суходол.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Сергиевского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская (1586 г.), Сызранская (1683 г.), Кашпирская (1687 г.).

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка (1700 г.), Сергиевск (1703 г.),  Кинель (1731 г.), Красный Яр.

На Сергиевскую крепость было возложено две основных задачи: защита рубежей страны от набегов степных кочевников-ногайцев и калмыков и охрана трех серных заводов, открывшихся на реке Сок в 1703 году. Активное развитие добычи серы было необходимо для русской военной промышленности.

В том же 1703 году по Указу Петра I был сформирован посёлок Ново-Сергиевск. Первоначально он состоял из киргизских и калмыцких кибиток, палаток, шалашей и землянок, лишь кое-где были маленькие избушки.

С XVIII в. Петр I, и в большей степени Екатерина II, раздают вновь осваиваемые земли своим приближенным и  мелкопоместным дворянам.

После провозглашения Советской власти на территории современного Сергиевского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

Территория Самарской губернии оставалась неизменной до 1919 года. В 1928 году в административно-территориальном устройстве страны произошли изменения - в его основу лег метод экономического районирования, была образована Средневолжская область.

В этот период в решающую стадию вступила коллективизация сельского хозяйства, которая сопровождалась раскулачиванием и принудительной высылкой зажиточных крестьян.

Процесс коллективизации сопровождался разукрупнением районов и разделением Средне-Волжской области. В 1936 году Самарская губерния была преобразована в Куйбышевскую область, в состав которой вошел вновь образованный Сергиевский район, включающий 71 населенный пункт. К 1943 году Самарская область получила современные границы.

Село Захаркино было основано в 1757 году. В те времена основными жителями  села были мордва-эрзя. Первые упоминания о школе в Захаркино найдены в архивных документах за 1867 год. Первоначально Дьякон Флегонт Хлебников обучал 8 мальчиков в церковной сторожке, а позднее начал вести образовательный процесс в своем доме.

Основное население села плохо владело русским языком, однако близкое соседство, деловые связи и совместная служба в армии постепенно сближали нации. Мордва овладели русской речью и грамотой, перенимали от русских костюмы, привычки, бытовой уклад. Через язык мордва приобщились к русской культуре. Особенно быстро культурный рост начался в советское время.

В 1931 году на территории села  были организованы два колхоза: имени Горького и имени Тельмана, впоследствии объединённые в  колхоз имени Жданова. Ближе к 1960 годам был переименован в Колхоз имени Куйбышева, существовавший до 2005 года.

В 1958 году в селе был установлен памятник расстрелянным революционерам. В 1967 году был установлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне землякам.

Село Сидоровка основано в 1819 году. Первая церковно-приходская школа была открыта в 1884 году. Основными жителями села были русские.

На территории села в 1931 году был организован колхоз «Сидоровский», который в 1970 году был переименован в колхоз «Аврора» и существовал до 2005 года.

В  1959-1960 годах в селах Сидоровка и Нижняя Козловка установлены памятники погибшим в Великой Отечественной войне землякам. В селе Сидоровка так же установлен памятник В.И.Ленину.

Село Нижняя Козловка основано в 1700 году. В 1959 году в селе установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам.

Село Комаро-Умёт основано в 1700 году.

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные на территории с.п. Захаркино м.р. Сергиевский Самарской области

Таблица №1

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 40. | Сидоровка | кург. мог. | Сидоровка | 0,6 км ю | не определ. | 2,20 |
| 41. | Сидоровка | селище | Сидоровка | 1,7 км св | II тыс. до н.э. | 0,40 |

| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2007 году |
| --- |
| 2. | Комаро-Умет I | кург. один. | Комаро-Умет | 2,5 км зюз | не определ. | 0,00 |

25.02.2005 г. на территории муниципального района Сергиевский Самарской области образовано 1 городское и 16 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Захаркино.

2.1.2. Место и роль сельского поселения Захаркино в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Захаркино входит в состав буферной зоны.

Сельское поселение Захаркино муниципального района Сергиевский, расположено в юго-восточной части района, в 18 километрах от общесистемной транспортной магистрали (федеральной автодороги М5), соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Захаркино является убывающим поселением. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения составила 1182 человека. Доля трудоспособного населения ниже среднего показателя по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Захаркино располагает местами  приложения труда, на его территории находятся предприятия сельскохозяйственного производства. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации, и на центры МСР (с. Сергиевск, п.г.т.Суходол, п.Серноводск).

Для сельского поселения Захаркино как элемента буферной зоны рекомендовано активное заселение с поддержанием режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства коттеджной застройки и сельских усадеб.

Поселение нуждается в формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие объектов сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности и объектов обслуживания.

2.1.3. Местоположение сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский на территории Самарской области.

Сергиевский район расположен на северо-востоке Самарской области. Это один из крупнейших сельских районов Самарской области. Согласно закону Самарской области «Об установлении границ муниципального района Сергиевский Самарской области» от 28.12.2004 года N 181-ГД, установлены границы района:

- на севере с Челно-Вершинским и Шенталинским;

- на востоке с Исаклинским и Похвистневским;

- на юге с Кинель-Черкасским и Красноярским;

- на западе с Елховским и Кошкинским.

Сельское поселение Захаркино расположено в южной части муниципального района Сергиевский и удалено от районного центра на расстояние 38.5 км.

Согласно закону Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Сергиевский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 45-ГД установлены границы сельского поселения:

- с сельским  поселением Воротнее муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением Калиновка муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский;

- с сельским поселением Новое Якушкино муниципального  района Исаклинский;

- с сельским поселением Мордово-Аделяково муниципального  района Исаклинский;

- с сельским поселением Савруха муниципального  района Похвистневский;

- с сельским поселением Кабановка муниципального района Кинель–Черкасский.

Сельское поселение Захаркино, включает 5 населённых пунктов: село Захаркино, село Нижняя Козловка, село Комаро-Умет, поселок Отрада, село Сидоровка.

.

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

2.1.4.1. Климат

Сельское поселение Захаркино расположено в умеренно-континентальном климатическом поясе, с холодной  малоснежной зимой, короткой весной и осенью и жарким сухим летом.  Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает– 48°С. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет  79 см, наибольшая – 152 см, наименьшая-69 см.

По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм/год. В  теплый период года осадков выпадает больше, чем в холодный.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория относится к провинции Высокого Заволжья, характерной особенностью которой является изрезанность долинами рек.

В речных долинах распространены аккумулятивные и эрозионные террасы. Последние развиты в тех местах, где реки пересекают тектонические поднятия. В отличие от аккумулятивных, эрозионные террасы сложены коренными породами.

Сергиевский район отличается разнообразием рельефа. В формировании современного рельефа принимали участие многочисленные факторы. К ним относятся тектонические движения земной коры, неоднократные отступления и наступления морских вод, а также эрозионные процессы. Пониженные участки рельефа в паводковый период затапливаются.

Для всей территории района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи. Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Сергиевской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 м и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 м и развит в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 м, глубина - от 1,5 до 15-20 м. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 м. Карст в районе курорта Сергиевска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса – это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослои и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития

плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел рек и ручьев, делювием склонов, пролювием балок и оврагов, озерными и болотными образованиями. Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большого количества щебня и гальки. Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками, иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория  относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющим собой часть Волго-Русского артезианского бассейна. Основными объектами гидрографии являются реки: Сок, Сургут, Липовка.

Подземные воды приурочены к породам четвертичного, неоногенового, пермского, каменноугольного и девонского возраста.

Ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

- Водоносный комплекс кутулукских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми.  Широкое распространение вод кутулукской свиты, их неглубокое залегание и хорошее качество дает возможность использовать их для водоснабжения и они могут быть рекомендованы для организации водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов, путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

- Водоносный комплекс малокинельских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми. В настоящее время подземные воды свиты на площадях неглубокого залегания и широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов с помощью буровых скважин.

В Сергиевском районе выделено 8 водоносных горизонтов

2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа проектируемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличению площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования является р. Сургут, пересекающая территорию сельского поселения с востока на запад. В районе с. Нижняя Козловка в р. Сургут впадает река Козловка, берущая свое начало в Кинель-Черкасском районе. В районе с. Сидоровка в Сургут впадает р. Захарка, протекающая также через с. Захаркино. Р. Вязовка впадает в Сургут в районе с. Комаро-Умет и является северо-западной границей поселения. В районе рыбопитомника «Отрада» в Сургут впадает река Танцевка.

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Большой, Каргалейка, Кастолейка, Кабановский, Елховый, Студеный.

2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Захаркино представлены Козловским и  Сидоровским месторождениями нефти. Кроме того значительную территорию поселения занимает Сергиевское месторождение пресных подземных вод.

2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Сергиевский район расположен в зоне лесостепи Высокого Заволжья. С преобладанием в ландшафте элементов степи. Наибольшее распространение на территории  района имеют участки луговых и каменистых степей. Луговые степи сопровождают леса, образуя поляны и опушки, а каменистые степи чаще встречаются по склонам холмов, сыртов и речных долин.

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

В настоящее время имеются значительные площади сосновых лесов на относительно выровненных платообразных склонах. Степные участки в настоящее время в большинстве распаханы.

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Захаркино представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Сургут, Козловка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Захаркино

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1.  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Сергиевский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2011 году их было только 235.

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский

На территории Сергиевского района расположены: 1 городское поселение и 16 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является с. Сергиевск (численность населения на 01.01.12 – 9346 человек).

Городское поселение муниципального района Сергиевский:

- Суходол (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 13380 человек.

Сельские поселения муниципального района Сергиевский:

- Антоновка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 739 человек;

- Верхняя Орлянка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 807 человек;

- Воротнее (в составе  населенных пункта) – общее число жителей 1292 человек;

- Елшанка (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1597  человек;

- Захаркино (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1182 человек;

- Калиновка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1600 человек;

- Кандабулак (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1196 человек;

- Кармало-Аделяково  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1196 человек;

- Красносельское (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 951  человек;

- Кутузовский (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей 1295  человек;

- Липовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 714   человека;

- Светлодольск (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей 1886  человека;

- Сергиевск (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 9346  человек;

- Серноводск (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 3563  человек;

- Сургут (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 4760   человек;

- Черновка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1417  человек.

В целом в муниципальном районе Сергиевский по данным на 1.01.12 проживает 46891 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Сергиевский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Сергиевский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

С 1997 по 2011 гг. показатели естественного движения сельского населения района отличались от средних показателей по области. Уровень смертности был немного ниже средних областных показателей по сельскому населению, при близких показателях рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения сельского населения и миграционный прирост в муниципальном районе Сергиевский.

Младенческая смертность в сельских поселениях Сергиевского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 2008 году. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе выше областного почти вдвое. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Сергиевский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Сергиевский по полу и возрасту.

В 2010 году соотношение сельского населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалась от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В сельских поселениях муниципального района Сергиевский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,5% против 16,9%. Таким образом, разрыв составляет 5,6%, что на 2,7% меньше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе выше среднего областного показателя на 1%. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Сергиевский по возрастным группам.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Сергиевский примерно на 0,63 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,69 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным, в 2011 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  8245 человек, 11,7% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 88,3% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком городского населения в сельские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2011 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в сельских поселениях муниципального района Сергиевский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост в районе в целом был велик, но в 1996 году внешняя миграция пошла на убыль, и в сельских поселениях сальдо миграции получило отрицательные значения. Рис. 6. Коэффициенты естественного движения сельского населения и миграционный прирост в муниципальном районе Сергиевский.

По общим итогам миграции за 2011 год в сельские поселения Сергиевского района прибыло на 409 человек меньше, чем убыло из них. Рис. 10. Общие итоги миграции сельского населения муниципального района Сергиевский в 2011 году.

Население муниципального района Сергиевский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 79,6%. Около 9,6% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,7% - татары; 1,6% - украинцы; 0,7% - казахи; 0,7% - армяне.

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Захаркино муниципального района Сергиевский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Сергиевский, в том числе в с.п. Захаркино. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Захаркино муниципального района Сергиевский).

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Захаркино, с 2003 по 2011 гг. показатели  уровня рождаемости были значительно ниже средних показателей рождаемости по сельскому населению муниципального района Сергиевский в целом. Уровень смертности был нестабилен, в 2003-06 гг. он был ниже районных показателей, с 2007 года в основном превышал их. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 3,7 промилле ниже среднего районного показателя, при этом средний уровень смертности был на 1,5 промилле выше.

В 2009 году в сельском поселении показатели рождаемости и смертности максимально приблизились друг к другу. В последние годы уровень смертности растет. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Захаркино).

В 2003, 2004 и 2010 гг. депопуляция сглаживалась внешней миграцией – миграционный прирост покрывал естественную убыль населения. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Захаркино).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Захаркино муниципального района Сергиевский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Захаркино

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Захаркино

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Захаркино. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Захаркино, в настоящий момент в поселении заметно увеличение доли пожилого населения и сокращение доли детей и трудоспособного населения. (Таблица №2).

Таблица 2

Данные о возрастной структуре населения с.п. Захаркино на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 211 | 17,9 |
|  | до 6 лет | 85 | 7,2 |
|  | от 7 до 15 | 88 | 7,5 |
|  | от 16 до 17 лет | 38 | 3,2 |
| II. | Из общей численности населения: | 1182 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 173 | 14,7 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 667 | 56,4 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 317 | 26,8 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 350 | 29,6 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 342 | 28,9 |
|  | женщины старше 54 лет | 241 | 20,3 |
|  | мужчины старше 59 лет | 101 | 8,6 |

Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 14,7% от всего населения, это на 2,8% меньше среднего районного показателя. Процент населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Захаркино, наоборот, превышает средний показатель по сельскому населению Сергиевского района на 6% и составляет 28,9%.

Доля трудоспособного населения в с.п. Захаркино составляет 56,4%, что на 3,2% меньше, чем в сельских поселениях района в целом. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам).

Рис. 12.

По данным Самарастат, за последние 10 лет число жителей в с.п. Захаркино то росло, то сокращалось. В Таблице №3 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Захаркино.

Таблица 3

Динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Захаркино

| Населенные пункты | Данные на 1.01.02 | Данные на 1.01.05 | Данные на 1.01.07 | Данные на 1.01.09 | Данные на 1.01.11 | Данные на 1.01.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Захаркино | 1245 | 1281 | 1246 | 1184 | 1195 | 1182 |
| с. Захаркино | 578 | 582 | 562 | 516 | 547 |  |
| с. Нижняя Козловка | 69 | 82 | 70 | 66 | 59 |  |
| с. Комаро-Умет | 22 | 21 | 17 | 17 | 12 |  |
| п. Отрада | 13 | 12 | 12 | 8 | 11 |  |
| с. Сидоровка | 563 | 584 | 585 | 577 | 566 |  |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Захаркино численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 63 человека. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Захаркино).

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Захаркино.

Площадь земель в границах сельского поселения Захаркино получена в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 16691.1 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

- земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д.

- земли лесного фонда

- земли водного фонда

По формам собственности земли распределены следующим образом:

- земли в государственной и муниципальной собственности составляют 5995,9 га (сведения по разграничению государственной и муниципальной собственности отсутствуют);

-земли в собственности юридических лиц составляют.0,0 га;

-земли в собственности граждан составляют 10695.2 га.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, сенокосами), лесными землями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, часть земель данной категории находится  под застройкой, дорогами, водными объектами и прочими зелями.

Земли лесного фонда представлены лесными землями. Леса в границах сельского поселения Захаркино относятся к Сергиевскому лесничеству Самарской области. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с  «Лесохозяйственным регламентом Сергиевского.лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов. В составе земель лесного фонда есть сельскохозяйственные угодья, лесные земли, земли под дорогами и застройкой.

Земли населённых пунктов расположены в границах сёл Захаркино, Нижняя Козловка, Комаро-Умет, Сидоровка и посёлка Отрада. Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями под застройкой и дорогами.

Земли транспорта  расположены под дорогами, проходящими по территории поселения. Земли энергетики и промышленности расположены под застройкой.

Таблица  4

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Захаркино

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 14774.8 |
| 2 | земли населенных пунктов | 852.3 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. в том числе | 231.8 |
|  | промышленности | 66.3 |
|  | энергетики | 1.0 |
|  | транспорта | 164.5 |
| 4 | земли лесного фонда | 716.6 |
| 5 | земли водного фонда | 115.6 |
|  | Итого: | 16691.1 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области», выполненного институтом ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ в 2004 – 2005 гг.

2.3 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Захаркино определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. Разработка  генерального плана сельского поселения предусматривается с учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

В центральной части сельского поселения расположено село Сидоровка, имеющее линейную планировочную структуру, сформированную улицей Курско-Пензенской, протянувшейся через всё село с запада на восток.

В восточной части поселения находится посёлок Отрада, состоящий из трёх частей с самостоятельными границами, расположенных на расстоянии друг от друга.

К северу от села Сидоровка расположено село Захаркино. Планировочная структура села соответствует свободной планировке, подчинённой особенностям рельефа.

К западу от села Сидоровка расположено село Нижняя Козловка, вытянутое с севера на юг и сформированное двумя, примыкающими друг к другу улицами, и село Комаро-Умет, форма которого повторяет изгиб реки.

По территориям населённых пунктов (кроме посёлка Отрада) проходят автомобильные дороги регионального значения.

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах сельского поселения Захаркино преобладает  малоэтажная застройка, представленная одно – двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Захаркино составляет 28100.0 кв. м, государственный фонд составляет 0.0 кв.м, муниципальный фонд составляет 730.0 кв.м, частный фонд составляет 27370.0 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 23.77 кв. м/чел.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах №5 и №6.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Захаркино

По видам собственности

Таблица 5

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 28100 |
| 2 | государственный, в т.ч. | - |
|  | федеральный | - |
|  | региональный | - |
| 3 | муниципальный, в т.ч. | 730 |
|  | муниципального района | - |
|  | сельского (городского) поселения | 730 |
| 4 | частный | 27370 |

По типам  застройки

Таблица 6

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 287 | 18677 | 66.5 |
| 2 | Блокированная застройка (2 блока) | 64 | 8227 | 29.3 |
| 3 | Блокированная застройка (другая) | 11 | 1196 | 4.2 |
| 4 | Застройка многоквартирными домами |  |  |  |
| 4а | 2-х этажная |  |  |  |
| 4б | 3-х этажная |  |  |  |
| 4в | 4-х этажная |  |  |  |
| 4г | 5-ти этажная |  |  |  |
|  | Всего: | 362 | 28100 | 100 |

В сельском поселении Захаркино имеются жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Таблица 7

| № п/п | Наименование | №дома | Материал стен | % износа | Общая площадьм2 | Кол-во Пржив.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Захаркино |
| 1 | ул. Сальникова | 4 | дерево | 70 | 45 | 0 |
| 2 | ул. Сальникова | 23 | дерево | 70 | 40 | 0 |
| 3 | ул. Сальникова | 21 | дерево | 70 | 45 | 0 |
| 4 | ул. Сальникова | 22 | дерево | 70 | 50 | 0 |
| 5 | ул. Сальникова | 1 | дерево | 65 | 40 | 0 |
| 6 | ул. Сальникова | 49 | дерево | 65 | 35 | 0 |
| 7 | ул. Революционная | 6 | дерево | 65 | 40 | 0 |
| 8 | ул. Революционная | 50 | дерево | 65 | 50 | 0 |
| 9 | ул. Полевая | 38 | дерево | 70 | 40 | 0 |
| 10 | ул. Полевая | 25 | дерево | 65 | 35 | 0 |
| 11 | ул. Полевая | 8 | дерево | 65 | 20 | 0 |
| 12 | ул. Полевая | 39 | дерево | 65 | 20 | 0 |
| 13 | ул. Садовая | 35 | дерево | 70 | 50 | 0 |
| 14 | ул. Московская | 52 | дерево | 70 | 30 | 0 |
| 15 | ул. Московская | 32 | дерево | 65 | 30 | 2 |
| 16 | ул. Московская | 24-2 | дерево | 70 | 62 | 3 |
| 17 | ул. Московская | 22-2 | дерево | 70 | 62 | 3 |
| 18 | ул. Московская | 5 | дерево | 60 | 41 | 0 |
| 19 | пер. Пролетарский | 7-1 | дерево | 65 | 65 | 1 |
| с. Сидоровка |
| 20 | ул. К-Пензенская | 169 | дерево | 50 | 42 | 0 |
| 21 | ул. К-Пензенская | 132 | дерево | 60 | 60 | 0 |
| 22 | ул. К-Пензенская | 25 | дерево | 60 | 36 | 1 |
| 23 | ул. К-Пензенская | 86 | дерево | 60 | 29 | 0 |
| 24 | ул. К-Пензенская | 2а | дерево | 60 | 25 | 1 |
| 25 | ул. Рабочая | 22-2 | кирпич | 70 | 36 | 1 |
| с. Нижняя Козловка |
| 26 | ул. Колхозная | 2 | дерево | 60 | 48 | 0 |
| 27 | ул. Колхозная | 10 | дерево | 50 | 49 | 0 |
| 28 | ул. Колхозная | 12 | дерево | 50 | 36 | 0 |

2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

В селе Сидоровка общественный центр сформирован небольшим количеством объектов обслуживания, расположенных по ул. Рабочей.

В селе Захаркино общественный центр не сформирован. Небольшое количество объектов обслуживания рассредоточено по территории населённого пункта.

В сёлах Нижняя Козловка, Комаро-Умет и посёлке Отрада общественные центры не сформированы из-за отсутствия объектов социальной инфраструктуры.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в Таблице №8

Таблица  8

Существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 |  |  |  | место |  |  |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | ГБОУ ООШ с.Захаркино | (с.Захаркино), ул.Сальникова, 15 | 97 | учащиеся | удовлетворительное | муниципального района, |
| 4.2 | ГБОУ ООШ с.Сидоровка | (с.Сидоровка), ул. Рабочая, 5 | 113 | учащиеся | удовлетворительное | муниципального района, |
| Прочие образовательные учреждения |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | (с. Захаркино), ул. Московская, 43 | 15 | Посещений в смену | Требуется капитальный ремонт | муниципального района, |
| 5.2 | Офис врача общей практики | (с.Сидоровка), ул. Рабочая, 3 | 15 | Посещений в смену | хорошее | муниципального района, |
| 5.3 | ФАП | (Нижняя Козловка) Ул.Колхозная | 15 | Посещений в смену | Требуется реконструкция | муниципального района, |
| Объекты социального обеспечения |
| 6. |  |  |  |  |  | муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Спортивный зал (школьный) | (с.Захаркино), ул.Сальникова, 15 | 95 | м2 площади пола | удовлетворительное | муниципального района |
| 7.2 | Футбольное поле(школьный) | (с.Захаркино), ул.Сальникова, 15 | 0.18 | га | удовлетворительное | муниципального района |
| 7.3 | Спортивный зал (школьное) | (с.Сидоровка), ул. Рабочая, 5 | 95 | м2 площади пола | удовлетворительное | муниципального района |
| 7.4 | Футбольное поле (школьное) | (с.Сидоровка), ул. Рабочая, 5 | 0.18 | га | удовлетворительное | муниципального района, |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Сельский клуб | (с.Захаркино), ул.Пролетарская, 5 | 50 | место | удовлетворительное | муниципального района, |
| 8.2 | Сельская библиотека | (с.Захаркино), ул.Пролетарская, 1 | 3.276 | Тыс. ед. хранения | удовлетворительное | муниципального района, |
| 8.3 | СДК (сельский дом культуры) | (с.Сидоровка), ул. Рабочая, 1 | 300 | место | удовлетворительное | муниципального района, |
| 8.4 | Сельская библиотека | (с.Сидоровка), ул. Рабочая, 1 | 6.456 | Тыс. ед. хранения | удовлетворительное | муниципального района, |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Точка магазин ООО «Захаркинские продукты» | (с.Захаркино), ул.Пролетарская, 1 | 21.9 | м2 торговой площади | удовлетворительное | Сельского поселения |
| 9.2 | Магазин ТПС | (с.Захаркино), ул.Пролетарская, 5 | 46.4 | м2 торговой площади | удовлетворительное | муниципального района |
| 9.3 | Торговый павильон | (с.Захаркино), ул.Московская, 33 | 13 | м2 торговой площади | удовлетворительное | муниципального района |
| 9.4 | Магазин «Радон» | (с.Сидоровка), ул.К-Пензенская, 58 | 83.7 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частная |
| 9.5 | Магазин «Ольга» | (с.Сидоровка), ул.К-Пензенская, 62 | 26.9 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частная |
| 9.6 | ООО «Антарес» (цех мясных полуфабрикатов) | (с.Сидоровка), ул.К-Пензенская, 69а | 161 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частная |
| Объекты общественного питания |
| 10. |  |  |  | место |  |  |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | Парикмахерская | (с.Захаркино), Ул. Московская | 1 | Рабочее место |  | частная |
| 11.2 | Парикмахерская | (с.Сидоровка), Ул. Курско-Пензенская | 1 | Рабочее место |  | частная |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Захаркино | (с.Захаркино), ул.Пролетарская, 1 | 5 | рабочее место | удовлетворительное | Сельского поселения |
| 13.2 | Административное здание | (с.Сидоровка), Ул. Рабочая |  | рабочее место | удовлетворительное | Сельского поселения |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | Почтовое отделение с АТС | (с.Сидоровка), ул. Рабочая, 1 | 1 | Объект | удовлетворительное | муниципального района, |
| 14.2 | Почтовое отделение с АТС | (с.Захаркино), ул.Пролетарская, 1 | 1 | Объект | удовлетворительное | Федеральная |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15. |  |  |  | Объект, место |  |  |
| Объекты культового назначения |
| 16. |  |  |  | Объект |  | частная |

Обеспеченность объектами культурно бытового обслуживания не соответствует расчётным показателям. Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в Таблице № 9.

Таблица  9

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Захаркино объектами соцкультбыта.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс. чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (85) | 60 | - | 0 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 117 | 210 | 179 |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (88) |  |  |  |
|  |  |  | 75% от 16 до 17III ступень (38) |  |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | объект | по заданию |  | - |  |
|  | Поликлиническое отделение | объект | по заданию |  | - |  |
|  | Офис врача общей практики, ФАП | объект | по заданию |  | 3 |  |
|  | аптеки | объект | по заданию |  | - |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,94 | 0,36 | 38 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 236 | 190 | 80 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 118 | - | 0 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 300 | 355 | 350 | 99 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 7,5 | 8,8 | 9,732 | 110 |
|  |  | чит. мест | 6 | 7 | - | 0 |
| 6 | Магазины | м2 торговой площади | 270 | 319 | 352,9 | 110 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 47 | - | 0 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 8 | 2 | 25 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 35 | - | 0 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 1,8 | - | 0 |
|  | бани | место | 7 | 8 | - | 0 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 7 | - | 0 |

2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Таблица 10

Объекты производственного назначения сельского поселения Захаркино м.р. Сергиевский

| № по ГП | НАИМЕНО ВАНИЕ | МЕСТОПОЛО ЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | СОСТОЯ НИЕ (действующее, не действующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, мун. района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2.5 | Цех мясных полуфабрикатов ООО «Антарес» | с. Сидоровка, ул. Курско-Пензенская | Производство мясных полуфабрикатов | действующее | Частная |
| 2.6 | УПСН «Козловское» | В централь ной части с. п. Захаркино |  | действующее | Частная |
| 2.7 | ДНС «Козловское» | В северной части с. п. Захаркино |  | действующее | Частная |

Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Захаркино расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и придорожной полосы.

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

2.4.4.1.1. Внешний транспорт

Внешнее сообщение сельского поселение Захаркино осуществляется автотранспортом по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения: Кинель-Черкассы - "Урал", "Кинель-Черкассы - Урал" – Захаркино, Кинель-Черкассы - Урал" – Сидоровка, "Кинель-Черкассы - Урал" - Комаро-Умет, "Кинель-Черкассы - Урал" - Кабановка - Богородское (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.).

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Связь с областным и районным центрами осуществляется общественным пассажирским транспортом по маршрутам:

- с.Захаркино – с.Сергиевск, протяжённостью 90 км двойного пути;

- с. Сидоровка – с. Сергиевск, протяжённостью 110 км двойного пути;

- с. Нижняя Козловка - с. Сергиевск, протяжённостью 120 км двойного пути.

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках,

На территории поселения отсутствуют автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся автомобильные дороги общего пользования, расположенные  в границах населённых пунктов, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и частных автомобильных дорог  (ФЗ №257 от 8 ноября 2007г. «Об автомобильных дорогах»). Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в Таблице №11

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Захаркино

Таблица 11

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Значение / категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Захаркино |
| 1 | ул. Пролетарская (от ул.Московская до ул.Сальникова) | 1800 | 0.30 | 0.30 |  |  | Главная |
| 2 | ул. Сальникова (от пересеч. ул. Пролетарская и ул. Садовая до д.№1 и д. №55) | 6120 | 1.02 | 0.80 |  | 0.22 | Главная |
| 3 | Автодорога к фермам (от ул.Сальникова) | 3300 | 0.55 | 0.55 |  |  | Второстеп. |
| 4 | ул. Садовая (от пересеч. ул. Пролетарская и ул. Сальникова до д.№37) | 7800 | 1.30 |  | 0.30 | 1.00 | Основная |
| 5 | Автодорога к кладбищу (от д. №2 по ул. Сальникова) | 2400 | 0.40 |  |  | 0.40 | Второстеп. |
| 6 | ул. Московская | 8700 | 1.45 | 0.15 | 0.10 | 1.20 | Основная |
| 7 | ул. Революционная (от ул. Московская до ул. Полевая) | 4500 | 0.75 | 0.65 | 0.10 |  | Второстеп. |
| 8 | ул. Полевая (от ул. Революционная) | 6000 | 1.00 | 0.03 | 0.07 |  | Второстеп. |
| 9 | пер. Пролетарский (от ул. Московская до д. №11 и вверх до ул. Революционная) | 43320 | 7.22 | 2.75 | 1.20 | 3.27 | Второстеп. |
| с. Сидоровка |
| 10 | ул. Курско-Пензенская | 15600 | 2.60 | 1.90 |  | 0.70 | Главная |
| 11 | ул. Рабочая | 3000 | 0.50 |  | 0.50 |  | Основная |
| 12 | Проезд между ул. Курско-Пензенская и ул. Рабочая | 1800 | 0.30 |  | 0.30 |  | Второстеп. |
| 13 | Ул. Степная | 4200 | 0.70 |  | 0.50 | 0.20 | Основная |
| 14 | Проезд от ул. Курско-Пензенская до ул. Степная | 3000 | 0.50 |  | 0.50 |  | Второстеп. |
| 15 | Проезд от ул. Курско-Пензенская к офису ОВОП | 1200 | 0.20 | 0.20 |  |  | Второстеп. |
| 16 | Проезд от ул. Курско-Пензенская к школе | 720 | 0.12 | 0.12 |  |  | Второстеп. |
| с. Нижняя Козловка |
| 17 | ул. Речная | 9000 | 1.50 |  |  | 1.50 | Главная |
| с. Комаро-Умёт |
| 18 | ул. Сквозная | 5100 | 0.85 |  |  | 0.85 | Главная |
| п. Отрада |
| 19 | Подъезд к п. Отрада | 21000 | 3.50 |  | 3.50 |  | Главная |
| 20 | ул. Озёрная | 2400 | 0.40 |  |  | 0.40 | Основная |

Общая протяженность улиц составляет 25.16 км, в том числе по покрытию: асфальт – 7.72 км, щебень – 7.7 км, грунт – 9.74 км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инженерное обеспечение сельского поселения Захаркино включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

2.4.5.1.1. Водоснабжение

# село Захаркино– а/ц

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора мощность 76,9м3/сут, состоящих из 1 артезианской скважины, расположенной на ул. Пролетарской, оборудованная погружными насосами ЭЦВ 6-16-110, производительностью 16м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения включены  водонапорная башня на ул. Московская (работает только летом) и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 6,6км. Материал труб – полиэтилен, сталь ф110мм. Износ труб 75%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из 1 пожарного гидранта.

село Комаро-Умёт и посёлок Отрада

Централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев.

# село Нижняя Козловка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора состоящих из 1 артезианской скважины, расположенной на ул. Колхозная, оборудованная погружными насосами ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения включены водонапорная башня, емкостью 25м3. и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 3,7км. Материал труб – сталь ф110мм. Износ труб 99%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из пожарного крана на ВБ.

# село Сидоровка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора состоящих из 1 артезианской скважины, расположенной на северо- востоке за границей села, оборудованная погружными насосами ЭЦВ 6-25-110, производительностью 25м3/час, напор 110м.

В схему системы водоснабжения включены водонапорная башня, емкостью 25м3. и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 6км. Материал труб – полиэтилен, сталь ф110мм. Износ труб 75%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из 1 пожарного гидранта.

2.4.5.1.2. Водоотведение

# Сельское поселение Захаркино

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

2.4.5.1.3. Теплоснабжение

# село Захаркино– а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы.

Источником тепла школы является мини котельная, расположенная на ул.Сальникова 15, котлы типа Микро 50 - 2шт. (установленная мощность 100 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающих на газе.

# село Сидоровка

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы, СДК.

Источником тепла школы является мини котельная, расположенная на ул.Рабочей 5, котлы типа Микро 100 - 2шт (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла СДК является мини котельная, расположенная на ул. Рабочей 1, котлы типа Микро 75 - 2шт. (установленная мощность 150 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе.

# село Нижняя Козловка, село Комаро-Умёт

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

посёлок Отрада

Централизованное теплоснабжение населенных пунктов – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на электричестве или твердом топливе.

2.4.5.1.4. Газоснабжение

# село Захаркино– а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №61. По  газопроводам подземному  Ǿ160-225 мм из полиэтилена и надземному Ǿ150-200 мм из стали высокого давления 0,3-0,6 МПа газ поступает в ГРП№18 (собст.-Волгатех-99) с регулятором РДНК-400, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 160-225 мм –6,692 км. Трубы –сталь, полиэтилен.

- н.д- 15,042 км. Ǿ 32-200 мм. Трубы –  сталь.

# село Сидоровка

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №61. По  подземному газопроводу  высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтилена Ǿ 225 мм газ поступает в ГРП№19 (собст. СВГК) с регулятором РДБК-1-50, РДБК-1-100, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (менее 1,2 МПа) Ǿ 225 мм –12,274 км. Трубы – полиэтилен, сталь.

- н.д- 12,568 км. Ǿ20-50 мм. Трубы –  сталь.

# село Нижняя Козловка, село Комаро-Умёт

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №61. По  подземному  газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа Ǿ160 мм газ поступает в ГРП№20 (собст. СВГК) с регулятором РДНК-400, где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения

- в.д (0,3-0,6 МПа) Ǿ 160 мм -4,172 км. Трубы –сталь, полиэтилен.

- н.д- 3,07 км. Ǿ 20-150 мм. Трубы –  сталь.

посёлок Отрада

# Централизованным газоснабжением  данный поселок не обеспечен.

2.4.5.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Захаркино (с. Захаркино - а/ц., с. Нижняя Козловка, с. Комаро-Умет, пос. Отрада, с. Сидоровка).

.Источниками электроснабжения населенных пунктов с.п. Захаровка являются головные подстанции: ПС «Сидоровская» напряжением 35/10 кВ и ПС «Аделяковская» напряжением 35/10 кВ. ПодстанциИ 35/10 кВ принадлежат филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам Ф1, Ф2 от ПС «Сидоровская» и Ф5 от  «Аделяковская» напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Владельцем сетей 10 кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО ССК».

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- промышленные объекты,

- объекты сельскохозяйственного назначения,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении сельского поселения Захаркино

Таблица 12

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Сидоровская» 35/10кВ. с. Сидоровка кВА 23 шт |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 6/0,4кВ | ПС «Аделяковская» 110/35/6кВ. с. К-Аделяково кВА 2 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ от ПС»Сидоровская»: - Ф1 ВЛ-10 кВ, сечением - мм2 -- Ф2 ВЛ-10 кВ, сечением -мм2 Ф4 ВЛ-10 кВ, сечением -мм2 Сети 6 кВ от ПС» Аделяковская» - Ф5 ВЛ-6 кВ, сечением -мм2 - | км км км |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Захаркино, питающихся по ЛЭП 6-10 кВ по состоянию на 01.01.2012г.

Таблица 13

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП СИД 102/400 кВА | с. Захаркино, ул. Московская - МРСК |
| 2 | КТП СИД 103/250 кВА | с. Захаркино, ул. Пролетарская - МРСК |
| 3 | КТП СИД 104/160 кВА | с. Захаркино, зерноток - МРСК |
| 4 | КТП СИД 105/100 кВА | с. Захаркино, котельная - МРСК |
| 5 | КТП СИД 106/100 кВА | с. Захаркино, ул. Садовая - МРСК |
| 6 | КТП СИД 107/63 кВА | с. Захаркино, школа - ССК |
| 7 | КТП СИД 111/60 кВА | с. Захаркино, ул. Сальникова - МРСК |
| 8 | КТП СИД 114/25 кВА | с. Захаркино, вышка связи - абонент |
| 9 | КТП Ад 502/60 кВА | с. Захаркино, ул. Революционная - МРСК |
| 10 | КТП Ад 503/100 кВА | с. Захаркино, ул. Полевая - МРСК |
| 11 | КТП СИД 101/60 кВА | с. Сидоровка, ул. Курско-Пензенская - МРСК |
| 12 | КТП СИД 201/100 кВА | с. Сидоровка, ул. Курско-Пензенская - МРСК |
| 13 | КТП СИД 202/160 кВА | с. Сидоровка,ферма - абонент |
| 14 | КТП СИД 204/60 кВА | с. Сидоровка, ул. Курско-Пензенская - МРСК |
| 15 | КТП СИД 206/100 кВА | с. Сидоровка, котельная - МРСК |
| 16 | КТП СИД 207/160 кВА | с. Сидоровка, зерноток - МРСК |
| 17 | КТП СИД 208/100 кВА | с. Сидоровка, мельница - абонент |
| 18 | КТП СИД 210/160 кВА | с. Сидоровка, ул. Курско-Пензенская - ССК |
| 19 | КТП СИД 211/250 кВА | с. Сидоровка, правление - МРСК |
| 20 | КТП СИД 212/100 кВА | с. Сидоровка, ул. Курско-Пензенская - МРСК |
| 21 | КТП СИД 220/60 кВА | с. Комаро-Умет, ул. Сквозная - МРСК |
| 22 | КТП СИД 216/160 кВА | с. Нижняя Козловка, ул. Колхозная - МРСК |
| 23 | КТП СИД 217/100 кВА | с. Нижняя Козловка, ул. Речная - МРСК |
| 24 | КТП СИД 218/63 кВА | с. Нижняя Козловка, ул. Колхозная - МРСК |
| 25 | КТП СИД 401/100 кВА | п. Отрада - ССК |

2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Захаркино обеспечивают АТС с. Захаркино, с. Сидоровка. При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Захаркино к. АТС были проложены соединительные кабели связи.  По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

В с. Комаров-Умет, с. Нижняя Козловка, п. Отрада установлены таксофоны

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон»,  «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица 14

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Захаркиноа

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТСК-50/200 местоположение емкость Вид собственности | с.Захаркино, ул. Пролетарская, 1 100/90 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонныхшкафов ШР распределительных телефонных ящиков ЯКГ-10 таксофон Протяжённость линий связи | - 8шт. 1шт. |
| АТСК-50/200 местоположение емкость Вид собственности | с.Сидоркино, ул. Рабочая, 18 120/80 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонныхшкафов ШР-300 распределительных телефонных ящиков ЯКГ-10 таксофон Протяжённость линий связи | 1шт. 5шт. 1шт. |

2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационные зоны на территории поселения представлены преимущественно, прибрежными зонами реки Сургут.

В границах населённых пунктов озелененные территории общего пользования отсутствуют.

Леса, расположенные в границах поселения, могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использования ее потенциала в туристическом бизнесе.

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования может размещаться, как за пределами населённых пунктов, так и в их границах, и включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий (Cх 1): пашни, пастбища, сенокосы, земли, занятые многолетними насаждениями и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, а также территории предприятий сельскохозяйственного назначения, дачные массивы, участки, предназначенные для садоводства и огородничества (Сх 2).

Зона сельскохозяйственного использования (Сх 2) сельского поселения Захаркино представлена площадками, рассредоточенными по территории поселения. Близость производственных площадок к жилым зонам может ограничивать развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны.

Таблица  15

Перечень объектов сельскохозяйственного назначения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (действующее, не действующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | МТС | с. Захаркино |  | Единиц техники | действующее | Частная |
| 2.2 | ООО «СХС»-С (зерноток, зерносклад) | с. Сидоровка, ул. Рабочая, 2 | Растениеводство, полеводство |  | действующее | Частная |
| 2.3 | МТС | с. Сидоровка |  | Единиц техники | действующее | Частная |
| 2.4 | Склад ГСМ (для с/х техники) | с. Сидоровка |  |  | действующее | Частная |
| 2.8 | МТФ | с. Нижняя Козловка |  | - | недействующее | Частная |

2.4.8. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники, военные и иные объекты специального назначения.

В границах поселения расположено пять кладбищ:

- в северо-восточной части с. Захаркино (площадь 1.25 га);

- к юго-востоку от с. Захаркино (ур. Речное) (площадь 0,25 га);

- к юго-западу от с. Захаркино (площадь 0,25 га);

- в южной части с. Сидоровка (площадь 0.75 га);

- в южной части с. Комаро-Умет (площадь 0.22 га);

- в восточной части с. Нижняя Козловка (площадь 0,24 га).

- к юго-западу от п. Отрада (площадь 0,05 га).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно – защитная зона от сельских кладбищ составляет 50 метров.

На территории сельского поселения Захаркино расположено два закрытых скотомогильника: к северо-востоку от с. Захаркино и в южной части с. Сидоровка.

Несмотря на отсутствие захоронений, СЗЗ скотомогильников составляет 1000 м, из-за их конструктивных особенностей (захоронение в земляных ямах – противоречит ВСП), а также ввиду недостаточной защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности.

На территории сельского поселения Захаркино имеются две несанкционированные свалки: к северо-востоку от с. Захаркино и к северо-западу от с. Сидоровка

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраняемых объектов (зоны охраны объектов культурного наследия - памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст. 1 ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Захаркино  располагается 4 памятника археологии (таблица 1).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Захаркино включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные на территории с.п. Захаркино м.р. Сергиевский Самарской области

Таблица  16

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сидоровка | кург. мог. | Сидоровка | 0,6 км ю | не определ. | 2,20 |
| 2 | Сидоровка | селище | Сидоровка | 1,7 км св | II тыс. до н.э. | 0,40 |
| 3 | Комаро-Умет I | кург. один. | Комаро-Умет | 2,5 км зюз | не определ. | 0,00 |

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Захаркино не разработаны.

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Сергиевский находится 10 особо охраняемых территорий:

    - Голубое озеро;

    - Гора «Высокая»;

    - Горы на реке Казачка;

    - Нефтяной овраг;

    - Серебристые тополя;

    - Серноводский шихан;

    - Серноводская пещера;

    - Студеный Ключ;

    - Якушкинские источники;

    - Кондурчинская лесостепь.

В границах сельского поселения особо охраняемых природных территорий регионального значения не выявлено.

2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень основных производственных объектов с.п. Захаркино представлен в Таблице №17.

Объекты производственного назначения сельского поселения Захаркино

Таблица №17

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | СОСТОЯНИЕ | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | МТС | с. Захаркино |  | действующее | 300 |
| 2.2 | ООО «СХС»-С (зерноток, зерносклад) | с. Сидоровка, ул. Рабочая, 2 | Растениеводство, полеводство | действующее | 100 |
| 2.3 | МТС | с. Сидоровка |  | действующее | 300 |
| 2.4 | Склад ГСМ (для с/х техники) | с. Сидоровка |  | действующее | 100 |
| 2.5 | Цех мясных полуфабрикатов ООО «Антарес» | с. Сидоровка, ул. К-Пензенская | Производство мясных полуфабрикатов | действующее | 50 |
| 2.6 | УПСН «Козловское» | В централь ной части с. п. Захаркино |  | действующее | 300 |
| 2.7 | ДНС«Козловское» | В северной части с. п. Захаркино |  | действующее | 300 |
| 2.8 | МТФ | с. Нижняя Козловка |  | недействующее | нет |

. Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Захаркино канализационные очистные сооружения отсутствуют.

2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Захаркино расположены кладбища:

- Центральная часть с. Захаркино (площадь 1,25 га);

- В 2850 м на юго-восток от с. Захаркино (ур. Речное) (площадь 0,25 га);

- В 600 м на юго-запад от с. Захаркино (площадь 0,25 га);

- Северо-восточная окраина с. Нижняя Козловка (площадь 0,24 га);

- Юго-западная окраина с. Комаро-Умет (площадь 0,22 га);

- В 320 м на юго-запад от п. Отрада (площадь 0,05 га);

- Центральная часть с. Сидоровка (площадь 0,75 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Захаркино, располагается 2 скотомогильника:

- В 320 м на северо-восток от с. Захаркино. Объект представляет собой земляную яму. Закрыт.

- В  южной части с. Сидоровка. Объект представляет собой земляную яму. Закрыт.

Несмотря на отсутствие захоронений, СЗЗ скотомогильников составляет 1000 м, из-за их конструктивных особенностей (захоронение в земляных ямах – противоречит ВСП), а также ввиду недостаточной защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности

      - Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Захаркино

Твердые бытовые отходы с. Захаркино размещаются на двух несанкционированных свалках:

    - В 1000 м на северо-восток от с. Захаркино

    - В 300 м на северо-запад от с. Сидоровка

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Захаркино оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

Также на территории сельского поселения (на Козловском месторождении нефти) расположено хранилище замазученых грунтов объемом более 500 м3. Ориентировочная СЗЗ объекта – 1000 м.

2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Захаркино пересекают ЛЭП напряженностью 10,35 и 110 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах с.п. Захаркино расположена электроподстанция ПС «Сидоровская». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

2.5.2.7.Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Захаркино представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Кинель-Черкассы – «Урал» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Кинель-Черкассы – Урал» – Захаркино» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Кинель-Черкассы – Урал» – Комаро-Умет» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Кинель-Черкассы – Урал» – Кабановка - Богородское» (4 категории, 2 полосы движения);

- «Кинель-Черкассы – Урал» – Сидоровка» (4 категории, 2 полосы движения);

Местного значения:

- «Подъездная дорога к п. Рыбопитомник Отрада» (5 категории);

- «Савруха - Александровка» - Сидоровка» (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

    - Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

На территории проектирования магистральные трубопроводы не выявлены.

2.5.4. Охранные зоны

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35, и 110 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

до 20кВ-10м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Сургут (протяженность 100, 6 км) составляет 200 м. Для рек  Козловка и Захарка (протяженность 38,8  и 13,4 км соответственно) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Большой, Каргалейка, Кастолейка, Кабановский, Елховый, Студеный, реки Вязовка и Танцевка) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Захаркино составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Захаркино используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Захаркино расположены месторождения нефти и пресных подземных вод.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Захаркино обслуживается ПСО №40, расположенным в селе Сергиевск. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не соответствует требованиям пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

В целях пожаротушения используются:

- в с. Захаркино пожарные резервуары на ул. Пролетарской, объёмом 60 м3 и 30 м3, пожарный гидрант ПГ-1 на ул. Московской, р. Сургут в летнее время года (в 3 км от села);

- в с. Сидоровка пожарные гидранты на ул. Курско-Пензенская и на промысле в 4 км от села, р. Сургут в летнее время года (в 0.5 км от села);

- в с. Нижняя Козловка пожарные гидранты на промысле в 2 км от села и в с. Сидоровка в 4 км от с. Нижняя Козловка, р. Сургут в летнее время года (в 0.5 км от села);

- в с. Комаро-Умёт пожарные гидранты на промысле в 2 км от села и в с. Сидоровка в 4 км от с. Комаро-Умёт, р. Сургут в летнее время года (в 0.5 км от села);

- в п. Отрада пожарный гидрант в с. Сидоровка в 5 км от п. Отрада, пруды в летнее время года (на территории посёлка).

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области.

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления,

повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

При осуществлении территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Захаркино были учтены следующие мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области»:

в сфере развития транспортной инфраструктуры - строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Сергиевский согласно мероприятиям областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы»,. Конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения определяется в ходе реализации данной программы на конкурсной основе;

в сфере услуг связи - создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации; внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Сергиевский Самарской области;

в сфере развития системы газоснабжения - техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий; развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей; строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления; строительство до 2030 года межпоселенческих газопроводов;

в сфере развития системы электроснабжения - реконструкция низковольтной сети 0,4 кВ, трансформаторных подстанций 6-10/04 кВ и сетей 6-10 кВ с оптимизацией схемы электроснабжения в поселке Захаркино;

в сфере здравоохранения – реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Захаркино, Нижняя Козловка;

в сфере физкультуры и спорта – реконструкция школьного спортивного зала в селе Захаркино;

в сфере образования – строительство образовательного комплекса «дошкольное образовательное учреждение – муниципальное общеобразовательное учреждение начального общего образования» в селе Сидоровка;

в сфере охраны окружающей среды (мероприятия межпоселенческого характера)

- ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий, расположенных в районе сел Захаркино, Сидоровка, Нижняя Козловка,

- консервация недействующих скотомогильников с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий в районе сел Захаркино, Сидоровка,

- строительство скотомогильника (яма Беккари) в сельском поселении Захаркино;

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАХАРКИНО

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Сергиевский, в том числе и в сельском поселении Захаркино, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Захаркино.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Захаркино по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Захаркино на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Захаркино к 2020 году составит 1112 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – 997 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Захаркино по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Захаркино с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Захаркино рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Захаркино можно разместить 669 участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Сергиевский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Захаркино, при полном их освоении будет проживать 2007 человек.

В целом численность населения с.п. Захаркино к 2020 году возрастет до 1947 человек, к 2033 г. – до 3189 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Захаркино с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 145 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 149 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 65 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В Таблице №18 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Захаркино с учетом освоения резервных территорий.

Таблица 18

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Захаркино с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положе-ние 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Захаркино |
| I. | Общая численность населения | 1182 | 3189 | 2007 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 211 | 571 | 360 |
|  | до 6 лет | 85 | 231 | 146 |
|  | от 7 до 15 | 88 | 237 | 149 |
|  | от 16 до 17 лет | 38 | 103 | 65 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 667 | 1799 | 1132 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 342 | 922 | 580 |

Этот вариант принят в качестве основного.

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы о территориальном развитии поселения.

Для развития села Захаркино имеется резервная площадка №1 в границах населённого пункта, в его юго-западной части, а также свободные участки под площадку №2 в западной части, под площадку №3 в северной части, под площадку №4 в юго-восточной части и под площадку №5 в северо-восточной части села.

Развитие села Сидоровка также планируется в существующих границах населённого пункта, преимущественно в юго-западной части на площадке №6 и северо-западной части села на площадке №7.

В селе Нижняя Козловка имеется резервная территория в центральной и южной части населённого пункта, на которой предусматривается размещение площадки №8.

Развитие с. Комаро-Умет планируется в существующих границах населённого пункта, преимущественно в восточной части на площадке №9 и в существующей застройке по ул.Сквозная.

Территориальное развитие посёлка Отрада генеральным планом не предусматривается.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование территории сельского поселения выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей территории естественных природных ландшафтов, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы), объектов сельскохозяйственного назначения; дач, участков для садоводства и огородничества;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Функциональные зоны сельского поселения Захаркино представлены в Таблице №19.

Описание и параметры функциональных зон

Таблица  19

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (блокированными не более двух блоков) и малоэтажной застройки | 539,1257 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), | 12,9010 | 4 | х |
|  |  | размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) |  |  |  |
|  | Зона рекреационного назначения |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, зона естественного природного ландшафта, зона отдыха, занятий физкультурой и спортом | 146,1739 | х | х |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи и т.д.) | 14683,1406 | х | х |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 40,9179 |  |  |
| 6 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, III-V класса опасности | 4,4738 | 2 | 300 |
| 7 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, IV-V класса опасности | 51,3553 | 2 | 100 |
| 8 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, V класса опасности | 25,6237 | 2 | 50 |
|  | Зона производственного использования |
| 9 | П1-0 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов, не образующих СЗЗ | 0,5922 | 3 | 0 |
| 10 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 87,436 | 3 | 300 |
| 11 | П2 | Коммунально-складская зона | 1,7326 | 3 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 12 | И-Т | Зона, занятая объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | 261,2938 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зоны специального назначения |
| 13 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 3,0022 | х | 50 |

3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов. Предполагается застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м

Предельные размеры земельных участков в сельском поселении Захаркино утверждены «Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский Самарской области» № 11 от 06.03.2008.года: для личного подсобного хозяйства (2000 - 10000 кв. м) и индивидуального жилищного строительства (1000 – 1500 кв. м).

Для ориентировочных расчётов жилищного строительства и численности населения принята средняя площадь участка – 2000 кв. м.

Для развития жилой зоны запланированы территории:

- в с. Захаркино на площадке №1, площадью 13,2 га, площадке №2, площадью 8,8 га, площадке №3, площадью 5,6 га, площадке №4, площадью 8,4 га; площадке №5, площадью 8,8 га;

- в с. Сидоровка на площадке №6, площадью 35,2 га, площадке №7, площадью 7,9 га;

- в с. Нижняя Козловка на площадке №8, площадью 32,28 га;

- в с. Комаро-Умет на площадке №9, площадью 8.17 га и в существующей застройке по ул.Сквозная на свободных участках общей площадью 5,6 га.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 100350,0 кв. м. общей площади.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 128450,0 кв. м. общей площади.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 40,28 кв. м/чел.

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Таблица 20

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ ( кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Захаркино |
| 1 | 66 одноквартирных жилых домов (13,2 га) | с. Захаркино, Площадка №1 | 9900 кв. м. общей площади. (198 человек) | жилая | строительство | частная |
| 2 | 44 одноквартирных жилых дома (8,8 га) | с. Захаркино, Площадка №2 | 6600 кв. м. общей площади. (132 человека) | жилая | строительство | частная |
| 3 | 28 одноквартирных жилых домов (5,6 га) | с. Захаркино, Площадка №3 | 4200 кв. м. общей площади. (84 человека) | жилая | строительство | частная |
| 4 | 42 одноквартирных жилых дома (8,4 га) | с. Захаркино, Площадка №4 | 6300 кв. м. общей площади. (126 человек) | жилая | строительство | частная |
| 5 | 44 одноквартирных жилых дома (8,8 га) | с. Захаркино, Площадка №5 | 6600 кв. м. общей площади. (132 человека) | жилая | строительство | частная |
| Итого | 224 одноквартирных жилых дома |  | 33600 кв. м. общей площади. (672 человека) |  |  |  |
| с. Сидоровка |
| 6 | 176 одноквартирных жилых домов (35,2 га) | с. Сидоровка, Площадка №6 | 26400 кв. м. общей площади. (528 человек) | жилая | строительство | частная |
| 7 | 39 одноквартирных жилых домов (7,9 га) | с. Сидоровка, Площадка №7 | 5850 кв. м. общей площади. (117 человек) | жилая | строительство | частная |
| Итого | 215 одноквартирных жилых домов |  | 32250 кв. м. общей площади. (645 человек) |  |  |  |
| с. Нижняя Козловка |
| 8 | 161 одноквартирный жилой дом (32,28 га) | с. Нижняя Козловка, Площадка №8 | 24150 кв. м. общей площади. (483 человека) | жилая | строительство | частная |
| Итого | 161 одноквартирный жилой дом |  | 24150 кв. м. общей площади. (483 человека) |  |  |  |
| с. Комаро-Умет |
| 9 | 41 одноквартирный жилой дом (8.17 га) | с. Комаро-Умет, Площадка №9 | 6150 кв. м. общей площади. (123 человека) | жилая | строительство | частная |
| 10 | 28 одноквартирных жилых домов (5,6 га) | с. Комаро-Умет, Уплотнение по ул.Сквозная | 4200 кв. м. общей площади. (84 человека) | жилая | строительство | частная |
| Итого | 69 одноквартирных жилых домов |  | 10350 кв. м. общей площади. (207 человек) |  |  |  |
| п. Отрада |
| 11 | Развитие не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Всего по сел.пос. | 669 одноквартирных жилых домов |  | 100350 кв. м. общей площади. (2007 человек) |  |  |  |

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественные центры, формируются объектами социальной инфраструктуры, планируемыми в соответствии со статьёй 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». К ним относятся объекты библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения на расчётный срок:

- в с. Захаркино до 1213 человек.

- в с. Сидоровка до 1205 человек.

- в с. Нижняя Козловка до 541 человека.

- в с. Комаро-Умет до 219 человек

- в п. Отрада без увеличения населения – 11 человек

Всего по поселению до 3189 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в Таблице №21.

Расчёт объектов обслуживания

Таблица 21

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (231) | 162 | - | 162 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (237), 75% детей от 16 до 17 лет (103) | 314 | 210 | 104 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию | не указано в задании |  |  |
|  | поликлиники | Объект, посещений в смену | по заданию | не указано в задании |  |  |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию | не указано в задании | 3 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | не указано в задании | - | - |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 2,55 | 0,36 | 2,19 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 638 | 190 | 448 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 319 | - | 319 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 200 | 689 | 350 | 339 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 15,9 | 9.732 | 6,168 |
|  |  | чит. мест | 4 | 13 | - | 13 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 270 | 861 | 353 | 508 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 128 | - | 128 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 22 | 2 | 20 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 95 | - | 95 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 4,8 | - | 4,8 |
|  | бани | место | 7 | 22 | - | 22 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 19 | - | 19 |

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Схемой территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области на территории сельского поселения предусматривается:

Таблица  22

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Захаркино, ул. Московская, 43 | После реконстр. с аптечным отделом | Общественно-деловая | Реконструкция | Муниципального района |
| 5.3 | ФАП | (Нижняя Козловка) ул.Колхозная | После реконстр. с аптечным отделом | Общественно-деловая | Реконструкция | Муниципального района |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
|  | Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.2 | ДОУ в образовательном комплексе «дошкольное образовательное учреждение – муниципальное общеобразовательное учреждение начального общего образования» | с. Сидоровка Площадка №6, Ул. №3 | 65 мест | Жилая зона | строительство | Муниципального района |
|  | Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | Школа в образовательном комплексе «дошкольное образовательное учреждение – муниципальное общеобразовательное учреждение начального общего образования» | с. Сидоровка, Площадка №6, Ул. №3 | 50 учащихся | Жилая зона | строительство | Муниципального района |
|  | Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | школьный спортивный зал | с. Захаркино ул.Сальникова, 15 | 95 м2 площади пола | Жилая зона | реконструкция | Муниципального района |

Генеральным планом на территории сельского поселения Захаркино предусматривается:

Таблица  23

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | ДОУ | с. Захаркино, Площадка №5 ул. №6 | 65 мест | Жилая зона | строительство | Муниципального района |
| 3.3 | ДОУ | с. Нижняя Козловка, Площадка №8, | 30 мест | Жилая зона | строительство | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | ГБОУ ООШ с.Захаркино | с.Захаркино, ул.Сальникова, 15 | После рек. 150 учащихся (увеличение на 53 уч-ся) | Жилая зона | реконструкция | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.2 | Спортивный зал (в составе спортивного центра) | с.Захаркино, ул.Сальникова | 150 м2 площади пола | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 7.3 | Бассейн (в составе спортивного центра) | с.Захаркино, ул.Сальникова | 320 м2 зеркала воды | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 7.5 | Спортивный зал (пристрой к СДК) | с. Сидоровка, ул. Рабочая, 1 | 150 м2 площади пола | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 7.7 | Спортивный зал (в составе центра досуга) | с. Нижняя Козловка, ул.Речная | 110 м2 площади пола, | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 7.9 | Спортивный зал (в составе центра досуга) | с. Комаро-Умет, ул.Сквозная | 50 м2 площади пола | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Культурно-развлекательный центр | с.Захаркино, ул.Сальникова | 210 мест | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 8.2 | Библиотека (в составе КРЦ) | с.Захаркино, ул.Сальникова | 2.7 тыс. ед. хранения, 8 чит. мест | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 8.3 | Центр досуга | с. Нижняя Козловка, ул.Речная | 120 мест | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 8.4 | Библиотека (в составе ЦД) | с. Нижняя Козловка, ул.Речная | 2.7 тыс. ед. хранения, 3 чит. места | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 8.5 | Центр досуга | с. Комаро-Умет, ул.Сквозная | 50 мест | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 8.6 | Библиотека (в составе ЦД) | с. Комаро-Умет, ул.Сквозная | 1.0 тыс. ед. хранения, 2 чит. места | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | магазин | с.Захаркино, ул.Сальникова | 150 кв. м торговой площади | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| 9.2 | магазин | с.Захаркино, площадка №2, ул. Полевая (продолжение) | 50 кв. м торговой площади | Жилая зона | Строительство | частная |
| 9.3 | Магазин | с.Захаркино, Площадка №5 ул.Сальникова | 50 кв. м торговой площади | Жилая зона | Строительство | частная |
| 9.4 | магазин | с. Сидоровка, ул.Степная | 60 кв. м торговой площади | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| 9.5 | Магазин | с. Нижняя Козловка, ул.Колхозная | 100 кв. м торговой площади | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| 9.6 | Магазин | с. Нижняя Козловка, ул.Речная | 50 кв. м торговой площади | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| 9.7 | Магазин | с. Комаро-Умет, ул.Сквозная | 60 кв. м торговой площади | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | с.Захаркино, ул.Пролетарская | 50 мест | Общественно-деловая | Строительство | частный |
| 10.2 | Кафе | с. Сидоровка, Ул.Степная | 50 мест | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| 10.3 | Кафе | с. Нижняя Козловка, ул.Колхозная | 30 мест | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | предприятие бытового обслуживания | с.Захаркино, ул.Пролетарская | на 8 рабочих мест | Общественно-деловая | Строительство | Сельского поселения |
| 11.2 | предприятие бытового обслуживания | с. Сидоровка, ул.Степная | на 8 рабочих мест | Общественно-деловая | Строительство | Сельского поселения |
| 11.3 | предприятие бытового обслуживания | с. Нижняя Козловка, ул.Колхозная | на 4 рабочих места | Общественно-деловая | Строительство | Сельского поселения |
| 12.1 | предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной и химчисткой самообслуживания, баней | с.Захаркино, ул.Сальникова | на 100 кг белья в смену, на 5 кг вещей в смену, на 25 мест | Общественно-деловая | Строительство | Сельского поселения |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Гостиница | с.Захаркино, ул.Пролетарская | 20 мест | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| 15.2 | Пожарное депо | с. Сидоровка, ул.Степная | на 1 машино-выезд | зона производственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Сергиевский, на территории сельского поселения Захаркино не запланированы мероприятия по размещению предприятий промышленного назначения.

Производственную зону сельского поселения планируется развивать, преимущественно, на существующих площадках, с условием уменьшения класса опасности предприятий, за счет реконструкции и модернизации производства.

Генеральным планом предусматривается размещение коммунально-складской зоны в южной части с. Сидоровка.

3.3.2.3.1.Планируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения

Из объектов коммунального назначения планируется строительство пожарного депо на 1 автомашину в коммунально-складской зоне с. Сидоровка по улице Степная (15.2).

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Захаркино предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

село Захаркино – а/ц, село Нижняя Козловка, село Сидоровка

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности существующего водозаборов до требуемой, увеличив  в: с. Захаркино на 312 м3/сут., с. Нижняя Козловка на 187 м3/сут., с. Сидоровка на 235 м3/сут.

- - реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

- в связи с высоким износом существующих водопроводных сетей и сооружений на них, запланировать на дальнейших стадиях проектирования их реконструкцию  после определения точного местоположения участков сетей, подлежащих реконструкции.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов и пирса. Предусмотрено строительство пирса.

село Комаро-Умет

Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозабора производительностью 120 м3/сут. Местоположение водозабора будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно на северо-востоке села. ВБ на юго-западе села.

Согласно проекту Генерального плана:

- -проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства

- - установка  приборов учета расхода воды

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из  проектируемых пожарных гидрантов, водоёмов. Предусмотрено строительство пирсов.

посёлок Отрада

Развитие не предусматривается.

Пожаротушение осуществляется из открытых водоемов.

Расходы воды на новое строительство

Таблица  24

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | с. Захаркино – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | Бассейн по ул Сальникова 320м2 |  | 20,00 подпит х-быт 22,00 | запол 30х-быт 12,00 |  |  |  | техн. м3 20, х-быт 22,0 |  |
| 1.2 | Гостиница 20 мест по ул. Пролетарская |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |
|  | Новое строительство |
| 1.3 | Площадка № 1 66 инд. ж. д. | 198 | 47,52 | 9,01 | 54 | 13,86 | 1,744 | 47,52 | 1,872 |
| 1.4 | Площадка № 2 44 инд. ж. д. | 132 | 31,68 | 6,86 | 54 | 9,24 | 1,459 | 31,68 | 1,706 |
| 1.5 | Площадка № 3 28 инд. ж. д. | 84 | 20,16 | 4,91 | 54 | 5,88 | 0,708 | 20,16 | 0,828 |
| 1.6 | Площадка № 4 42 инд. ж. д. | 126 | 30.24 | 6.55 | 54 | 8.82 | 0.825 | 30.24 | 0.333 |
| 1.7 | Площадка № 5 44 инд. ж. д. | 132 | 31,68 | 6,86 | 54 | 9,24 | 1.666 | 31,68 | 1,667 |
| 1.8 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 0.586 |  | К-4.871 НК-2,933 |
| 1.9 | Турбаза к северу от с. Захаркино | 60 | 3,30 |  |  |  | 0,710 | 3,30 |  |
|  | Итого |  | 311,62 | 7,698 | 210,58 | К-11,277 НК-2,933 |
| 1.10 | Турбаза к востоку от с. Захаркино | 100 | 5,5 |  |  |  |  | 5,5 |  |
|  | с. Сидоровка Новое строительство |
| 2.1 | Площадка № 6 176 инд. ж. д. | 528 | 126,72 | 17,16 | 54 | 18,48 | 3,439 | 126,72 | 3,099 |
| 2.2 | Площадка № 7 39 инд. ж. д. | 117 | 28,08 | 6,08 |  | 8,19 | 0.866 | 28,08 | 1.319 |
| 2.3 | Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  | 1,965 |  | К-2,627 НК-1,651 |
|  | Итого |  | 235,47 | 6,270 | 154,8 | К-7,045 НК-2,161 |
|  | с. Нижняя Козловка Новое строительство |
| 3.1 | Площадка № 8 161 инд. ж. д. | 483 | 115,92 | 15,70 | 54 | 16,91 | 3,966 | 115,92 |  |
|  | Итого |  | 186.83 | 3.966 | 115.92 |  |
|  | с. Комаро-Умет Уплотнение существующей застройки |
| 4.1 | ул. Сквозная 28 инд.ж. д | 84 | 20.16 | 4.8 | 54 | 5.88 | 1.782 | 20.16 |  |
|  | Новое строительство |
| 4.2 | Площадка № 9 41 инд. ж. д. | 123 | 29,52 | 6,40 | 54 | 8,61 | 1,186 | 29,52 |  |
|  | Итого |  | 118,17 | 2,968 | 49,682,88 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 852,09 | 16.963 | 530,98 | К-4,524 НК-4,902 |
|  | Т.Э.П. |  | 0.852 тыс. м3/сут | 16.936 | 0,531 тыс. м3/сут. | К-18.322 НК-5,094 |

3.3.2.4.1.2. Водоотведение

село Захаркино – а/ц, село Сидоровка

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- всвязи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС с. Захаркино 270м3/сут., с. Сидоровка -230м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

село Нижняя Козловка, село Комаро-Умёт и посёлок Отрада

Централизованная канализация отсутствует

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, в последствии на КОС с. Сидоровка.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в Таблице №25.

Объекты капитального строительства

Таблица 25

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Захаркино | расположен на ул. Пролетарской | Увеличить производительность на 312 м3/сут. | В зоне селькохоз. использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор с. Сидоровка | расположен на северо- востоке за границей села | Увеличить производительность на 235 м3/сут. | В зоне селькохоз. использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор с. Нижняя Козловка | расположен на ул. Колхозная | Увеличить производительность на 187 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор c. Комаро-Умет | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на северо-востоке села. | Производитель ностью 120 м3/сут. | В зоне селькохоз. использования | Строительсво | Сельского поселения |
| 20.5 | Водонапорная башня | уточнить в рабочем проектирование Ориент. на юго-западе села. | 50 м3 | В зоне селькохоз. использования | Строительсво | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Захаркино | по ул. Сальникова, Полевая, Московская | L= 1,296 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Захаркино | Площадка N 1 | L= 1,744 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Захаркино | Площадка N 2 | L= 1,459 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Захаркино | Площадка N 3 | L= 0,708 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Захаркино | Площадка N 4 | L= 0,825 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Захаркино | Площадка N 5 | L= 1,666 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Сидоровка | Площадка N 6 | L= 3,439 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Сидоровка | Площадка N 7 | L= 0,866 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Сидоровка | По ул. Рабочая, Степная, Курско-Пензинская | L= 1,965 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Нижняя Козловка | Площадка N 8 | L= 3,966 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода c. Комаро-Умет | Площадка N 9 | L= 1,186 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода c. Комаро-Умет | По ул. Сквозная | L= 1,782 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.6 | КОС с. Захаркино | На юго-западе за границей села на тер. с.п. Захаркино | Производительность 270 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Захаркино | по ул. Полевая, Революционная, Пролетарская, Московская, Сальникова, Садовая | К-L=4,871 км КН-L=2,933 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Захаркино | Площадка N 1 | К-L=1,872 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Захаркино | Площадка N 2 | К-L=1,706 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Захаркино | Площадка N 3 | К-L=0,828 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Захаркино | Площадка N 4 | К-L=0,333 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Захаркино | Площадка N 5 | К-L=1,667 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.7 | КОС с. Сидоровка | На северо-западе за границей села на тер. с.п. Захаркино | Производительность 230 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Сидоровка | Площадка N 6 | К-L=1,667 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Сидоровка | Площадка N 7 | К-L=1,667 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Сидоровка | По ул. Рабочая, Степная, Курско-Пензинская | К-L=2,627 км КН-L=2,161 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Захаркино | ул. Сальникова | Производительность 90 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Захаркино | Московская и Революционная | Производительность 120 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Захаркино | У площадки N1 | Производительность 210 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Сидоровка | На ул. Курско-Пензинская у пл. N 7 | Производительность 170 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

село Захаркино - а/ц, село Сидоровка, село Нижняя Козловка, село Комаро-Умет, поселок Отрада

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

Таблица 26

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | село Захаркино |
| 1.1 | Спортивный зал | 95 м2 | 31 000 |
| 1.2 | ДОУ | 65 мест | 211 250 |
| 1.3 | Реконструкция ГБОУ ООШ | +53 места | 86 000 |
| 1.4 | Спортивный центр со спортзалом, бассейном | 150 м2 320 м2 | 880 000 |
| 1.5 | Культурно-развлекательный центр | 210 мест | 242 000 |
| 1.6 | Магазин общей торговой площадью | 150 м2 | 27 000 |
| 1.7 | Магазин общей торговой площадью | 50 м2 | 9 000 |
| 1.8 | Магазин общей торговой площадью | 50 м2 | 9 000 |
| 1.9 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 1.10 | Предприятие бытового обслужив. | 8 раб. Мест | 81 200 |
| 1.11 | Предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 100 кг белья 5 кг белья, 25 мест | 158 560 |
| 1.12 | Гостиница | 20 мест | 120 000 |
|  | Итого |  | 2 235 010 |
|  | село Сидоровка |
| 2.1 | ДОУ | 65 мест | 211 250 |
| 2.2 | ДОУ | 50 мест | 162 500 |
| 2.3 | Спортивный зал (пристрой к СДК) | 150 м2 | 51 700 |
| 2.4 | Магазин общей торговой площадью | 60 м2 | 11 000 |
| 2.5 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 2.6 | Предприятие бытового обслужив. | 8 раб. Мест | 81 200 |
| 2.7 | Пожарное депо |  | 125 000 |
|  | Итого |  | 1 022 650 |
|  | село Нижняя Козловка |
| 3.1 | ДОУ | 30 мест | 97 500 |
| 3.2 | Центр досуга со спортивным залом, библиотекой | 120 мест 110 м2 | 190 000 |
| 3.3 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 18 000 |
| 3.4 | Магазин общей торговой площадью | 50 м2 | 9 000 |
| 3.5 | Кафе | 30 мест | 228 000 |
| 3.6 | Предприятие бытового обслуживания | 4 раб. Мест | 40 600 |
|  | Итого |  | 583 100 |
|  | село Комаро-Умет |
| 4.1 | Центр досуга со спортивным залом, библиотекой | 50 мест 50 м2 | 95 000 |
| 4.2 | Магазин общей торговой площадью | 60 м2 | 11 000 |
|  | Итого |  | 106 000 |
|  | Итого по с.п. |  | 3 946 750 |
|  | ТЭП |  | 801,2 Гкал/год |

В п. Отрада развитие не предусматривается.

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

село Захаркино - а/ц, село Сидоровка, село Нижняя Козловка, село Комаро-Умет, поселок Отрада

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Расходы газа (новое строительство)

Таблица 27

| N п./п. | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ссло Захаркино |
| 1.1 | Спортивный зал |  |  |  | 4,86 |  |
| 1.2 | ДОУ |  |  |  | 33,14 |  |
| 1.3 | Реконструкция ГБОУ ООШ |  |  |  | 13,49 |  |
| 1.4 | Спортивный центр со спортзалом, бассейном |  |  |  | 138,04 |  |
| 1.5 | Культурно-развлекательный центр |  |  |  | 37,96 |  |
| 1.6 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 4,24 |  |
| 1.7 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,41 |  |
| 1.8 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,41 |  |
| 1.9 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 1.10 | Предприятие бытового обслужив. |  |  |  | 12,74 |  |
| 1.11 | Предприятие коммунально - бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 24,87 |  |
| 1.12 | Гостиница |  |  |  | 18,82 |  |
| 1.13 | Площадка №1 | 66 | 16,5 | 153,15 |  | Н.Д-1,76 В.Д-0,09 |
| 1.14 | Площадка №2 | 44 | 12,38 | 102,10 |  | Н.Д-1,44 |
| 1.15 | Площадка №3 | 28 | 9,1 | 64,97 |  | Н.Д-1,07 |
| 1.16 | Площадка №4 | 42 | 11,83 | 97,46 |  | Н.Д-0,9 |
| 1.17 | Площадка №5 | 44 | 12,38 | 102,10 |  | Н.Д-1,95 |
| 1.18 | Турбаза на 60 мест (летняя) |  | 7,0 |  |  | Н.Д-0,65 |
| 1.19 | Турбаза на 100 мест (летняя) |  | 10,08 |  |  |  |
|  | Итого |  | 949,64 | Н.Д-7,77 В.Д-0,09 |
|  | село Сидоровка |
| 2.1 | ДОУ |  |  |  | 33,14 |  |
| 2.2 | ДОУ |  |  |  | 25,49 |  |
| 2.3 | Спортивный зал (пристрой к СДК) |  |  |  | 81,1 |  |
| 2.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,73 |  |
| 2.5 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 2.6 | Предприятие бытового обслужив. |  |  |  | 12,74 |  |
| 2.7 | Пожарное депо |  |  |  | 19,6 | Н.Д-0,12 |
| 2.8 | Площадка №6 | 176 | 39,04 | 408,41 |  | Н.Д-6,2 В.Д-0,23 |
| 2.9 | Площадка №7 | 39 | 11,21 | 90,50 |  | Н.Д-1,63 В.Д-0,03 |
|  | Итого |  | 782,57 | Н.Д-7,95 В.Д-0,26 |
|  | село Нижняя Козловка |
| 3.1 | ДОУ |  |  |  | 15,29 |  |
| 3.2 | Центр досуга со спортивным залом, библиотекой |  |  |  | 29,8 |  |
| 3.3 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,82 |  |
| 3.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,41 |  |
| 3.5 | Кафе |  |  |  | 35,76 |  |
| 3.6 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 6,37 |  |
| 3.7 | Площадка №8 | 161 | 36,02 | 373,6 |  | Н.Д-5,63 В.Д-0,6 |
|  | Итого |  | 501,07 | Н.Д-5,63 В.Д-0,6 |
|  | село Комаро-Умет |
| 4.1 | Центр досуга со спортивным залом, библиотекой |  |  |  | 14,9 |  |
| 4.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,73 |  |
| 4.3 | Площадка №9 | 41 | 11,78 | 95,14 |  | Н.Д-1,4 |
| 4.4 | Уплотнение существующей застройки по ул.Сквозная | 28 | 9,1 | 64,97 |  |  |
|  | Итого |  | 197,62 | Н.Д-1,4 |
|  | Итого по с.п. |  | 2 430,9 | Н.Д-22,75 В.Д-0,95 |
|  | ТЭП |  | 4,376 млн.м3/год | Н.Д-22,75 В.Д-0,95 |

В п.Отрада развитие не предусматривается.

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в Таблице №28.  .

Объекты капитального строительства

Таблица 28

| N п./п. | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ШГРП | с.Захаркино на площадке №1 | производительность до 170 м3/час. | жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 2 | ШГРП | с.Сидоровка на площадке №6 | производительность до 510 м3/час. | зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |
| 3 | ШГРП | с.Сидоровка на площадке №7 | производительность до 110 м3/час. | зона сельскохозяйственного использования | строительство | Сельского поселения |
| 4 | ШГРП | с.Нижняя Козловка на площадке №8 | производительность до 510 м3/час. | зона сельскохозяйственного использования | строительство | Сельского поселения |
| 5 | Сети газопровода высокого давления | с.Захаркино на площадке №1 | L=0,09 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 6 | Сети газопровода низкого давления | с.Захаркино на площадке №1 | L=1,76 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 7 | Сети газопровода низкого давления | с.Захаркино на площадке №2 | L= 1,44 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 8 | Сети газопровода низкого давления | с.Захаркино на площадке №3 | L=1,07 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 9 | Сети газопровода низкого давления | с.Захаркино на площадке №4 | L=0,9 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 10 | Сети газопровода низкого давления | с.Захаркино на площадке №5 | L=1,95 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 11 | Сети газопровода низкого давления | с.Захаркино на турбазу на 60 мест | L=0,65 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 12 | Сети газопровода высокого давления | с.Сидоровка на площадке №6 | L=0,23 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 13 | Сети газопровода низкого давления | с.Сидоровка на площадке №6 | L=6,2 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 14 | Сети газопровода высокого давления | с.Сидоровка на площадке №7 | L=0,03 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 15 | Сети газопровода низкого давления | с.Сидоровка на площадке №7 | L=1,63 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 16 | Сети газопровода низкого давления | с.Сидоровка на пождепо | L=0,12 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 17 | Сети газопровода высокого давления | с.Нижняя Козловка на площадке №8 | L=0,6 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 18 | Сети газопровода низкого давления | с.Нижняя Козловка на площадке №8 | L=5,63 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 20 | Сети газопровода низкого давления | с.Комаро-Умет на площадке №9 | L=1,4 км |  | строительство | Сельского поселения |

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Захаркино

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Захаркино, которое включает в себя с. Захаркино - а/ц., с. Нижняя Козловка, с. Комаро-Умет, пос. Отрада, с. Сидоровка, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица расчета мощности

Таблица 29

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | село Захаркино Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=66 1,05 69,3 | 1 | 69,3 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 74,3 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 80 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в жилой зоне на пл 1 |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,5 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 200мпо пл.1а |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=44 1,18 52 | 1 | 52 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Магазин | 12,5 | 0,8 | 10 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 65 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 69 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на пл 2 |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,69 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 300мпо ул.Пролетарской |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=28 1,35 37,8 |  | К существующей ТП-503 с заменой тр-ра на 160Ква на ул. Полевой в жилой зоне | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=42 1,2 50,4 | 1 | 50,4 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 65 К существующей ТП-111 с заменой тр-ра на 160Ква на ул. Сальникова в жилой зоне |  |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=44 1,18 52 | 0,4 | 20,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 6 | 1 | 6 |  |
| 3 | ДОУ на 65м | 55 | 1 | 55 |  |
| 4 | Магазин 50м2 | 12,5 | 0,8 | 10 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 90,8 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 97,6 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в жилой зоне на пл 5 |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,61 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс со спортзалом на 150м2 и бассейном на 320м2 и библиотекой | 150 | 1 | 150 |  |
| 2 | КРЦ на 210м | 96,6 | 0,7 | 67,6 |  |
| 3 | Магазин 150м2 | 37,5 | 0,8 | 30 |  |
| 4 | КБО с прачечной на 100кг белья в смену, с химчисткой на 5кг вещей в смену и баней на 25м | 70 | 0,8 | 56 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 303,6 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 326,5 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 2 х 250кВА-1шт в обществ. делов зоне |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,65 |  |  |
| 10 | Длина ВЛ-10кВ |  | 800м от разных фидеров по ул.Московской |  |  |
| 1 | КБО на 8р.м. | 12 | 0,8 | 10,6 |  |
| 2 | Гостиница на 20м | 15,2 | 0,7 | 9,6 |  |
| 3 | Кафе на 50м | 52 | 1 | 52 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 72,2 К существующей ТП-103 с заменой тр-ра на 400Ква на ул. Пролетарской в жилой зоне |  |
| 1 | Реконструкция ГБОУ ООШ увеличение на 53уч. | 13,3 |  | К существующим сетям |  |
| 2 | Турбаза на 60ч | 55 |  | 1 х 100кВА-1шт |  |
| 3 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м за границей села в северной части |  |  |
| 1 | Очистные сооружения | 12 |  |  |  |
| 2 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 40кВА-1шт в инженерно-транспортной зоне |  |
| 3 | Длина ВЛ-10кВ |  | 400м за границей села |  |  |
|  | с.Нижняя Козловка Площадка N8 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=161 0,8 128,8 | 1 | 128,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |
| 3 | Досуговый центр на 30м | 40 | 0,4 | 16 |  |
| 4 | Магазин 100м2 | 25 | 0,8 | 20 |  |
| 5 | Кафе 30м | 31,2 | 0,7 | 21,8 |  |
| 6 | Центр досуга со спортзалом | 55,2 | 0,8 | 44,1 |  |
| 7 | КБО на 4р.м. | 8 | 0,5 | 4 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 247 |  |
| 9 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 266 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт в жил. Зоне пл8 К существующей ТП-218 с заменой тр-ра на 160Ква на ул. Речнойй в жилой зоне К существующей ТП-216 с заменой тр-ра на 250Ква на ул. Речнойй в общ.дел зоне |  |
| 12 | Длина ВЛ-10кВ |  | 600м по ул. Речной |  |  |
|  | с.Сидоровка Площадка N6 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=176 0,8 140,8 | 1 | 140,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 8 | 1 | 8 |  |
| 3 | Образовательный комплекс с ДОУ на 65ч и нач. школой на 50ч. | 90 | 0,4 | 36 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 184,8 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 199 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в жил. Зоне пл6 1 х 250кВА-1шт в жил. Зоне пл6 |  |
| 12 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м по пл.6 |  |  |
| 13 | Вынос ВЛ-10кВ |  | 250м по пл.6 |  |  |
|  | Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=39 1,2 46,8 | 0,4 | 18,7 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 60м2 | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 3 | Кафе на 50м | 52 | 1 | 52 |  |
| 4 | Предприятие бытового обслуживания | 12 | 0,8 | 9,6 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 98,3 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 106 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в инженерно-транспортной зоне |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 130м |  |  |
| 1 | Спорт.зал на 150м | 15 |  | К существующим сетям |  |
| 2 | Пождепо на 1м | 10 |  | К существующим сетям |  |
| 1 | Очистные сооружения | 12 |  |  |  |
| 2 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 40кВА-1шт в инженерно-транспортной зоне |  |
| 3 | Длина ВЛ-10кВ |  | 400м за границей села |  |  |
|  | с.Комаро-Умет Площадка N9 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=41 1,2 49,2 | 1 | 49,2 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 52,2 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 56 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жил. Зоне пл9 |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 350м по пл.9 |  |  |
|  | Уплонение |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=28 1,35 37,8 | 1 | 37,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Центр досуга на 50м со спортзалом | 23 | 0,8 | 18,4 |  |
| 3 | Магазин 60м2 | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 4 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 71,2 К существующей ТП-220 с заменой тр-ра на 160Ква на ул. Сквозной |  |
| 1 | Турбаза к северу от п.Отрада | 36 |  | 1 х 63кВА-1шт |  |
| 2 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1300м за северной границей села |  |  |

Объекты капитального строительства

Таблица 30

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | село Захаркино, Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | село Захаркино, Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | сельского поселения |
| 3 | Подстанция | село Захаркино, Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100 кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | село Захаркино, ул.Пролетарская | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | сельского поселения |
| 5 | Подстанция N503 (существующая) | село Захаркино, ул.Полевая Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 6 | Подстанция N111 (существующая) | село Захаркино, ул.Сальникова Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 7 | Подстанция | село Захаркино, Площадка N5 | ТП 10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 8 | Воздушная линия | село Захаркино, Площадка N5 | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | сельского поселения |
| 9 | Подстанция | село Захаркино, ул.Московская | ТП 10/0,4кВ 2 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | село Захаркино, ул.Московская | Длина ВЛ-10кВ- 800 М |  | строительство | сельского поселения |
| 11 | Подстанция N103 (существующая) | село Захаркино, ул.Пролетарская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | зона инженерной и транспортной инфраструктур | реконструкция | сельского поселения |
| 12 | Подстанция | село Захаркино, Турбаза | ТП 10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Зона рекреационного назначения | строительство | сельского поселения |
| 13 | Воздушная линия | село Захаркино за границей села в северной части | Длина ВЛ-10кВ- 100 М |  | строительство | сельского поселения |
| 14 | Подстанция | село Захаркино, Очистные сооружение | ТП 10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт | зона инженерной и транспортной инфраструктур | строительство | сельского поселения |
| 15 | Воздушная линия | село Захаркино за границей села | Длина ВЛ-10кВ- 400 М |  | строительство | сельского поселения |
| 16 | Подстанция | с.Нижняя Козловка, Площадка N8 | ТП 10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 17 | Воздушная линия | с.Нижняя Козловка, ул.Речная | Длина ВЛ-10кВ- 600М |  | строительство | сельского поселения |
| 18 | Подстанция N218 (существующая) | с.Нижняя Козловка, ул.Речная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Зона рекреационного назначения | реконструкция | сельского поселения |
| 19 | Подстанция N216 (существующая) | с.Нижняя Козловка, ул.Речная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | реконструкция | сельского поселения |
| 20 | Подстанция | с.Сидоровка, Площадка N6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 21 | Подстанция | с.Сидоровка, Площадка N6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 22 | Воздушная линия | с.Сидоровка, Площадка N6 | Длина ВЛ-10кВ- 100М |  | строительство | сельского поселения |
| 23 | Воздушная линия (перенос) | с.Сидоровка, Площадка N6 | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | сельского поселения |
| 24 | Подстанция | с.Сидоровка, Площадка N7 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | зона инженерной и транспортной инфраструктур | строительство | сельского поселения |
| 25 | Воздушная линия | с.Сидоровка, Площадка N7 | Длина ВЛ-10кВ- 130М |  | строительство | сельского поселения |
| 26 | Подстанция | с.Комаро-Умет, Площадка N9 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | сельского поселения |
| 27 | Воздушная линия | с.Комаро-Умет от ул. Сквозная до площадки N9 | Длина ВЛ-10кВ- 370М |  | строительство | сельского поселения |
| 28 | Подстанция | с.Сидоровка, Очистные сооружение | ТП 10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт | зона инженерной и транспортной инфраструктур | строительство | сельского поселения |
| 29 | Воздушная линия | с.Сидоровка, за границей села | Длина ВЛ-10кВ- 400 М |  | строительство | сельского поселения |
| 30 | Подстанция N220 (существующая) | с.Комаро-Умет, ул.Сквозная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | зона инженерной и транспортной инфраструктур | реконструкция | сельского поселения |
| 31 | Подстанция | Турбаза к северу от п.Отрада | ТП 10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Зона рекреационного назначения | строительство | сельского поселения |
| 32 | Воздушная линия | За северой границей села | Длина ВЛ-10кВ- 1300 М |  | строительство | сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемая мощность |  | 1500 кВТ |  |  |  |
|  | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 4630 М |  |  |  |
|  | Кол-во подстанций |  | 13шт |  | строительство |  |
|  | Кол-во подстанций (существующих) |  | 6шт |  | реконструкция |  |

3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Основанием для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Захаркино, которое включает в себя: с. Захаркино, с. Сидоровка, с. Нижняя Козловка, с. Комаро-Умет, п. Отрада, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Захаркино - 242 номера. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной на ул.Пролетарская 1, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой кабельного телефонного шкафа ШР-300.

Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица 31

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Предприятие бытового обслуживания на 8 мест | 2 |
| 2 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней на 25мест. | 3 |
| 3 | Магазин 150 м.кв. | 1 |
| 4 | Гостиница на 20 мест | 1 |
| 5 | Кафе 50 мест | 1 |
| 6 | Магазин 50 м. вк. | 2 |
| 7 | Спортивный зал 150 м. кв | 1 |
| 8 | Бассейн 320м.кв. | 1 |
| 9 | Культурно-развлекательный центр на 210 мест | 3 |
| 10 | Библиотека | 1 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 66 домов | 66 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 44 домов | 44 |
| Площадка №3 |
|  | Усадебная застройка 28 домов | 28 |
| Площадка №4 |
|  | Усадебная застройка 42 домов | 42 |
| Площадка №5 |
|  | Усадебная застройка 44 домов | 44 |
| 2 | ДОУ на 65 мест | 1 |
| 3 | Магазин 50 м.кв. | 1 |
| Итого: | 242 |

Ожидаемое количество телефонов с. Сидоровка - 222 номера. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной на ул. Рабочая 18, с дальнешим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой кабельного телефонного шкафа ШР-300.

Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица 32

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Магазин 150 м.кв. | 1 |
| 2 | Спортивный зал 150м.кв | 1 |
| 3 | Кафе 50 мест | 1 |
| Площадка №6 |
| 1 | Усадебная застройка 176 домов | 176 |
| 2 | Образовательный комплекс на 65 мест | 2 |
| 3 | Образовательный комплекс на 50 мест | 2 |
| Площадка №7 |
|  | Усадебная застройка 39 домов | 39 |
| Итого: | 222 |

Телефонизация в с. Нижняя Козловка, с. Комаро-Умет, планируется за счет сотовой связи.

В п. Отрада развитие не предусматривается.

Объекты капитального строительства

Таблица 33

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный-3шт. | с. Захаркино пл. №1 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный- 2шт | с. Захаркино пл. №2 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Ящик кабельный-1шт | с. Захаркино пл. №3 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | Ящик кабельный-2шт | с. Захаркино пл. №4 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | Ящик кабельный-2шт | с. Захаркино пл. №5 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 6 | Кабель связи | с. Захаркино ул. Пролетарская, ул. Московская, пл. №1, ул. Революционная, ул. Полевая, пл.№3, ул. Сальникова, ул. Садовая, пл. №4, пл. №5. | 6,3м | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 7 | АТСК 50/200 | с. Захаркино ул. Пролетарская 1 | Увеличение емкости до 250 номеров | Общественно-деловая зона | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |
| 8 | Телефонный распределительный - 1шт. | с. Сидоровка, ул.№6 | ШР-300 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 9 | Кабель связи | с. Сидоровка, ул. Рабочая, ул. Степная, пл. №6 | 1,5 м | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 10 | АТСК 50/200 | с. Сидоровка, ул. Рабочая 18 | Увеличение емкости до 230 номеров | Общественно-деловая зона | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Захаркино с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В проекте рассматриваются основные направления развития транспортной инфраструктуры:

- реконструкция и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной частинаселённых пунктов;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкция и строительство транспортных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Внешний транспорт

Проектами «Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области» и «Схема территориального планирования Самарской области», с учётом изменении, внесённых в схему, на территории сельского поселения Захаркино не запланированы мероприятия по развитию внешней транспортной инфраструктуры.

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, представленные в таблице №

Общая протяженность планируемых улиц составит на расчетный срок строительства 27,591км, в том числе:

главные – 1,550км,

основные – 16,107 км,

второстепенные – 9,934 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 52,751 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит 5,28 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге общего пользования регионального значения необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

Планируемые объекты улично-дорожной сети (автомобильные дороги местного значения поселения)

Таблица 34

| № п/п | Наименование | Местоположение (населённый пункт, № площадки) | Характеристика объекта (протяжённость) | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с. Захаркино |  |  |  |  |  |
| 1 | Продолжение ул. Сальникова | Площадка №4 | 144 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 2 | Продолжение ул. Садовая | Площадка №4 | 220 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 3 | Продолжение ул. Сальникова | Площадка №5 | 398 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 4 | Продолжение ул. Московская | В сущ. застройке, в северном направлении | 488 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 5 | Ул.№1 | Площадка №1 | 868 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 6 | Ул.№2 | Площадка №1 | 757 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 7 | Ул.№3 | Площадка №2 | 416 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 8 | Ул.№4 | Площадка №2 | 437 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 9 | Ул.№5 | Площадка №4 | 393 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 10 | Ул.№5 | Площадка №5 | 559 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 11 | Ул.№6 | Площадка №5 | 847 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 12 | Ул.№7 | Площадка №5 | 561 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 13 | Ул.№8 | Площадка №1 | 251 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 14 | Ул.№9 | Площадка №1 | 455 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 15 | Ул.№10 | Площадка №1 | 428 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 16 | Ул.№11 | Площадка №1 | 236 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 17 | Ул.№12 | Площадка №2 | 223 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 18 | Ул.№13 | Площадка №2 | 240 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 19 | Ул.№14 | Площадка №3 | 687 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 20 | Ул.№15 | Площадка №3 | 236 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 21 | Ул.№16 | Площадка №5 | 842 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 22 | Ул.№17 | Площадка №5 | 783 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 23 | Продолжение ул. Садовая | В сущ. застройке, в южном направлении | 402 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого: |  | 10871 м |  |  |  |
|  | С. Сидоровка |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.№1 | в существующей застройке | 136 м | основная | реконструкция | сельского поселения |
| 25 | Ул.№2 | Площадка №6 | 1130 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 26 | Ул.№2 | В зоне сельскохоз. использования | 910 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 27 | Ул.№3 | Площадка №6 | 1254 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 28 | Ул.№4 | Площадка №6 | 484 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 29 | Ул. №5 | Площадка №6 | 793 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 30 | Ул.№6 | Площадка №6 | 350 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 31 | Ул.№6 | Площадка №7 | 320 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 32 | Ул.№7 | Площадка №6 | 302 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 33 | Ул.№7 | Площадка №7 | 265 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 34 | Ул.№8 | Площадка №6 | 259 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 35 | Ул.№8 | Площадка №7 | 215 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 36 | Ул.№9 | в существующей застройке | 454 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 37 | Ул.№10 | в существующей застройке | 460 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 38 | Ул.№11 | Площадка №6 | 198 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 39 | Ул.№12 | Площадка №6 | 487 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 40 | Ул.№13 | Площадка №6 | 460 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 41 | Ул.№14 | Площадка №6 | 1035 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого: |  | 9512 м |  |  |  |
|  | с. Нижняя Козловка |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул.№1 | Площадка №8 | 1406 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 43 | Ул.№2 | Площадка №8 | 1353 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 44 | Ул.№3 | Площадка №8 | 416 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 45 | Ул.№4 | Площадка №8 | 372 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 46 | Ул.№5 | Площадка №8 | 386 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 47 | Ул.№6 | Площадка №8 | 476 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 48 | Ул.№7 | Площадка №8 | 973 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 49 | Ул.№8 | Площадка №8 | 227 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого: |  | 5609 м |  |  |  |
|  | с. Комаро-Умет |  |  |  |  |  |
| 50 | Ул. №1 | Площадка №9 | 742 м | основная | реконструкция | сельского поселения |
| 51 | Ул. №2 | Площадка №9 | 476 м | второстепенная | реконструкция | сельского поселения |
| 52 | Ул. №3 | Площадка №9 | 237 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 53 | Ул. №4 | Площадка №9 | 144 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого: |  | 1599 м |  |  |  |
|  | п. Отрада |  |  |  |  |  |
|  | Развитие не предусматривается |  | - |  |  |  |
|  | Всего: |  | 27591 м |  |  |  |

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения. Генеральным планом не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции транспортных сооружений.

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, для определения расчетного парка автомобилей на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит на расчетный срок 957 автомобилей

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит на расчетный срок 861 машино-мест

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков

Вместимость и площадь стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на расчетный срок 1 колонка

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на расчетный срок 5 постов

Генеральным планом предлагается строительство АЗС на 2 колонки и СТО на 5 постов в с. Захаркино, в зоне транспортной инфраструктуры автодороги общего пользования регионального значения "Кинель-Черкассы - Урал" – Захаркино"

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 3,8 га

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, представлены в таблице №45.

Площадь планируемых озеленённых территорий общего пользования составит на расчётный срок – 5,8 га

Площадь озеленённых территорий общего пользования составит на расчётный срок – 5,8 га

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя составит на расчётный срок – 18.1 м2/чел

Генеральным планом предусматривается создание открытых спортивных сооружений:

Расчётная площадь открытых спортивных сооружений (из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тысячу жителей) составляет на расчётный срок 2.55 га.

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, представлены в таблице №45.

Площадь планируемых объектов составит на расчётный срок – 2,35 га

Площадь открытых спортивных сооружений с учётом существующих составит на расчётный срок – 2.71 га

Площадь открытых спортивных сооружений в расчёте на 1000 жителей составит на расчётный срок – 0,85 га

Генеральным планом на территории сельского поселения планируется размещение объектов отдыха и туризма:

- туристическая база к северу от с. Захаркино,

- туристическая база к северу от п. Отрада.

Планируемые объекты капитального строительства рекреационного назначения

Таблица 35

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| озеленённые территории общего пользования |
| 17.1 | сквер | с. Захаркино, Площадка №5 ул. Сальникова | 1,5 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.2 | сквер | с. Сидоровка, Площадка №7 | 2,5 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.3 | сквер | с. Нижняя Козловка, ул.Речная | 1,3 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.4 | сквер | с. Комаро-Умет, Площадка №9 | 0,5 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.5 | туристическая база | К северу от с. Захаркино | 60 мест, площадь уч-ка 1,0 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.6 | туристическая база | К северу от п. Отрада | 100 мест, площадь уч-ка 1,6 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| Открытые спортивные сооружения |
| 7.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | с. Захаркино, Площадка №5 ул. № | 0,8 га | Зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |
| 7.4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | с. Сидоровка, Площадка №6, ул. Степная | 0,8 га | Зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |
| 7.6 | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | с. Нижняя Козловка, ул.№ | 0,5 га | Зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |
| 7.8 | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | с. Комаро-Умет, Площадка №9 | 0,25 га | Зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |

3.3.2.7.Развитие зоны специального назначения

На территории сельского поселения Захаркино предусматривается ряд мероприятий по объектам специального назначения.

Схемой территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области предусмотрены мероприятия в сфере охраны окружающей среды:

1. ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий, расположенных в районе сел Захаркино, Сидоровка, Нижняя Козловка.

Согласно проекту «Корректировка схемы санитарной чистки территории муниципального района Сергиевский Самарской области от твердых бытовых отходов», выполненному ООО «ЭПСИ» в 2009 году, вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в м.р. Сергиевский по маршруту: База - Комаро-Умёт (52 км, 2 конт.) - Нижняя Козловка (5 км, 5 конт.) - Сидоровка (9 км, 27 конт.) - Захаркино (14 км, 23 конт.) - Ендурайкино (12 км, 6 конт) - полигон (41 км)

2. консервация недействующих скотомогильников с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий в районе сел Захаркино, Сидоровка.

3. Строительство скотомогильника (яма Беккари) в сельском поселении Захаркино. Генеральным планом предлагается осуществлять вывоз биологических отходов на территорию ОАО «Ветсанутильзавод «Сергиевский», в связи с чем строительство скотомогильника не требуется.

Генеральным планом предусматривается:

1. Закрытие, находящегося в водоохраной зоне, кладбища в п. Отрада;

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования сельского поселения сохраняется на существующих площадках, с учётом соблюдения санитарных норм и, при необходимости, корректировкой территорий сельскохозяйственных предприятий и понижением класса опасности за счет реконструкции и модернизации производства.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Борский, на территории сельского поселения Захаркино не запланированы мероприятия по размещению новых производств сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом на территории сельского поселения Захаркино также не планируются новые объекты сельскохозяйственного назначения.

В с. Сидоровка предусматривается перенос (строительство) на новую площадку существующей МТС (в южную часть села на планируемую ул. №2), в связи с близостью территории МТС к жилой зоне, и распространением санитарно-защитной зоны на жилую застройку (2.1).

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Консервации скотомогильников в районе населенных пунктов Захаркино, Сидоровка с последующей рекультивацией территории (вывоз биологических отходов осуществлять на ОАО «Ветсанутильзавод «Сергиевский»);

- Ликвидации несанкционированных свалок в районе населенных пунктов Захаркино, Сидоровка с последующей рекультивацией территории;

- Закрытия, находящегося в водоохраной зоне, кладбища в п. Отрада;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Захаркино на природоохранную деятельность.

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Генеральным планом предусматривается:

- в с. Захаркино организация съезда с твердым покрытием к р.Захарка, по ул.Московская (в жилой зоне), ширина съезда 3.5 м, площадка 12мх12м (18.1);

- в с. Нижняя Козловка организация съезда с твердым покрытием к р.Козловка,по ул. №3 (в зоне рекреационного назначения), ширина съезда 3.5 м, площадка 12мх12м (18.2);

- в с. Сидоровка организация съезда с твердым покрытием к р. Сургут, по существующему проезду от ул. Курско-Пензенская (в жилой зоне), ширина съезда 3.5 м, площадка 12мх12м (18.3);

- в с. Комаро-Умет организация съезда с твердым покрытием к р. Сургут, по существующему проезду от ул. Сквозная (в жилой зоне), ширина съезда 3.5 м, площадка 12мх12м (18.4);

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо. Сельское поселение Захаркино обслуживается ПСО №40, расположенным в селе Сергиевск. Так как, время прибытия первого подразделения к месту вызова не соответствует требованиям пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях, генеральным планом, по предложению администрации сельского поселения, предусматривается размещение пожарного депо на 1 машино-выезд, в существующем здании, расположенном в с. Сидоровка по ул.Степная (15.2).

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке, связанных с водной и ветровой эрозией:

1. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

2. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

3. В связи с тем, что в границах сельского поселения имеются территории, подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

4. На водных объектах, расположенных на территории сельского поселения требуется проведение следующих мероприятий:

а) расчистка русла р. Захарка в районе с. Захаркино;

б) расчистка русла р.Сургут в районе с. Сидоровка и с. Нижняя Козловка;

в) реконструкция плотины к северо-востоку от п. Отрада, протяженностью 1.115 км (зона сельскохозяйственного использования) (18.5)

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Корректировка схема санитарной чистки территории муниципального района Сергиевский Самарской области от твердых бытовых отходов», был выполнен ООО «ЭПСИ»  в 2009 году. Согласно проекту на территории с.п. Захаркино в год образуется 8260 м3 твердых бытовых и 413 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в м.р. Сергиевский..

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 26 контейнеров для ТБО в с. Сидоровка, 23 контейнеров в с. Захаркино, 4 контейнеров в с. Нижняя Козловка и 1 контейнера в с. Комаро-Умет.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Захаркино планируется по маршруту: База - Комаро-Умёт (52 км, 2 конт.) - Нижняя Козловка (5 км, 5 конт.) - Сидоровка (9 км, 27 конт.) - Захаркино (14 км, 23 конт.) - Ендурайкино (12 км, 6 конт) - полигон (41 км)

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Захаркино;

- границы села Захаркино, села Сидоровка, села Нижняя Козловка, села Комаро-Умет, поселка Отрада, входящих в границы сельского поселения Захаркино Сергиевского района.

Границы сельского поселения Захаркино отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 45-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Захаркино, границы села Захаркино, села Сидоровка, села Нижняя Козловка, села Комаро-Умет, поселка Отрада не изменялись, при этом границы сельского поселения Захаркино также отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы посёлка Захаркино будут изменены.

Описание местоположения границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Захаркино, на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Захаркино, села Сидоровка, села Нижняя Козловка, села Комаро-Умет, поселка Отрада и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства – села Захаркино, села Сидоровка, села Нижняя Козловка, села Комаро-Умет, поселка Отрада.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРКИНО

Таблица 36

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 16689,968 | 16689,968 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 998,6072 | 998,6072 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 391,7901 | 539,1257 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 3,2874 | 12,9010 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 0,5922 | 2,3248 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 32,11 | 33,5129 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 448,5259 | 264,8813 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 119,7597 | 143,4015 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 2,5419 | 2,46 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 66,8161 | 87,436 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 223,5577 | 227,7809 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 14563,773 | 14540,63 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | - | 2,7724 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 5,0143 | 0,5422 |
| 1.1.7 | Территории лесничеств | га | 716,6 | 716,6 |
| 1.1.8 | Водные объекты | га | 115,6 | 115,6 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 1182 | 3189 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: |  | 211 | 571 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 85 | 231 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 |  | 88 | 237 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет |  | 38 | 103 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | Чел. | 173 | 468 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 667 | 1799 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 342 | 922 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 28100.0 | 128450 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 23,77 | 40,28 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | - | 160 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 210 | 313 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | объект | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 3 | 3 |
| 4.2.4. | аптеки | объект |  | 2 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0.36 | 2,71 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 190 | 650 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 320 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 350 | 730 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 9.732 | 16,132 |
|  |  | чит. мест | - | 13 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 352.9 | 873 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 130 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 20 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  | - |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 100 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 5 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 25 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 22 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 25.16 | 52,751 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | х | 0.852 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. | х | 16.936 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | х | 0,531 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. | х | К-18.322 НК-5,094 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | х | 1500 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. | х | 4,63 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год | х | 801,2 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. | х | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год | х | 4,376 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. | х | Н.Д-22,75 В.Д-0,95 |

5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Захаркино

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Захаркино, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Захаркино, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)